INTEGRA VEZÉRLŐPANEL 1.10 FIRMWARE VÁLTOZATÁBAN VÉGREHAJTOTT VÁLTOZTATÁSOK

módosítás _integra_hu 12/11

# LCD kezelők

A rendszerhez ajánlott kezelők, amennyiben a rendszer meg kell, hogy feleljen az 
EN 50131 szabvány Grade 2 előírásainak:

INT-KLCD / INT-KLCDR – 1.08 vagy újabb;

INT-KLCDK / INT-KLCDL / INT-KLCDS – 6.08 vagy újabb;

INT-KSG – 1.01 vagy újabb.

Új opció:

Riasztási üzenetek mutatása – a rendszer élesítése után az élesítési mód üzenetei megjeleníthetőek a kezelő kijelzőjén. Az üzenetek a rendszer élesítési módjától függetlenül fognak kijelzésre kerülni.

# Bővítőmodulok

Partíciókezelők (INT-S, INT-SK), többfunkciós kezelő proximitykártya-olvasóval (INT-SCR) és a bővítőkhöz csatlakoztatott olvasók (INT-R, CA-64 SR, CA-64 DR) használhatóak a Hozzáférés pénzjegykiadóhoz típusú kóddal rendelkező felhasználók által is.

A kódzárak (INT-SZ, INT-SZK) lehetővé teszik:

a 24. MONO kapcsoló típusú kimenetek MONO kimenetek típusú kód használatával történő használatát;

a 25. BI kapcsoló típusú kimenet állapotának az átváltását, BI Kimenetek típusú kód használatával;

a bővítőhöz kijelölt partíció átmeneti blokkolását az Átmeneti partíció blokkolás típusú kód használatával (a partíció csak élesített állapotban blokkolható).

Új modulok használatának támogatása:

INT-KNX – KNX integrációs modul.

INT-VG – hangmodul.

# ABAX vezetéknélküli rendszer

Új vezetéknélküli eszközök használatának támogatása:

ASD-110 – vezetéknélküli füst- és hőérzékelő.

# Rendszeropciók

Új rendszeropciók kerültek hozzáadásra:

Grade 2 – a rendszer az EN 50131 szabvány Grade 2 előírásainak megfelelő működése, pl.:

Az élesítési eljárás nem kezdhető meg, vagy amennyiben az elindult akkor meghiúsulhat, ha a partíció zónái sértett állapotban vannak vagy hiba van a rendszerben;

LCD kezelők, partíciókezelők, proximitykártya élesítő/hatástalanító eszközök és bővítők olvasói nem jelzik a riasztásokat;

A kezelők  LED-jei csak akkor jelzik a riasztásokat, ha a kód bevitelre és a [*] gombbal megerősítésre után került kijelzésre;

A kezelők villogó  LED-je rendszerbeli hibát, néhány zóna áthidalását vagy riasztásmemóriát jelez;

A rendszerben létrehozott új hozzáférési kódnak legalább 5 karaktert kell tartalmaznia (Felhasználói kód minimális hossza paraméter);

A következő általános funkciók engedélyezésre kerülnek (nem tilthatóak le):

Hibamemória áttekintésig;

Nem mutatja a riasztást ha élesített;

Kezelő blokkolása 3 hibás kód után;

Figyelmeztetés ha élesítéskor van hiba;

Sértett/áthidalt zónák kijelzése élesítéskor;

A következő általános funkciók letiltásra kerülnek (nem engedélyezhetőek):

Nem élesít szabotázs esetén;

Nem élesít akkumulátorhiba esetén;

Rendszer újraindítás szükséges ellenőrzött riasztás után;

Nem élesít hiba esetén;

Nem élesít kimenethiba esetén;

Nem élesít jelentéshiba esetén;

A Mindig hangos szabotázsriasztás opció letiltásra kerül az összes zóna, kezelő és bővítőmodul számára (az opció nem engedélyezhető);

A 60 mp-en belül érvényes opcióengedélyezésre kerül az összes partíció számára (nem tiltható le);

A belépési késleltetési idő (általános és egyedi) maximum 45 mp lehet (amennyiben hosszabb, akkor az automatikusan lecsökkentésre kerül);

A Jelentés késleltetés opció engedélyezésre kerül a 4. Kerület, 5. Azonnali, 6. Kilépés, 7. Nappal/Éjjel és 64...79 Áthidalás – csoport: 1...16 zónatípusok számára (az opció nem tiltható le);

A Megszakítás késleltetés opció engedélyezésre kerül a 0. Belépés/Kilépés, 1. Belépés, 2. Jelzéskésleltetéssel késleltetett, 3. Belső késleltetett, 85. Belépés/Kilépés - Feltételes és 86. Belépés/Kilépés – végső zónatípusok számára (az opció nem tiltható le);

Az Auto-reszet 3 és Auto-reszet 1 opciók letiltásra kerül a 12. Pánik hangos és 13. Pánik csendes zónatípusok számára (az opció nem engedélyezhető);

AC hiány jelentés késleltetés (a vezérlőpanel és az összes tápegységgel rendelkező modul esetében) maximum 60 perc lehet (amennyiben hosszabb, akkor automatikusan lecsökkentésre kerül);

Gyorsélesítés nem lehetséges (a kezelőbeállítások megfelelő paraméterei automatikusan módosításra kerülnek);

A Riasztási üzenetek mutatása opció engedélyezésre kerül az összes kezelőben (nem lehet letiltani);

A következő opciók letiltásra kerülnek az összes kezelőben (nem engedélyezhetőek):

Hibák jelzése részleges élesítéskor;

Új hiba jelzése;

Riasztásüzenetek: Partíciók;

Riasztásüzenetek: Zónák;

Sértett zónák mutatása;

Kijelzési mód átkapcsolás;

Nem lehetséges a zónák, partíciók, riasztások, hibamemória és az aktuális hiba állapotának megtekintése a kezelő kijelölt gombjainak lenyomva tartásával (a megfelelő opciók letiltásra kerülnek és nem engedélyezhetőek);

Nem lehetséges a partíciók állapot információnak a kezelő kijelzőjének felső sorában történő megjelenítése (a kezelőbeállítások megfelelő paraméterei automatikusan módosításra kerülnek);

A felhasználó menübe a szervizkód segítségével történő belépés után hozzáférhető lesz az Események almenü Grade 2 funkciója, amelyik lehetővé teszi az EN 50131 szabvány Grade 2 fokozata szerint megkívánt események megtekintését

A Rendszerállapot felhasználói funkció nyújt információt a riasztásokról, áthidalt zónákról, hibákról és a partíciók állapotáról (hatástalanított vagy az élesítési mód típusa).

Válaszolás – ETHM/GSM – ha engedélyezve van, akkor lehetséges a vezérlőpanellel ETHM-1 vagy GSM modul segítségével kivitelezett kommunikáció kívülről az történő kezdeményezése. Az opció nem érhető el, ha a Megválaszolás – modem opció aktív.

A Nincs élesítés szabotázs esetén, Nincs élesítés akkumulátorhiba esetén, Nincs élesítés hiba esetén, Nincs élesítés kimenethiba esetén és Nincs élesítés jelentéshiba esetén opciók abban az esetben érhetőek el, ha a Figyelmeztetés élesítéskor ha hiba opció engedélyezve van.

# Partíciók

Az Élesítés vezérlés időzítővel nem programozható be olyan partíciók számára, amelyek Végtelen kilépési késleltetés opciója engedélyezve van, mert ez az időtartam mindig 260 mp lesz. Hacsak a partíció a 260 mp letelte előtt nem élesítésre kerül, akkor a „Sikertelen élesítés” esemény kerül a vezérlőpanel memóriájába feljegyzésre.

Engedélyezett Végtelen kilépési késleltetés opcióval rendelkező partíciók esetében beprogramozható a Partíció kilépési késleltetés. Ez az idő akkor kerül figyelembevételre, ha a partíció élesítése zóna vagy időzítő segítségével történik.

# Zónák

Új zónatípus került hozzáadásra:

Kimeneti csoportok ki – a zóna minden esetben lehetővé teszi a kiválasztott kimeneti csoportok kikapcsolását.

Új opció került hozzáadásra:

Jelentés ha nem éles – 7. Nappal/Éjjel típusú zóna opciója. Amennyiben engedélyezve van, akkor a riasztás mindig jelentésre kerül. Ha le van tiltva, abban az esetben a riasztás csak a zóna élesített állapota esetén kerül jelentésre (ha hatástalanított a zónasértés figyelmeztetőriasztást fog indítani).

# Kimenetek

A 23. Élesítés/Hatástalanítás nyugtázás típusú kimenet az élesítési eljárás elindításának meghiúsulását és az élesítési folyamat megkezdésének sikertelenségét is jelzi (7 pulzus).

# Jelentés

A vezérlőpanel a sikertelen élesítés információjának eseménykódját fogja elküldeni, ha az élesítési folyamat az élesítést megakadályozó körülmények bekövetkezte miatt került lezárásra. A megfelelő üzenetkódot pulzus és Ademco Express formátumok esetén be kell programozni.

# Üzenés

A vezérlőpanel a sikertelen élesítésről is küldhet üzenetet (amikor az élesítési eljárás az élesítést meghiúsító okok bekövetkezte miatt befejezésre kerül).

# Eseménynapló

Egy külön eseménynapló van lefoglalva az EN 50131 szabvány Grade 2 által megkívánt események tárolására.

# Időzítők

Az INTEGRA 32 vezérlőpanel időzítőinek száma 28-ra lett csökkentve.

# Riasztások

A figyelmeztető riasztás került bemutatásra, amelyiknek a funkciója a hangos riasztás és a jelentés késleltetése abban az esetben, ha a védett területre történő belépéskor hibát követnek el. Ez az engedélyezett Jelentés késleltetés opcióval rendelkező zóna, belépési késleltetés idejének visszaszámlálása alatti megsértése indít el. A figyelmeztető riasztás a 9. Nappal riasztás, 12. Csendes riasztás és 116. Belső sziréna típusú kimeneteken kerül jelzésre.

Új figyelmeztetőriasztás került hozzáadásra, amely az alábbi események hatására indul:

Engedélyezett Jelentés késleltetés opcióval rendelkező zónák által, melyek a belépési késleltetés ideje alatt kerülnek megsértésre;

Letiltott Jelentés ha nem élesített opcióval rendelkező 7. Éjjel/Nappal zónák által, ha azokat hatástalanított állapotban megsértik.

A figyelmeztető riasztást jelezheti hangos riasztás is függetlenül attól, hogy az jelentésre kerül-e vagy sem. A riasztás a 9. Nappal riasztás, 12. Csendes riasztás és 116. Belső sziréna típusú kimeneteken kerülhet jelzésre.

# Felhasználói funkciók

A Hibák felhasználói funkció neve Rendszerállapotra lett megváltoztatva.

A Hőmérsékletek hozzáadásra került a Tesztek almenühöz az ATD-100 vezetéknélküli hőmérsékletérzékelő által mért hőmérsékletek ellenőrzése céljából.