| Number | DIP-switch | Tone description | Main Application |  | 24 V DC | EN54-3 28 V DC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12345 |  | Frequency, Hz | Description |  | mA | dB(A) | dB(A) |
| 1 | 11111 |  | 800 & 970 | 2 Hz (250 ms – 250 ms) | BS Fire | 13 | 101 | * |
| 2 | 11110 |  | 800 – 970 | 7 Hz (7/s) | BS Fire | 12 | 100 | * |
| 3 | 11101 |  | 800 – 970 | 1 Hz (1/s) | BS Fire | 12 | 102 | 95 |
| 4 | 11100 |  | 2850 | Steady | General Purpose | 32 | 105 | * |
| 5 | 11011 |  | 2400 – 2850 | 7 Hz | General Purpose | 32 | 109 | * |
| 6 | 11010 |  | 2400 – 2850 | 1 Hz | General Purpose | 32 | 112 | * |
| 7 | 11001 |  | 500 – 1200 | 3 s sweep, 0,5 s silence, then repeat | Dutch Fire (NEN 2575) | 12 | 103 | 97 |
| 8 | 11000 |  | 1200 – 500 | 1 Hz | German Fire (DIN 33 404) | 15 | 103 | 94 |
| 9 | 10111 |  | 2400 – 2850 | 2 Hz (250 ms – 250 ms) | General Purpose | 31 | 105 | * |
| 10 | 10110 |  | 970 | 0.5 Hz (1 s ON / 1 s OFF) | PFEER alert | 8 | 101 | * |
| 11 | 10101 |  | 800 & 970 | 1 Hz (500 ms – 500 ms) | BS Fire | 12 | 101 | * |
| 12 | 10100 |  | 2850 | 0.5 Hz (1 s ON / 1 s OFF) | General Purpose | 17 | 105 | * |
| 13 | 10011 |  | 970 | 0.8 Hz (250 ms ON / 1 s OFF) | General Purpose | 5 | 101 | * |
| 14 | 10010 |  | 970 | Steady | PFEER toxic gas | 14 | 101 | 95 |
| 15 | 10001 |  | 554 & 440 | 100 ms – 400 ms | French Fire (NFS 32-001) | 17 | 102 | * |
| 16 | 10000 |  | 660 | 3.3 Hz (150 ms ON / 150 ms OFF) | Swedish (Air Raid) | 6 | 100 | * |
| 17 | 01111 |  | 660 | 0.28 Hz (1.8 s ON / 1.8 s OFF) | Swedish (Local warning) | 7 | 101 | * |
| 18 | 01110 |  | 660 | 0.05 Hz (13 s OFF / 6.5 Hz ON) | Swedish (Pre-mess) | 6 | 101 | * |
| 19 | 01101 |  | 660 | Steady | Swedish (All-clear) | 10 | 101 | * |
| 20 | 01100 |  | 554 & 440 | 0.5 Hz (1 s ON / 1 s OFF) | Swedish (Turn out) | 16 | 102 | * |
| 21 | 01011 |  | 660 | 1 Hz (500 ms – 500 ms) | Swedish general purspose | 6 | 101 | * |
| 22 | 01010 |  | 2850 | 4 Hz (150 ms ON / 100 ms OFF) | Pelican Crossing (UK) | 27 | 104 | * |
| 23 | 01001 |  | 800 – 970 | 50 Hz | BS Fire | 12 | 100 | * |
| 24 | 01000 |  | 2400 – 2850 | 50 Hz | General Purpose | 32 | 108 | * |
| 25 | 00111 |  | 970 | 3 x 500 ms pulses, 1.5 s silence, then repeat | ISO 8201 | 7 | 101 | * |
| 26 | 00110 |  | 800 – 970 | 3 x 500 ms pulsed sweep, 1.5 s silence, then repeat | ISO 8201 | 6 | 102 | * |
| 27 | 00101 |  | 970 & 800 | 3 x 500 ms pulsed sweep, 1.5 s silence, then repeat | ISO 8201 | 6 | 101 | * |
| 28 | 00100 |  | 800 & 970 | 2 Hz (250 ms – 250 ms) | BS Fire | 12 | 101 | * |
| 29 | 00011 |  | 990 & 650 | 2 Hz (250 ms – 250 ms) (Symphoni Tones) | BS Fire | 20 | 105 | 96 |
| 30 | 00010 |  | 510 & 610 | 2 Hz (250 ms – 250 ms) (Squashni Micro Tones) | BS Fire | 16 | 100 | 92 |
| 31 | 00001 |  | 300 – 1200 | 1 Hz | General Purpose | 14 | 103 | * |
| 32 | 00000 |  | 510 & 610 | 1 Hz (500 ms – 500 ms) | BS Fire | 16 | 100 | * |