FIGYELMEZTETÉS

Az eszközt csak szakképzett személy szerelheti fel.

A felszerelés megkezdése előtt, a hibás működéshez vagy akár az eszköz sérüléséhez vezető hibák elkerülése céljából figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

Bármilyen elektromos csatlakoztatás előtt kapcsolja le a tápfeszültséget!

A gyártó által nem engedélyezett változtatások, módosítások vagy javítások érvényteleníthetik a garanciára vonatkozó jogokat.

A SATEL célja termékei minőségének folyamatos javítása, ami a termék technikai adataiban és firmware-ében változásokat okozhat. A végrehajtott változások aktuális információja megtalálható a www.satel.eu weboldalon.

Kérjük, látogassa meg.

Megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

A kézikönyvben az alábbi jelölések találhatóak:

-	megjegyzés,

-	figyelmeztetés.

1.08 és 1.09 firmware verzióban végrehajtott változások

| Átfogó paraméterek | Új opció: Háttérvill. ki ha nincs AC. |
| --- | --- |
| Partíciók | Új opció: Belépési késleltetés Éjszakai él-kor. |
| Ethernet modul | Opciók nevének változása: Satel szerver (LAN) lecserélésre került LAN-ra, Dátum és idő lekérése időszerverről (LAN) lecserélésre került LAN-ra. Új opciók: Ne jelentse SATEL szerver csatlakozási hibát, 3 hibás kód riasztás (mobil alkalmazás). |
| ABAX vezetéknélküli rendszer | Amennyiben a vezérlőpanelhez 5.03 firmware verziójú ACU-120 / ACU-270 kerül csatlakoztatásra: Ki lehet választani, hogy az AMD-101 érzékelő egy vagy két pozíciót foglaljon a vezetéknélküli eszközök listájában, Akku csere funkció elindítását követően felhasználó ki tudja cserélni a vezetéknélküli kezelő telepeit. APT-100 távvezérlő LED-jei partíciók hatástalanított állapotát is jelezhetik. |
| E-mail üzenés | Opció nevének változása: E-mail üzenés (LAN) lecserélésre került LAN-ra. |
| Kódbevitel | Helytelen kód bevitelét követően „Hibás kód” üzenet kerül megjelenítésre az LCD kezelő kijelzőjén. Helyes kód blokkolt kezelőn történő bevitele esetén szintén ez az üzenet kerül kijelzésre. |
| Felhasználói funkciók | Új funkció 0.Szerviz almenüben: 9.Akku csere. |

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Bevezetés	4

2.	Tulajdonságok	4

3.	Kezelők	6

3.1	Kezelők tulajdonságai	7

4.	Bővítő modulok	7

5.	Rendszer telepítése	7

5.1	Telepítési terv	8

5.2	Rendszer áramfelvételének kiszámítása	8

5.3	Kábelezés	8

5.4	Vezérlőpanel felszerelése	8

5.4.1	Vezérlőpanelek leírása	9

5.5	Eszközök csatlakoztatása a kommunikációs buszhoz	11

5.5.1	Vezetékes kezelők csatlakoztatása	11

5.5.2	Ethernet modul csatlakoztatása	12

5.5.3	433 MHz távvezérlő-vevő bővítőmodul csatlakoztatása	13

5.5.4	433 MHz vezetéknélküli rendszervezérlő csatlakoztatása	13

5.5.5	ABAX vezetéknélküli rendszervezérlő csatlakoztatása	14

5.5.6	Vezetékes zónabővítők csatlakoztatása	16

5.5.7	Vezetékes kimeneti bővítők csatlakoztatása	17

5.5.8	Proximity-kártya élesítő/hatástalanító eszközök csatlakoztatása	17

5.5.9	Hangszintetizátor-bővítő / hangmodul csatlakoztatása	18

5.6	Érzékelők csatlakoztatása	19

5.6.1	Vonalvégi lezáróellenállás	20

5.7	Szirénák csatlakoztatása	20

5.8	Rádiós átjelző adó csatlakoztatása	20

5.9	Telefonvonal csatlakoztatása	21

5.10	Tápellátás csatlakoztatása és a központ elindítása	22

5.10.1	Hálózati tápfeszültség	22

5.10.2	Tartalék tápellátás	23

5.10.3	Vezérlőpanel bekapcsolása / indítás folyamata	23

5.10.4	Vezérlőpanel vészhelyzeti elindítása	23

5.10.5	Első lépések a vezérlőpanel elindítását követően	24

5.11	Vezetékes kezelők címének beprogramozása	24

5.11.1	Cím beprogramozása szervizfunkció segítségével	24

5.11.2	Cím beprogramozása szervizfunkcióba történő belépés nélkül	25

5.12	Buszra csatlakoztatott eszközök azonosítása	26

5.12.1	Azonosítási funkció elindítása kezelőről	26

5.12.2	Azonosítási funkció elindítása DLOADX programból	26

5.13	Számítógép csatlakoztatása a vezérlőpanelhoz	26

5.14	ABAX vezetéknélküli eszközök felszerelése	26

5.14.1	Új ABAX vezeték nélküli eszköz hozzáadása	27

5.14.2	ABAX vezeték nélküli eszköz eltávolítása	28

5.15	433 MHz vezetéknélküli érzékelők felszerelése	29

5.15.1	Új 433MHz vezeték nélküli eszköz hozzáadása	29

5.15.2	433MHz vezeték nélküli eszköz eltávolítása	30

6.	Zónák és kimenetek számozása a rendszerben	31

6.1	Zónák számozása	31

6.1.1	Vezetékes zónák	31

6.1.2	Vezetéknélküli zónák	31

6.2	Kimenetek számozása	31

6.2.1	Vezetékes kimenetek	31

6.2.2	Vezetéknélküli kimenetek	31

7.	Műszaki adatok	31

7.1	Vezérlőpanel	31

7.2	VERSA-LCD kezelő	32

7.3	VERSA-LCDM kezelő	33

7.4	VERSA-LCDR kezelő	33

7.5	VERSA-LED kezelő	33

8.	Kézikönyv frissítésének története	34

# Bevezetés

Ez a kézikönyv VERSA 5, VERSA 10 és VERSA 15 vezérlőpaneleket és azok felszerelésének módját mutatja be. Ezen kívül a kézikönyv a vezérlőpanelekhez használható eszközöket és azok csatlakoztatásának a módját is tartalmazza.

A VERSA sorozatú vezérlőpanelek teljesítik az alábbi szabványok előírásait: EN 50131-1 Grade 2, EN 50131-3 Grade 2, EN 50131-6 Grade 2, EN 50130-4 and EN 50130-5 Class II.

# Tulajdonságok

#### Rendszer szerkezet

2 partíció (zónák csoportja).

Mindegyik zóna két partícióhoz jelölhető ki.

#### Zónák

5 (VERSA 5), 10 (VERSA 10) vagy 15 (VERSA 15) alaplapi vezetékes programozható zóna:

NO és NC típusú, redőny- és rezgésérzékelők használatának támogatása,

Egyszeres EOL és Dupla EOL kialakítás használatának támogatása.

Max. 30 programozható zóna.

20 zónatípus.

NC típusú alaplapi szabotázsbemenet.

#### Kimenetek

4 alaplapi vezetékes programozható kimenet:

2 nagyáramú kimenet,

2 kisáramú, OC kimenet.

Max. 12 programozható zóna.

22 funkció.

Rádiófelügyeleti adó működtetése alaplapi kisáramú kimenetek alkalmazásával (PC-16 OUT formátum támogatás).

2 alaplapi tápfeszültség kimenet.

#### Kommunikációs busz

Kezelők és bővítőmodulok csatlakoztatása

#### Kommunikáció

Beépített analóg telefonos kommunikátor.

Beépített 300 bps modem.

#### Jelentés

Események továbbítása két felügyeleti állomás számára:

különböző kommunikációs formátumok (Contact ID és SIA is),

4 azonosító.

Események felügyeleti állomás számára történő továbbítása:

Analóg telefonhálózaton keresztül,

Ethernet hálózaton keresztül [ETHM-1 / ETHM-1 Plus csatlakoztatása esetén].

#### Üzenés

Eseményértesítés az alábbi formákban 8 telefonszámra:

16 hangüzenet,

64 szöveges üzenet.

Eseményértesítés email üzenetek segítségével 8 email címre [ETHM-1 Plus modul csatlakoztatása szükséges].

Felhasználó informálása az eseményekről VERSA CONTROL alkalmazás által használt push értesítések segítségével [ETHM-1 Plus modul csatlakoztatása szükséges].

#### Telefon használatával történő távoli működtetés [INT-VG modul csatlakoztatása szükséges]

Riasztórendszer állapotának ellenőrzése.

Riasztórendszer vezérlése.

Telefonon keresztül távoli vezérlést megkönnyítő különböző funkciók végrehajtására szolgáló makró parancsok meghatározása.

Kezelést megkönnyítő hangmenü.

#### VERSA CONTROL mobilalkalmazás [ETHM-1 Plus modul csatlakoztatása szükséges]

Riasztórendszer mobileszköz segítségével történő kezelése:

Riasztórendszer működtetése,

Riasztórendszer állapotának ellenőrzése.

#### Eseménynapló

2047 esemény.

#### Felhasználók

30 felhasználó.

A felhasználó számára kijelölhető:

kód,

proximity kártya (125 kHz passzív – kártya, jeladó, stb. – jeladó),

távvezérlő.

Riasztórendszerhez történő hozzáférési szintet meghatározó jogosultsági szint.

#### Időzítők

4 időzítő:

Partíciók élesítése/hatástalanítása,

Kimenetek vezérlése (világítás, kerti öntöző, stb. be-/kikapcsolása).

#### Programozás

Helyi programozás:

kezelő,

vezérlőpanel RS-23 (TTL) portjához csatlakoztatott DLOADX programot futtató számítógép.

Távoli programozás DLOADX programot futtató számítógép:

Telefonhálózaton keresztül (modem),

Ethernet hálózaton keresztül [ETHM-1 / ETHM-1 Plus modul csatlakoztatása szükséges].

#### Alaplap

RS-232 (TTL) port:

Helyi programozás DLOADX programot futtató számítógéppel,

Vezérlőpanel firmware frissítés.

Elektronikus védelemmel ellátott vezetékes zóna, kimenet és kommunikációs busz.

Rövidzárvédelemmel, akkumulátorfelügyelettel és mélykisütés elleni védelemmel rendelkező kapcsolóüzemű tápegység.

# Kezelők

A SATEL az alábbi kezelőket ajánlja a VERSA sorozatú vezérlőpanelekhez:

INT-TSG – vezetékes érintőképernyős kezelő,

INT-TSH – vezetékes érintőképernyős kezelő,

VERSA-LCD – vezetékes LCD kezelő mechanikus gombokkal,

VERSA-LCDM – kezelő LCD kezelő mechanikus gombokkal,

VERSA-LCDR – kezelő LCD kezelő mechanikus gombokkal és beépített proximitykártya-olvasóval,

VERSA-LCDM-WRL – vezetéknélküli LCD kezelő mechanikus gombokkal és beépített proximitykártya-olvasóval (ACU-120 és ACU-270 vezérlőkkel),

VERSA-LED – vezetékes LED kezelő mechanikus gombokkal.

A kezelők különböző színű kijelző és billentyűzet háttérvilágítással rendelkező változatokban érhetőek el. A szín változatát a kezelő nevének kiegészítő jelzése jelöli (pl. VERSA-LCD-GR – zöld színű kijelző és billentyűzet háttérvilágítás; VERSA-LCDM-WH - fehér színű kijelző és billentyűzet háttérvilágítás).

A INT-TSG, INT-TSH és VERSA-LCDM-WRL kezelők további információiért nézze meg a kezelőkhöz mellékelt kézikönyvet.

1. ábra Példák a VERSA vezérlőpanelhez alkalmazható kezelőkre.

## Kezelők tulajdonságai

2 x 16 karakteres háttérvilágítással rendelkező kijelző. VERSA-LCD / VERSA-LCDM / VERSA-LCDR

Zónák állapot megjelenítésére szolgáló LED-ek. VERSA-LED

Partíciók és rendszer állapotának állapot megjelenítésére szolgáló LED-ek.

12 gomb, a telefonos szabványnak megfelelően, az adatbevitelre szolgáló gomb.

4 további gomb a menüben való navigálásra, élesítésre / hatástalanításra szolgáló gomb.

Háttérvilágítással rendelkező gombok.

Beépített proximitykártya-olvasó. VERSA-LCDR

Kezelőház felnyitása / falról való eltávolítására reagáló szabotázskapcsoló.

# Bővítő modulok

ETHM-1 Plus / ETHM-1. Vezérlőpanel Ethernet hálózaton keresztüli programozását / kezelését és távfelügyeleti átjelzését biztosító Ethernet-es kommunikációs modul.

INT-RX-S / INT-RX. Rendszer 433MHz távvezérlő használatával történő kezelését biztosító 433 MHz rádióvevő bővítőmodul.

VERSA-MCU. Rendszer 433MHz távvezérlő használatával történő kezelését és 433MHz vezetéknélküli érzékelők használatát biztosító 433 MHz vezetéknélküli rendszervezérlő.

ACU-120 / ACU-270 / ACU-100 / ACU-250. Riasztórendszer ABAX távvezérlő használatával történő kezelését és ABAX kétirányú vezetéknélküli eszközök használatát biztosító ABAX vezetéknélküli rendszervezérlő.

INT-E / CA-64 E / CA-64 EPS. Biztonsági rendszer 8 programozható vezetékes zónával történő bővítését biztosító zónabővítő modul.

INT-O / INT-ORS / CA-64 O / CA-64 OPS. Biztonsági rendszer 8 programozható vezetékes kimenettel történő bővítését biztosító kimenetbővítő modul.

INT-CR / INT-IT-2 / INT-IT. Partíció proximitykártya vagy más passzív jeladó segítségével történő élesítését / hatástalanítását és riasztástörlését biztosító proximitykártya élesítő / hatástalanító eszköz.

CA-64 SM. Telefonüzenés alkalmazható 16 hangüzenet tárolására szolgáló hangszintetizátor bővítő.

INT-VG. Voice module. Vezérlőpanelnak a telefon gombja segítségével történő távoli működtetését (interaktív hangmenü) és 16 telefonos üzenésre szolgáló hangüzenet tárolását biztosító hangmodul.

# Rendszer telepítése

Bármilyen elektromos csatlakoztatás végrehajtása előtt kapcsolja le a tápfeszültséget.

A következő eszközök hasznosak a telepítés során:

normál csavarhúzó 2.5 mm,

csillag csavarhúzó,

kombinált fogó,

lapos fogó,

fúró és fúrószárak.

## Telepítési terv

A telepítés megkezdése előtt ajánlott egy tervet készíteni a behatolás jelző rendszerről. Érdemes felvázolni a helyszínt, és berajzolni az összes használt eszközt, például a központot, kezelőket, érzékelőket, szirénákat, bővítő modulokat, stb. A központot és a védelmi rendszer többi elemét a védett terület határain belül ajánlott elhelyezni.

## Rendszer áramfelvételének kiszámítása

A biztonsági rendszer tervezése során ajánlott összegezni az összes rendszer elem áramfelvételét (központ, kezelők, modulok, érzékelők, szirénák, stb.). A számítás során figyelmbe kell venni az akkumulátorok töltő áramát is. Ha az összeg túllépi a központ kapacitását, akkor saját tápellátású bővítők, vagy kiegészítő tápellátás használata javasolt.

Az összegbe csak a központ tápellátására csatlakoztatott eszközök számítanak bele, a saját tápellátással rendelkező modulokra csatlakoztatott eszközök áramfelvételét nem kell beleszámolni.

A táp kimenetekre csatlakoztatott eszközök esetén figyeljen rá, hogy az adott tápkimenetekre (központ, saját tápellátású bővítők, stb.) csatlakoztatott eszközök áramfelvétele ne lépje túl az adott kimenetre megengedett maximális áramerősséget.

## Kábelezés

A rendszer eszközei közötti elektronikus csatlakoztatások kialakításához egyenes, árnyékolás nélküli kábelek használata javasolt (UTP, STP, FTP, stb. csavart érpáras kábelek használata nem ajánlott).

Csavartérpáras kábel esetében a CLK (órajel) és DTA (adat) vezetékek nem továbbíthatóak egy érpáron át.

A tápellátás vezetékekek keresztmetszetét úgy kell kiválasztani, hogy a feszültségesés a tápellátás és a megtáplált eszközök között ne haladja meg az 1 V-ot.

A rendszerelemek helyes működéséhez fontos az adat vezetékek ellenállásának és kapacitásának minimalizálása. Ha az eszközök közötti távolság jelentős, több vezeték párhuzamosításával az ellenállás csökkenthető. Ebben az esetben azonban megnövekedhet a vezeték kapacitása. A központot a kezelőkkel vagy bővítő modulokkal összekötő kábelek túl magas ellenállás vagy kapacitás értéke az eszközök hibás működését okozhatja (pl.: a központ nem képes azonosítani eszközöket, eszközvesztés jelentések, stb.). Megfelelő kábelezés érdekében kövesse a telepítői kézikönyvben található instrukciókat.

A kommunikációs busz adat vezetékeit (DTM, CKM, COM) azonos kábelben javasolt elvezetni (nem szabad külön kábelen vinni a jelzéseket).

A kábelezés során hagyjon megfelelő távolságot a kis áramerősségű és a 230 V AC tápellátás vezetékek között. Kerülje az adat kábelek 230 V AC tápellátás melletti vezetését.

## Vezérlőpanel felszerelése

A központi panel elektromos kisülésekre érzékeny alkatrészeket tartalmaz.

A központi panel tápfeszültségének bekapcsolását megelőzően (akkumulátor, transzformátorról váltó feszültség) hajtsa végre az összes rendszerelem felszerelési munkáit és bekötését (kezelők, bővítő modulok, érzékelők, szirénák, stb. csatlakoztatása).

A központot beltéri, normál páratartalmú helyre, jogosulatlan hozzáféréstől védetten kell felszerelni. A szerelőnek megfelelő ház használatával a felhasználók és a karbantartó számára védelmet kell biztosítania.

A központ telepítési helyén, védőföldeléssel ellátott, állandó (nem kikapcsolható) 230 V AC tápellátás biztosítása szükséges.

### Vezérlőpanelek leírása

2. ábra VERSA 5 riasztóközpont alaplap

3. ábra VERSA 10 riasztóközpont alaplap

akkumulátor csatlakoztató kábelek (piros +, fekete -).

RS-232 (TTL) port.

vezérlőpanel vészhelyzeti elindítását biztosító RESET érintkezők (lásd: “Vezérlőpanel vészhelyzeti elindítása” 23. oldal).

KOMMUNIKÁTOR LED. Vezérlőpanel telefonos kommunikátor állapotjelzés.

INT-VG hangmodul, CA-64 SM hangszintetizátor bővítő vagy SM-2 szintetizátor csatlakoztatására szolgáló csatlakozó.

Sorkapcsok leírása:

AC	-	tápellátás bemenet (18 V AC).

COM	-	közös föld.

+OUT1-, +OUT2-	-	programozható nagy áramerősségű kimenetek. A +12 V DC ±15% feszültség a "+" csatlakozási ponton folyamatosan jelen van. A kimenet állapotától függően (aktív/inaktív) a "–" csatlakozási pont a közös földdel rövidre zárásra vagy arról leválasztásra kerül.

OUT3, OUT4	-	programozható OC típusú kisáramú kimenetek.

AUX	-	+12 V DC tápfeszültség kimenet.

KPD	-	+12 V DC tápfeszültség kimenet.

CLK	-	clock tápfeszültség kimenet.

DTA	-	data tápfeszültség kimenet.

Z1...Z4	-	zónák.

TMP	-	szabotázs bemenet (NC) – amennyiben nem használják a bemenetet a közösföldhöz rövidre kell zárni. A TMP bemenet a 31-es zónaszámmal rendelkezik a rendszerben.

-	telefonkommunikátor védő sorkapocs (kizárólag a 230 V AC hálózat PE védővezetőjéhez csatlakoztassa).

T-1, R-1	-	telefonvonal kimenet (telefonkészülékhez továbbmenő).

TIP, RING	-	telefonvonal bemenet (bejövő telefonvonal).

## Eszközök csatlakoztatása a kommunikációs buszhoz

A kommunikációs busz vezetékeit egy kábelen belül kell vezetni.

A kommunikációs busz teljes hossza nem haladhatja meg a 600 m–t.

Az eszközök közvetlenül a központról táplálhatók, ha a központ és az eszköz közötti távolság nem haladja meg a 300 m-t. Ahol a távolság a központtól nagyobb, az eszközöknek külön tápellátást kell biztosítani (tápegység vagy tápegységgel rendelkező bővítő).

Az 1-es táblázatban az eszközök bővítői buszra való megfelelő csatlakoztatásához szükséges vezetékszám látható, 0.5 mm2 keresztmetszetű egyenes vezetékek használata esetében.

|  | CLK | DTA | COM |
| --- | --- | --- | --- |
| Távolság | Vezetékerek száma |
| max. 300 m | 1 | 1 | 1 |
| 300-600 m | 2 | 2 | 2 |

1. Táblázat

A legtöbb kommunikációs buszra csatlakoztatni kívánt eszköz esetében megfelelő cím beállítására van szükség. Két különböző eszköz nem rendelkezhet azonos címmel (egyébként azonosításuk nem lehetséges). A címzéssel kapcsolatos követelmények információi az adott eszköz csatlakozatási módját ismertető fejezetben találhatóak meg.

### Vezetékes kezelők csatlakoztatása

Az EN 50131 szabvány Grade 2követelményeinek megfelelően:

  - a vezérlőpanelhez legalább 1.01 vagy újabb firmware verziójú kezelőt szükséges csatlakoztatni,

  - a vezérlőpanelhez legalább egy LCD kezelő csatlakoztatása szükséges.

Ez a felhasználók számára lehetővé teszi, hogy a szabvány által előírt követelmények szerint információt kapjon a rendszer állapotáról.

A vezérlőpanel maximum 6 vezetékes és vezetéknélküli kezelő csatlakoztatását teszi lehetővé. A kezelők címzésének a 0 és 5 közötti tartományban kell lennie. A kezelők címének beprogramozásához nézze meg Vezetékes kezelők címének beprogramozása fejezetet (24. Oldal).

Amennyiben a vezérlőpanelhoz ETHM-1 / ETHM-1 Plus modul kerül csatlakoztatásra (4. cím), akkor a vezérlőpanel max. 5 kezelő használatát támogatja.

#### Kezelő felszerelése

A kezelők beltéren történő alkalmazásra szolgálnak. A kezelőt a rendszer felhasználói számára könnyen elérhető helyre kell felszerelni.

- Nyissa ki a kezelő házát.

- Helyezze a ház hátoldalát a falra és jelölje be a rögzítőfuratok helyét.

- Készítse el a tiplik számára a furatokat.

- A csatlakozókábelt vezesse át a ház hátoldalának nyílásán.

- A csavarok és a tiplik segítségével rögzítse a ház hátoldalát a falra.

- Csatlakoztassa a kezelő sorkapcsának csatlakozási pontjait a vezérlőpanel megfelelő csatlakozási pontjaihoz (lásd 5. ábra).

- Zárja vissza a kezelő házát.

5. Ábra kezelő csatlakoztatása a vezérlőpanelhez

### Ethernet modul csatlakoztatása

6. Ábra ETHM-1 Plus modul csatlakoztatása a vezérlőpanelhez

A vezérlőpanelhez egy ETHM-1 Plus vagy ETHM-1 modul csatlakoztatható, mely lehetővé teszi az Ethernet hálózaton keresztüli eseményjelentést és a vezérlőpanel programozását. Továbbá az ETHM-1 Plus modul lehetővé teszi az email eseményértesítést, valamint a riasztórendszer VERSA CONTROL mobilalkalmazás segítségével történő kezelését.

Az Ethernet modul számára a 4 (04h) címet kell beállítani.

Amennyiben a vezérlőpanelhez Ethernet modul kerül csatlakoztatásra, akkor 4-es címmel rendelkező kezelő nem szerelhető fel a rendszerben.

7. ábra ETHM-1 Plus modul címbeállítása.  – érintkezők nyitva.  – érintkezők rövidrezárva.

### 433 MHz távvezérlő-vevő bővítőmodul csatlakoztatása

A vezérlőpanelhez egy INT-RX-S vagy INT-RX bővítőmodul csatlakoztatható. A modul lehetővé teszi 433 MHz-s távvezérlők felhasználók számára (max. 30 távvezérlő) történő kijelölését. A modul számára a 7 (07h) címet kell beállítani.

Amennyiben a vezérlőpanelhoz INT-RX / INT-RX-S bővítömodul került csatlakoztatása, akkor VERSA-MCU vezérlő rendszerbe történő felszerelése nem lehetséges.

8. Ábra INT-RX-S modul csatlakoztatása a vezérlőpanelhez

9. Ábra. INT-RX-S / INT-RX bővítő modul címbeállítása.

### 433 MHz vezetéknélküli rendszervezérlő csatlakoztatása

A vezérlőpanelhez egy VERSA-MCU vezérlő csatlakoztatható. A vezérlő lehetővé teszi 433 MHz-s távvezérlők felhasználók számára (max. 30 távvezérlő) történő kijelölését, illetve 433 MHz vezetéknélküli érzékelők riasztórendszerbe történő felszerelését (max. 30 vezetéknélküli zóna). Amennyiben egy vezetéknélküli zóna száma megegyezik egy vezetékes zóna számával (alaplapi vagy bővítői), akkor kiválasztható, hogy melyik zóna használata kerüljön támogatásra (lásd: Programozási kézikönyv). A vezérlő DIP kapcsolóinak a vezérlő címzésében nincs funkciója.

A VERSA-MCU vezérlőt a vezérlőpanel két eszközként azonosítja: INT-RX (7. cím) és VERSA-MCU (8. cím).

Amennyiben VERSA-MCU vezérlő van csatlakoztatva a vezérlőpanelhoz, akkor INT-RX / INT-RX-S bővítő modul és ACU-120 / ACU-270 / ACU-100 / ACU-250 vezérlők rendszerbe történő felszerelése nem lehetséges.

10. Ábra VERSA-MCU vezérlő csatlakoztatása a vezérlőpanelhez

### ABAX vezetéknélküli rendszervezérlő csatlakoztatása

11. Ábra ACU-120 / ACU-270 vezérlő csatlakoztatása a vezérlőpanelhez

12. Ábra ACU-100 / ACU-250 vezérlő csatlakoztatása a vezérlőpanelhez

A vezérlőpanelhez egy ACU-120 / ACU-270 / ACU-100 / ACU-250 vezérlő csatlakoztatható. A vezérlők lehetővé teszik ABAX távvezérlők felhasználókhoz történő kijelölését (maximum 30 távvezérlő – a telepítő számára nem jelölhető ki távvezérlő), továbbá maximum 30 ABAX vezetéknélküli érzékelő riasztórendszerbe történő felszerelését. A VERSA vezérlőpanel maximum 30 vezetéknélküli zóna és 12 vezetéknélküli kimenet használatát támogatja. Amennyiben egy vezetéknélküli zóna száma megegyezik egy vezetékes zóna számával (alaplapi vagy bővítői), akkor kiválasztható, hogy melyik zóna használata kerüljön támogatásra (lásd: Programozási kézikönyv). Az ACU-120 / ACU-270 / ACU-100 / ACU-250 vezérlők szintén biztosítják a VERSA-LCDM-WRL vezetéknélküli kezelő rendszerben történő alkalmazásának lehetőségét is.

A vezérlő típusától függően az alábbi DIP-kapcsoló beállítások szükségesek;

ACU-120 / ACU-270: 8. kapcsoló BE, a többi kapcsoló állása érdektelen,

ACU-100: 4., 7. és 8. kapcsolók BE, a több KI pozíció (8 (08h) cím) és VERSA vezérlőpanel kompatibilitási mód engedélyezve),

ACU-250: 4. kapcsoló BE, a több KI pozíció (8 (08h) cím).

A vezérlőpanel az összes ABAX vezetéknélküli rendszervezérlőt ACU-100 vezérlőként azonosítja.

Amennyiben ACU-120 / ACU-270 / ACU-100 / ACU-250 vezérlő van csatlakoztatva a vezérlőpanelhoz, akkor VERSA-MCU vezérlők rendszerbe történő felszerelése nem lehetséges.

13. Ábra. ACU-120 / ACU-270 vezérlő címbeállítása.

14. Ábra. ACU-100 vezérlő címbeállítása.

### Vezetékes zónabővítők csatlakoztatása

15. Ábra. INT-E bővítő csatlakoztatása a vezérlőpanelhez.

Max. három, a rendszer max. 24. vezetékes zónával történő bővítését lehetővé tevő INT-E / CA-64 E / CA-64 EPS zónabővítő csatlakoztatható a vezérlőpanelhez. A bővítő DIP-kapcsolóinak használatával:

a 12 (0Ch) - 14 (0Eh) tartományban beállítható a vezérlő címe –1-5 kapcsolók,

beállítható a vezérlő azonosításának módja – 10 (INT-E) vagy 8 (CA-64 E / CA-64 EPS) kapcsolók.

A bővítő azonosítási módjának és az azonosítástól függő funkcionális különbségek részletes információi a bővítő kézikönyvében találhatóak meg.

16. Ábra. CA-64 Ei / CA-64 EPSi-ként azonosított bővítő DIP-kapcsolóinak beállítása.

A 2. táblázat mutatja a bővítői zónáknak a bővítőben beállított címtől függő számozását. Ha a bővítői zóna számozása ütközik a központi vagy vezetéknélküli zóna számozásával, akkor a használni kívánt zóna kiválasztható (lásd: Programozói kézikönyv).

| Bővítő cím | Zónaszámozás |
| --- | --- |
| decimális | hexadecimális |  |
| 12 | 0C | 7-14 |
| 13 | 0D | 15-22 |
| 14 | 0E | 23-30 |

2. táblázat

### Vezetékes kimeneti bővítők csatlakoztatása

A vezérlőpanelhez egy, a rendszer 8 programozható vezetékes kimenettel történő bővítését lehetővé tevő INT-O / INT-ORS / CA-64 O / CA-64 OPS bővítő csatlakoztatható. A bővítő számár a 15 (0Fh) címet kell beállítani. INT-ORS bővítő esetén a DIP-kapcsolók használatával a bővítő azonosításának módja is meghatározható (részletes információk a bővítő kézikönyvében találhatóak).

Az INT-O bővítő CA-64 O (dedikált tápegység nincs a bővítőhőz csatlakoztatva) vagy CA-64 OPS (dedikált tápegység csatlakoztatásra került a bővítőhöz) modulként kerülhet azonosításra.

17. Ábra. INT-O bővítő csatlakoztatása a vezérlőpanelhez.

18. Ábra. INT-O-ként azonosított bővítő DIP-kapcsolóinak beállítása.

### Proximity-kártya élesítő/hatástalanító eszközök csatlakoztatása

A rendszerhez max. 6 INT-CR / INT-IT / INT-IT-2 eszköz csatlakoztatható. Az eszközök számára a 16 (10h) közötti 21 (15h) cím beállítása szükséges.

A vezérlőapnel az összes proximitykártya élesítő/hatástalanító eszközt INT-IT modulként azonosítja.

19. Ábra. INT-IT / INT-IT-2 modul csatlakoztatása a vezérlőpanelhez.

20. Ábra. INT-IT / INT-IT-2 bővítő DIP-kapcsolóinak beállítása.

### Hangszintetizátor-bővítő / hangmodul csatlakoztatása

A vezérlőpanelhez egy, telefonos eseményértesítésre szolgáló hangüzenetek rögzítésére szolgáló INT-VG modul / CA-64 SM bővítő csatlakoztatható. Az INT-VG modul ezen kívül lehetővé teszi a vezérlőpanelnak a telefon gombjaival (interaktív hangmenü) történő kezelését is.

A modul / bővítő számár a 23 (17h) címet kell beállítani. Az INT-VG modul 7. kapcsolója az eszköz vezérlőpanel által történő azonosításának meghatározására szolgál (KI – INT-VG; BE – CA-64 SM). A 8. kapcsoló használatával mindkét eszköz esetében letiltható / engedélyezhető az üzenetek rögzítésére szolgáló beépített mikrofon használata.

21. ábra INT-VG modul / CA-64 SM bővítő címének beállítása. Hangüzenetek rögzítése letiltva (8. kapcsoló KI).

Csatlakoztassa az INT-VG CLK és DTA csatlakozóit / CA-64 SM vezetékeit a vezérlőpanel kommunikációs buszához és a csatlakozódugót csatlakoztassa dedikált aljzathoz.

## Érzékelők csatlakoztatása

Az érzékelő zónához történő csatlakoztatásának módja a zóna választott kialakításának megfelelő kell legyen. A vezérlőpanel alaplapi zónái a következő kialakítások használatát támogatják:

NC – NC (alapállapotban zárt) riasztáskimenettel rendelkező érzékelők csatlakoztatására szolgáló vezetékezés típus. Az áramkör nyitása riasztást indít.

NO – riasztáskimenettel rendelkező érzékelők csatlakoztatására szolgáló vezetékezés típus. Az áramkör zárása riasztást indít.

EOL – NC vagy NO riasztáskimenettel rendelkező érzékelők csatlakoztatására szolgáló vezetékezés típus. Az áramkör zárása vagy nyitása riasztást indít.

2EOL/NC – NC riasztás- és szabotázskimenettel rendelkező érzékelők csatlakoztatására szolgáló vezetékezés típus. A zóna három állapot felismerését biztosítja: normál, riasztás és szabotázs.

2EOL/NO – 2EOL/NC-höz hasonló kialakítás, mely NO riasztáskimenettel rendelkező érzékelők csatlakoztatására szolgáló vezetékezés típus.

Redőny – redőnyérzékelők csatlakoztatására szolgáló vezetékezés típus.

Rezgés – rezgésérzékelők csatlakoztatására szolgáló vezetékezés típus. A zónához NC riasztáskimenettel rendelkező érzékelő is csatlakoztatható (pl. sorba kötött rezgés- és nyitásérzékelő).

A Redőny és Rezgés vezetékezési típus alkalmazását támogatják:

- VERSA 5 vezérlőpanel összes alaplapi zónája,

- VERSA 10 vagy VERSA 15 vezérlőpanelek 1 - 8 alaplapi zónái.

22. Ábra Érzékelők zónához történő csatlakoztatásának módjai. Az érzékelők betűkkel jelölt kimenetei: A – riasztás, T – szabotázs, R=R1+R2.

### Vonalvégi lezáróellenállás

A vezérlőpanel alaplapi és a vezérlőpanel által CA-64 Ei-ként vagy CA-64 EPSi-ként azonosított bővítők zónái esetében a vonalvégi lezáróellenállás (EOL) értéke 500 ( és 15 k( között programozható (beprogramozott értékek összege nem lehet 15 k(-nál magasabb – lásd Programozói kézikönyv).

Amennyiben a bővítőben nem programozható az ellenállás értéke, egyszeres EOL kialakítás esetén 2.2 k(, és dupla EOL (2EOL) kialakítás esetén – 2x 1.1 k( ellenállás.

## Szirénák csatlakoztatása

A riasztórendszert ajánlott a szirénák csatlakoztatása előtt elindítani. Így megelőzhető a vezérlőpanel elindítását követően véletlen riasztásjelzések indítása.

Sziréna típusától függően

Saját tápegység nélküli szirénák (pl. SP-500, SP-4001, SP-4003, SPL-2010, SPW-100, SPW-210, SPW-220) – a riasztásjelzés indítására a nagyáramú kimenetek használata javasolt,

Saját tápegységgel rendelkező szirénák (pl. SP-4002, SP-4004, SP-4006, SP-6500, SPLZ-1011, SD-3001, SD-6000) – a riasztásjelzés indítására a kisáramú OC kimenetek, míg a sziréna töltőfeszültségének biztosítására a nagyáramú kimenetek használata ajánlott.

23. Ábra Szirénák csatlakoztatása a vezérlőpanel kimeneteihez. 
I – sziréna saját tápegység nélkül. II – sziréna saját tápegységgel.

## Rádiós átjelző adó csatlakoztatása

A központok OUT3, OUT4 kimenetei a NOKTON által gyártott NR2-DSC rádiós átjelző adó vezérlésére is használhatók (NEMROD rendszer – PC-16 OUT formátum). Ebben az esetben a központ Soros adat KIM 3/4 általános opcióját szükséges aktiválni (lásd Programozói kézikönyv). 3. táblázatban látható a NOKTON NR2-DSC adó, VERSA vezérlőpanelhez történő csatlakoztatására szolgáló, csatlakozóinak leírása.

| Érintkező száma | Funkció | Csatlakoztatási mód |
| --- | --- | --- |
| 2 | váltó feszültség ellenőrzés | csatlakoztassa a központ AC sorkapcsához |
| 12 | tápellátás | csatlakoztassa közvetlenül az akkumulátor "+" csatlakozójához 2 A-es biztosítékon keresztül |
| 13 | közös föld | csatlakoztassa a központ COM sorkapcsához |
| 14 | TAKT | csatlakoztassa a központ OUT3 sorkapcsához |
| 15 | PGM | csatlakoztassa a központ OUT4 sorkapcsához |

3. Táblázat

Soha ne csatlakoztassa az NR2-DSC jeladó 13-as kontaktusát (közös föld) az akkumulátor "-" csatlakozójához. A jeladó közös földjének és az akkumulátor "-" csatlakozójának összekötése nemcsak az akkumulátor gyors kisülését, hanem a központ károsodását is okozhatja.

Soha ne csatlakoztassa az NR2-DSC jeladó 13-as kontaktusát (közös föld) a központ COM és az akkumulátor "-" csatlakozójához, mert ez a központ károsodását okozhatja.

24. ábra NOKTON NR2-DSC adó csatlakoztatása a központhoz. A DB-15 „anya” csatlakozó forrasztási oldala látható.

## Telefonvonal csatlakoztatása

Ne vezesse a telefonos jeleket és a riasztó központ jelzéseit ugyanazon a többeres kábelen keresztül. Mert egy a telefonvonalon keresztül érkező nagyfeszültségű jel károsíthatja a rendszert.

A riasztó központ csak analóg, PSTN előfizetői vonalhoz csatlakoztatható.

A rendszer telepítőjének a központ telefonos hálózatra való csatlakozásának részleteiről a felhasználó számára biztosítania kell a szükséges információt.

A központot közvetlenül a telefonvonalra kell csatlakoztatni (TIP, RING sorkapcsokra). A telefonvonalat használó más eszközöket (pl.: telefon, fax) a központ után kell csatlakoztatni (T-1, R-1 sorkapcsokra). Ezért a telefonvonal csatlakoztatásához négyeres kábel használata szükséges. Az ilyen módon kivitelezett csatlakozás esetén hívás végrehajtása esetén teljesen használni tudja a vonalat. Így megelőzhető, hogy a központ telefon kommunikátora, például a telefonkészülék használata miatt, blokkolásra kerüljön (ilyen helyzet akkor következhetne be, amennyiben a vezérlőpanel a telefonkészülék után kerülne a telefonvonalra csatlakoztatva).

Ha a központ telepítési helyszínén ADSL szolgáltatás van, a központot az ADSL szűrő után kell bekötni, a többi analóg vonalat használó eszközt pedig a központhoz.

A telefon kommunikátor túlfeszültség elleni védelmére céljából a  sorkapcsot a 230 V AC hálózat védőföldjéhez kell csatlakoztatni (PE). A csatlakozást ≥0,75 mm2 keresztmetszetű vezetékkel kell kialakítani. Soha ne csatlakoztassa a  sorkapcsot a nullához (N).

25. ábra Analóg telefonvonal csatlakoztatása a központhoz.

## Tápellátás csatlakoztatása és a központ elindítása

A telepítési munák teljes befejeztéig ne kapcsolaj be a tápfeszültséget.

### Hálózati tápfeszültség

A vezérlőpanel tápellátásához 18 V AC (±10%) váltóáramú 40 VA teljesítményű transzformátor ajánlott.

A transzformátort folyamatosan működő 230 V AC hálózati feszültségre kell csatlakoztatni. A csatlakoztatások végrehajtása előtt ajánlott a helyszín villamos hálózati rendszerével megismerkedni. Bizonyosodjon meg róla, hogy a központ tápellátására szolgáló áramkör folyamatosan aktív. Az áramkörnek kétpólusú, legalább 3 mm kapcsolási távolságú leválasztó-kapcsolóval és/vagy 16 A-es késleltetett működésű rövidzárvédelmi eszközzel kell rendelkeznie. A riasztórendszer felhasználóját a transzformátor hálózati feszültségre történő csatlakoztatásának módjáról tájékoztatni kell (pl. a vezérlőpanel áramkörének védelmét biztosító kismegszakító megjelölésével).

Soha ne csatlakoztassa két eszköz tápellátását ugyanarra a transzformátorra.

A tápellátás transzformátor áramkörbe való bekötése előtt ellenőrizze, hogy a hálózati áramkör lekapcsolásra került.

### Tartalék tápellátás

A vezérlőpanelhez egy 12 V-os zárt savas ólom akkumulátort kell tartalék tápellátás biztosítása céljából csatlakoztatni. A kiválasztott akkumulátor kapacitása meg kell, hogy feleljen a rendszer áramfogyasztásának. Az EN 50131 Grade 2 követelményei szerint az akkumulátornak, a hálózati tápfeszültség hiányában 12 órán keresztül kell tudni biztosítania a rendszer működését.

Amennyiben az akkumulátor kapocsfeszültsége 12 percnél (3 akkumulátor teszt) hosszabb ideig 11 V alá esik, akkor a vezérlőpanel az akkumulátor hibáját fogja jelezni. Ha a kapocsfeszültség cca. 10,5 V alá esik, akkor az akkumulátor leválasztásra kerül.

Ne csatlakoztasson a vezérlőpanelhoz kisütött akkumulátort (11 V-nál alacsonyabb terheletlen kapocsfeszültség). Ilyen esetben az akkumulátort előzőleg megfelelő töltővel fel kell tölteni.

A használt akkumulátorok nem dobhatóak ki. Elhelyezésükről az érvényben lévő környezetvédelmi szabályoknak megfelelően kell gondoskodni.

### Vezérlőpanel bekapcsolása / indítás folyamata

- Kapcsolja ki a transzformátor csatlakoztatására használt 230 V AC hálózat tápellátását.

- Csatlakoztassa a 230 V AC váltóáram vezetékeit a transzformátor primer tekercséhéhez.

- Csatlakoztassa a transzformátor szekunder oldalát a központ AC csatlakozóihoz. A csatlakoztatáshoz használjon 0.5 – 0.75 mm2 keresztmetszetű sodrott vagy 1 – 2.5 mm2 vagy tömör vezetéket.

- Csatlakoztassa az akkumulátort az arra szolgáló kábellel (pozitív csatlakozó – PIROS vezeték, negatív csatlakozó (FEKETE vezeték). Amennyiben az akkumulátor csavaros csatlakozókkal rendelkezik, akkor a csatlakozáshoz használja a mellékelt adaptert (soha ne vágja el az akkumulátor csatlakozókábelét). A vezérlőpanel kizárólag az akkumulátor csatlakoztatását követően nem fog elindulni.

- Kapcsolja be a transzformátorra csatlakoztatott 230 V AC hálózati tápfeszültség áramkörét. Ezt követően a vezérlőpanel működése elindul.

A fentebb említett bekapcsolási sorrend (először az akkumulátor, majd a 230 V AC) biztosítja a tápegység és az elektronikus védelmi áramkörök riasztórendszer elemeit, a telepítési hibákból eredő károsodástól megóvni képes megfelelő működését.

Ha a vezérlőpanelt le kell állítani, akkor elsőnek a hálózati tápfeszültséget (AC), majd az akkumulátort kell lekapcsolni. A tápfeszültség ismételt csatlakoztatása esetén a fentebb leírt eljárást kell követni.

### Vezérlőpanel vészhelyzeti elindítása

Amennyiben a vezérlőpanel megfelelő elindítása sikertelen, a kezelők használata nem lehetséges, a kódokat nem fogadja el a panel, stb. annak ellenére, hogy a csatlakozások helyesen kerültek kialakításra, akkor kövesse az alábbi lépéseket:

- Kapcsolja ki a vezérlőpanel tápfeszültségét (elsőnek az AC tápfeszültséget, majd az akkumulátort).

- Helyezze fel a rövidzárat a RESET érintkezőkre.

- Kapcsolja be a vezérlőpanel tápfeszültségét (elsőnek az akkumulátort, majd az AC tápfeszültséget).

- Egy pár másodperc elteltével távolítsa el a rövidzárat a RESET érintkezőkről. Ezt követően a vezérlőpanel belép szervizmódba és a legalacsonyabb címmel rendelkező kezelő kijelzőjén a szervizmód menü jelenik meg (vezetéknélküli kezelő esetén a menü bármelyik gomb megnyomásával jeleníthető meg).

Amennyiben a vezérlőpanel Szervizmód elindítása RESZET érintkezőkről opciója letiltásra került, akkor a legalacsonyabb címmel rendelkező kezelő típusától függően:

  - LCD: ,  és  (második partíció) LED fénye bekapcsol és a “Gyári beállítások visszaállítása ? 1=Igen” üzenet jelenik meg a kezelőn,

  - LED:  és  (második partíció) LED fénye bekapcsol és  LED gyorsan villog.

gomb megnyomásának hatására a vezérlőpanel beállításai visszaállításra kerülnek és lehetővé válik a szervizmódba történő belépés.

### Első lépések a vezérlőpanel elindítását követően

Gyári beállításokkal rendelkező vezérlőpanel elindítását követően:

- Állítsa be a kezelők megfelelő egyedi címét.

- Indítsa el a vezérlőpanel kommunikációs buszához csatlakoztatott eszközök azonosítására szolgáló funkciót.

Vezérlőpanel beállításainak programozása kizárólag csak a fentebbi lépések végrehajtását követően lehetséges.

## Vezetékes kezelők címének beprogramozása

Minden egyes kezelő számára 0 és 5 közötti egyedi cím beállítása szükséges. Az összes vezetékes kezelő esetében alapértelmezettként a 0 cím van beállítva. A gyári beállításokkal rendelkező vezérlőpanel elindítását követően az összes buszra csatlakoztatott kezelő használata, azok beállított címétől függetlenül támogatásra kerül. Ez lehetővé teszi a kezelők egyedi címeinek megfelelő beprogramozását.

Ne felejtse el az egyedi cím beállítását egy új kezelőnek a már működő rendszerhez történő csatlakoztatása esetében.

### Cím beprogramozása szervizfunkció segítségével

A cím beprogramozására szolgáló funkció mind vezetékes, vagy vezetéknélküli kezelőről is elindítható, de csak a vezetékes kezelők címének beállítását teszi lehetővé.

- Vigye be a szervizkódot (alapértelmezetten 12345), majd nyomja meg a  gombot.

- Egymást követően nyomja meg a    gombokat a szervizmód elindításához.

- Egymást követően nyomja meg a     gombokat Kez cím. Funkció elindításához. Az összes vezetékes kezelőn az aktuális cím kerül megjelenítésre:

LCD: megjelenített üzenet – lásd 26. Ábra,

LED: gyorsan villogó, a kezelő címének megfelelő számjelzésű LED (0 cím esetén – LED 30) – lásd 27. Ábra.

26. Ábra LCD kezelő címének beprogramozása

27. Ábra LED kezelő címének beprogramozása. 1-5, és LED 30 szolgálnak a cím megjelenítésére (30 –0. cím). Kezelő aktuális címét a megfelelő számozással bíró LED gyors villogása jelzi, míg a többi folyamatos fénnyel világít.

- A megváltoztatni kívánt című kezelőn nyomja meg az új címnek megfelelő számgombot. A cím sikeres megváltoztatását 4 rövid és egy hosszú hangjelzés jelzi.

- Nyomja meg  gombot a funkció befejezéséhez és a kezelő újraindításához. A funkció az elindításától számított 2 percet követően automatikusan lezárásra kerül.

### Cím beprogramozása szervizfunkcióba történő belépés nélkül

A cím beprogramozásának ez a módja abban az esetben hasznos, ha kezelő működése blokkolva van és a szervizmód nem indítható el.

- Kapcsolja ki a kezelő tápfeszültségét.

- Kössön le minden vezetéket a CLK és DTA csatlakozókról.

- Zárja rövidre a kezelő CLK és DTA csatlakozóit.

- Kapcsolja be a kezelő tápfeszültségét. Kezelő ikonokkal jelölt LED-jei elkezdenek villogni és megjelenítésre kerül az aktuális cím:

LCD: megjelenített üzenet,

LED: gyorsan villogó, a kezelő címének megfelelő számjelzésű LED (0 cím esetén – LED 30) – lásd 27. Ábra.

- Nyomja meg az új címnek megfelelő számgombot. A cím sikeres megváltoztatását 4 rövid és egy hosszú hangjelzés jelzi.  gomb megnyomása lehetővé teszi a cím ismételt megváltoztatását (kezelő újraindulását követően az aktuális cím ismét megjelenítésre kerül).

- Kapcsolja ki a kezelő tápfeszültségét.

- Bontsa a kezelő CLK és DTA csatlakozói közötti rövidzárat.

- Kösse vissza megfelelően a kezelő CLK és DTA csatlakozóit.

- Kapcsolja be a kezelő tápfeszültségét.

## Buszra csatlakoztatott eszközök azonosítása

A kommunikációs buszra csatlakoztatott eszközök csak abban az esetben működnek megfelelően, ha a vezérlőpanel által azonosításra kerültek. Az eszközök azonosítása a vezérlőpanel első elindítása, illetve minden esetben egy új eszköz hozzáadását vagy a vezérlőpanel által támogatott eszközökben történt változást követően szükséges.

Egy azonosított eszköz kommunikációs buszról történő eltávolítása szabotázsriasztást indít.

### Azonosítási funkció elindítása kezelőről

- Vigye be a szervizkódot (alapértelmezetten 12345) és nyomja meg a  gombot.

- Szervizmód elindításához egymást követően nyomja meg a    gombokat.

- Azonosítás funkció elindításához egymást követően nyomja meg     gombokat. Sikeres végrehajtást 3 rövid hangjelzés és az azonosított eszközök információjának megjelenítése (LCD kezelő kijelzője vagy LED kezelő LED-jei) jelzi.

- Funkcióból történő kilépéshez nyomja meg a  gombot.

Azonosítás befejeztét követő két hosszú hangjelzés a kommunikációs buszra csatlakoztatott eszköz hibás címbeállítását jelzi (hibásan beállított vagy azonos című eszközök). LCD kezelő kijelzőjén megjelenő üzenet vagy LED-es kezelő esetén a címhez tartozó villogó LED) segíti a hiba azonosításában. Nyomja meg  gombot, állítsa be az eszköz helyes címét, majd indítsa el ismét Azonosítás funkciót.

### Azonosítási funkció elindítása DLOADX programból

- „VERSA –Szerkezet” ablak megnyitásához kattintson főmenü  ikonjára.

- Kattintson a “Hardver” fülre.

- Kattintson “Bővítők” ágra.

- Azonosítási funkció elindításához kattintson az “Azonosítás” gombra.

- Azonosítási folyamat befejeztét követően egy, az adatok kiolvasására felszólító ablak jelenik meg. Kattintson az „OK”-ra.

## Számítógép csatlakoztatása a vezérlőpanelhoz

A vezérlőpanel firmware-ének frissítése vagy programozása számítógép használatával is végrehajtható (DLOADX program). A kommunikáció kódolt módon történik. A vezérlőpanel RS-232 portja (TTL) a számítógép USB portjához a SATEL által gyártott USB-RS átalakító segítségével csatlakoztatható.

## ABAX vezetéknélküli eszközök felszerelése

Ez a fejezet nem tartalmazza a vezetéknélküli kezelő felszerelését. Azok külön készülékkategóriát alkotnak, és az eszközhőz mellékelt kézikönyv szerint kell felszerelni.

Amennyiben a vezérlőpanelhoz ABAX vezetéknélküli vezérlő (ACU-120 / ACU-270 / ACU-100 / ACU-250) került csatlakoztatásra, akkor a vezérlőpanel elindítását és a vezérlő azonosítását követően folytatható az ABAX vezetéknélküli eszközök felszerelése. A vezetéknélküli eszközök felszerelését megelőzően ellenőrizze le a tervezett felszerelési helyen a vezérlő által az eszköz felől, illetve az eszköz által a vezérlő felöl vett rádiójel szintjét. A SATEL által gyártott ARF-100 tesztelő hasznos segítség a jelszint ellenőrzésben. Az eszköz / vezérlő által fogadott jelszint nem lehet kisebb 40%-nál. Ha az adott telepítési helyen a jelszint túl alacsony, más telepítési helyet kell választani. Néha elegendő az eszközt tíz – húsz centiméterrel áthelyezni megfelelő jelszint eléréséhez. Az eszköz telepítését csak a megfelelő jelszint elérése után lehet véglegesíteni.

A vezetéknélküli eszközöket a DLOADX program vagy az LCD kezelő segítségével regisztrálni kell a rendszerben.

### Új ABAX vezeték nélküli eszköz hozzáadása

A központ legfeljebb 30 vezeték nélküli eszköz használatát támogatja. Az aktuálisan támogatott eszközök száma az egyes eszközök által elfoglalt pozíciók számától függ. Az egyes pozíciók alatt egy vezetéknélküli zóna vagy egy vezetéknélküli zóna és egy vezetéknélküli kimenet értendő.

Ha egy eszköz egynél több zónát/kimenetet foglal el, ez csökkenti a rendszerben regisztrálható vezeték nélküli eszközök számát (például ha a rendszerhez hozzáadunk egy ACX-200 bővítőt, ami 4 zónát/kimenetet foglal el a rendszerben, a központ már csak 26 vezeték nélküli eszköz fogadására lesz képes).

Ha egy eszköz több zónát foglal el a rendszerben, csak az első kerül kijelzésre az eszköz hozzáadás művelet alatt. A többi zóna automatikusan kerül hozzárendelésre (a választott zóna után következően).

Bizonyos eszközök esetében kiválasztható, hogy azok egy vagy két pozíciót (csatornát) foglaljanak-e el az eszközlistában. Az eszköz típusától függően, ha egy poziíció kerül kiválasztásra:

- AMD-101 – csak a kiegészítő NC bemenet használata kerül támogatásra,

- AMD-102 – csak a kiegészítő bemenetek (redőny vagy NC) használata kerül támogatásra;

- AOD-200 – csak a mozgásérzékelő használata kerül támogatásra;

- AVD-100 – csak a rezgésérzékelő használata kerül támogatásra.

Amennyiben az eszköz egy kimenetet is elfoglal, akkor annak száma megegyezik a hozzáadási folyamat során kiválasztott zóna számával.

A központ nem támogatja a 13 és 30 számú vezeték nélküli kimeneteket használatát.

#### DLOADX program

Az ABAX vezeték nélküli eszközök hozzáadása a "Versa – Szerkezet" ablakban, a "Hardver" fülén történik, az ABAX vezérlő listáról való kiválasztását követően végezhető el.

- A “Zónák/Kimenetek” fülön a vezetéknélküli eszközökkel kapcsolatos adatok vezérlőből történő kiolvasásához kattintson az „Olvasás” gombra (ezek az adatok a DloadX program főmenüjének  gombjára történő kattintással nem kerülnek kiolvasására).

- Kattintson a zónára, amihez új vezeték nélküli eszközt szeretne hozzárendelni (a zóna később is kiválasztható, az „Új vezeték nélküli eszköz” ablakban).

- Az "Új vezeték nélküli eszköz" ablak megnyitásához kattintson az "Új eszköz" gombra.

- Vigye be a hozzáadni kívánt eszköz áramköri lapján vagy házán található 7-számjegyes sorozatszámot. Az ARF-100 rádió jelszint tesztelő sorozatszáma 0000500.

- Az eszköz típusától függően:

ACX-200 / ACX-201: kapcsolja be a bővítő tápfeszültségét,

ARF-100: kapcsolja be az eszközt,

ASW-100 E / ASW-100 F: dugja be a 230 V AC aljzatba,

más eszközök esetén: működtesse szabotázskapcsolót.

- Az eszköz adatinak beolvasását egy megjelenő üzenet mutatja (amennyiben hibás sorozatszám került bevitelre, akkor a hibás sorozatszám beviteléről informáló üzenet jelenik meg). Ezt követően az új zóna szerkeszthető neve jelenik meg. Ha kimenttel is rendelkező eszköz került felvételre, akkor a kimenet is azonos elnevezést kap.

- Kattintson az “OK” gombra („Kilépés” gombra történő kattintással megszakíthatja az új eszköz hozzáadását vagy a „Következő” gombra kattintva folytathatja egy újabb vezetéknélküli eszköz hozzáadásával).

- Kattintson az „Írás” gombra az új vezetéknélküli eszköz adatainak vezérlőbe történő mentéséhez (ezek az adatok a DloadX program főmenüjének  gombjára történő kattintással nem kerülnek kiírásra).

#### LCD kezelő

Az ABAX vezetéknélküli eszközök hozzáadása szerviz módban, az Új eszköz funkció használatával lehetséges (Szervíz mód (2. Hardver (1. Kez. & bőv. (3. Vezetéknélküli mód. (1. Új eszköz).

- A funkció elindítása után vigye be az eszköz áramköri lapján vagy házán található 
7-számjegyes sorozatszámát, majd nyomja meg a  gombot. Az ARF-100 rádió jelszint tesztelő sorozatszáma 0000500.

- "Nyissa eszköz szab." üzenet kijelzőn történő megjelenését követően az eszköz típusától függően:

ACX-200 / ACX-201: kapcsolja be a bővítő tápfeszültségét,

ARF-100: kapcsolja be az eszközt,

ASW-100 E / ASW-100 F: dugja be a 230 V AC aljzatba,

más eszközök esetén: működtesse szabotázskapcsolót.

- A hozzáadni kívánt eszköz információja megjelenítésre kerül (amennyiben nem történik semmi, akkor érvénytelen sorozatszám került bevitelre – ilyen esetben  gomb megnyomásával visszatérhet az almenübe). Hozzáadási szándék megerősítéseként nyomja meg a  gombot.

- A  és  gombok használatával válassza ki az eszközhöz kijelölni kívánt zónát, majd nyomja meg a  gombot.

- Ezt követően az új zóna szerkeszthető neve jelenik meg. Ha kimenttel is rendelkező eszköz került felvételre, akkor a kimenet is azonos elnevezést kap. Nyomja meg -t a név elmentéséhez. Ha az eszköz több pozíciót foglal el, akkor azok esetében az elnevezési folyamat ismételt elvégzésére van szükség.

- Következő lépésekben az eszköz beállítása végezhető el (lásd Progrmozói kézikönyv).

### ABAX vezeték nélküli eszköz eltávolítása

#### DLOADX program

Az ABAX vezetéknélküli eszköz eltávolítása a „Versa – Szerkezet” ablak „Hardver” fülén az eszközlistában az ABAX rendszervezérlő nevére történő kattintás után lehetséges.

- A “Zónák/Kimenetek” fülön a vezetéknélküli eszközökkel kapcsolatos adatok vezérlőből történő kiolvasásához.

- Kattintson az eltávolítani kívánt eszközhöz kijelölt zónára (ha az eszközhöz több kijelölt zóna tartozik, akkor bármelyikük kiválasztható).

- A megerősítésre szolgáló ablak megnyitásához kattintson a “Törlés” gombra.

- Megerősítéshez és az ablak bezáráshoz kattintson az „Igen” gombra.

- A változások vezérlőbe történő elmentéséhez kattintson az „Írás” gombra.

#### LCD kezelő

Az ABAX vezeték nélküli eszközök eltávolítása szerviz módban, az Eszköz törlés funkció használatával lehetséges (Szerviz mód (2. Hardver (1. Kez. & bőv. (3. Vezetéknélküli mod. (3. Eszköz törlés).

- A funkció elindítása után a  és  gombok segítségével válassza ki az eltávolítani kívánt vezetéknélküli eszközhöz kijelölt zónát, majd nyomja meg  gombot.

- Az eltávolítani kívánt eszköz információja kerül megjelenítésre (eszköz típusa és sorozatszáma). Az eszköz eltávolítására vonatkozó szándék megerősítéséhez nyomja meg a  gombot. Az eszköz eltávolításra fog kerülni.

## 433 MHz vezetéknélküli érzékelők felszerelése

Amennyiben a vezérlőpanelhoz 433 MHz-es vezetéknélküli vezérlő (VERSA-MCU) került csatlakoztatásra, akkor a vezérlőpanel elindítását és a vezérlő azonosítását követően folytatható a 433 MHz-es vezetéknélküli eszközök felszerelése. A vezetéknélküli eszközök felszerelését megelőzően ellenőrizze le a tervezett felszerelési helyen a vezérlő által az eszköz felől vett rádiójel szintjét. Tesztátvitel küldéséhez pl. működtesse az eszköz szabotázskapcsolóját. Ha az adott telepítési helyen a jelszint túl alacsony, más telepítési helyet kell választani. Néha elegendő az eszközt tíz – húsz centiméterrel áthelyezni megfelelő jelszint eléréséhez. Az eszköz végleges telepítését csak a megfelelő jelszintről történő meggyőződést követen lehet véglegesíteni.

A vezetéknélküli eszközöket a DLOADX program vagy az LCD kezelő segítségével regisztrálni kell a rendszerben.

### Új 433MHz vezeték nélküli eszköz hozzáadása

A vezérlőpanel legfeljebb 30 vezeték nélküli eszköz használatát támogatja.

#### DLOADX program

433MHz-s vezeték nélküli eszközök hozzáadása a "Versa – Szerkezet" ablakban, a "Hardver" fülén történik, a VERSA-MCU vezérlő listáról való kiválasztását követően végezhető el.

- A vezetéknélküli érzékelőkkel kapcsolatos adatok vezérlőből történő kiolvasásához kattintson az „Olvasás” gombra (ezek az adatok a DloadX program főmenüjének  gombjára történő kattintással nem kerülnek kiolvasására).

- Kattintson a zónára, amihez új vezeték nélküli eszközt szeretne hozzárendelni (a zóna később is kiválasztható, az „Új vezeték nélküli eszköz” ablakban).

- Az "Új vezeték nélküli eszköz" ablak megnyitásához kattintson az "Új eszköz" gombra.

- Vigye be a hozzáadni kívánt eszköz áramköri lapján vagy házán található 7-számjegyes sorozatszámot.

- Működtesse az eszköz szabotázskapcsolóját.

- Az eszköz adatinak beolvasását egy megjelenő üzenet mutatja (amennyiben hibás sorozatszám került bevitelre, akkor a hibás sorozatszám beviteléről informáló üzenet jelenik meg). Ezt követően az új zóna szerkeszthető neve jelenik meg.

- Kattintson az “OK” gombra („Kilépés” gombra történő kattintással megszakíthatja az új eszköz hozzáadását vagy a „Következő” gombra kattintva folytathatja egy újabb vezetéknélküli eszköz hozzáadásával).

- Kattintson az „Írás” gombra az új vezetéknélküli érzékelő adatainak vezérlőbe történő mentéséhez (ezek az adatok a DloadX program főmenüjének  gombjára történő kattintással nem kerülnek kiírásra).

#### LCD kezelő

433MHz-s vezetéknélküli eszközök hozzáadása szerviz módban, az Új eszköz funkció használatával lehetséges (Szervíz mód (2. Hardver (1. Kez. & bőv. (3. Vezetéknélküli mód. (1. Új eszköz).

- A funkció elindítása után vigye be az eszköz áramköri lapján vagy házán található 
7-számjegyes sorozatszámát, majd nyomja meg a  gombot.

- Működtesse az eszköz szabotázskapcsolóját.

- A hozzáadni kívánt eszköz információja megjelenítésre kerül (amennyiben nem történik semmi, akkor érvénytelen sorozatszám került bevitelre – ilyen esetben  gomb megnyomásával visszatérhet az almenübe). Hozzáadási szándék megerősítéseként nyomja meg a  gombot.

- A  és  gombok használatával válassza ki az eszközhöz kijelölni kívánt zónát, majd nyomja meg a  gombot.

- Ezt követően az új zóna szerkeszthető neve jelenik meg. Nyomja meg -t a név elmentéséhez.

- Következő lépésbe határozza meg, hogy az érzékelő jelenléte ellenőrzésre kerüljön-e (lásd Programozói kézikönyv).

### 433MHz vezeték nélküli eszköz eltávolítása

#### DLOADX program

433MHz-s vezetéknélküli eszköz eltávolítása a „Versa – Szerkezet” ablak „Hardver” fülén az eszközlistában a VERSA-MCU rendszervezérlő nevére történő kattintás után lehetséges.

- A vezetéknélküli érzékelőkkel kapcsolatos adatok vezérlőből történő kiolvasásához kattintson az „Olvasás” gombra.

- Kattintson az eltávolítani kívánt eszközhöz kijelölt zónára.

- A megerősítésre szolgáló ablak megnyitásához kattintson a “Törlés” gombra.

- Megerősítéshez és az ablak bezáráshoz kattintson az „Igen” gombra.

- A változások vezérlőbe történő elmentéséhez kattintson az „Írás” gombra.

#### LCD kezelő

433MHz-s vezeték nélküli eszközök eltávolítása szerviz módban, az Eszköz törlés funkció használatával lehetséges (Szerviz mód (2. Hardver (1. Kez. & bőv. (3. Vezetéknélküli mod. (3. Eszköz törlés).

- A funkció elindítása után a  és  gombok segítségével válassza ki az eltávolítani kívánt vezetéknélküli eszközhöz kijelölt zónát, majd nyomja meg  gombot.

- Az eltávolítani kívánt eszköz információja kerül megjelenítésre (eszköz típusa és sorozatszáma). Az eszköz eltávolítására vonatkozó szándék megerősítéséhez nyomja meg a  gombot. Az eszköz eltávolításra fog kerülni.

# Zónák és kimenetek számozása a rendszerben

## Zónák számozása

Zónaszámok egybeesése esetén a használni kívánt zóna kiválasztható (lásd Programozói kézikönyv).

### Vezetékes zónák

A zónák számozása minden esetben a vezérlőpanel alaplapi zónáival kezdődik:

VERSA 5 –1 - 5,

VERSA 10 –1 - 10,

VERSA 15 –1 - 15.

A bővítői zónák számozása az azokon beállított cím függvénye:

12 (0Ch) című bővítő –7 - 14,

13 (0Dh) című bővítő –15 - 22,

14 (0Eh) című bővítő –23 - 30.

### Vezetéknélküli zónák

A vezetéknélküli zónák száma a vezetéknélküli eszközök hozzáadási folyamata közben választható meg. Bármilyen másik vezetéknélküli eszköz által nem foglalt zónaszám kiválasztható.

## Kimenetek számozása

A vezérlőpanel 1 és 12 közötti számozású kimenet használatát támogatja. Amennyiben a vezetékes és vezetéknélküli kimenetek száma megegyezik, akkor a vezérlőpanel mindkettő egyidejű használatát támogatni fogja.

### Vezetékes kimenetek

A vezetékes kimenetek száma automatikusan kerül kijelölésre:

Vezérlőpanel alaplapi kimenetei 1 – 4 számozással rendelkeznek,

Bővítő kimenetei 5 - 12 számozással rendelkeznek.

### Vezetéknélküli kimenetek

A vezetéknélküli kimenetek számozása a vezetéknélküli eszközök hozzáadása során kerülnek meghatározásra. A vezetéknélküli kimenet száma megegyezik a vezetéknélküli zónáéval. Ez azt jelenti, hogy a vezetéknélküli kimenetek számára 1 -30 közötti számozás jelölhető ki, azonban a vezérlőpanel a 13 – 30 közötti számú kimenetek használatát nem támogatja.

# Műszaki adatok

## Vezérlőpanel

Tápfeszültség	18 V AC ±15%, 50-60 Hz

Ajánlott transzformátor	40 VA

Készenléti áramfogyasztás	VERSA 5	70 mA

VERSA 10	100 mA

VERSA 15	135 mA

Maximális áramfogyasztás	VERSA 5	90 mA

VERSA 10	125 mA

VERSA 15	160 mA

Akkumulátor hiba feszültség érték	11 V ±10%

Akkumulátor lekapcsolási feszültség	10.5 V ±10%

Akkumulátor töltő áramerősség	350 mA

Tápellátás kimeneti áramerősség	VERSA 5	1 A

VERSA 10	2 A

VERSA 15	2 A

Tápellátás kimeneti feszültség	12 V DC ±15%

Tápfeszültség kimeneti feszültség tartomány	10.5 V…14 V DC

Nagyáramú programozható kimenetek	1100 mA / 12 VDC

Kisáramú programozható kimenetek	50 mA / 12 VDC

KPD kimenet	500 mA / 12 V DC

AUX kimenet	500 mA / 12 V DC

Programozható vezetékes zónák	VERSA 5	5

VERSA 10	10

VERSA 15	15

Programozható zónák maximális száma	30

Vezetékes programozható kimenetek	4

Programozható kimenetek maximális száma	12

Tápfeszültség kimenetek	2

Kommunikációs buszok	1

Kezelők	max. 6

Partíciók	2

Üzenésre szolgáló telefonszámok	8

Hangüzenetek	16

Szöveges üzenetek	64

Felhasználók	30

Időzítők	4

Eseménynapló	2047

EN50131 szerinti biztonsági fokozat	Grade 2

EN50130-5 szerinti környezeti osztály	II

Működési hőmérséklettartomány	-10…+55°C

Maximális páratartalom	933%

Áramköri lap méretei	VERSA 5	120 x 68 mm

VERSA 10	150 x 68 mm

VERSA 15	180 x 68 mm

Tömeg	VERSA 5	100 g

VERSA 10	114 g

VERSA 15	131 g

## VERSA-LCD kezelő

Tápfeszültség	12 V DC ±15%

Készenléti áramfogyasztás	VERSA-LCD-GR	36 mA

VERSA-LCD-BL	40 mA

Maximális áramfogyasztás	VERSA-LCD-GR	110 mA

VERSA-LCD-BL	130 mA

EN50130-5 szerinti környezeti osztály	II

Működési hőmérséklettartomány	-10…+55°C

Maximális páratartalom	933%

Ház méretei	114.5 x 95 x 22.5 mm

Tömeg	123 g

## VERSA-LCDM kezelő

Tápfeszültség	12 V DC ±15%

Készenléti áramfogyasztás	50 mA

Maximális áramfogyasztás	60 mA

EN50131 szerinti biztonsági fokozat	Grade 2

EN50130-5 szerinti környezeti osztály	II

Működési hőmérséklettartomány	-10…+55°C

Maximális páratartalom	933%

Ház méretei	139 x 124 x 22 mm

Tömeg	236 g

## VERSA-LCDR kezelő

Tápfeszültség	12 V DC ±15%

Készenléti áramfogyasztás	30 mA

Maximális áramfogyasztás	65 mA

EN50131 szerinti biztonsági fokozat	Grade 2

EN50130-5 szerinti környezeti osztály	II

Működési hőmérséklettartomány	-10…+55°C

Maximális páratartalom	933%

Ház méretei	139 x 124 x 22 mm

Tömeg	240 g

## VERSA-LED kezelő

Tápfeszültség	12 V DC ±15%

Készenléti áramfogyasztás	VERSA-LED-GR	33 mA

VERSA-LED-BL	40 mA

Maximális áramfogyasztás	VERSA-LED-GR	110 mA

VERSA-LED-BL	120 mA

EN50130-5 szerinti környezeti osztály	II

Működési hőmérséklettartomány	-10…+55°C

Maximális páratartalom	933%

Ház méretei	114.5 x 95 x 22.5 mm

Tömeg	97 g

# Kézikönyv frissítésének története

A táblázat a 2015 júniusa óta végrehajtott módosításokat tartalmazza.

| Kézikönyv változata | Végrehajtott változtatások |
| --- | --- |
| 10/15 | Kimeneti funkciók számozásának információja frissítésre került (4. oldal). INT-TSH kezelő információja hozzáadásra került (6. oldal). VERSA-LCDR kezelő információja hozzáadásra került (6. és 32. oldal). Beépített proximitykártya-olvasó információja hozzáadásra került (6. oldal). |
| 04/16 | Eszközök listájában egy vagy két pozíciót foglaló ABAX eszközökről szóló megjegyzés hozzáadásra került (26. oldal). |
| 11/17 | AMD-101 érzékelő által, az eszközök listáján elfoglalt egy vagy két pozíció megahatározásának lehetőségéről szóló információ hozzáadásra került (27. oldal). |

TELEPÍTŐI

KÉZIKÖNYV

SATEL sp. z o.o.

ul. Budowlanych 66

80-298 Gdańsk

LENGYELORSZÁG

tel. +48 58 320 94 00

www.satel.eu

versa_i_en 11/17

druk:

34,35,0,33,32,1,2,31,30,3,4,29,28,5,6,27,26,7,8,25,24,9,10,23,22,11,12,21,20,13,14,19,18,15,16,17

# Text boxes

4. ábra VERSA 15 riasztóközpont alaplap

n=0...5	kezelő aktuális címe

Analóg telefonvonal

Kommunikációs busz

| AUX: 0,5 A, 12 Vdc | KPD: 0,5 A, 12 Vc | Tápkimenetek |
| --- | --- | --- |

| 1. kimenet: nagyáramú, 1,1 A, 12 Vdc | 2. kimenet: nagyáramú, 1,1 A, 12 Vdc | 3. kimenet: kisáramú, 25 mA, 12 Vdc | 4. kimenet: kisáramú, 25 mA, 12 Vdc | Programozható kimenetek |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Behatolásjelző Központok

VERSA 1.09 firmware változat