AMD-101

KÉTCSATORNÁS VEZETÉKNÉLKÜLI

MÁGNESES KONTAKTUS

amd101_int 05/16

Az AMD-101 mágneses kontaktus ajtók, ablakok, stb. kinyitásának érzékelésre alkalmas. Az érzékelő ABAX kétirányú vezetéknélküli rendszer elemeként történő felhasználásra szolgál. Ez a kézikönyv 5.00 firmware változattal rendelkező mágneses kontaktusra vonatkozik, melynek alkalmazását az alábbi eszközök támogatják:

ACU-120 / ACU-270 vezérlő,

- ACU-100 / ACU-250 vezérlő 4.03 2014-05-15 (vagy újabb) firmware változattal,

- ARU-100 jelismétlő 2.00 2014-05-15 (vagy újabb) firmware változattal,

- INTEGRA 128-WRL vezérlőpanel 1.12 2013-12-20 (vagy újabb) firmware változattal.

# TULAJDONSÁGOK

Két, a felszerelési helyzetnek megfelelően kiválasztható reed kapcsoló.

Kiegészítő bemenet NC típusú vezetékes érzékelők csatlakoztatásához.

Additional digital channel for hardwired detector.

Távoli beállítás.

Kettős, fedéleltávolítás és a ház falról történő eltávolítása elleni szabotázsvédelem.

Telepállapot ellenőrzés.

# BEMUTATÁS

The detector takes up two positions in the ABAX system (first: magnetic contact; second: additional input).

## Riasztások

Az érzékelő az alábbi események jelzésére képes:

Reed kapcsolóknak a mágnes eltávolítását követő nyitása,

NC típusú kiegészítő-bemenet nyitása,

Szabotázskapcsoló nyitása (szabotázsriasztás).

## Működési módok

Az érzékelő működési módjának vezérlése távolról végezhető.

Aktív – minden egyes riasztás információja azonnal továbbításra kerül.

Passzív – a szabotázsriasztások információja azonnal továbbításra kerül, míg a további jelzések csak a lekérdezési periódus alkalmával. Ez a működési mód meghosszabbítja a telep élettartamát.

## Tesztmód

Az érzékelő tesztelése a távolról leindítható tesztmód segítségével lehetséges. Tesztmód idején a LED működése engedélyezésre kerül.

## Áramköri lap

Az érzékelő belsejét az 1. ábra mutatja.

CR123A lítium telep.

szabotázskapcsoló.

csatlakozók:

COM	-	közös föld.

M	-	NC típusú bemenet (amennyiben a bemenethez nem kerül érzékelő csatlakoztatásra, akkor azt a közös földhöz kell csatlakoztatni).

A LED és a reed kapcsolók az áramköri lap másik oldalán helyezkednek el.

## LED

A LED a telep behelyezését követő 2 percig, valamint tesztmódban működik. A LED jelzései:

lekérdezés – rövid felvillanás (80 ms.),

riasztás – 2 mp-re bekapcsol.

## Telep felügyelet

Amennyiben a telep feszültsége 2.75 V alá csökken, akkor minden egyes átvitel során az alacsony telepfeszültség információ továbbításra kerül.

Megjegyzés:	Az érzékelő és beállításának részletes információi az ABAX vezetéknélküli vezérlők kézikönyvében találhatóak.

# FELSZERELÉS

A gyártó által ajánlottól eltérő típusú telep használata vagy a telep nem megfelelő kezelése robbanásveszélyhez vezethet.

A telep beszerelésekor és cseréjekor legyen különösen óvatos. A gyártó nem vállal felelőséget a helytelenül elvégzett telepcsere következményéért.

A használt telepet tilos tölteni, elhelyezéséről a létező környezetvédelmi szabályoknak megfelelően kell intézkedni.

Az eszköz beltéren történő használatra készült. Az érzékelőt szilárd felületre (pl. ablak vagy ajtókeret) a mágnest pedig a mozgó felületre (pl. ablak vagy ajtószárny) kell felszelni. Nem ajánlott az érzékelő ferromágneses felületre és / vagy erős mágneses / elektromos mező közelébe történő felszerelése, mert az eszköz hibás működését okozhatja.

- Nyissa ki az érzékelő házát (2. ábra).

- Helyezze be a telepet és regisztrálja a vezetéknélküli rendszerben (lásd ACU-100 / ACU-250 / ACU-120 / ACU-270 vezérlő vagy INTEGRA 128-WRL / VERSA / VERSA Plus / VERSA IP vezérlőpanelek felszerelési kézikönyve). Az érzékelő rendszerben történő regisztrálása során beviendő 7 jegyű sorozatszámot tartalmazó matrica az áramköri lapon található.

- Zárja vissza az érzékelő házát.

- Rögzítse ideiglenesen az érzékelőt a kiválasztott felszerelési helyre.

- Ellenőrizze az ABAX vezérlő vagy az INTEGRA 128-WRL vezérlőpanel által az érzékelőről vett jel szintjét. Amennyiben a rádiójel szintje a tervezett felszerelési helyen 40%-nál alacsonyabb, akkor másik felszerelési helyet kell keresni. Néhány esetben elég az eszközt tíz vagy húsz centiméterrel odébb helyezni a megfelelő szintű jel eléréséhez.

- Nyissa ki az érzékelő házát (2. ábra).

- Make a hole in the enclosure base, run through it the additional detector wires and fasten them to screw terminals. A csatlakozóvezeték megengedett maximális hossza 3m.

- Az érzékelőhöz mellékelt csavarok és tiplik segítségével rögzítse a ház hátsó oldalát a felszerelési felületre (4. ábra).

- Zárja vissza az érzékelő házát.

- A reed kapcsolóhoz képest megengedett maximális távolság figyelembevételével rögzítse a mágnest (6. ábra). Jelzett távolság a reed kapcsoló magasságában elhelyezett mágnesre vonatkozik. A reed kapcsolók házban történő elhelyezkedését a 3. ábra mutatja.

- Állítsa be az érzékelőt (a két reed kapcsoló közül válassza ki a használni kívántat). Az érzékelő beállításának részletes információja az ABAX vezetéknélküli vezérlő kézikönyvében található.

- Indítsa el a tesztmódot.

- Az érzékelő beállításának függvényében Ellenőrizze, hogy a LED fénye bekapcsol-e:

- mágnes eltávolításakor (pl. ablak vagy ajtó kinyitása),

- kiegészítő bemenethez csatlakoztatott érzékelő megsértése esetén.

# MŰSZAKI ADATOK

Működési frekvenciatartomány	868.0 MHz ÷ 868.6 MHz

Rádiókommunikációs hatótávolság (nyílt terület)	max. 500 m

Telep	CR123A 3 V

Telep várható élettartama	cca.. 3 év

Kiegészítő bemenet érzékenysége	312 ms

Készenléti áramfogyasztás	50 µA

Maximális áramfogyasztás	16 mA

EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3 megfelelés

EN50131-2-6 biztonsági fokozat	Grade 2

EN50130-5 környezeti osztály	II

Működési hőmérséklettartomány	-10°C...+55°C

Maximális páratartalom	933%

Érzékelőház méretei	26 x 112 x 29 mm

Felületi szerelésű mágnes méretei	26 x 13 x 19 mm

Felületi szerelésű mágnes távtartó méretei	26 x 13 x 3.5 mm

Süllyesztett szerelésű mágnes méretei	28 x 10 x 10 mm

Tömeg	56 g

A SATEL sp. z o.o. ezennel kijelenti, hogy ez az érzékelő összhangban van az 1995/EC irányelv alapvető követelményekkel és más idevágó előírásaival. A nyilatkozat letölthető a www.satel.pl/ce honlapról.

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • LENGYELORSZÁG tel. 58 320 94 00 www.satel.pl