12 V DC megtáplálású eszköz

Gyors felszerelési útmutató

abax2_12V_hu 03/19

Az összes kézikönyv elérhető a www.satel.eu weboldalon.

Az eszközt csak szakképzett személy szerelheti fel.

A felszerelés megkezdése előtt, figyelmesen olvassa el a teljes kézikönyvet.

A gyártó által nem engedélyezett változtatások, módosítások vagy javítások érvényteleníthetik a garanciára vonatkozó jogokat.

Bármilyen elektromos csatlakoztatás előtt kapcsolja le a tápfeszültséget!

A felszerelési hely kiválasztásánál vegye figyelembe, hogy a vastag falak, fémrészek, stb. lecsökkentik a rádiós kommunikációs távolságot. Nem ajánlott az eszközt elektromos szerkezetek közelébe szerelni, mivel azok szintén hatással lehetnek a rádiós kommunikációs távolságra.

A felszerelési hely kiválasztásáról szóló információ az eszköz teljes kézikönyvében található.

Vezesse el az eszköz felszerelésének helyére a csatlakoztatásra szolgáló kábeleket. Tápkábelként 0.5-0.75 mm2 keresztmetszetű hajlékony vagy 1-2.5 mm2 keresztmetszetű merev vezeték használata ajánlott.

A kábeleket nem szabad kisfeszültségű elektromos rendszerek vezetékeinek és különösen nagyteljesítményű elektromos fogyasztók (pl. villanymotorok) tápkábeleinek közvetlen közelségében elvezetni.

### ACU-220 / ACU-280 vezérlő felszerelése

- Nyissa ki a vezérlő házát.

- ACU-220 vezérlő esetén távolítsa el az áramköri lap rögzítőcsavarjait és utána magát az áramköri lapot is.

- Készítse el a vezetékköteg átvezetéséhez szükséges nyílást a ház hátoldalán.

- Vezesse keresztül a vezetékeket az elkészített nyíláson (tápkábelek és a vezérlőnek a vezérlőpanelhoz vagy az egyéb eszközökhöz történő csatlakoztatására szolgáló kábelek).

- Csavarok és tiplik segítségével rögzítse a ház hátoldalát a felszerelési felülethez. Válassza mindig a felszerelési felületnek megfelelő rögzítési módot.

- ACU-220 vezérlő esetén a 2. lépésben eltávolított csavarok segítségével szerelje vissza az áramköri lapot a házba.

- Állítsa be megfelelően a DIP-kapcsolókat (lásd vezérlő teljes kézikönyve).

- Csatlakoztassa a vezetékeket a megfelelő sorkapcsokhoz.

- Zárja vissza a vezérlő házát.

- Kapcsolja be a tápfeszültséget.

Amennyiben a vezérlő SATEL gyártmányú vezérlőpanelek vezetéknélküli eszközbővítő-moduljaként kerül alkalmazásra, akkor indítsa el a vezérlőpanel azonosítási funkcióját (lásd vezérlőpanel telepítőikézikönyv).

- Állítsa be a vezérlőt (lásd vezérlő teljes kézikönyve).

### ACX-210 / ACX-220 bővítő felszerelése

- ACX-220 bővítő esetén, nyissa ki a vezérlő házát.

- Ideiglenesen csatlakoztasson tápfeszültséget a bővítőre.

- Adja hozzá a bővítőt a vezetéknélküli rendszerhez (lásd ABAX 2 / ABAX vezérlő kézikönyve vagy INTEGRA 128-WRL vezérlőpanel telepítői kézikönyve).

- Amennyiben az ACX-210 bővítő más eszköz (pl. érzékelő) házába kerül beszerelésre, akkor a vezérlőt helyezze el abban.

- Helyezze a bővítőt / eszközt (melynek házába a vezérlő beszerelésre került) annak tervezett felszerelési helyére.

- Ellenőrizze az ABAX 2 / ABAX vezérlőben vagy az INTEGRA 128-WRL vezérlőpanelben az eszköztől érkező jel szintjét. Amennyiben a jel szintje kevesebb, mint 40%, akkor keressen másik felszerelési helyet. A jel minőségének érzékelhető javításához számos esetben elegendő az eszköz tíz, húsz centiméterrel történő elmozdítása.

Az ARF-200 teszter lehetővé teszi a rádiójelszintnek az eszköz tervezett telepítési helyén, annak elhelyezése nélkül történő ellenőrzését.

- Csatlakoztassa le a vezérlő ideiglenes tápellátását.

- Vezesse a kábeleket a bővítőhöz (tápkábelek, vezetékes eszközök vezérlőhöz történő csatlakoztatására szolgáló kábelek, stb.). EOL kialakítású érzékelő csatlakoztatása esetén egy 2.2 k( ellenállást, 2EOL kialakítású érzékelő csatlakoztatása esetén két 1.1 k( ellenállást használjon.

- ACX-220 bővítő esetén, csavarok és tiplik segítségével rögzítse a ház hátoldalát a felszerelési felülethez. Válassza mindig a felszerelési felületnek megfelelő rögzítési módot.

- Csatlakoztassa a vezetékeket a megfelelő sorkapcsokhoz.

Az ACX-220 bővítő megtáplálása a dedikált APS csatlakozón keresztül is biztosítható. Soha ne csatlakoztasson tápfeszültséget egyidejűleg az APS-re és sorkapocs csatlakozási pontjaira.

- ACX-210 bővítő esetén az kétoldalas öntapadó ragasztószalag is alkalmazható a felszerelési felülethez történő rögzítéshez.

- ACX-220 bővítő esetén helyezze vissza a ház fedelét és rögzítse azt a csavarokkal.

- Kapcsolja be a bővítő tápfeszültségét.

- Állítsa be a bővítő működési paramétereit (lásd ABAX 2 / ABAX vezérlő / INTEGRA 128-WRL vezérlőpanel kézikönyve).

Az EN50131-3 szabvány követelményeinek figyelembevételével ne vigyen be riasztási zónák érzékenységének beállítása során 300 ms-ot meghaladó értéket.

A SATEL sp. z o.o. kijelenti, hogy ACU-220 / ACU-280 / ACX-210 / ACX-220 rádiós eszközök összhangban állnak az 2014/53/EU irányelvvel. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a www.satel.eu/ce internetes címen.

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • LENGYELORSZÁG

tel. +48 58 320 94 00

www.satel.eu

druk (2 na 1):

2,1,2,1