|  | BE- ÉS KIMENETI BŐVÍTŐMODUL ACX-100 |
| --- | --- |

acx100_hu 08/10

Az ACX-100 be- és kimeneti bővítőmodul az ACU-100 vezetéknélküli rendszervezérlővel illeszthető össze. Lehetővé teszi a rendszer bővítését további 8 kimenettel és 4 vezérlőbemenettel. Az ACU-100 vezérlőhöz maximum öt ACX-100 modul csatlakoztatható. Mind a kimenetek, mind a bemenetek ugyan azon tulajdonságokkal rendelkeznek, mint az ACU-100 vezérlőben.

# Elektronikai kártya leírása

1. Ábra Az ACX-100 modul elektronikai kártyájának nézete.

Csatlakozók leírása:

O1…O8	–	vezetéknélküli eszközök állapotinformációs kimenetei

AR1…AR4	–	vezérlőbemenetek

DAT, CLK	–	kommunikációs busz

COM	–	közös (föld)

12V	–	tápfeszültség bemenet

TMP	–	modul szabotázskapcsolójának csatlakozói (NC)

A szabotázskapcsoló a modul házának kinyitását jelzi. A szabotázskapcsoló csatlakoztatható a vezérlőpanel szabotázsáramköréhez.

A modul kommunikációs busza (CLK, DAT) lehetővé teszi a modul csatlakoztatását az ACU-100 vezérlő kommunikációs buszához. Amennyiben ACX-100 modul van a vezérlőhöz csatlakoztatva, akkor a vezérlő nem csatlakoztatható a riasztó vezérlőpanellel össze a kommunikációs buszon keresztül.

A kommunikáció busznál elhelyezett jelző LED villogása az ACU-100 vezérlővel történő kommunikációt jelzi. A villogás frekvenciája függ a vezérlőhöz csatlakoztatott ACX-100 modulok számától, az a modulok száma növelésével lassabbá válik, ha. Amennyiben nincs kommunikáció a vezérlővel, akkor a LED folyamatosan világít, továbbá az összes állapotjelző kimeneti LED szintén felgyullad.

A A0, A1 és A2 érintkezőtüskék a modul egyedi címének beállítására szolgál (lásd: 1. táblázat). Minden egyes az ACU-100 vezérlőhöz csatlakoztatott ACX-100 modul eltérő címmel kell, hogy rendelkezzen a 0 és 4 közötti tartományban. (ha a beállított cím értéke magasabb, akkor az, mint 4 kerül kiolvasásra). A modul száma a rendszerben meg kell, hogy feleljen a 2. táblázatnak. Amennyiben egy ACX-100 modul van a vezérlőhöz csatlakozatva, abban az esetben a 0 cím beállítása szükséges, ha kettő, akkor az egyiknek a 0, a másiknak az 1-es cím beállítása szükséges és így tovább.

| Tüskék | A0 | A1 | A2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Érték (felhelyezett rövidzárral) | 1 | 2 | 4 |

1. Táblázat

| Egymást követő modulszámok | Modul cím | Tüskék |
| --- | --- | --- |
|  |  | A0 | A1 | A2 |
| 1 | 0 |  |  |  |
| 2 | 1 |  |  |  |
| 3 | 2 |  |  |  |
| 4 | 3 |  |  |  |
| 5 | 4 |  |  |  |

2.Táblázat

Az ACX-100 modul kimeneteinek és vezérlőbemeneteinek számozási módja a vezetéknélküli rendszerben az ACU-100 vezérlő kézikönyvében van leírva.

# Felszerelés

Az ACU-100 modult beltéren, normál páratartalmú helyre kell felszerelni. Ajánlott az összes csatlakozás elvégzése lecsatlakoztatott tápfeszültség mellett.

A modul kimeneteinek és bemeneteinek a vezérlőpanelhez történő csatlakoztatásának szükségességére, ajánlott a modult a vezérlőpanel közelségében felszerelni. Ilyenformán a modult a panelhez csatlakoztató vezetékek hossza minimalizálható.

Megjegyzés:	Az EN50131-3 szabvány követelményeinek történő megfelelés érdekében az ACX-100 modult a vezérlőpanel házába kell felszerelni.

Az ACX-100 modul vezetéknélküli rendszerben való működésének és használatának tekintetében további információkért, kérjük nézze meg az ACU-100 vezérlő kézikönyvét.

2. Ábra Példa az ACX-100 modul ACU-100 vezérlőhőz történő csatlakoztatására. A modul megtáplálható a vezérlőpanelról vagy kiegészítő tápegységről is.

# Műszaki adatok

Tápfeszültség	12 V DC 15%

Áramfelvétel, készenlét	70 mA

Áramfelvétel, maximum	70 mA

Kimenet áramvivő képessége	50 mA

Biztonsági fokozat a EN50131-3 szerint	Grade 2

Környezeti osztály a EN50130-5 szerint	II

Működési hőmérséklettartomány	-10°C...+55°C

Maximális páratartalom	933%

Szabványmegfelelőség	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3

Ház méretek	72x118x24 mm

Tömeg	65 g

Igazolótestület neve	Telefication

| MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT |  |
| --- | --- |
| Termék: ACX-100 – ABAX vezetéknélküli rendszervezérlő bővítője | Gyártó: SATEL spółka z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk, POLAND tel. (+48 58) 320-94-00 fax. (+48 58) 320-94-01 |
| Termék leírása: ACU-100 vezetéknélküli vezérlőhőz közvetlenül cstlakoztatva megnőveli a vezérlő be- és kimeneteinek számát. Az eszköz behatolásjelző rendszer eszközének készült. |
| A termék a következő EU irányelvekhez alkalmazkodiks: R&TTE 1999/5/EC |
| A termék megfelel a következő harmonizált szabványok követelményeivel: EMC: ETSI EN 301 489-1: v.1.5.1.; EN 301 489-3: v.1.4.1 Biztonság: EN60950-1:2004 |
| Értékelésben résztvevő jóváhagyó testület: Identification No.: 1471 |
| Gdańsk, Poland 2005-07-15 | Tesztlaboratórium vezetője: Michał Konarski |
| A legfrissebb EC megfelelőségi nyilatkozat és termékjóváhagyási igazolás letölthető a www.satel.pl weboldalról. |

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.pl

druk (4na1):

4,1,4,1,2,3,2,3

# Text boxes

– tüskék rövidrezárva

– tüskék nyitva

Címbeállító érintkezőtüskék

Vezérlő kommunikációs-kapcsolat jelző LED

Szabotázskapcsoló

Kimeneti állapotjelző LED-ek