|  | VEZETÉKES ZÓNA-/KIMENET BŐVÍTŐ ACX-200 |
| --- | --- |

acx200_hu 08/10

Az ACX-200 vezetékes zóna-/kimenetbővítő az ABAX kétirányú vezetéknélküli rendszer részeként történő használatra készült. Használatát az 1.05 vagy újabb firmware verzióval rendelkező ACU-100 vezérlő vagy az INTEGRA128-WRL vezérlőpanel támogatja. A 4 zóna és 4 kimenet lehetővé teszi vezetékes eszközök (érzékelők, szirénák, stb. csatlakoztatását a vezetéknélküli rendszerhez. A bővítő hasonló módon programozható, mint a vezetékes zónák, kimenetei relé típusú kimenetek. Az ACX-200 bővítő 4 pozíciót foglal az ACU-100 vezérlő és az INTEGRA128-WRL vezérlőpanel által működtetett eszközök listájában. 12Vdc (15%) tápfeszültségről működtethető.

# Áramköri kártya leírása

1. Ábra. Áramköri lap nézete.

1. ábra magyarázata:

1	–	jelző LED-ek. Kimenetek állapotait jelzik, a kimenet aktív állapotában világítanak.

2	–	szabotázskapcsoló. A bővítő házának kinyitására reagál.

3	–	antenna.

4	–	kétszínű jelző LED. A LED zöld fénye a bővítő működését jelzi. Rövid piros színű villogása az ACU-100 vezérlővel vagy az INTEGRA128-WRL vezérlőpanellel történő kommunikációt jelzi.

Csatlakozók leírása:

COM	–	közös föld.

+12V	–	tápfeszültség bemenet.

TMP	–	szabotázskapcsoló csatlakozók.

C1…C4	–	relékimenetek közös pontjai (C1 – 1-es kimenet, C2 – 2-es kimenet, stb.).

NC1…NC4	–	relékimenet, alaphelyzetben a relé közös pontjához zárt kontaktus (NC1 – 1-es kimenet, NC2 – 2-es kimenet, stb.). A kontaktus a relé aktív állapotában leválasztásra kerül az adott közös pontról.

NO1…NO4	–	relékimenet, alaphelyzetben a relé közös pontjától leválasztott kontaktus (NO1 – 1-es kimenet, NO2 – 2-es kimenet, stb.). A relé aktív állapotában annak közös pontjához zár.

Z1…Z4	–	zónabemenet.

# Felszerelés

Az összes elektromos csatlakoztatás elkészítését lecsatlakoztatott tápfeszültség mellett kell elvégezni.

A bővítő végleges felszerelése előtt ellenőrizze a bővítőmodul jelének az ACU-100 vezérlő vagy az INTEGRA128-WRL központ általi vételét. Amennyiben szükséges változtassa meg a felszerelés helyét oly módon, hogy az optimális legyen a kommunikációt illetően.

Az ACX-200 vezetékes zóna/kimenet bővítőt beltéri, normál páratartalmú helyre kell felszerelni. Az áramköri lap OPU-1 A műanyag házba van szerelve.

- Nyissa ki a házat.

- A ház hátsó oldalán készítsen bevezetőnyílást a bővítő tápfeszültség és a vezetékes érzékelők csatlakoztató kábelei számára.

- Készítsen elő egy ideiglenes 12Vdc tápfeszültségforrást és adja az ACX-200 bővítőt a vezetéknélküli rendszerhez (lásd: ACU-100 vezérlő kézikönyv, INTEGRA128-WRL vezérlőpanel telepítői kézikönyv vagy VERSA vezérlőpanel telepítői kézikönyv). Az áramköri lapon el van helyezve egy címke, melyen a 7 számjegyű szériaszám található. Ezt a számot vigye be a bővítő rendszerben történő regisztrációjakor.

- Válassza ki az ACX-200 bővítő felszerelési helyét, és ideiglenesen rögzítse azt. Ajánlott a bővítő magas pontra történő elhelyezése. Ily módon jobb rádióvételi körülményeket érhetőek el, míg elkerülheti a bővítő az épület körül mozgó személyek általi véletlenszerű leárnyékolását.

- Ellenőrizze a bővítőről érkező rádiójelek vételének minőségét, ha szükséges változtassa meg a felszerelési helyét.

- Az optimális jelszint elérése esetén szerelje fel a bővítőt a végeleges helyére.

- Csatlakoztassa a szabotázskapcsolót a bővítő egyik zónájához és programozza azt be, mint szabotázszóna. A szabotázskapcsolót sorbakötheti egy a bővítő valamelyik zónájához csatlakoztatott 2EOL kialakítású eszközzel (érzékelővel) is.

- Csatlakoztassa a vezetékes eszközöket a bővítő zónához és kimeneteihez.

Megjegyzések:

- A kábelek (tápfeszültség, bővítő és a vezetékes eszközöket összekötő kábelek, stb.) nem futhatnak az antenna közvetlen közelében, mert rádiófrekvenciás zavarokat okozhatnak.

- EOL kialakításban 2.2 k( értékű ellenállást, míg 2EOL kialakításban kettő darab 1.1 k( ellenállást kell használni.

- Zárja vissza a házat.

- Programozza be a bővítőt a kívántak szerint (pl. határozza meg hogy milyen típusú érzékelők és milyen kialakításban lesznek a zónákhoz csatlakoztatva, továbbá azok érzékenységét). Az ACX-200 bővítő beállításával kapcsolatos információk az ACU-100 vezérlő kézikönyvében és az INTEGRA, valamint VERSA riasztóközpontok programozási kézikönyvében találhatóak.

Megjegyzés:	Az EN50131-3 szabvány megkívánja, hogy a zónák több, mint 400ms hosszúságú jelzésekre reagáljanak. Ez azt jelenti, hogy az ACX-200 bővítő esetében 300ms-ot meghaladó érték nem vihető be az érzékenység programozásakor (mimnél magasabb az érték, annál alacsonyabb az érzékenység)

# Technikai adatok

Működés frekvenciasáv	868.0 MHz ÷ 868.6 MHz

Rádiókommunikációs hatótávolság	max. 150 m (nyílt területen)

Tápfeszültség	12 V DC 15%

Áramfelvétel, készenlét	130 mA

Áramfelvétel, maximum	135 mA

Relé kimeneti terhelés	1 A / 24 V (ellenállás)

Biztonsági fokozat az EN50131-3-nak megfelelően	Grade 2

Környezeti osztály a  EN50130-5-nek megfelelően	II

Működési hőmérséklettartomány	-10°C...+55°C

Max. páratartalom	933%

Megfelel a köv. szabványoknak	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1
	 EN 50131-3, EN 50131-5-3

Ház méretei, OPU-1 A	126x158x32 mm

Tömeg	223 g

Minősítőtestület neve	Telefication

| MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT |  |
| --- | --- |
| Termék: ACX-200 – ABAX rendszer vezetékes zóna és kimenetbővítője. | Gyártó: SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk, POLAND tel. (+48 58) 320-94-00 fax. (+48 58) 320-94-01 |
| Termékleírás: Vezetékes zóna és kimenetbővítő, ABAX vezetéknélküi rendszer eszközeivel történő használatra a 868.0 – 868.6 MHz frekvencitartományban, 12Vdc tápfeszültségről megtáplálva. Az eszköz behatolásjelző rendszer elemeként történő alkalmazásra készült. |
| A termék megfelel a következő EU irányelveknek: R&TTE 1999/5/EC |
| A termék megfelel a következő harmonizált szabványoknak: R&TTE: ETSI EN 300 220-1: v.1.3.1; ETSI EN 300 220-3: v.1.1.1 EMC: ETSI EN 301 489-1 V1.6.1; ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 Biztonság: EN60950 |
| Megfelelőség értékelésben résztvevő testület: Azonosítási szám.: 1471 |
| Gdańsk, Poland 2007-01-11 | Tesztlaboratórium vezetője: Michał Konarski |
| A legfrissebb EC megfelelőségi nyilatkozat és termék jóváhagyási engedély letölthető a www.satel.pl weboldalról. |

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.pl

druk (4na1):

4,1,4,1,2,3,2,3