FIGYELMEZTETÉS

Az eszköz felszerelését szakképzett személy végezheti el.

A felszerelés megkezdését megelőzően figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

A gyártó által nem engedélyezett változtatások, módosítások vagy javítások a garancia megszűnését vonhatják maguk után.

A SATEL célja termékei minőségének folyamatosan fejlesztése, mely a technikai adatokban és a firmware-ben eltérést okozhat. A változásokat bemutató aktuális információk elérhetőek weblapunkon.

Kérjük látogassa meg:

http://www.satel.eu

A SATEL sp. z o.o. ezennel kijelenti, hogy ez az érzékelő összhangban van a 2014/53/EU irányelv alapvető rendelkezéseivel és más fontos intézkedéseivel. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

A kézikönyvben az alábbi jelzések találhatóak:

-	megjegyzés;

-	figyelmeztetés.

Az AOCD-250 érzékelő a védett terült határainak keresztezése alkalmával történő mozgás érzékelésére szolgál. Az érzékelő kerületi védelmi feladatok ellátására készült és az ABAX kétirányú vezetéknélküli rendszer részeként alkalmazható. A kézikönyv az alábbi eszközök által támogatott 1.00 firmware verzióval rendelkező érzékelőkre vonatkozik:

- ACU-120 / ACU-270 vezérlő 5.02 2016-04-01 (vagy újabb) firmware verzióval,

- ARU-100 jelismétlő 2.02 2015-06-01 (vagy újabb) firmware verzióval,

- INTEGRA 128-WRL vezérlőpanel 1.15 2016-03-09 (vagy újabb) firmware verzióval és az ABAX rendszer működtetésére szolgáló processzor 3.05 (vagy újabb) firmware verzióval.

# Tulajdonságok

- Passzív infravörös (PIR) és mikrohullámú érzékelő.

- Állítható érzékenységű érzékelési módok.

- Távoli beállítás.

- Digitális mozgásérzékelési eljárás.

- Digitális hőmérséklet kompenzáció.

- Háromszínű jelző LED.

- Érzékelő jelzési útvonal felügyelet.

- Telep állapot ellenőrzés.

- Kettős, fedél kinyitása és az érzékelő falról történő eltávolítása elleni szabotázsvédelem.

- Magas mechanikai szilárdsággal rendelkező vízálló burkolat.

- Tartozék fixszögű tartó.

# Leírás

## Riasztások

Az érzékelő az alábbi esetekben jelez riasztást:

- Mindkét érzékelő általi, 5 mp-en belül történő mozgásérzékelés esetén. Ez a riasztás kizárólag aktív módban kerül továbbításra (lásd: „Működési módok”).

- Szabotázskapcsoló nyitása esetén (szabotázsriasztás).

## Működési módok

A működési módok közötti váltás távoli módon történik.

Aktív mód – mozgásérzékelés vagy szabotázsriasztás indítása lehetséges. A mikrohullámú érzékelő az infravörös érzékelő általi érzékelést követően kerül aktiválásra.

Passzív mód – csak szabotázsriasztás indítása lehetséges. Ilyenkor a mikrohullámú érzékelő inaktív. Lekérdezés során az érzékelő az infravörös érzékelő általi mozgásérzékelést jelzi. A passzív mód a telep élettartamának meghosszabbítására szolgál.

A riasztási információ azonnal továbbításra kerül.

## Teszt mód

Amennyiben tesztelni kívánja az érzékelőt, akkor indítsa el a távoli teszt módot. Tesztmódban az érzékelő LED-jének működése engedélyezésre kerül.

## Érzékelő jelzési útvonal felügyelet

A jelzési útvonal hibája esetén az érzékelő minden egyes átvitel során riasztási (folyamatos sértés) információt továbbít.

## Telep állapot ellenőrzés

Amennyiben a telep feszültsége 2.75 V alá esik, akkor az alacsony telep információja minden egyes átvitel során továbbításra kerül.

# Áramköri lap

CR123A lítium telep.

fedél eltávolítása által aktiválódó szabotázskapcsoló.

mikrohullámú érzékelő.

háromszínű jelző LED:

lekérdezés – rövid felvillanás (80 ms),

mikrohullámú érzékelő általi mozgásérzékelés - 4 mp hosszúságú zöldszínű fény.

PIR érzékelő általi mozgásérzékelés – 4 mp hosszúságú kékszínű fény,

riasztás – 2 mp hosszúságú pirosszínű fény,

bemelegedés – kb. 45 mp hosszúságú felváltott piros, zöld és kékszínű villogás.

A LED a telep behelyezését követő 2 percig, valamint  a teszt mód elindítása esetén működik.

duálelemes pyroérzékelő. Az érzékelő beszennyezését elkerülendő ne érintse meg a pyroelektromos érzékelőt.

# Felszerelés

A gyártó által ajánlottól eltérő telep használata vagy a telep helytelen kezelése robbanásveszélyt okozhat.

Legyen különösen óvatos a telep behelyezésekor vagy annak cseréjekor. A gyártó nem felelős a telep helytelen behelyezésének következményiért.

Az elhasznált telepet nem szabad eldobni, attól a létező környezetvédelmi szabályoknak megfelelően kell megszabadulni.

Az érzékelőt az ajánlott szerelési magasságba szerelje fel (2-I ábra).

Szerelje az érzékelőt fedett helyre vagy védőtető alá, hogy ne érje a házat lefolyó esővíz vagy olvadó hó.

Ne szerelje az érzékelőt mozgó tárgyakhoz (pl. faágak, bokrok, száradó ruhák) 3 m-nél közelebb (2-II ábra).

Ne irányítsa az érzékelőt fényvisszaverő felületekre, ventillátorra vagy hőforrásokra 
(2-III ábra).

Ne szerelje az érzékelőt közvetlen napfénynek kitett helyre.

- Távolítsa el az érzékelő házának fedelét (3. ábra).

- Helyezze be a telepet és adja az érzékelőt a vezetéknélküli rendszerhez (lásd ABAX vezérlő kézikönyv vagy INTEGRA 128-WRL / VERSA / VERSA Plus / VERSA IP vezérlőpanel telepítői kézikönyv). Az érzékelő rendszerben történő regisztrálásához szükséges sorozatszám az áramköri lapra ragasztott címkén található.

- Helyezze vissza az érzékelőház fedelét.

- Tegye az érzékelőt annak későbbi tervezett felszerelési helyére.

- Ellenőrizze az ABAX vezérlő vagy az INTEGRA 128-WRL vezérlőpanel által az érzékelőtől vett jel szintjét. Amennyiben a jel szintje 40%-nál alacsonyabb, akkor válasszon másik felszerelési helyet. A jel minőségének érzékelhető javításához számos esetben elegendő az eszköz tíz, húsz centiméterrel történő elmozdítása.

- Távolítsa el az érzékelő házának fedelét (3. ábra).

- Nyomja szét a füleket és távolítsa el az áramköri lapot (4. ábra).

- Készítse el a rögzítőcsavarok nyílásait.

A burkolat tömítésének biztosítása céljából csak kimondottan az erre a célra szolgáló heyleken készítsen nyílást.

- A mellékelt tiplik és csavarok segítségével szerelje az érzékelőt közvetlenül a falra 
(5. ábra) vagy a falra rögzített tartóra (6. ábra). Az 5. és 6. ábrán „A” betűvel jelölt furatokhoz az érzékelő lehetséges felszerelési módjait bemutató 7. ábrán látható kisebb csavart használja.

- A 7. ábra az érzékelő felszerelésének különböző lehetséges módjait mutatja (az érzékelő a SATEL által kínált BRACKET A vagy BRACKET B állítható tartó segítségével is felszerelhető).

Amennyiben az érzékelőt az EN 50131 szabvány Grade 3 előírásai szerint kívánja alkalmazni, akkor az érzékelőt tilos bármilyen tartóra felszerelni.

- Rögzítse az áramköri lapot.

- Helyezze vissza az érzékelőház fedelét.

- Állítsa be az érzékel beállításait (PIR és mikrohullámú érzékelők érzékenysége). Az érzékelő beállításainak módjához nézze meg az ABAX vezérlő kézikönyvét vagy az INTEGRA / VERSA / VERSA Plus / VERSA IP vezérlőpanelek programozói kézikönyvét.

- Indítsa el a teszt módot és az érzékelő érzékelési tartományában történő mozgással ellenőrizze, hogy a LED bekapcsol-e. A maximális érzékelési terület a 8. ábrán látható.

- Fejezze be a teszt módot.

# Műszaki adatok

Működési frekvenciasáv	868.0 MHz ÷ 868.6 MHz

Rádiókommunikációs távolság (nyílt területen)	max. 500 m

Telep	CR123A 3 V

Telep várható élettartama	max. 3 év

Készenléti áramfogyasztás	35 µA

Maximális áramfogyasztás	20 mA

Mikrohullámú frekvencia	24.125 GHz

Érzékelési sebesség	0.3...3 m/s

Bemelegedési idő	45 s

Ajánlott szerelési magasság	2.4 m

Biztonsági fokozat (közvetlenül falra szerelt érzékelő)	Grade 2

Alkalmazott szabványok	EN50131-1, EN50130-4, EN50130-5

IP fokozat	IP54

Környezeti osztály EN50130-5 szerint	IIIa

Működési hőmérséklettartomány	-40...+55 °C

Maximális páratartalom	933%

Méretek	44 x 105 x 40 mm

Tömeg	118 g

aocd-250_hu 04/18

VEZETÉKNÉLKÜLI KÜLTÉRI

DUÁLTECHNOLÓGIÁS FÜGGÖNYÉRZÉKELŐ

AOCD-250

Firmware verzió 1.00

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • LENGYELORSZÁG

tel. +48 58 320 94 00

www.satel.eu

druk (2 na 1)

6,7,0,5,4,1,2,3