APT-100

KÉTIRÁNYÚ TÁVVEZÉRLŐ

apt100_hu 05/16

Az APT-100 távvezérlő lehetővé teszi INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA, VERSA Plus vagy VERSA IP riasztórendszerek távoli működtetését. A távvezérlő az ABAX kétirányú vezetéknélküli rendszer részeként történő használatra szolgál. Használatát támogatja:

INTEGRA (1.06 vagy újabb firmware verzióval) / INTEGRA Plus / VERSA (1.01 vagy újabb firmware verzióval) / VERSA Plus / VERSA IP vezérlőpanelekhez csatlakoztatott ACU-120 / ACU-270 / ACU-100 (2.00 vagy újabb firmware verzióval) / ACU-250 vezérlő,

INTEGRA 128-WRL vezérlőpanel (1.01 vagy újabb firmware verzióval).

# Tulajdonságok

Kétirányú titkosított 868 MHz-s rádiókommunikáció.

5 nyomógomb a 6 kiválasztott funkció indításához.

3 LED a kiválasztott riasztórendszer kimenetek állapotának jelzésére.

Hangjelzés a gombok működtetésekor.

Háttérvilágítással rendelkező nyomógombok.

Alacsony akkumulátorfeszültég jelzése.

# Leírás

1. Ábra. APT-100 távvezérlő. A – LED-ek számozása. B – távvezérlő nyomógombjainak számozása.

Távvezérlő felhasználó vagy adminisztrátor számára jelölhető ki. A távvezérlő hozzáadásának és beállításának módja a vezérlő és a vezérlőpanel kézikönyvében található.

A nyomógombok megnyomásakor csipogó hangjelzés hallható, a LED-ek háromszor felvillannak, a háttérvilágítás bekapcsol és a rádiófrekvenciás jel elküldésre kerül a vezérlőnek / vezérlőpanelnak. A vezérlőről / vezérlőpanelról érkező megerősítés vétele esetén a távvezérlő csipogó hangokat ad. Rendszerállapot információk vétele esetén azokat megjeleníti a LED-eken.

## Riasztórendszer működtetése

Az öt nyomógomb 6 funkció elindítását teszi lehetővé (a 6. funkció elindítása a  és  
[1 és 5] nyomógombok együttes megnyomásával lehetséges.

### INTEGRA / INTEGRA Plus riasztórendszer működtetése

A távvezérlő nyomógombjai zónákat vezérelnek. Ezen zónák nem kell, hogy fizikailag létező zónák legyenek, de a típusuknak a Nem használt vagy Követő típusoktól eltérőnek kell lennie és bármilyen reakciótípus beprogramozható számukra. A távvezérlő nyomógombjának (vagy két gomb együttes) megnyomása a zóna megsértését és a vezérlőpanel megfelelő reakciójának elindítását eredményezi. A zóna, a távvezérlő nyomógombjainak lenyomvatartása idejéig, de max. 20 mp-ig sértett állapotban marad.

### VERSA / VERSA Plus / VERSA IP riasztórendszer működtetése

A távvezérlő használatával indítható funkciók listája a VERSA / VERSA Plus / VERSA IP vezérlőpanelek kézikönyvében található meg. Amennyiben a távvezérlő zónát vezérel, akkor az nem kell, hogy fizikailag létező zóna legyen, de a típusának a Nincs érzékelő típustól eltérőnek kell lennie.

## Rendszerállapot információ

A távvezérlő bármely (nem kell hogy funkciót indítson) gombjának megnyomásával lekérdezhető a rendszerállapot információ. Az információ a távvezérlő LED-jein pár másodpercig látható.

### INTEGRA / INTEGRA Plus rendszerállapot információ megjelenítése

A LED-ek három rendszerkimenet állapot jeleníthetik meg. A LED világít, ha:

normál polaritással rendelkező kimenet aktív,

fordított polaritással rendelkező kimenet inaktív.

### VERSA / VERSA Plus / VERSA IP rendszerállapot információ megjelenítése

A távvezérlő LED-jeinek segítségével megjeleníthető információk listája a VERSA / VERSA Plus / VERSA IP vezérlőpanelek kézikönyvében található meg.

# Telep kicserélése

A gyártó által ajánlottól eltérő típusú telep használata vagy a telep nem megfelelő kezelése robbanásveszélyhez vezethet.

A telep beszerelésekor és cseréjekor legyen különösen óvatos. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelenül elvégzett telepcsere következményéért.

A használt telepet tilos tölteni, elhelyezéséről a létező környezetvédelmi szabályoknak megfelelően kell intézkedni.

A telep élettartama a távvezérlő használatának módjától függ. A nyomógombok gyakoribb működtetése esetén a telep is gyorsabban merül ki. Alacsony telepfeszültség esetén bármelyik nyomógomb megnyomását követően a távvezérlő gombjainak háttérvilágítása villog (folyamatos világítás helyett). Az alacsony távvezérlő telepfeszültséget a vezérlőpanel hibajelzése is mutatja.

2. Ábra Távvezérlő akkumulátor csere.

# Műszaki adatok

Működési frekvencia hullámsáv	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz

Rádiókommunikációs hatáskör (nyílt területen)	max. 150 m

Telep	CR2032 3V

Környezeti osztály EN50130-5 szerint	II

Működési hőmérséklet tartomány	-10 °C...+55 °C

Maximális páratartalom	933%

Méretek	38 x 78 x 16 mm

Tömeg	30 g

A SATEL sp. z o.o. ezennel kijelenti, hogy ez a távvezérlő összhangban van az 1995/5/EC irányelv alapvető követelményekkel és más idevágó előírásaival. A nyilatkozat letölthető a www.satel.pl/ce honlapról.

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • LENGYELORSZÁG tel. +48 58 320 94 00 www.satel.pl

druk (4na1):

4,1,4,1,2,3,2,3