ASP-100

VEZETÉKNÉLKÜLI KÜLTÉRI SZIRÉNA

asp-100_hu 03/18

Az ASP-100 vezetéknélküli sziréna a riasztási helyzetről hang- és fényjelzéssel biztosít információt. A sziréna az ABAX kétirányú vezetéknélküli rendszerként történő alkalmazásra szolgál. Ez a kézikönyv az 5.02 firmware változattal rendelkező ACU-120 és ACU-270 vezérlők által támogatott az 1.00 firmware változatú szirénákra vonatkozik.

Megjegyzések:

Max. 8 ASP-100 sziréna regisztrálható a vezérlőben.

A sziréna használatát az ACU-100 és ACU-250 vezérlők, ARU-100 rádiós jelismétlő és az INTEGRA 128-WRL vezérlőpanel nem támogatja.

# Tulajdonságok

Piezoelektromos hangszóró.

LED-es fényjelzés.

Távoli beállítás.

Tápfeszültség: 3.6 V líthium-thionyl-klorid telep.

Telepállapot ellenőrzés.

Időjárásálló elektronikai áramkör.

Fedéleltávolítás és felszerelési felületről történő eltávolítással szembeni szabotázsvédelem.

Nagy mechanikai szilárdságú polikarbonát ház.

# Műszaki adatok

Működési frekvenciasáv	868.0 MHz ÷ 868.6 MHz

Rádiókommunikációs távolság (nyílt területen)	max. 500 m

Telep	ER34615 3.6 V / 13 Ah

Telep élettartama	max. 2.5 év

Készenléti áramfogyasztás	2 mA

Maximális áramfogyasztás	65 mA

Hangnyomás szint (1 m távolságban)	max. 105 dB

EN50130-5 szerinti környezeti osztály	IIIA

Működési hőmérséklettartomány	-40(C …+55(C

Maximális páratartalom	933%

Méretek	148 x 254 x 64 mm

Tömeg	860 g

A SATEL sp. z o.o. ezennel kijelenti, hogy ez a sziréna összhangban van a 2014/53/EU irányelv alapvető rendelkezéseivel és más fontos intézkedéseivel. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

# Leírás

- ábra magyarázata:

sziréna fedél.

sziréna hátoldal.

telepfedél.

piezoelektromos hangszóró.

antenna.

Soha ne rövidítse le vagy deformálja az antennát.

szabotázskapcsoló (sziréna fedelének kinyitására reagál).

telep csatlakozó.

elektronikai áramkör.

szirénafedél zárócsavarjai.

## Riasztásjelzés indítása

Riasztásjelzés indul:

vezérlőtől érkező rádióparancs vétele esetén –  a hang- és fényjelzés egymástól függetlenül vezérelhető,

szabotázskapcsoló nyitása esetén – mind a hang-, mind a fényjelzés elindításra kerül. Szabotázskapcsoló a következő esetekben nem indít semmilyen jelzést:

telep csatlakoztatását követő 10 perc során,

ha a vezérlőpanel szervizmódja elindításra került (a szervizmód elindítása és a szabotázsjelzés blokkolás között pár másodperces késleltetés előfordulhat)

A szabotázsjelzés blokkolását a balszélső LED 3 mp-kénti felvillanása jelzi.

A hangjelzés időtartama és típusa távoli programozással állítható be.

| 1 | Két frekvenciájú (1450 Hz/2100 Hz) 1 mp-es változó hang |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1 mp-es emelkedő frekvenciájú (1450 Hz - 2100 Hz) hang |  |
| 3 | 1 mp-es emelkedő és csökkenő frekvenciájú (1450 Hz – 2100 Hz – 1450 Hz) hang |  |
| 4 | 1 mp-es csökkenő frekvenciájú (2100 Hz - 1450 Hz) hang |  |

1. Ábra Hangjelzések típusai

## Tápfeszültség

A sziréna tápfeszültségét egy 3.6 V, nagy kapacitású és áramú líthium-thionyl-klorid telep biztosítja. 
A BAT-ER-3,6 típusú tartalék telep megtalálható a SATEL kínálatában.

A telep sajátos jellegére tekintettel a megkívánt teljesítmény eléréshez azt megfelelően módon kell üzembehelyezni. A telep üzembehelyezési folyamata annak első csatlakoztatását követően automatikusan elkezdődik. A telep kicserélése esetén az új telep üzembehelyezéséhez kövesse a kézikönyv végén leírt eljárást.

A telep üzembehelyezési folyamatát a sziréna bal szélső LED-jének másodpercenkénti felvillanása jelzi. A sziréna a telep üzembehelyezési eljárásnak befejeztéig nem ál készen normál működésre.

A sziréna jelzi az alacsony telepfeszültséget.

## Periodikus átvitel

A sziréna 15 percenként a szabotázskapcsoló és a telep aktuális állapotáról szóló információt küld. A periodikus átvitel szolgál a sziréna működésének és jelenlétének ellenőrzésére.

Megjegyzés:	Amennyiben az ASP-100 sziréna számára 0-tól eltérő Szűrő értéke került beprogramozásra, akkor jelenlétének hiánya abban az esetben kerül jelentésre, amennyiben az eszköz felöl több, mint egy órán keresztül nem érkezik átvitel.

## Sziréna hátoldala

- ábra magyarázata:

rögzítőfurat.

szabotázs rögzítőfurat.

# Felszerelés és üzembehelyezés

A gyártó által ajánlottól eltérő telep használatakor vagy a telep helytelen kezelése robbanásveszélyt okozhat.

Legyen különösen óvatos a telep behelyezésekor vagy annak cseréjekor. A gyártó nem felelős a telep helytelen behelyezésének következményiért.

A szirénát a padló szintjéhez képest, a szabotálás kockázatát minimalizálva nehezen elérhető helyre, magasan a falra kell felszerelni. Gondoskodjon róla, hogy a sziréna felett maradjon némi szabad hely (minimum 2.5 cm). Egyébként a sziréna fedelét nem lehet eltávolítani.

- Távolítsa el a sziréna fedelét rögzítő csavarokat.

- Emelje meg a fedelet cca. 60°-kal és távolítsa el (lásd 3. ábra).

- Csatlakoztassa a telepet és regisztrálja a szirénát a vezetéknélküli rendszerben (lásd ACU-120 / ACU-270 vezérlők kézikönyve vagy VERSA / VERSA IP / VERSA Plus vezérlőpanelek telepítői kézikönyve). A regisztráció során bevitelre kerülő sorozatszámot tartalmazó címke az elektronikai áramkörön található.

- Helyezze vissza a sziréna fedelét.

- Tegye ideiglenesen a szirénát a kiválasztott felszerelési helyre.

- Ellenőrizze az ACU-120 / ACU-270 vezérlőben a szirénától érkező jel szintjét. Amennyiben a jel szintje kevesebb, mint 40%, akkor keressen másik felszerelési helyet. A jel minőségének érzékelhető javításához számos esetben elegendő az eszköz tíz, húsz centiméterrel történő elmozdítása.

- Távolítsa el a sziréna fedelét.

- Csatlakoztassa le a telepet.

- A rögzítőfülek széthajtásának segítségével távolítsa el az elektronikai modult.

- Helyezze a sziréna hátoldalát a falra és jelölje át a rögzítőnyílások helyét (lásd 2. ábra). Győződjön meg róla, hogy a szabotázs rögzítőnyílásait sem hagyta ki.

- Fúrja ki a tiplik számára a furatokat.

- Rögzítse a sziréna hátoldalát a tiplik és csavarok segítségével a falra. Ne feledkezzen meg a szabotázs rögzítőfuratairól sem. A szirénával szállított tiplik és csavarok tégla, beton vagy hasonló felszerelési felületekhez történő rögzítésre szolgálnak. Más típusú felületek (pl. polisztirol, fa, styrofoam) használjon megfelelő tipliket és csavarokat a szilárd rögzítéshez.

- Rögzítse az elektronikai modult a sziréna hátoldalában.

- Csatlakoztassa a telepet.

- Helyezze vissza a sziréna fedelét és rögzítse azt a felszerelés kezdetén eltávolított csavarokkal.

- Állítsa be a sziréna működési paramétereit (jelzésidő hangjelzés típusa, stb.). Részletes információért nézze meg a vezérlő kézikönyvét.

# Telep kicserélése

Az elhasznált telepet nem szabad eldobni, attól a létező környezetvédelmi szabályoknak megfelelően kell megszabadulni.

- Indítsa el vezérlőpanel szervizmódját

- Miután a sziréna bal szélső LED-je 3 mp-ként elkezd villogni, kinyithatja a sziréna házát.

- Csatlakoztassa le a használt telepet.

- Távolítsa el a telepfedelet (ujjaival fogja meg a fedő felső részét, és húzza lefelé).

- Távolítsa el a használt telepet és az újat helyezze a telepfedélbe.

- Szerelje vissza a telep fedelét a sziréna házába.

- Nyomja le és tartsa lenyomva szabotázskapcsolót

- Csatlakoztassa az új telepet.

- Ha a sziréna bal szélső LED-je elkezd másodpercenkét villogni, akkor engedje el szabotázskapcsolót.

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • LENGYELORSZÁG

tel. + 48 58 320 94 00

www.satel.eu

druk (2na1):

4,1,2,3