|  | 230V AC VEZETÉKNÉLKÜLI VEZÉRLŐ ASW-100 E ASW-100 F |
| --- | --- |

asw100_hu 08/08

Az ASW100 E és ASW-100 F 230V AC vezetéknélküli vezérlők az ACU-100 vezetéknélküli vezérlővel történő együttműködésre készültek. Alkalmazását az 1.05 vagy újabb firmware verzióval rendelkező ACU-100 vezérlő támogatja. Lehetővé teszi a 230Vac aljzathoz csatlakoztatott eszközök be-, illetve távvezérelt kikapcsolását. A jelölés végén található betű megfelelő vezérlő aljzattípusát jelöli. „E” típus (EURO) – ASW 100 E, és „F” típus (SCHUKO) – ASW 100 F vezérlő. A 230V AC vezetéknélküli vezérlő egy pozíciót foglal el az ACU-100 vezérlő által működtetett vezetéknélküli eszközök listájában. A készülék tápfeszültségét a 230V-os hálózati feszültség biztosítja.

# Vezérlő leírása

A  jelölésű nyomógomb működési módja függ a vezérlő aktuális beállításától (nézze meg az ACU-100 vezérlő kézikönyvét).

0 mód	-	a nyomógomb nem teszi lehetővé az elektromos áramkör kézi vezérlését – a nyomógomb megnyomása nincs hatással a 230Vac áramkörre, de a nyomógomb állapotának információja elküldésre kerül a vezérlőnek és azon keresztül a riasztó vezérlőpanelnak. A vezérlőpanel zónájának megfelelő programozásával a nyomógomb megnyomása számos különböző feladat ellátásra alkalmas.

1 mód	-	a nyomógomb lehetővé teszi az elektromos áramkör kézi vezérlését – nyomja meg a gombot a 230Vac áramkör be-, illetve kikapcsolásához (az elektromos aljzathoz csatlakoztatott eszköz be- és kikapcsolása).

2 mód	-	a nyomógomb lehetővé teszi az elektromos áramkör kézi vezérlését és a távvezérlés letiltását – röviden nyomja meg gombot a 230Vac áramkör be- és kikapcsolásához (az elektromos aljzathoz csatlakoztatott eszköz be- és kikapcsolása). Nyomja meg a nyomógombot 3 mp-re az elektromos áramkör távvezérlésének engedélyezéshez/letiltásához (letiltott távvezérlés esetén a jelző LED fény villog).

A kétszínű LED a következő információkat nyújtja:

- Folyamatos zöld fény – a 230Vac áramkör nyitva (a vezérlő aljzatához csatlakoztatott eszköz ki van kapcsolva)

- Folyamatos piros fény – a 230Vac áramkör zárva (a vezérlő aljzatához csatlakoztatott eszköz be van kapcsolva)

- Villogó zöld fény – az eszköz távvezérlése le van tiltva és a 230Vac elektromos áramkör nyitva van (az elektromos aljzathoz csatlakoztatott eszköz ki van kapcsolva)

- Villogó piros fény – az eszköz távvezérlése le van tiltva és a 230Vac elektromos áramkör zárva van (az elektromos aljzathoz csatlakoztatott eszköz be van kapcsolva)

Továbbá a LED fénye pillanatnyira megváltozik lekérdezési periódus ideje alatt, amennyiben zölden világít vagy villog, akkor piros fényt fog adni, ha piros fénnyel világít vagy villog, akkor zöld fényt fog adni.

# Felszerelés leírása

Az ASW-100 E és a ASW-100 F 230V vezetéknélküli vezérlőket beltéri normál páratartalmú levegővel rendelkező helyre kell felszerelni.

Mielőtt csatlakoztatja a vezetéknélküli vezérlőt a 230Vac aljzatba, ismerkedjen meg teljesen az épület elektromos rendszerével. A fázisvezetőt a vezérlő aljzat baloldali csatlakozójához kell csatlakoztatni, és a nulla vezetéket pedig a jobboldalihoz.

Az ASW-100 E vagy a ASW-100 F vezérlő ABAX rendszerbe történő felszereléséhez kövess a következő lépéseket:

- Adja hozzá a vezérlőt a vezetéknélküli rendszerhez (nézze meg az ACU-100 vezérlő felhasználói kézikönyvét). A vezérlő házán található egy címke egy 7 jegyű sorozatszámmal, amelyiket a vezérlő rendszerben történő regisztrálásakor be kell vinni.

- Dugja be a vezérlőt a kiválasztott 230V-os aljzatba.

- Ellenőrizze a vezérlő ACU-100 által vett jelének szintjét. Amennyiben szükséges válasszon másik aljzatot és ellenőrizze ismét a jelszintet.

- Miután kiválasztotta az optimális jelszintet biztosító felszerelési helyet és állítsa be a vezérlőt a megkívántak szerint. Nézze meg az ACU-100 vezérlő felhasználói kézkönyvét az ezzel kapcsolatos információkért.

# Technikai adatok

Működési frekvenciatartomány	868.0MHz ÷ 868.6MHz

Működési távolság	max. 150m (nyilt területen)

Tápfeszültség	230V AC

Maximális terhelés (rezisztens)	16A

Működési hőmérséklettartomány	0°C...+55°C

Méretek	65x100x77mm

Tömeg	131g

| MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT |  |
| --- | --- |
| Termék: ASW-100 E – 230V AC vezetéknélküli vezérlő ABAX rendszerhez, E típusú aljzat ASW-100 F – 230V AC vezetéknélküli vezérlő ABAX rendszerhez, F típusú aljzat | Gyártó: SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk, POLAND tel. (+48 58) 320-94-00 fax. (+48 58) 320-94-01 |
| Termékleírás: 230V AC vezetéknélküli vezérlő ABAX vezetéknélküli rendszerben történő használatra a 868.0MHz – 868.6MHz frekvenciatartományban, 230Vac tápfeszültségről megtáplálva. Az eszköz betörés-/pánikjelző rendszerben történő használatra készült. |
| A termék megfelel a következő EU irányelveknek: R&TTE 1999/5/EC |
| A termék megfelel a következő harmonizált szabványoknak: R&TTE: ETSI EN 300 220-1: v.1.3.1; ETSI EN 300 220-3: v.1.1.1 EMC: ETSI EN 301 489-1 V1.6.1; ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 Biztonság: EN60950 |
| Megfelelőség értékelésben résztvevő testület: Azonosítási szám: 1471 |
| Gdańsk, Poland 2007-01-11 | Tesztlaboratórium vezetője: Michał Konarski |
| A legfrissebb EC megfelelőségi nyilatkozat és termék jóváhagyási engedély letölthető a www.satel.pl weboldalról. |

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.pl

druk (4na1):

4,1,4,1,2,3,2,3

# Text boxes

1. Ábra. ASW-100 E vezérlő nézete

2. Ábra. ASW-100 F vezérlő nézete