ATD-100

atd100_hu 12/10

VEZETÉKNÉLKÜLI HŐMÉRSÉKLETÉRZÉKELŐ

# Általános

Az ATD-100 érzékelő az ABAX kétirányú vezetéknélküli rendszerben történő felhasználásra készült. Az eszköz használatát a 3.00 vagy újabb firmware verzióval rendelkező ACU-100 vezérlő és az 1.08 vagy újabb firmware verzióval rendelkező INTEGRA 128-WRL vezérlőpanel támogatja.

Az érzékelő beépített digitális hőmérsékletérzékelővel rendelkezik. Az aktuális hőmérséklet információja a válaszperiódus ideje alatt kerül elküldésre. Lehetővé teszi a hőmérséklet megjelenítését a SATEL gyártmányú INT-KSG kezelő kijelzőjén. Továbbá az érzékelő használható kritikus hőmérsékleti küszöbszint átlépésének figyelmeztetésére. Két különböző hőmérsékleti küszöbszint határozható meg.

Első (L): figyelmeztetés a meghatározott küszöbszintnél alacsonyabb hőmérsékletről,

Második (H): figyelmeztetés a meghatározott küszöbszintnél magasabb hőmérsékletről.

A LED csak tesztüzemmódban működik:

80 ms-ra világít a válaszperiódus ideje alatt;

2 mp-ra világít a szabotázskapcsoló nyitása után.

1. Ábra. Az érzékelő áramköri lapjának nézete.

1	-	szabotázskapcsoló, amelyik a fedél vagy az érzékelő felszerelési felületről történő eltávolításakor bont.

2	-	CR123A 3 V lítium akkumulátor, Kb. 3 éves működési időszakot biztosít. Az érzékelő felügyeli az akkumulátor állapotát. Amikor annak feszültsége 2,6V alá csökken alacsony akkumulátor” üzenet kerül elküldésre a vezérlőnek. Az alacsony akkumulátor jelzés annak kicseréléséig folyamatosan jelzésre kerül.

# Felszerelés

Az akkumulátor csak az érzékelő ABAX rendszerben történő regisztrációja előtt szabad behelyezni.

Az érzékelő beltéri alkalmazásra készült.

- Nyissa ki az érzékelő házát..

- Helyezze be az akkumulátort és adja a vezetéknélküli rendszerhez az érzékelőt (lásd: ACU-100 vezérlő felhasználói vagy az INTEGRA 128-WRL vezérlőpanel telepítői kézikönyvét). Az érzékelőben található címként látható 7 jegyű számsort vigye be az érzékelő rendszerben történő regisztrációjához.

- Zárja vissza az érzékelő házát és ideiglenesen rögzítse az érzékelőt a jövőbeni felszerelési helyére.

- Ellenőrizze az érzékelő ACU-100 vezérlő vagy INTEGRA 128-WRL vezérlőpanel által vett jelszintjét. Amennyiben szükséges válasszon másik felszerelési helyet a megfelelő kommunikációs minőség biztosításához.

- Nyissa ki ismételten az érzékelő házát és rögzítse annak hátsó felét a felszerelési felülethez.

- Zárja vissza az érzékelőházat.

- Állítsa be az érzékelő további működési paramétereit (határozza meg kritikus hőmérsékleti küszöbszinteket és a tűrést). A beállításra vonatkozó részletes információkért nézze meg az ACU-100 vezérlő felhasználói vagy az INTEGRA vezérlőpanel programozási kézikönyvét. Miután befejezte a beállítást az érzékelő működésre kész.

# Műszaki adatok

Működési frekvenciatartomány	868.0 MHz ÷ 868.6 MHz

Rádiókommunikációs tartomány (nyílt területen)	max. 150 m

Tápfeszültség	CR123A lítium akkumulátor, 3 V

Akkumulátor várható élettartam	kb.. 3 év

Készenléti áramfogyasztás	50 µA

Maximális áramfogyasztás	16 mA

Hőmérsékletmérés pontossága	2%

Működési hőmérséklettartomány	-10 °C...+55 °C

Maximális páratartalom	933%

Ház méretei	24 x 110 x 27 mm

Tömeg	56 g

Mindig CR123A típusú lítium akkumulátort használjon.

Legyen óvatos az akkumulátor cseréjekor. Amennyiben helytelenül végzi el, az akkumulátor cseréje robbanásveszélyhez vezethet. A gyártó nem vállal felelőséget a helytelenül elvégzett akkumulátorcsere következményéért.

A használt akkumulátort tilos tölteni, de az elhelyezéséről intézkedni kell a létező környezetvédelmi szabályoknak megfelelően.

A SATEL sp. z o.o. ezennel kijelenti, hogy ez az érzékelő összhangban van az alapvető követelményekkel és az 1995/EC irányelv más idevágó előírásainak.

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.pl