CA-64 E

ca64e_int 01/11

ZÓNABŐVÍTŐ

A CA-64E zóna bővítő a SATEL gyártmányú CA-64, INTEGRA és VERSA riasztó vezérlő panelekkel összekapcsolva használható. Ez a kézikönyv az 2.3 verziójú elektronika és a 2.01 verziójú firmware (vagy újabb) bővítőkhöz használható fel.

# Tulajdonságok

8 programozható zónabemenet:

NO, NC típusú érzékelők, valamint redőny mozgásérzékelők és rezgésérzékelők használatát támogatja,

Támogatja a szimpla EOL és dupla EOL hurokkialakítást.

Programozható vonalvégi lezáróellenállás érték.

Kiegészítő NC típusú szabotázs bemenet.

# Elektronikai kártya

ÁBRA 1. A bővítő elektronikai kártyájának nézete.

1	-	ÁLLAPOT LED:

- LED villog – adatcsere a központtal;

- LED világít – nincs kommunukáció a vezérlőpanellal.

2	-	DIP kapcsoló csoport (lásd: DIP-kapcsolók).

Csatlakozók leírása:

Z1...Z8	–	zónák.

COM	–	közös föld.

TMP	–	szabotázs bemenet NC (amennyiben nem csatlakoztat szabotázskapcsolót ehhez csatlakozóhóz, zárja rövidre a közös földhöz).

CLK	-	órajel.

DTA	-	adat.

+12V	–	bővítő tápfeszültség bemenet (érzékelő tápfeszültség kimenet).

# DIP-kapcsolók

Az 1 – 5 –ig DIP-kapcsolókkal állítsa be a zónabővítő címét. A címet eltérőre kell állítani a riasztó vezérlőpanel ugyanazon kommunikációs buszára csatlakoztatott más modulok címétől. VERSA vezérlőpanellel együtt történő működés esetén egy 12 (0Ch) és 14 (0Eh) közötti tartományban lévő címet kell beállítani. A bővítő címének meghatározáshoz adja össze az értéket, a kapcsolócsoport tagjainak egyedi értékét, amint azt a Táblázat 1. mutatja.

| DIP-kapcsoló száma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Számérték (kapcsoló BE állapotában) | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |

Táblázat 1.

A 6. és 7. kapcsolónak kikapcsolt állapotba kell lennie.

A 8. DIP-kapcsolóval határozza meg a bővítő vezérlőpanel általi azonosításának módját:

KI – CA-64 E. A bővítő nem támogatja redőny mozgásérzékelő és rezgésérzékelő használatát. A vonalvégi lezáróellenállás értéke nem programozható.

BE – CA-64 Ei. A bővítő támogatja redőny mozgásérzékelő és rezgésérzékelő használatát. A vonalvégi lezáróellenállás értéke programozható (győződjön meg a megfelelő érték beprogramozásáról).

A 8. kapcsolónak kikapcsolt pozicióban kell lennie, amennyiben CA-64 vezérlőpanellel valamint, ha 1.04 vagy annál rébbi firmware-rel rendelkező INTEGRA panelekkel kapcsolja össze a bővítőt. Ezek a vezérlőpanelek nem támogatják a CA-64 Ei használatát.

Ábra. 2. Példa a címzés beállítására (a 14 (0Eh) cím egyike a VERSA sorozatú panelekkel történő együttműködéshez megkívánt címek közül).

# Felszerelés és elindítás

Bármilyen csatlakozás kivitelezése csak a riasztórendszer tápjának teljes lecsatlakoztatása után végezhető el.

A bővítőt beltérre, normál páratartalmú levegővel rendelkező helyre kell felszerelni. A csatlakozások kialakításához használjon árnyékolatlan egyenes típusú kábelt (csavartérpár típusú kábel használata nem ajánlott).

- Rögzítse a bővítő áramköri lapját a házában.

- A DIP kapcsolók segítségével állítsa be a bővítő megfelelő címét és határozza meg az azonosításának módját.

- A bővítő CLK, DTA és COM csatlakozóit egy kábel használatával kösse a vezérlőpanel megfelelő kommunikációs buszának csatlakozóihoz (lásd: vezérlőpanel telepítői kézikönyv). A vezetékéknek egy kábelben kell futniuk.

- Csatlakoztassa a ház tamper kapcsolójának vezetékeit a TMP és COM csatlakozókhoz (vagy zárja rövidre azokat, amennyiben a tamper bemenetet nem kívánja használni).

- Csatlakoztassa az érzékelők vezetékeit (a csatlakoztatás leírásáért nézze meg a riasztó vezérlőpanel telepítői kézikönyvét).

- Csatlakoztassa a modul tápfeszültség kábeleit a +12V és COM csatlakozóihoz. A tápfeszülséget nyújthatja a vezérlőpanel vagy kiegészítő tápegység vagy egy beépített tápegységgel rendelkező bővítő (lásd a riasztó vezérlőpanel telepítői kézikönyvét).

- Kapcsolja be a riasztórendszer tápfeszültségeit.

- Indítsa el az azonosítási funkciót a vezérlőpanelben. Az azonosítás befejeztével, a zónákhoz kijelölésre kerül a riasztórendszer megfelelő zónaszámozása. (a zónák számozásának szabályai megtalálhatóak a vezérlőpanel programozói kézikönyvében).

# Műszaki adatok

Programozható zónák száma	8

Tápfeszültség	12 V DC 15%

Áramfelvétel, készenléti	70 mA

Áramfelvétel, maximum	70 mA

Megfelel a következő szabványoknak	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3

Biztonsági fokozat az EN50131-nek megfelelően	Grade 3

Környezeti osztály az EN50130-5 –nek megfelelően	II

Működési hőmérséklettartomány	-10 °C…+55 °C

Max. páratartalom	933%

Elektronikai kártya méretei	57 x 80 mm

Tömeg	47 g

A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a www.satel.eu/ce honlapon.

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.pl