FIGYELMEZTETÉSEK

A modult csak szakképzett személy szerelhei fel.

Olvassa át figyelmessen ezt a kézikönyvet a felszerelés megkezdése előtt.

Bármilyen konstrukciós változtatás vagy jogosulatlan javítás, különössen alkatrészek és alkotóelemek kicserélése tilos.

A GPRS technológia által használt adatátvitel jellegének és a vele járó lehetséges költségeknek köszönhetően ajánlott olyan SIM kártyát helyezni a konverterbe, amelyik legalább 10MB havi adatforgalmat nyújtó tarifacsomaggal rendelkezik.

| MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT |  |
| --- | --- |
| Termék: GPRS-T1 –telefonvonalas felügyeletet -GPRS/SMS/CLIP átviteli konverter | Gyártó: SATEL spółka z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk, POLAND tel. (+48 58) 320-94-00 fax (+48 58) 320-94-01 |  |
| Termékleírás: Átalakító modul, amelyik lehetővé teszi GPRS/SMS/CLIP jelentést a vezérlőpanelek számára, melyek analóg telefonvonalas kommunikátorral vannak felszerelve. Behatolásjelző riasztórendszerkben való használatra. |
| A termék megfelel a következő EU előírásoknak: RTTE 1999/5/EC EMC 2004/108/EC LVD 2006/95/EC |
| A termék megfelel a következő harmonizált szabványok előírásainak: EN 50130-4:1995/A1:1998/A2:2003, EN 61000-6-1:2007, EN55022:2006/A1:2007, EN 61000-6-3:2007, EN 60950-1:2006, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-1:V1.8.1, EN 301 511 V9.0.2, 3GPP TS 51.010-1 V5.10.0 |
| Gdańsk, Poland 2009-11-05 | Teszt Laboratórium vezetője: Michał Konarski |
| A legfrisebb EC megfelelőségi nyilatkozat és termék minősítési nyilatkozatok letölthetőek a www.satel.pl weboldalról. |

A SATEL célja termékei minőségének folyamatosan fejlesztése, mely változásokat okozhat a technikai adatokban és a firmware-ben. A változásokat bemutató aktuális információk elérhetőek weblapunkon.

Kérjük látogassa meg:

http://www.satel.pl

A GPRS-T1 átalakító behatolásjelző riasztórendszerkben történő felhasználásra készült a GSM hálózaton keresztül történő felügyelet és üzenetküldés céljából. Az átalakító által telefonos formátumban vett eseménykódokat átalakítja GPRS technológia által átvihető vagy SMS üzenet formátumúra. A GPRS technológia használata lehetővé teszi a kódok STAM-2 felügyelti állomának vagy SMET-256 átalakítónak történő továbbítását. Az SMS formátumú kódok elküldhetőek bármelyik felügyeleti állomásnak, amelyik támogatja az SMS jelentés tulajdonság használatát. Az eseményátalakítási funkción kívül az eszköz biztosítja a kiválasztott események bekövetkeztéről történő értesítést SMS üzenet vagy CLIP szolgáltatás formájában.

Néhány funkció kivitelezéséhez az átalakító lehetővé teszi a CLIP szolgáltatás által biztosított tulajdonságok használatát, ami azonosíthatóvá teszi a hívó felet és átadja annak telefonszámát. Ilyenformán a tesztátvitel létrehozható és elküldhető anélkül, hogy az bármilyen költséget vonjon maga után.

1. Ábra Az átalakító alapvető alkalmazásai.

# Átalakító tulajdonságai

Telefonos távfelügyeletiállomás szimuláció.

DTMF telefon vagy SIA formátumban vett esemény jelentéskódok (Ademco Express vagy Contact ID).

Eseménykódok átalakítása és továbbküldése két felügyeleti állomásnak.

Eseményvétel elismerése:

SMS üzenet küldése után (kód átalakítása SMS formátumra);

Esemény vételének felügyeleti állomás általi nyugtázása után (kód átalakítás GPRS átviteli formátumra);

Azonnal az esemény vételekor (SMS üzenés és CLIP szolgáltatás).

Automatikus átváltás SMS üzenésre, amennyiben GPRS átvitellel probléma merül fel.

Események küldésének titkosított átvitele a GPRS technológia használatával.

Értesítés 32 kiválasztott eseményről SMS üzenéssel vagy CLIP szolgáltatással.

Időszakos tesztátvitel az átalakító elérhetőségének ellenőrzésére.

Kiválasztott telefonszámoknak (SMS üzenéssel vagy CLIP szolgáltatással);

Felügyeleti állomásoknak.

További tesztátviteli lehetőség létrehozása.

Hívó telefonszámának azonosítása után (CLIP szolgáltatás);

GPRS-Soft programtól kapott parancs vétele után.

Elérhető források állapotának és a modulba behelyezett SIM kártya érvényes egyenlegének ellenőrzésének lehetősége.

Az ipari mobiltelefon által vett GSM jel szintjének és a GSM hálózatra jelentkezéssel kapcsolatos hiba kijelzése.

GSM hálózatra jelentkezéssel kapcsolatos problémákat jelző kimenet.

Átalakító beállítása:

helyi – RS-232 (TTL) porton keresztül;

távoli – GSM hálozaton keresztül (GPRS technológia).

Automatikus modul újraindítás.

12 V DC (15%) tápfeszültség.

# Elektronikus kártya leírása

2. Ábra Elektronikus kártya nézete.

2. ábra magyarázata:

1	-	SIM kártya foglalat. Nem ajánlott a SIM kártya foglalatba helyezése a kártya PIN kódjának az átalakítóba programozása előtt (amennyiben a kártya megkívánja a PIN kód bevitelét). Amennyiben az eseménykódok a GPRS technológia használatával kerülnek elküldésre a GPRS szolgáltatást aktiválni kell az átalakítóba helyezett SIM kártyán.

2	-	LED-ek Az átalakító állapotát jelzik. Az “A” LED villog, amikor GPRS átvitel folyik. A “B” LED villog SMS küldéskor vagy modul által indított híváskor (CLIP tesztátvitel). A többi LED A többi LED a GSM telefon által vett jelszintet mutatja. Egyidejű villogásuk az átalakító GSM hálózatra történő bejelentkezést jelzi. A GSM hálózatra történő sikertelen bejelentkezés esetén a többi LED villogása nyújt információt a hibáról (lásd 3. ábra).

3	-	RS-232 port (TTL szabvány) Lehetővé teszi az átalakító számítógépre történő csatlakoztatását (a csatlakozás létrehozható a SATEL gyártmányú DB9FC/RJ-KPL jelzésű készletében található kábelekkel).

4	-	Antennacsatlakozó aljzat.

5	-	GSM ipari telefon.

3. Ábra LED-ek által jelzett állapotok példái. A (“A” LED villog, többi LED világít) – GPRS átvitel folyamatban; 3-as jelszint. B (“B” LED villog, többi LED világít) – SMS küldés vagy modul általi hívás (CLIP tesztátvitel); 4-es jelszint. C (“A” és “B” LED-ek villognak) – GSM hálózatra jelentkezés. D (LED-ek villognak) – sikertelen GSM hálózatra jelentkezés, hiányzó SIM kártya. E (LED-ek villognak) – sikertelen GSM hálózatra jelentkezés; hiányzó PIN kód. F (LED-ek villognak) – sikertelen GSM hálózatra jelentkezés; érvénytelen PIN kód.
G (LED-ek villognak) – sikertelen GSM hálózatra jelentkezés; SIM kártya lezárva három érvénytelen PIN kód használat után (PUK kód használata szükséges a SIM kártya feloldásához).

Csatlakozók leírása:

+12V	-	tápfeszültség bememenet (12 V DC ±15%).

COM	-	közös föld.

TIP, RING	-	csatlakozók a vezérlőpanel telefonos kommunikátorának csatlakoztatására.

Megjegyzés:	Ne csatlakoztassa telefonközpontra vagy bármilyen olyan eszközre, amelyik analóg telefonvonalat szimulál a TIP és RING csatlakozókra.

FT	-	OC típusú kimenet, A GSM hálózatra történő jelentkezéssel kapcsolatos problémát jelzi. Kb. 2 mp-cel a probléma megjelenés után aktiválódik. Aktív állapotában rövidzárat ad a közös földhőz és ebben az állapotban marad a GSM hálózatra történő bejelentkezésig. A GSM hálózatra történő jelentkezés problémáját a következő okok idézhetik elő:

- GSM hálózat nem elérhető (nincs lefedettség),

- Hiányzó vagy sérült antenna,

- Érvénytelen PIN kód bevitele,

- Hiányzó SIM kártya.

További informácót az elektronikai kártyán elhelyezett LED-ek nyújthatnak (lásd 3. ábra).

# Felszerelés

Az összes elektromos csatlakozás csak a tápfeszültség lekapcsolt állapotában végezhető el.

Csatlakoztatott antenna nélkül nem ajánlott az eszköz bekapcsolása.

A GPRS-T1 átalakítót normál páratartalmú beltéri helyre kell felszerelni. A felszerelés helyének kiválasztásakor legyen tekintettel arra, hogy a vastag falak, fém részek, stb. csökkenthetik a rádiójelek szintjét. Nem ajánlott elektromos rendszerek közelségébe felszerelni, minthogy azok kedvezőtlenül hathatnak az eszköz teljesítményére.

A modul tápellátását megfelelő terhelhetőségű akkumulátoros háttértáppal is ellátott kimenetről kell biztosítani.

A következő telepítési lépések követése ajánlott.

- Csatlakoztassa az antennát az elektronikai kártya aljzatához. Legyen óvatos, hogy ne sértse meg az aljzatot.

- Csatlakoztassa a vezérlőpanel telefonos kommunikátorát az átalakító TIP és RING csatlakozó pontjaihoz.

- Csatlakoztassa a +12V és COM csatlakozókra a tápfeszültség vezetékeit.

- Csatlakoztassa a számítógépet az átalakító RS-232 portjára (lásd “Helyi programozás RS-232 (TTL) porton keresztül” fejezetet).

- Kapcsolja be az átalakító tápfeszültségét.

- Használja a GPRS-Soft programot a beállításhoz, adja meg a behelyezett SIM kártya PIN kódját (amennyiben az megkívánja a PIN kód bevitelét).

- Kapcsolja le az átalakító tápfeszültségét.

- Helyezze be a foglalaltba a SIM kártyát (lásd 4. ábra).

- Kapcsolja be az átalakító tápfeszültségét. A GSM telefon bejelentkezése a GSM hálózatba eltarthat néhány percig.

Megjegyzés:	Amennyiben a SIM kártya PIN kódja nem egyezik az átalakító beállításával az ellentmondás az elektronikai kártya LED-jei által kerül kijelzésre (lásd 3. ábra “F” példa). Próbálkozás a PIN kód második használatára 30 mp elteltével fog megtörténni. A harmedik érvénytelen PIN kóddal történő próbálkozás után a kártya lezárásra kerül. A PUK kód beviteléhez és a SIM kártya feloldásához távolítsa el azt és helyezze be egy mobil telefonba.

4. Ábra SIM kártya behelyezése.

5. Ábra GPRS-T1 modul a házban, műanyag pánttal rögzítve.

Megjegyzés:	A modul használata előtt távolítsa el a műanyag szalagot, amelyik az eszközt szállításkor óvja. Legyen óvatos a szalag eltávolításakor, hogy az elektronikus kártyán ne sértsen meg semmilyen alkatrészt.

# Az átalakító programozása és beállítása

A GPRS-Soft program az átalakító programozására és beállítására szolgál. A program az eszközzel együtt kerül szállításra és díjmentes. A program és az átalakító közötti kommunikáció megvalóstható helyben vagy távolról. A gyári beállításokkal rendelkező átalakító csak helyi programozással érhető el.

## Helyi programozás RS-232 (TTL) porton keresztül

A számítógép soros portját csatlakoztatni kell az átalakító áramköri lapjának RS-232 (TTL) portjához. A csatlakozás létrehozásához szükséges kábel megtalálható a DB9FC/RJ-KPL jelzésű csomagban. Állítsa be a GPRS-Soft programban a számítógépnek a COM portját, melyet használni fog az átalakítóval történő kommunikációra. Ehhez kattintson a "Configuration" gombra (lásd 6. ábra és az ábra magyarázatát), majd a megnyiló ablakban válasszon ki egyet a számítógép elérhető COM portjai közül. A kiválasztott COM port aktiválása után a program létrehozza a kommunikációs kapcsolatot az átalakítóval.

## Távoli programozás GPRS technológia használatával

Az átalakító távoli programozása alatt a GSM telefon használatát megkövetelő összes funkció korlátozásra kerül.

A távoli programozás lehetséges, ha az átalakító "Remote programming" opciója engedélyezve van és a következő bejegyzések beprogramozásra kerültek:

PIN kód;

GPRS csatlakozás hozzáférési pontjának neve (APN);

GPRS Internet csatlakozás felhasználó neve;

GPRS Internet csatlakozás jelszava;

DNS szerver IP címe, amelyet az átalakító használ (a DNS szerver címének beprogramozása nem szükséges, amennyiben a számítógép címe IP cím formájában kerül megadásra – 4 decimális szám pontokkal elválasztva);

Számítógépes csatlakozás indítási kódja.

Megjegyzés:	APN, felhasználónév, jelszó és DNS szerver cím beszerezhető a GSM hálózat üzemeltetőjétől.

Annak a számítógépnek az IP címe, amelyiken a GPRS-Soft program futatva lesz, az Interneten látható (úgynevezett publikus) IP címmel kell, hogy rendelkezzen. Különben, a hálózat szerverének portját át kell irányítani oly módon, hogy a számítógéhez történő kapcsolódás lehetségessé váljon.

A konverter és a számítógép közötti kapcsolat létrehozásához a következőket kell végrehajtani:

- Indítsa el GPRS-Soft programot.

- Kattintson a "Configuration" gombra (lásd 6. ábra és annak magyarázata) és, a megjelenő ablakban vigye be a kiválasztott TCP port számát az átalakítóval történő kommunikációhoz. Ezt a számot tartalmaznia kell annak az SMS-nek, amelyik elküldésre kerül az átalakító GSM telefonszámára a kommunikáció elindításához.

- Kattintson a  gombra (lásd 6. ábra). A megnyíló menüben válassza ki “TCP/IP”-t a szerver aktiválásához.

- Küldje el az SMS-t a converter GSM telefonszámára. Az SMS-nek a következő formátumunak kell lennie: xxxx=aaaa:p= ("xxxx" az átalakítóban meghatározott kód a GPRS-Soft programmal való kommunikáció elindításához – "Initiating SMS"; "aaaa" annak a számítógépnek az IP címe, amelyikkel az átalakító létre fogja hozni a kapcsolatot, akár számként vagy névként megadva; "p" a hálózat portjának száma, amelyen keresztül a GPRS-Soft programmal való kommunikációs kapcsolat zajlani fog). Ezután az átalakító csatlakozni fog ahhoz a számítógéphez, melynek a címe az SMS-ben megadásra került.

## A program leírása

### Főmenü

6. Ábra A GPRS-T1 program főmenüje.

6: ábra magyarázata

1	-	Olvasás fájlból – beállítási adatok betöltése fájlból.

2	-	Írás fáljba – beállítási adatok mentése fáljba.

3	-	Olvasás – érvényes adatok kiolvasása a modulból.

4	-	Írás – beállítási adatok mentése a modulba.

5	-	Megszakítás – adatírás/olvasás folyamatának megszakítása.

6	-	Tesztátvitel indítása – elindítja az átalakító tesztátvitelét (távoli programozás esetén a tesztátvitel csak az átalakítóval történő kommunikáció befejezése után kerül elküldésre).

7	-	Beállítás – "Connection" ablak megnyitása. Az ablak lehetővé teszi a program és konverter közötti kommuikáció módjával kapcsolatos paraméterek beállítását.

- Válassza ki a számítógép COM portját, amelyen keresztül a helyi programozás zajlani fog;

- Vigye be a TCP port számát, amelyik az átalakító távoli programozására használva lesz. Értékeként 1 és 65535 közötti szám írható be.

8	-	Csatlakozás – függően az átalakítóval történő kommunikáció módjától válassza a  gomb és kattintson a következők valamelyikére:

- Engedélyezze vagy tiltsa le a számítógép COM portját (helyi programozás RS-232 porton keresztül);

- Engedélyezze vagy tiltsa le a szervert (távoli programozás GPRS technológia és TCP/IP protokoll használatával) – a gombra történő kattintás egyidejüleg a szerver állapotát jelző ablakot is megnyitja.

A gomb színe jelzi az aktuális kommunikációs állapotot:

- – zöld – számítógép COM portja engedélyezve / szerver aktív;

- – szürke – számítógép COM portja letiltva / szerver inaktív.

9	-	Átalakítóval történő kommunikáció módjának kiválasztása: helyi programozás RS-232 porton keresztül vagy távoli programozás GPRS technológia és TCP/IP protokoll használatával.

10	-	Konverterrel folyó kommunikáció módjának információja:

- COMn (n = COM port száma) – kommunikáció az RS-232 porton keresztül;

- TCP/IP – kommunikáció a GPRS technológia használatával.

11	-	Modul neve.

12	-	Modul programverziója (verzió és a készítésének dátuma).

13	-	GSM antenna vételi jelszintje és az átalakító által használt GSM szolgáltató neve. Amennyiben az átalakító telefonjának bejelentkezése sikertelen a GSM hálózatra, akkor a  ikon jelenik meg a hiba jelzésére.

14	-	Átalakító aktuális tápfeszültség szintje.

### "GSM telephone, Monitoring stations" (GSM telefon és Felügyelet) fül

#### Programozás

GPRS-T1 identifier [GPRS-T1 azonosító] – 1 és 8 karakter hosszúság közötti alfanumerikus karaktersorozat az átalakító azonosítására. A program és az átalakító közötti kommunikáció csak abban az esetben lehetséges, amikor a bevitt azonosító megfelel az átalakítóban tárolttal. Gyári alapbeállításként nincs az átalakítóba előre beprogramozva az azonosító. Egy ilyen modullal létrehozható a kommunikáció bármilyen azonosító programba történő bevitele nélkül, de amint a kapcsolat létrejött a program azonnal elő fog állítani egy véletlenszerű azonosítot. Ez elmenthető az átalakítóba vagy bevihető egy másik, és elmenthető az.

Remote programming [Távoli programozás] – engedélyezze ezt az opciót, hogy a modul távoli programozása GPRS technológiával elérhető legyen.

Initiating number only from list of telephone numbers for messaging [Indítási szám csak az üzenésre kijelölt számok listájából] - ha ez az opció aktív, akkor a távoli programozását elindító SMS üzenetet olyan telefonszámról kell elküldeni, amelyik az átalakító memóriájában az üzenetküldésre kijelölt telefonszámok között van eltárolva.

Initiating SMS [Indítási SMS] – kód melyet az átalakító GSM telefonszámára küldött SMS üzenetnek tartalmaznia kell, úgy hogy az átalakító megpróbálhassa a csatlakozást azzal a számítógéppel, amelyiknek az IP címe és kommunikációs portja meg lett adva az SMS-ben.

7. ábra "GSM telephone, Monitoring stations" fül.

#### GSM telephone [GSM telefon]

PIN – SIM kártya PIN kódja (amennyiben a kártya megkívánja a PIN kód bevitelét).

Megjegyzés:	Helytelen PIN kód bevitele a SIM kártya lezárását okozhatja.

SMS center number [SMS központ száma]– a Rövid Üzenetszolgátató Központ telefonszáma, amelyik az SMS üzeneteket továbbítja. Amennyiben az átlakító SMS üzeneteket fog küldeni a szám bevitele szükséges. Az átalakítóban tárolt számnak meg kell felelnie annak a hálózatnak, amelyet a GSM telefon használ (az átalakítóba behelyezett SIM kártyától függően).

GPRS APN – az Internet GPRS kapcsolat Hozzáférési Pontjának Neve.

User [Felhasználó] – az Internet GPRS kapcsolat felhasználónéve.

Password [Jelszó]– az Internet GPRS kapcsolat jelszava.

Megjegyzés :	APN-t, felhasználónevet és jelszavat meg kell határozni, hogy a GPRS adatátvitel (eseménykódok, programozás) elérhető legyen.

DNS server [szerver] – DNS szerver IP címe, amelyiket az átalakító használ. A DNS szerver címe szükséges, amikor az adatok GPRS technológiával kerülnek elküldésre és az átakaító által elérendő eszköz (felügeleti állomás, GPRS-Soft programot futtató számítógép) címe, mint név került megadásra. Amennyiben a címek IP cím formájában vannak megadva (4 decimális számjegy pontokkal elválasztva) a DNS szerver címénk megadása nem szükséges).

#### Module status [Modul állapot]

USSD codes forwarding message [USSD kódtovábbítási üzenet] – a vezérlőparancs tartalma, amely meg kell, hogy előzze a modulnak az SMS üzenetben elküldött USSD kódót. Az USSD kód lehetővé teszi ol. A modulba helyezett SIM kártya egyenleg állapotának ellenőrzését. Az üzenetnek xxxx=yyyy= formátumunak kell lennie, ahol: „xxxx” a vezérlőparancs és „yyyy” a telefonban használt, a GSM hálózat üzemeltetője által szolgáltatott USSD kód (a modulba helyezett SIM kártyától függ). Egy ilyen SMS üzenet vétel után a modul végre fogja hajtani az üzenetben foglat USSD kódot. A szolgáltatótól kapott üzenet SMS formátumban elküldésre kerül arra a telefonszámra, amelyikről a vezérlőparancs érkezett.

Megjegyzés:	Az USSD szolgáltatás elérhető fejlett funkcióinak használata (amikor az elküldött kódra érkezett válasz menüt tartalmaz) nem ajánlott.

Autorestart every [Automatikus újraindulás] – amennyiben a modul újraindítás be van állítva az periódikusan megismétlésre kerül. Meg kell határozni, hogy az milyen időközönként történjen meg. A modul első újrainítása a beállítás modulba írása után a beprogramozott idő elteltével fog bekövetkezni. Ha a bevitt érték 0 a funkció letiltásra kerül.

#### Monitoring station 1 / Monitoring station 2 
[Felügyeleti Állomás 1 / Felügyeleti Állomás 2]

Megjegyzések:

A GPRS technológia használatával az eseménykódok STAM-2 felügyeleti állomásnak vagy SMET-256 átalakítónak küldhetőek el.

A felügyeleti állomás előfiztővel való kapcsolatát a GPRS technológia használatával, eseménykódok küldése útján működö tesztelése a lehető legritkább kell, hogy legyen (amennyiben a felügyeleti állomás “Test period” mezőjébe bevitt érték kisebb, mint 1 perc, az átalakító az időt 1 percre fogja kerekíteni). Ajánlott a maximális érték beállítása, pl. 255 mp.

Amennyiben az átalakító a GPRS technológia használatalával küldi az eseménykódokat, a felügyeleti állomáshoz történő csatlakozási kisérletetek meghatározó szám a vezérlőpanelbe van beprogramozva. Ily módon az átalakítónak lesz ideje az esemény vétel elismerésének fogadására a felügyeleti állomástól.

Disabled [Tiltva] – amennyiben ez az opció ki van választva az eseménykódok nem kerülnek elküldésre a felügyeleti állomásnak.

SMS – amennyiben ez az opció ki van választva az események kódjai a SMS formátumban kerülnek elküldésre a felügyeleti állomásnak.

GPRS – amennyiben ez az opció ki van választva az események kódjai a GPRS technológia használatával kerülnek elküldésre a felügyeleti állomásnak.

GPRS, SMS if GPRS failure [SMS, ha GPRS hibás] – ha ez az opció ki van választva az események kódjai a GPRS technológia használatával kerülnek elküldésre a felügyeleti állomásnak, de az események elküldésének sikertelen kisérlete után (vételi elismerés hiánya a felügyeleti állomásról) az eseménykód SMS formátumban kerül elküldésre.

Tel. number (SMS) [Tel. szám (SMS)] – a felügyeleti állomás SMS üzenetek vételére szolgáló telefonszáma. A telefonszámot meg kell hogy elözze az országkód.

Address (GPRS) [Cím (GPRS)]– felügyeleti állomás címe. Bevihető IP cím formátumban (4 decimális szám pontokkal elválasztva) vagy mint név.

Port (simple mode) [port (egyszerű mód)] – TCP port száma, amelyen keresztül a felügyeleti állomással történő kommunikáció zajlik. A port számának ugyan annak kell lennie, mint ami a felügyeleti állomás az előfizető egyszerű módban történő kezeléséhez be van programozva.

Station key [Állomás kulcs] – vigyen be ebbe a mezőbe 1 - 12 karakter hosszúság közé eső alfanumerikus sorozatot (számok, betük és speciális jelek), amelyek meghatározzák a felügyeleti állomásnak küldendő adatok kódolásának kulcsát. Ez meg kell hogy egyezen a felügyeleti állomásbanaz előfizető egyszerű módban történő kezeléhez beprogramozottal.

GPRS key [GPRS kulcs] – 1 és 5 karakter hossz közés eső alfanumerikus karakterek, amelyek az átalakítót azonosítják. Meg kell, hogy egyezen a felügyeleti állomás ("ETHM/GPRS key") mezőjében meghatározottal.

Advanced encryption [Fejlett titkosítás] – az opció engedélyezése megnöveli a felügyeleti állomásnak átvitt adatok biztonsági szintjét. Az opció alkalmazása megkívánja, hogy SMET-256 átalakító 1.06 vagy újabb, vagy a STAM-PE és STAM-1 RE kártyák 3.03.vagy újabb firmwre verzióval rendelkezzenek.

Port (extended mode) [port (kiterjesztett mód)] – TCP port száma, amelyen keresztül a felügyeleti állomással történő kommunikáció ellenőrzése zajlik. A port számának ugyan annak kell lennie, mint ami a felügyeleti állomás az előfizető kiterjesztett módban történő kezeléséhez be van programozva.

SIA prefix [SIA előtag] – 2 karakter, amelyik SIA formátum esetében meg fogja előzni "Object identifier"-t (Objektum azonosító-t). Ilymódon egy 6 karakater hosszúságú azonosítót kaphat. 2 hexadecimális karakter (számok vagy betük A-F-ig) programozható be. A 00 bevitele azt jelenti, hogy az előtag nem kerül hozzáadásra. A 0 számjegy használata nem ajánlott az előtagban.

Object identifier [Objektum azonosító]– vigyen be 4 karaktert a mezőbe (számok vagy betük A-F-ig). Ez fog azonosítonként szolgálni az átalakító által küldött tesztjelentések alatt (a vezérlőpanel és az átalakító által küldött tesztjelentéseknek eltérő azonosítója lehet). Ne vigye be a 0000 értéket (az átalakító nem fog tesztátvitelt küldeni a felügyeleti állomásnak). Nem ajánlott a 0 számjegy használata az azonosítóban.

Obtain identifier automatically [Automatikus hozzájutás az azonosítóhoz] – jelölje be ezt az opciót, ha az átalakító a vezérlőpanel azonosítóját használja a saját tesztátvitelére. Az opció engedélyezése nem ajánlott, amikor a vezérlőpanel több azonosítót használ jelentési célokra (az átalakító által a tesztátvitelkor használt azonosító a vezérlőpanel által aktuálisan használt lesz, amelyik azt jelenti, hogy az átalakító különböző azonosítókkal küldi a tesztjelentéseket).

#### Telephone numbers for messaging and test transmissions [Telefonszámok üzenéshez és tesztátvitelhez]

Négy telefonszám beprogramozása lehetséges, amelyeknek az átalakító meghatározott eseménykódok vételekor továbbá a tesztátvitel esetén képes SMS üzenetet küldeni. A telefonszámot meg kell hogy elözze az ország hívószáma.

#### Station simulation [Állomás szimuláció]

Station 1 tel. number / Station 2 tel. number [Állomás 1 tel. szám / Állomás 2 tel. szám] – ebbe a mezőbe vigye be azt a telefonszámot, melyet a vezérlőpanelben az adott felügyeleti állomás számaként megadott. Az átalakító szimulálni fogja a kódok állomás általi vételét. Amennyiben mindkét telefonszámot be van programozta és a vezérlőpanel egy másik számot tárcsáz, az átalakító foglalt jelzést fog generálni. Amennyiben a számok egyike sincs beprogramozva az átalakító fogadni fogja a vezérlőpanel összes hívását. Miután a vezérlőpanel tárcsázta a beprogramozott telefonszámot, a vett eseménykódokat az átalakító el fogja küldeni annak a felügyeleti állomásnak, amelyiknek a száma be lett programozva. A vezérlőpanel által tárcsázott egyéb számok után a vett eseménykódok annak a felügyeleti állomásnak lesznek elküldve, amelyiknek a telefonszáma nincs beprogramozva. Amennyiben nincs telefonszám beprogramozva az összes vett eseménykód az Állomás 1 számára kerülelküldésre.

Cut off the telephone line voltage if GSM failure [Telefonvonal kikapcsolása GSM hiba esetén] – ha ez az opció engedélyezve van és az átalakító telefonjának GSM hálózatra történő bejelentkezése meghiúsúl, akkor az átalakító által szimulált telefonvonal feszültsége lekapcsolásra kerül (a vezérlőpanel telefonvonal hibát fog jelezni).

Kiss-off time [kiss-off idő] – az átalakító által előállított jelzés hossza a vezérlőpaneltól Ademco Express vagy Contact ID formátumban érkező események vételének elismerésére. A bevitt érték meg kell, hogy feleljen a vezérlőpanel beállításainak (kiválasztott jelentés formátum). Az értéke 100 és 2550 ms között programozható (az alapértéke 600ms).

##### SIA kiss-off

Amennyiben az átalakító SIA formátumban veszi az eseményeket, akkor szükséges a vett események vételét igazoló elismerés paraméterének meghatározását. Választhat egyet a vezérlőpanel típusának megfelelő elismerési módok listából, vagy választhatja „Custom settings”-t (Saját beállítás). Az utobbi esetben szükséges a saját „Kiss-off idő” és Kiss-off késleltetés” paraméterek meghatározása.

Kiss-off time [Kiss-off idő] – az átalakító által a vezérlőpaneltól SIA formátumban vett események vételét megerősítő jel időtartama. A bevitt érték megfelelő kell, hogy legyen a vezérlőpanel beállításainak. Értéke 100 és 2550 ms értrékek közötti tartományban programozható (alap: 100 ms). A mező elérhető a „Custom settings” (Saját beállítás) opció kiválasztása után.

Kiss-off delay [Kiss-off késleltetés] – az átalakító által a vezérlőpaneltól SIA formátumban vett események vételét elismerő jelzés késleltetésének ideje. A bevitt érték megfelelő kell, hogy legyen a vezérlőpanel beállításainak. Értéke 100 és 2550 ms értrékek közötti tartományban programozható (alap: 100 ms). A mező elérhető a „Custom settings” (Saját beállítás) opció kiválasztása után.

#### SMS format [SMS formátum]

A SMS jelentés formátumát a felügyeleti állomás követelményeinek megfelelően kell meghatározni. Az átalakítóba beprogramozott SMS üzenet formátuma a STAM-2 felügyeleti állomás gyári alapbeállításainak felel meg (1.2.0 vagy késöbbi verzió). Az SMS formátum programozására használt szimbolumok jelentése a következő:

(	-	azonosító;

(	-	eseményminősítő;

(	-	eseménykód;

(	-	partíció;

(	-	zóna/modul/felhasználó.

Ademco Express formátumban csak az azonosító és eseménykód kerül elküldésre. A többi információ helyett kérdőjelek lesznek elküldve.

### "Test transmissions, CLIP / SMS messaging" (Tesztátvitel, CLIP/SMS üzenés) fül

8. Ábra "Teszt átvitel, CLIP / SMS üzenés" fül.

#### Test transmissions [Tesztátvitel]

Az átalakító saját tesztátviteli jelet küldhet (függetlenül a vezérlőpanel által és az átalakító által újraküldött tesztátviteltől). Az átalakító tesztátvitele elküldésre kerülhet időszakosan, meghatározott időintervallumkor és előállítható a hívó fél számának azonosítása után (CLIP funkció) vagy a GPRS-Soft programból kiadott utasítás vétele után. A tesztátvitel lehet SMS formátumú vagy megvalósítható a CLIP funkció használatával a kiválasztott telefonszámokra vagy eseménykód küldésének formájában a felügyeleti állomásnak.

Test transmission every [Tesztátviteli időszak] – amennyiben az átalakító tesztátvitele időszakos jellegű, akkor szükséges beprogramozni hány naponat, óránként és percenként kerüljön elküldésre. Az első tesztátvitel a beállítások átalakítóba mentése után a beállított idő elteltével történik meg.

Megjegyzés :	Amennyiben egy extra tesztátvitel (CLIP szolgáltatás használatával vagy a GPRS-Soft program utasításával) kerül előállításra, az időszakos tesztátvitel idejének számítása előről kerül számításra.

SMS test transmission [SMS tesztátvitel] – ebbe a mezőbe vigye be az SMS üzenet szövegét, amelyet az átalakító tesztátvitelként elküld a kiválasztott telefonszámokra.

Megjegyzés:	Ha meghatározta a tesztátvitel elküldési időperiódust és az “SMS test transmission” mező üresen maradt a modul állapotát tartalmazó SMS lesz elküldvel a megadott telefonszámokra (lásd : "Send SMS with module status to CLIP" opció).

Send test as event to monitoring stations [Teszt elküldése eseményként felügyleti állomásnak] – amennyiben ez az opció engedélyezve van az átalakító tesztüzenete a felügyeleti állomásnak kerül elküdésre. Az esemény küldésének módja (SMS, GPRS) az egyes felügyeleti állomások számára a "GSM telephone, Monitoring stations" fülön meghatározott szabályoktól függ. Az elküldendő eseménykód meghatározása szükséges.

##### Event codes for converter test transmission [Eseménykódok átalakító tesztátvitelre]

A táblázat lehetővé teszi azolnak a kódoknak a meghatározását, amelyek elküldésre kerülnek a felügyelelti állomásoknak az átalakító tesztátviteleként.

Format [Formátum] – az eseménykód elküldésének formátuma. A 4/2 (Ademco Express) vagy CID (Contact ID) formátumok választhatók. Kattintson kétszer a formátum mezőre a kijelzett formátum átváltásához. Amennyiben az utolsó átalakított esemény SIA formátumú volt, akkor ez lesz kijelezve ebben a mezőben.

Code [Kód] – eseménykód a 4/2 formátum számára, 2 karakter (számok vagy betük A - F) programozható be és a Contact ID-nak – 3 számjegy. Contact ID esetében használható a kódszerkesztő. A kódszerkesztő ablak megnyitásához kattintson a három ponttal jelzett gombon, amelyik az “Event” mezőben érhető el.

R – a mező az eseménykód Contact ID formátumban történő elküldésére vonatkozik. A pótlólagos szám Contact ID formátumban jelzi, hogy az egy új esemény / hatástalanítás vagy egy új visszaállás / élesítés. Válassza ki ezt a mezőt, ha az eseménykód új visszaálláshoz / élesítéshez van kijelölve (kattintson a mezőre kétszer a kijelöléshez vagy a megszüntetéshez).

Part. [Partíció] – a mező az eseménykód Contact ID formátumban történő elküldésére vonatkozik. Vigye be a mezőbe a partíció számát, amelyiket tartalmazni fog a felügyeleti állomásnak küldött esemény üzenet.

Zone n. [Zónaszám] – a mező az eseménykód Contact ID formátumban történő elküldésére vonatkozik. Vigye be a mezőbe a zóna számát, amelyiket tartalmazni fog a felügyeleti állomásnak küldött esemény üzenet..

Event [Esemény] – a mező az eseménykód Contact ID formátumban történő elküldésére vonatkozik. Az eseménykód leírását tartalmazza, amelyik a “Code” mezőbe bevitelre került. A három ponttal jelzett nyomógombra kattintva megnyílik a Contact ID kódok szerkesztő ablak. Ez szintén elérhető az “Event” mezőben.

Megjegyzés:	A tesztátvitel eseményként lesz elküldve, ha a következő paraméterek és opciók vannak beprogramozva a felügyeleti állomásnak.

- GPRS jelentés (lásd "GPRS " fejezet) vagy SMS jelentés (lásd "SMS ") aktív,

- “0000”-tól eltérő objektumazonostó van beprogramozva vagy az "Obtain identifier automatically" opció aktív.

- Jelentésformátum be van programozva,

- "00"-tól eltérő eseménykód a 4/2 formátum vagy “000”-tól eltérő eseménykód van beprogramozva a Contact ID formátum számára.

##### Test transmissions to be sent to telephone numbers [Tesztátvitel küldése telefonszámokra]

A táblázat lehetővé teszi a tesztátvitel küldés formályának meghatározását, amelyikben a tesztátvitelek a "GSM telephone, Monitoring stations" fülön programozott telefonszámokra el lesznek küldve. Kattintson kétszer a választott mezőn a telefonszám kiválasztáshoz vagy annak megszüntetéséhez (a mező ki van választva, ha az “x” jel van kijelezve benne).

SMS – válassaz ki ezt a mezőt, ha amennyiben az átalakító tesztüzenetei SMS üzenetként kerülnek elküldésre a kiválasztott telefonszámra.

CLIP – válassza ki ezt a mezőt, ha az átalakító tesztüzenetei a CLIP szolgáltatás használatával kerülnek megvalósításra a kiválasztott telefonszámra (az átalakító tárcsázni fogja a beprogramozott telefonszámot és aztán 30mp-ig próbálkozik megkapni azt – az átalakító telefonszáma kijelzésre kerül a telefonkészüléken.

Megjegyzés :	Ne válaszolja meg az átalakító hívását, hogy a CLIP tesztátvitel végrehajtása ne okozzon semilyen költséget.

#### CLIP settings [CLIP beállítás]

A táblázat lehetővé teszi, hogy meghatározza a CLIP tesztátvitel küldés részleteit a négy, a "GSM telephone, Monitoring stations" fülön beprogramozott telefonszámra. Kattintson kétszer a választott mezőn a telefonszám kiválasztáshoz vagy annak megszüntetéséhez (a mező ki van választva, ha az “x” jel van kijelezve benne).

Acknowledgement [Elismerés] – válassza ki ezt a mezőt, hogy az átalakító várja a CLIP tesztátvitel vételének elismerését. A CLIP tesztátvitel elisméréséhez utasítsa vissza az átalakítótól érkező hívást.

Retries number [Ismétlések száma] – amennyiben a "Acknowledgement" mező ki van választva a CLIP szolgáltatás használatával történő tesztátvitel folytatható egy meghatározott ideig. Értéke 1 és 15 között programozható. A CLIP tesztátvitel vételének elismerése meg fogja szüntetni a további ilyen próbálkozásokat (pl. ha alkalom van beprogramozva tesztátvitel ismétlésére, de már az első probálkozás sikeres volt, akkor az átalakító nem fogja a másik 4 átvitelt elküldeni).

-> SMS – amennyiben az "Acknowledgement" mező ki van választva és a CLIP tesztátvitel vétele nincs elismerve az átalakító küldhet egy "CLIP failed" SMS üzenetet a kiválasztott telefonszámra.

#### CLIP

CLIP starts test transmission [CLIP tesztátvitel indítás] – ha ez az opció engedélyezve van, akkor lehetséges a tesztátvitel CLIP szolgáltatás használatával. Hívja fel az átalakító telefonszámát és a csengetési hang után függessze fel azt – az átalakító azonosítani fogja a hívó fél telefonszámát és küld egy tesztátvitelt a beprogramozott beállításoknak megfelelően.

Send SMS with module status to CLIP [SMS küldés modul állapotról CLIP hívásra] – amenyiben ez a funkció engedélyezve van lehetséges az átalakító állapotának lekérése a CLIP szolgáltatás használatával. Hívja fel az átalakító telefonszámát és a csengetési hang után függessze fel azt – az átalakító azonosítani fogja a hívó fél telefonyszmámt és arra a számra fog küldeni egy SMS üzenenetet, amelyik a következő információkat tartalmazza:

modulnév;

átalakító szoftver verziója (verziószám és készítésének dátuma);

antenna által vett jelszint aktuális erőssége;

tápfeszültség aktuális értéke.

Reaction to CLIP only when number is on list of telephones for messaging [Reakció CLIP-re csak akkor, ha az üzenésre tárolt telefonszámok között van] – amennyiben az az opció engedélyezve van, az átalakító csak abban az esetben küld tesztátvitelt vagy SMS állapot üzenetet, ha a telefonszám tulajdonosát azonosította a CLIP szolgáltatás és az egyike a GSM modulba a “GSM telephone, Monitoring stations” fülön a “Telephone numbers for messaging and test transmissions” programozott telefonszámoknak.

Megjegyzés :	Amennyiben a “Reaction to CLIP only when number is on list of telephones for messaging” opció nincs engedélyezve a tesztátvitel és az SMS állapot üzenet információ:

- a listában szereplő telefonszámokra azonnal el lesz küldi az átalakító,

- a listában nem szereplő számokra az átalakító által legfeljebb 10 percenként kerülhet elküldésre.

#### CLIP / SMS messaging [CLIP / SMS üzenés

A GPRS-T1 átalakító nem csak jelentésre használható, de szintén használható értesítési célokra. Az értesítés SMS üzenetek, CLIP szolgáltatás vagy egyidejüleg mindkettő segítségével vitelezhető ki. Maximum 32 eseményt és azok mindegyikéhez egy-egy SMS üzenetet határozhat meg. Amennyiben egy meghatározott esemény kódját veszi az átalakító az értesítés végrehajtásra kerül. A CLIP / SMS üzenés funkciónálisan független a jelentés funkciótól. SIA formátumú kódok esetében nem használható.

CLIP / SMS messaging [CLIP / SMS üzenés] – engedélyezze ezt az opciót, hogy az átalakító tájékoztassa a CLIP szolgáltatás / SMS üzenetek révén a kiválasztott eseménykódok vételéről.

Add partition/user/input number to SMS [Partíció/Felhasználó/Bemenet hozzáadása SMS-hez] – az az opció Contact ID eseménykódokra vonatkozik. Ha ez az opció engélyezve van annak a partíciónak a száma, amelyben az esemény felbukkant, vagy az eseményt kiváltó felhasználó vagy bemenet száma automatikusan hozzáadásra kerül az átalakító által küldött SMS üzenethez, amelyik informál az adott eseménykód vételéről.

Ident. [Azonosító] – azonosító, amelyiknek az eseménykódokkal együtt kell vennie a modulnak, úgy hogy az elkülhesse az SMS üzenetet. Vigyen be ebbe a mezőbe 4 karaktert (számok vagy betük A – F –ig). Amennyiben az ebbe a mezőbe bevitt érték "0000" az SMS üzenet nem kerül elküldésre. Az “FFFF” azonosító bevitele azt jelenti, hogy bármilyen az eseménykódot megelöző azonosító vétele az SMS elküldését fogja eredményezni.

Format [Formátum] – a formátum, amelyben az eseménykódot kell venni, úgy hogy az átalakító elküldhesse az SMS üzenetet. Kiválaszthatja a 4/2-es formátumot (Ademco Express) vagy a Contact ID formátumot. Kattintson kétszer a formátum mezőn a kijelzett formátum megváltoztatásához.

CODE [Kód] – eseménykód, amelyiknek a vétele az előre beprogramozott SMS üzenet elküldését fogja eredményezni. 2 karakter (számok vagy betük A – F –ig) programozható Ademco Express formátumnak és 3 számjegy Contact ID formátumnak. Contact ID formátum esetében használható a kódszerkesztő. A kódszerkesztő ablak megnyitásához kattintson az “EVENET” mezőben látható három ponttal jelzett gombra.

R – a mező az eseménykód Contact ID formátumban történő elküldésére vonatkozik. A pótlólagos szám Contact ID formátumban jelzi, hogy az egy új esemény / hatástalanítás vagy egy új visszaállás / élesítés. Válassza ki ezt a mezőt, ha az eseménykód új visszaálláshoz / élesítéshez van kijelölve (kattintson a mezőre kétszer a kijelöléshez vagy a megszüntetéshez).

Event [Esemény] – a mező az eseménykód Contact ID formátumban történő elküldésére vonatkozik. Az eseménykód leírását tartalmazza, amelyik a “Code” mezőbe bevitelre került. A három ponttal jelzett nyomógombra kattintva megnyílik a Contact ID kódok szerkesztő ablak. Ez szintén elérhető az “Event” mezőben.

T1 ... T4 – meghatározza, mely telefonszámokra (lásd "GSM telephone, Monitoring stations" fülön a “Telephone numbers for messaging and test transmissions”- lista) és milyen módon kerüljön kivitelezésre az üzenés az eseménykódok vételekor. Három különböző lehetőség közül lehet választani:

- üres mező – nincs üzenés,

- s – SMS üzenés,

- c – CLIP szolgáltatás értesítés,

- sc – értesítés SMS üzenéssel és CLIP szolgáltatással.

SMS – vigye be ebbe a mezőbe az SMS üzenet tertalmát, amelyik az eseménykód vétele után kerül leküldésre. Az üzenetet 24 karakter alkothatja.

## GPRS jelentés elindítása

Programozza be a szükséges paramétert és opciót a "GSM telephone, Monitoring stations" fülön úgy, hogy az átalakító elküldhesse a vett eseménykódokat a GPRS technológia használatával.

- Vigye be a GPRS kommunikáció paramétereit:

Internet GPRS kapcsolat Hozzáférési Pontjának Nevét (APN);

Internet GPRS connection felhasználóneve;

Internet GPRS connection jelszava;

Az átalakító által használt DNS szerver IP címe. (a DNS szerver címét nem szükséges beprogramozni, ha IP cím van a felügyeleti állomáshoz beprogramozva).

- Állítsa be a felügyeleti állomás(ok) parameterét:

Válassza a "GPRS" opciót;

Vigye be a felügyeleti állomás(ok) IP címét ("GPRS)" címmező);

Vigye be a TCP/IP port számát, amelyiken keresztül a felügyeleti állomással történő kommunikáció zajlani fog;

Vigye be a felügyeleti állomásnak küldendő adatok titkosítási kulcsát („Állomás kulcs”);

Vigye be az GPRS kulcsot.

- Programozza a távfelügyeleti szimulációval kapcsolatos paramétereket:

Vigye be a vezérlőpanelben a felügyeleti állomásnak megadott telefonszámot, amelyet az átalakító szimulál.

Határozza meg vajon az átalakító szimulálja-e a telefonvonal hibát, ha a GSM telefonnak nem sikerül feljelentkeznie a GSM hálózatra (“Cut off the telephone line voltage if GSM failure” opció).

Határozza meg annak a jelzésnek az időtartamát, melyet az átalakító fog előállítani a vezérlőpaneltől Ademco Express vagy Contact ID formátumban érkező események elismerésére (“Kiss-off time” mező);

SIA formátumu események számára határozza meg a kiss-off paramétert (“SIA kiss-off” –akár az átalakítóhoz csatlakoztatott panel listából történő kiválasztása esetében, így a megfelelő paramétert automatikusan kiválasztja, vagy határozza meg a saját “Kiss-off idő” és “kiss-off delay” paramétereit a “Custom setting” (Saját beállítás) kiválasztása után.

## SMS jelentés elindítása

Programozza be az összes szükséges paramétert és opciót a "GSM telephone, Monitoring stations" fülön, hogy az átalakító elküldhesse a vett eseménykódokat SMS üzenetek segítségével:

- Vigye be a Rövid Üzenet Szogáltatás Központ ("SMS center number" mező).

- Állítsa be felügyeleti állomás(ok) parméterei;:

Válassza ki az "SMS" opciót;

Vigye be a GSM telefonszámot, amelyiken keresztül a felügyeleti állomás az SMS üzeneteket veszi ("Tel. number (SMS)" mező).

- Programozza be a felügyeleti állomás szimulációjával kapcsolatos paramétereket:

Vigye be a vezérlőpanelben a felügyeleti állomásnak megadott telefonszámot, amelyet az átalakító szimulál.

Határozza meg vajon az átalakító szimulálja-e a telefonvonal hibát, ha a GSM telefonnak nem sikerül feljelentkeznie a GSM hálózatra (“Cut off the telephone line voltage if GSM failure” opció).

Határozza meg annak a jelzésnek az időtartamát, melyet az átalakító fog előállítani a vezérlőpaneltől Ademco Express vagy Contact ID formátumban érkező események elismerésére (“Kiss-off time” mező);

SIA formátumu események számára határozza meg a kiss-off paramétert (“SIA kiss-off” –akár az átalakítóhoz csatlakoztatott panel listából történő kiválasztása esetében, így a megfelelő paramétert automatikusan kiválasztja, vagy határozza meg a saját “Kiss-off idő” és “kiss-off delay” paramétereit a “Custom setting” (Saját beállítás) kiválasztása után.

- Határozza meg az SMS üzenet formáját, amelyikben a vett események elküldésre kerülnek a felügyeleti állomásra.

## CLIP / SMS üzenés elindítása

A CLIP / SMS üzenés a felügyelettől függetlenül kerül kivitelezésre. Az átalakítónak nem szükséges a vett eseménykódokat a felügyeleti állomásnak továbbitania (a “Disabled” opció van kiválasztva mindkét felügyeleti állomásnak) azért, hogy értesítsen a kiválasztott események vételéről SMS üzenettel, CLIP szolgáltatással vagy mindkettővel egyidejüleg. Ilyen esetben az átalkító fogja elismerni az eseménykódok vételét, noha csak a kiválasztott eseményekről.

- Vigye be a GSM telefonszámot, amelyiken keresztül a felügyeleti állomás az SMS üzeneteket veszi ("Tel. number (SMS)" mező).

- Programozza a felügyeleti állomás szimulációjához kapcsolódó paramétereket
("GSM telephone, Monitoring stations" fül):

Vigye be a vezérlőpanelben a felügyeleti állomásnak megadott telefonszámot, amelyet az átalakító szimulál.

Határozza meg vajon az átalakító szimulálja-e a telefonvonal hibát, ha a GSM telefonnak nem sikerül feljelentkeznie a GSM hálózatra (“Cut off the telephone line voltage if GSM failure” opció).

Határozza meg annak a jelzésnek az időtartamát, melyet az átalakító fog előállítani a vezérlőpaneltől Ademco Express vagy Contact ID formátumban érkező események elismerésére (“Kiss-off time” mező);

SIA formátumu események számára határozza meg a kiss-off paramétert (“SIA kiss-off” –akár az átalakítóhoz csatlakoztatott panel listából történő kiválasztása esetében, így a megfelelő paramétert automatikusan kiválasztja, vagy határozza meg a saját “Kiss-off idő” és “kiss-off delay” paramétereit a “Custom setting” (Saját beállítás) kiválasztása után.

- Vigye be a telefonszámot, amelyikre a CLIP / SMS üzenést az átalakító vérge fogja hajtani. (“Telephone numbers for messaging and test transmissions” táblázat a " GSM telephone, Monitoring stations" fülön).

- Válassza ki a Contact ID formátumban vett eseménykódokat a "CLIP / SMS messaging" dobozban ("Test transmissions, CLIP / SMS messaging" fül).

- Contact ID formátumban vett kódok esetén engedélyezheti "Add partition/user/input number to SMS" opciót ("Test transmissions, CLIP / SMS messaging" fül).

- Határozza meg, hogy mely eseménykódokat jelentsen az átalakító és melyik telefonszámra, valamint az milyen módon történjen ("Test transmissions, CLIP / SMS messaging" fül):

Vigye be az azonosítót, amelyiket venni kell az eseménykóddal ahhoz, hogy az átalakító végrehajtsa a CLIP / SMS üzenést ("Ident." mező);

Határozza meg a vettt eseménykódok formátumát, úgy hogy az átalakító végrehajthassa a CLIP / SMS üzenést („Format” mező);

Vigye be az eseménykódot, amelyiknek a vétele a CLIP szolgáltatás / előre beprogramozott SMS elküldének indítását fogja eredményezni (Contact ID formátumban használhatja a kódzserkesztőt, amelyik elérhető az “EVENT” mezőben a három popnttal jelzett nyomógombra történő kattintással).

Contact ID formátumú kódok vétele esetén határozza meg vajon az egy új esemény hatástalanítás vagy új visszaállás/élesítés-e ("R" mező);

Válassza ki a telefonszámokat, amelyekre a CLIP szolgáltatással / SMS üzenéssel az értesítés megtörténik az eseménykód vételéről ("T1", "T2", "T3" és "T4" mezők);

Vigye be az SMS üzenet tartalmát, amelyik elküldésre kerül a kiválasztott eseménykód vétele után ("SMS" mező).

Megjegyzés :	A GPRS-Soft program alsó sora az átalakító által aktuálissan vett esemény információját jeleníti meg. A megfelelő eseménykód beprogramozása könyebb lesz, ha vezérlőpanel által küldött eseményt az átalakító értesíti.

# Gyári beállítások visszaállítása

Azért, hogy helyreállítsa az átalakító gyári beállításait, válassza a “Communication” parancsot a menüsorban és azután a megjelenő menüben válssza a "Factory default settings" funkciót. Egy üzenet fog megjelenni, amelyiket meg kell erősíteni az átalakító gyári értékre történő visszaállításához.

9.Ábra  "Factory default settings" funkció a  "Communication" menüben.

A legtöbb parameter nincs meghatározva a gyári beállításokban vagy nincs engedélyezve. Csak a következő paraméterek vannak meghatározva:

"GSM telephone, Monitoring stations" fül

Monitoring station 1 / 2:

Letiltva

Állomás szimuláció:

Kiss-off time – 600 ms

SIA kiss-off – Saját beállítás

Kiss-off idő – 100 ms

Kiss-off késleltetés – 100 ms

SMS formátum – Esemény = (, (, (, (, ( =

"Test transmissions, CLIP / SMS messaging" fül

CLIP:

“Reaction to CLIP only when number is on list of tel. for messaging” – opció kiválasztva

CLIP / SMS üzenés:

„Formátum” – 4/2

# Technikai adatok

Tápfeszültség	12 V DC 15%

Áramfelvétel, készenlét	50 mA

Áramfelvétel, max.	180 mA

Tápegység megkívánt kimenti árama, min.	2 A

Áramvivő kapacitás, FT kimenet	50 mA

Környezeti osztály	II

Működési hőmérséklet tartomány	-10...+55 °C

Áramköri lap méretei	80 x 57 mm

Tömeg	184 g

Felügyeleti átalakító

GPRS-T1

Program verzió 2.01	gprs-t1_hu 01/11

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.pl

druk (2 na 1):

18,19,0,17,16,1,2,15,14,3,4,13,12,5,6,11,10,7,8,9

# Text boxes

TELEFON

FELÜGYELETI ÁLLOMÁS

GPRS JELENTÉS
SMS JELENTÉS

JELENTÉS ÁTALAKÍTÁS
SMS ÜZENÉS

TELEFONOS JELENTÉS

VEZÉRLŐPANEL

SMS/CLIP ÜZENÉS

RIASZTÓ