FIGYELMEZTETÉSEK

A modult csak szakképzett személy szerelheti fel.

Olvassa át figyelmesen ezt a kézikönyvet a felszerelés megkezdése előtt.

Bármilyen konstrukciós változtatás vagy jogosulatlan javítás, különösen alkatrészek és alkotóelemek kicserélése tilos.

A GPRS technológia által használt adatátvitel jellegének és a vele járó lehetséges költségeknek köszönhetően ajánlott olyan SIM kártyát helyezni a konverterbe, amelyik legalább 10MB havi adatforgalmat nyújtó tarifacsomaggal rendelkezik.

| MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT |  |
| --- | --- |
| Termék: GPRS- T2 – GPRS/SMS/CLIP felügyeleti átalakító | Gyártó: SATEL spółka z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk, POLAND tel. (+48 58) 320-94-00 fax (+48 58) 320-94-01 |  |
| Termékleírás: Átjelzőmodul, amelyik lehetővé teszi GPRS/SMS/CLIP jelentést a bemeneteinek működtetése által. Behatolásjelző riasztórendszerkben való használatra. |
| A termék megfelel a következő EU előírásoknak: RTTE 1999/5/EC EMC 2004/108/EC LVD 2006/95/EC |
| A termék megfelel a következő harmonizált szabványok előírásainak: EN 50130-4:1995/A1:1998+A2:2003, EN 61000-6-1:2007, EN55022:2006/A1:2007, EN 61000-6-3:2007, EN 60950-1:2006, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-1:V1.8.1, EN 301 511 V9.0.2, 3GPP TS 51.010-1 V5.10.0 |
| Gdańsk, Poland 2009-11-05 | Teszt Laboratórium vezetője: Michał Konarski |
| A legfrisebb EC megfelelőségi nyilatkozat és termék minősítési nyilatkozatok letölthetőek a www.satel.pl weboldalról. |

A SATEL célja folyamatosan fejleszteni termékei minőségét, mely változásokat okozhat a technikai adatokban és a firmware-ben. A változásokat bemutató aktuális információk elérhetőek weblapunkon.

Kérjük látogassa meg:

http://www.satel.pl

A GPRS-T2 modul behatolásjelző rendszerekben GSM hálózaton keresztül történő jelentés és üzenés céljára készült. A modul fő feladata bemenetei állapotának felügyelete. A bemenet állapotának megváltozása eseménykód elküldését eredményezi a felügyeleti állomásra vagy a kiválasztott telefonszám értesítését SMS üzenet vagy a CLIP szolgáltatás által. Ez lehetővé teszi számos eszköz felügyeletét, beleértve telefonos kommunikátorral nem rendelkező riasztó vezérlő panelekét is. A modul bemenetei digitális vagy analóg bemeneti módra programozhatóak. Az analóg bementeknek köszönhetően a modul automatizációs rendszerekben használt funkciók is végrehajthat.

Az eseménykódok GPRS átvitel vagy SMS üzenetek formájában kerülnek átvitelre. A GPRS technológia használata lehetővé teszi az eseménykódok STAM-2 felügyeleti állomásnak vagy SMET-256 átalakító számára történő elküldését. Az SMS formátumú kódok bármelyik felügyeleti állomásnak elküldhetőek, amelyik SMS jelentés tulajdonsággal rendelkezik.

Néhány funkció kivitelezéséhez a modul a CLIP szolgáltatás által nyújtott tulajdonságokat használja, amelyek lehetővé teszik a hívó fél azonosítását és a telefonszámának átadását. Ilyenformán a tesztátvitel előállítható és elküldhető bármilyen költségvonzat nélkül.

1. Ábra A modul alapvető alkalmazásai.

# Modul tulajdonságai

5 bemenet, programozható, mint;

digitális, NO típus,

digitális, NC típus,

analóg.

További bemenet AC feszültség jelenlétének ellenőrzésére.

Bementek állapotának ellenőrzése eseménykódok küldése által két felügyeleti állomásnak az alábbi módokon;

GPRS átvitel,

SMS üzenetek.

GPRS átvitel automatikus helyettesítése SMS üzenéssel a GPRS átvitel problémája esetén.

Eseménykódok kódolt átvitele a GPRS technológia használatával.

Értesítés a zónaállapot megváltozásáról az alábbi módokon;

SMS üzenés,

CLIP szolgáltatás.

Időszakos tesztátvitel a modul elérhetőségének ellenőrzésére;

Kiválasztott telefonszámokra (SMS üzenés vagy CLIP szolgáltatás használatával);

Felügyeleti állomásoknak.

További tesztátvitelek előállításának lehetősége;

Hívó fél telefonszámának azonosítása után (CLIP szolgáltatás);

A GPRS-Soft programtól érkező parancs vétele után.

Elérhető források állapotának és a modulba behelyezett SIM kártya érvényes egyenlegének ellenőrzésének lehetősége.

Az ipari mobiltelefon által vett GSM jel szintjének és a GSM hálózatra jelentkezéssel kapcsolatos hiba kijelzése.

Vezérelt NO típusú relékimenet;

helyi – bementek segítségével;

távoli – SMS üzenetek segítségével.

OC típusú kimenet a GSM hálózatra jelentkezéssel kapcsolatos problémákat jelzésére.

Átalakító beállítása:

helyi – RS-232 (TTL) porton keresztül;

távoli – GSM hálozaton keresztül (GPRS technológia).

Automatikus modul újraindítás.

12 V DC (15%) tápfeszültség.

# Elektronikus kártya leírása

2.Ábra. Elektronikus kártya nézete.

2. ábra magyarázata:

1	-	SIM kártya foglalat. Nem ajánlott a SIM kártya foglalatba helyezése a kártya PIN kódjának az átalakítóba programozása előtt. Amennyiben az eseménykódok a GPRS technológia használatával kerülnek elküldésre a GPRS szolgáltatást aktiválni kell az átalakítóba helyezett SIM kártyán.

2	-	LED-ek Az átalakító állapotát jelzik. Az “A” LED villog, amikor GPRS átvitel folyik. A “B” LED villog SMS küldéskor vagy modul által indított híváskor (CLIP tesztátvitel). A többi LED a GSM telefon által vett jelszintet mutatja. „A” és „B” LED egyidejű villogása az átalakító GSM hálózatra történő bejelentkezést jelzi. A GSM hálózatra történő sikertelen bejelentkezés esetén a többi LED villogása nyújt információt a hibáról (lásd 3. ábra).

3	-	RS-232 port (TTL szabvány) Lehetővé teszi az átalakító számítógépre történő csatlakoztatását (a csatlakozás létrehozható a SATEL gyártmányú DB9FC/RJ-KPL jelzésű készletében található kábelekkel).

4	-	Antennacsatlakozó aljzat.

5	-	GSM ipari telefon.

6	-	Relé.

3. Ábra LED-ek által jelzett állapotok példái. A (“A” LED villog, többi LED világít) – GPRS átvitel folyamatban; 3-as jelszint. B (“B” LED villog, többi LED világít) – SMS küldés vagy modul általi hívás (CLIP tesztátvitel); 4-es jelszint. C (“A” és “B” LED-ek villognak) – GSM hálózatra jelentkezés. D (LED-ek villognak) – sikertelen GSM hálózatra jelentkezés, hiányzó SIM kártya. E (LED-ek villognak) – sikertelen GSM hálózatra jelentkezés; hiányzó PIN kód. F (LED-ek villognak) – sikertelen GSM hálózatra jelentkezés; érvénytelen PIN kód.
G (LED-ek villognak) – sikertelen GSM hálózatra jelentkezés; SIM kártya lezárva három érvénytelen PIN kód használat után (PUK kód használata szükséges a SIM kártya feloldásához).

Csatlakozók leírása:

+12V	-	tápfeszültség bememenet (12 V DC ±15%).

COM	-	közös föld.

Z1 ÷ Z5	-	modul bementek. Digitális (NO vagy NC), illetve analóg bemenetként programozhatóak.

FT	-	OC típusú kimenet, A GSM hálózatra történő jelentkezéssel kapcsolatos problémát jelzi. Kb. 2 mp-cel a probléma megjelenés után aktiválódik. Aktív állapotában rövidzárat ad a közös földhőz és ebben az állapotban marad a GSM hálózatra történő bejelentkezésig. A GSM hálózatra történő jelentkezés problémáját a következő okok idézhetik elő:

- GSM hálózat nem elérhető (nincs lefedettség),

- Hiányzó vagy sérült antenna,

- Érvénytelen PIN kód bevitele,

- Hiányzó SIM kártya.

További informácót az elektronikai kártyán elhelyezett LED-ek nyújthatnak (lásd 3. ábra).

AC	-	AC feszültség jelenlétének ellenőrzésére szolgáló bemenet.

NO	-	relékimenet csatlakozói.

# Felszerelés

Az összes elektromos csatlakozás csak a tápfeszültség lekapcsolt állapotában végezhető el.

Csatlakoztatott antenna nélkül nem ajánlott az eszköz bekapcsolása.

A GPRS-T1 átalakítót normál páratartalmú beltéri helyre kell felszerelni. A felszerelés helyének kiválasztásakor legyen tekintettel arra, hogy a vastag falak, fém részek, stb. csökkenthetik a rádiójelek szintjét. Nem ajánlott elektromos rendszerek közelségébe felszerelni, minthogy azok kedvezőtlenül hathatnak az eszköz teljesítményére.

A modul tápellátását megfelelő terhelhetőségű akkumulátoros háttértáppal is ellátott kimenetről kell biztosítani.

4. Ábra A tápfeszültség csatlakoztatásának és az AC feszültség jelenlétének ellenőrzése a GPRS-T2 modulban. 1 – transzformátor. 2 – tápegység. 3 – GPRS-T2 modul.

A következő telepítési lépések követése ajánlott.

- Csatlakoztassa az antennát az elektronikai kártya aljzatához. Legyen óvatos, hogy ne sértse meg az aljzatot.

- Csatlakoztassa a felügyelni kívánt működésű eszközt a modulbemeneti sorkapcsaihoz a megkívántak szerint.

- Csatlakoztassa a transzformátor szekunder vezetékeit, amelyek az AC feszültséget szolgáltatják a modul tápegységének AC csatlakozóihoz (lásd 4. ábra).

- Csatlakoztassa a működtetni kívánt eszközt a modul relékimeneteihez.

- Csatlakoztassa a +12V és COM csatlakozókra a tápfeszültség vezetékeit.

- Csatlakoztassa a számítógépet az átalakító RS-232 portjára (lásd “Helyi programozás RS-232 (TTL) porton keresztül” fejezetet).

- Kapcsolja be az átalakító tápfeszültségét.

- Használja a GPRS-Soft programot a beállításhoz, adja meg a behelyezett SIM kártya PIN kódját.

- Kapcsolja le az átalakító tápfeszültségét.

- Helyezze be a foglalaltba a SIM kártyát (lásd 5. ábra)

5. Ábra SIM kártya behelyezése.

- Kapcsolja be az átalakító tápfeszültségét. A GSM telefon bejelentkezése a GSM hálózatba eltarthat néhány percig.

Megjegyzés:	Amennyiben a SIM kártya PIN kódja nem egyezik az átalakító beállításával az ellentmondás az elektronikai kártya LED-jei által kerül kijelzésre (lásd 3. ábra “F” példa). Próbálkozás a PIN kód második használatára 30 mp elteltével fog megtörténni. A harmadik érvénytelen PIN kóddal történő próbálkozás után a kártya lezárásra kerül. A PUK kód beviteléhez és a SIM kártya feloldásához távolítsa el azt és helyezze be egy mobil telefonba.

6. Ábra. GPRS-T2 modul a házban, műanyag pánttal rögzítve.

Megjegyzés:	A modul használata előtt távolítsa el a műanyag szalagot, amelyik az eszközt szállításkor óvja. Legyen óvatos a szalag eltávolításakor, hogy az elektronikus kártyán ne sértsen meg semmilyen alkatrészt.

# Modul programozása és beállítása

A GPRS-Soft program a modul programozására és beállítására szolgál. A program az eszközzel együtt kerül szállításra és díjmentes. A program és a modul közötti kommunikáció megvalóstható helyben vagy távolról. A gyári beállításokkal rendelkező modul csak helyi programozással érhető el.

## Helyi programozás RS-232 (TTL) porton keresztül

A számítógép soros portját csatlakoztatni kell a modul áramköri lapjának RS-232 (TTL) portjához. A csatlakozás létrehozásához szükséges kábel megtalálható a DB9FC/RJ-KPL jelzésű csomagban. Állítsa be a GPRS-Soft programban a számítógépnek a COM portját, melyet használni fog a modullal történő kommunikációra. Ehhez kattintson a "Configuration" gombra (lásd 7. ábra és az ábra magyarázatát), majd a megnyiló ablakban válasszon ki egyet a számítógép elérhető COM portjai közül. A kiválasztott COM port aktiválása után a program létrehozza a kommunikációs kapcsolatot a modullal.

## Távoli programozás GPRS technológia használatával

Az átalakító távoli programozása alatt a GSM telefon használatát megkövetelő összes funkció korlátozásra kerül.

A távoli programozás lehetséges, ha az átalakító "Remote programming" opciója engedélyezve van és a következő bejegyzések beprogramozásra kerültek:

PIN kód;

GPRS csatlakozás hozzáférési pontjának neve (APN);

GPRS Internet csatlakozás felhasználó neve;

GPRS Internet csatlakozás jelszava;

DNS szerver IP címe, amelyet az átalakító használ (a DNS szerver címének beprogramozása nem szükséges, amennyiben a számítógép címe IP cím formájában kerül megadásra – 4 decimális szám pontokkal elválasztva);

Számítógépes csatlakozás indítási kódja.

Megjegyzés:	APN, felhasználónév, jelszó és DNS szerver cím beszerezhető a GSM hálózat üzemeltetőjétől.

Annak a számítógépnek az IP címe, amelyiken a GPRS-Soft program futatva lesz, az Interneten látható (úgynevezett publikus) IP címmel kell, hogy rendelkezzen. Különben, a hálózat szerverének portját át kell irányítani oly módon, hogy a számítógéphez történő kapcsolódás lehetségessé váljon.

A konverter és a számítógép közötti kapcsolat létrehozásához a következőket kell végrehajtani:

- Indítsa el GPRS-Soft programot.

- Kattintson a "Configuration" gombra (lásd 7. ábra és annak magyarázata) és, a megjelenő ablakban vigye be a kiválasztott TCP port számát az átalakítóval történő kommunikációhoz. Ezt a számot tartalmaznia kell annak az SMS-nek, amelyik elküldésre kerül az átalakító GSM telefonszámára a kommunikáció elindításához.

- Kattintson a  gombra (lásd 7. ábra). A megnyíló menüben válassza ki “TCP/IP”-t a szerver aktiválásához.

- Küldje el az SMS-t a konverter GSM telefonszámára. Az SMS-nek a következő formátumúnak kell lennie: xxxx=aaaa:p= ("xxxx" az átalakítóban meghatározott kód a GPRS-Soft programmal való kommunikáció elindításához – "Initiating SMS"; "aaaa" annak a számítógépnek az IP címe, amelyikkel az átalakító létre fogja hozni a kapcsolatot, akár számként vagy névként megadva; "p" a hálózat portjának száma, amelyen keresztül a GPRS-Soft programmal való kommunikációs kapcsolat zajlani fog). Ezután az átalakító csatlakozni fog ahhoz a számítógéphez, melynek a címe az SMS-ben megadásra került.

## A program leírása

### Főmenü

7. Ábra A GPRS-T1 program főmenüje.

7. ábra magyarázata

1	-	Olvasás fájlból – beállítási adatok betöltése fájlból.

2	-	Írás fájlba – beállítási adatok mentése fájlba.

3	-	Olvasás – érvényes adatok kiolvasása a modulból.

4	-	Írás – beállítási adatok mentése a modulba.

5	-	Megszakítás – adatírás/olvasás folyamatának megszakítása.

6	-	Tesztátvitel indítása – elindítja az átalakító tesztátvitelét (távoli programozás esetén a tesztátvitel csak az átalakítóval történő kommunikáció befejezése után kerül elküldésre).

7	-	Beállítás – "Connection" ablak megnyitása. Az ablak lehetővé teszi a program és konverter közötti kommunikáció módjával kapcsolatos paraméterek beállítását.

- Válassza ki a számítógép COM portját, amelyen keresztül a helyi programozás zajlani fog;

- Vigye be a TCP port számát, amelyik az átalakító távoli programozására használva lesz. Értékeként 1 és 65535 közötti szám írható be.

8	-	Csatlakozás – függően az átalakítóval történő kommunikáció módjától válassza a  gomb és kattintson a következők valamelyikére:

- Engedélyezze vagy tiltsa le a számítógép COM portját (helyi programozás RS-232 porton keresztül);

- Engedélyezze vagy tiltsa le a szervert (távoli programozás GPRS technológia és TCP/IP protokoll használatával) – a gombra történő kattintás egyidejűleg a szerver állapotát jelző ablakot is megnyitja.

A gomb színe jelzi az aktuális kommunikációs állapotot:

- – zöld – számítógép COM portja engedélyezve / szerver aktív;

- – szürke – számítógép COM portja letiltva / szerver inaktív.

9	-	Átalakítóval történő kommunikáció módjának kiválasztása: helyi programozás RS-232 porton keresztül vagy távoli programozás GPRS technológia és TCP/IP protokoll használatával.

10	-	Konverterrel folyó kommunikáció módjának információja:

- COMn (n = COM port száma) – kommunikáció az RS-232 porton keresztül;

- TCP/IP – kommunikáció a GPRS technológia használatával.

11	-	Modul neve.

12	-	Modul programverziója (verzió és a készítésének dátuma).

13	-	állapotsáv a modul be- és kimeneti állapotának megjelenítésére. Az egyes színek a következő állapotokat jelzik:

- zöld – normál bemeneti állapot / kimenet kikapcsolva,

- kék – lezárt bemenet,

- piros – sértett digitális bemenet / analóg bemenet szintje meghaladja a H (magas) küszöbszint beállított értékét / kimenet bekapcsolva,

- narancs – analóg bemenet szintje az L (alacsony) küszöbszint beállított értéke alá esett,

- szürke – bemenet letiltva.

14	-	GSM antenna vételi jelszintje és az modul által használt GSM szolgáltató neve. Amennyiben az átalakító telefonjának bejelentkezése sikertelen a GSM hálózatra, akkor az  ikon jelenik meg a hiba jelzésére.

15	-	Átalakító aktuális tápfeszültség szintje.

### GSM telephone, Monitoring stations" (GSM telefon és Felügyelet) fül

8. ábra "GSM telephone, Monitoring stations" fül.

#### Programozás

GPRS-T2 identifier [GPRS-T2 azonosító] – 1 és 8 karakter hosszúság közötti alfanumerikus karaktersorozat az átalakító azonosítására. A program és az átalakító közötti kommunikáció csak abban az esetben lehetséges, amikor a bevitt azonosító megfelel az átalakítóban tárolttal. Gyári alapbeállításként nincs az átalakítóba előre beprogramozva az azonosító. Egy ilyen modullal létrehozható a kommunikáció bármilyen azonosító programba történő bevitele nélkül, de amint a kapcsolat létrejött a program azonnal elő fog állítani egy véletlenszerű azonosítót. Ez elmenthető az átalakítóba vagy bevihető egy másik, és elmenthető az.

Remote programming [Távoli programozás] – engedélyezze ezt az opciót, hogy a modul távoli programozása GPRS technológiával elérhető legyen.

Initiating number only from list of telephone numbers for messaging [Indítási szám csak az üzenésre kijelölt számok listájából] - ha ez az opció aktív, akkor a távoli programozását elindító SMS üzenetet olyan telefonszámról kell elküldeni, amelyik az átalakító memóriájában az üzenetküldésre kijelölt telefonszámok között van eltárolva.

Initiating SMS [Indítási SMS] – kód melyet az átalakító GSM telefonszámára küldött SMS üzenetnek tartalmaznia kell, úgy hogy az átalakító megpróbálhassa a csatlakozást azzal a számítógéppel, amelyiknek az IP címe és kommunikációs portja meg lett adva az SMS-ben.

#### GSM telephone [GSM telefon]

PIN – SIM kártya PIN kódja.

Megjegyzés:	Helytelen PIN kód bevitele a SIM kártya lezárását okozhatja.

SMS center number [SMS központ száma]– a Rövid Üzenetszolgátató Központ telefonszáma, amelyik az SMS üzeneteket továbbítja. Amennyiben az átalakító SMS üzeneteket fog küldeni a szám bevitele szükséges. Az átalakítóban tárolt számnak meg kell felelnie annak a hálózatnak, amelyet a GSM telefon használ (az átalakítóba behelyezett SIM kártyától függően).

GPRS APN – az Internet GPRS kapcsolat Hozzáférési Pontjának Neve.

User [Felhasználó] – az Internet GPRS kapcsolat felhasználóneve.

Password [Jelszó]– az Internet GPRS kapcsolat jelszava.

Megjegyzés :	APN-t, felhasználónevet és jelszavat meg kell határozni, hogy a GPRS adatátvitel (eseménykódok, programozás) elérhető legyen.

DNS server [szerver] – DNS szerver IP címe, amelyiket az átalakító használ. A DNS szerver címe szükséges, amikor az adatok GPRS technológiával kerülnek elküldésre és az átalakító által elérendő eszköz (felügyeleti állomás, GPRS-Soft programot futtató számítógép) címe, mint név került megadásra. Amennyiben a címek IP cím formájában vannak megadva (4 decimális számjegy pontokkal elválasztva) a DNS szerver címének megadása nem szükséges).

#### Monitoring station 1 / Monitoring station 2 
[Felügyeleti Állomás 1 / Felügyeleti Állomás 2]

Megjegyzések:

A GPRS technológia használatával az eseménykódok STAM-2 felügyeleti állomásnak vagy SMET-256 átalakítónak küldhetőek el.

A felügyeleti állomás előfizetővel való kapcsolatát a GPRS technológia használatával, eseménykódok küldése útján működő tesztelése a lehető legritkább kell, hogy legyen (amennyiben a felügyeleti állomás “Test period” mezőjébe bevitt érték kisebb, mint 1 perc, az átalakító az időt 1 percre fogja kerekíteni). Ajánlott a maximális érték beállítása, pl. 255 mp.

Disabled [Tiltva] – amennyiben ez az opció ki van választva az eseménykódok nem kerülnek elküldésre a felügyeleti állomásnak.

SMS – amennyiben ez az opció ki van választva az események kódjai a SMS formátumban kerülnek elküldésre a felügyeleti állomásnak.

GPRS – amennyiben ez az opció ki van választva az események kódjai a GPRS technológia használatával kerülnek elküldésre a felügyeleti állomásnak.

GPRS, SMS if GPRS failure [SMS, ha GPRS hibás] – ha ez az opció ki van választva az események kódjai a GPRS technológia használatával kerülnek elküldésre a felügyeleti állomásnak, de az események elküldésének sikertelen kisérlete után (vételi elismerés hiánya a felügyeleti állomásról) az eseménykód SMS formátumban kerül elküldésre.

Tel. number (SMS) [Tel. szám (SMS)] – a felügyeleti állomás SMS üzenetek vételére szolgáló telefonszáma. A telefonszámot meg kell, hogy előzze az országkód.

Address (GPRS) [Cím (GPRS)]– felügyeleti állomás címe. Bevihető IP cím formátumban (4 decimális szám pontokkal elválasztva) vagy mint név.

Port (simple mode) [port (egyszerű mód)] – TCP port száma, amelyen keresztül a felügyeleti állomással történő kommunikáció zajlik. A port számának ugyan annak kell lennie, mint ami a felügyeleti állomás az előfizető egyszerű módban történő kezeléséhez be van programozva.

Station key [Állomás kulcs] – vigyen be ebbe a mezőbe 1 - 12 karakter hosszúság közé eső alfanumerikus sorozatot (számok, betűk és speciális jelek), amelyek meghatározzák a felügyeleti állomásnak küldendő adatok kódolásának kulcsát. Ez meg kell hogy egyezzen a felügyeleti állomásban az előfizető egyszerű módban történő kezeléséhez beprogramozottal.

GPRS key [GPRS kulcs] – 1 és 5 karakter hossz közé eső alfanumerikus karakterek, amelyek a modult azonosítja. Meg kell, hogy egyezzen a felügyeleti állomás ("ETHM/GPRS key") mezőjében meghatározottal.

Port (extended mode) [port (kiterjesztett mód)] – TCP port száma, amelyen keresztül a felügyeleti állomással történő kommunikáció ellenőrzése zajlik. A port számának ugyan annak kell lennie, mint ami a felügyeleti állomás az előfizető kiterjesztett módban történő kezeléséhez be van programozva.

Object identifier [Objektum azonosító]– vigyen be 4 karaktert a mezőbe (számok vagy betűk A- F-ig). Ez fog azonosítoként szolgálni az átalakító által küldött tesztjelentések alatt. Ne vigye be a 0000 értéket (az átalakító nem fog tesztátvitelt küldeni a felügyeleti állomásnak). Nem ajánlott a 0 számjegy használata az azonosítóban.

#### Module status [Modul állapot]

USSD codes forwarding message [USSD kódtovábbítási üzenet] – a vezérlőparancs tartalma, amely meg kell, hogy előzze a modulnak az SMS üzenetben elküldött USSD kódót. Az USSD kód lehetővé teszi ol. A modulba helyezett SIM kártya egyenleg állapotának ellenőrzését. Az üzenetnek xxxx=yyyy= formátumunak kell lennie, ahol: „xxxx” a vezérlőparancs és „yyyy” a telefonban használt, a GSM hálózat üzemeltetője által szolgáltatott USSD kód (a modulba helyezett SIM kártyától függ). Egy ilyen SMS üzenet vétel után a modul végre fogja hajtani az üzenetben foglat USSD kódot. A szolgáltatótól kapott üzenet SMS formátumban elküldésre kerül arra a telefonszámra, amelyikről a vezérlőparancs érkezett.

Megjegyzés:	Az USSD szolgáltatás elérhető fejlett funkcióinak használata (amikor az elküldött kódra érkezett válasz menüt tartalmaz) nem ajánlott.

Autorestart every [Automatikus újraindulás] – amennyiben a modul újraindítás be van állítva az periódikusan megismétlésre kerül. Meg kell határozni, hogy az milyen időközönként történjen meg. A modul első újraindítása a beállítás modulba írása után a beprogramozott idő elteltével fog bekövetkezni. Ha a bevitt érték 0 a funkció letiltásra kerül.

#### SMS format [SMS formátum]

A SMS jelentés formátumát a felügyeleti állomás követelményeinek megfelelően kell meghatározni. Az átalakítóba beprogramozott SMS üzenet formátuma a STAM-2 felügyeleti állomás gyári alapbeállításainak felel meg (1.2.0 vagy későbbi verzió).

#### Telephone numbers for messaging and test transmissions [Telefonszámok üzenéshez és tesztátvitelhez]

Négy telefonszám beprogramozása lehetséges, amelyeknek az átalakító meghatározott események bekövetkeztekor, továbbá a tesztátvitel esetén képes SMS üzenetet küldeni. A telefonszámot meg kell, hogy előzze az ország hívószáma.

### „Test transmissions, Control” („Tesztátvitel, vezérlés”) fül

#### Test transmissions [Tesztátvitel]

9. Ábra „Tesztátvitel, vezérlés” fül.

A modul tesztátvitele elküldhető periodikusan meghatározott időintervallumokban és előállítható a hívó fél telefonszámának azonosítása (CLIP szolgáltatás) vagy a GPRS-Soft programból kiadott parancs vétele után. A tesztátvitel elküldhető SMS formátumban a kiválasztott telefonszámokra, kivitelezhető a CLIP szolgáltatás használatával vagy elküldhető eseménykód formájában a felügyeleti állomásnak.

Test transmission every [Tesztátviteli időszak] – amennyiben az átalakító tesztátvitele időszakos jellegű, akkor szükséges beprogramozni hány naponta, óránként és percenként kerüljön elküldésre. Az első tesztátvitel a beállítások átalakítóba mentése után a beállított idő elteltével történik meg.

Megjegyzés :	Amennyiben egy extra tesztátvitel (CLIP szolgáltatás használatával vagy a GPRS-Soft program utasításával) kerül előállításra, az időszakos tesztátvitel idejének számítása elölről kerül számításra.

SMS test transmission [SMS tesztátvitel] – ebbe a mezőbe vigye be az SMS üzenet szövegét, amelyet az átalakító tesztátvitelként elküld a kiválasztott telefonszámokra.

Megjegyzés:	Ha meghatározta a tesztátvitel elküldési időperiódust és az “SMS test transmission” mező üresen maradt a modul állapotát tartalmazó SMS lesz elküldve a megadott telefonszámokra (lásd : "Send SMS with module status to CLIP" opció).

Send test as event to monitoring stations [Teszt elküldése eseményként felügyeleti állomásnak] – amennyiben ez az opció engedélyezve van az átalakító tesztüzenete a felügyeleti állomásnak kerül elküldésre. Az esemény küldésének módja (SMS, GPRS) az egyes felügyeleti állomások számára a "GSM telephone, Monitoring stations" fülön meghatározott szabályoktól függ. Az elküldendő eseménykód meghatározása szükséges.

##### Event codes for converter test transmission [Eseménykódok átalakító tesztátvitelre]

A táblázat lehetővé teszi azoknak a kódoknak a meghatározását, amelyek elküldésre kerülnek a felügyeleti állomásoknak az átalakító tesztátviteleként.

Format [Formátum] – a mező mutatja, hogy az eseménykód CID formátumban kerül elküldésre.

CODE [Kód] – ebbe a mezőbe programozza be az esménykód 3 számjegyét. A kódszerkesztőt szintén használhatja. A kódszerkesztő ablak megnyitásához kattintson a három ponttal jelzett gombon, amelyik az “Event” mezőben érhető el.

R – Válassza ki ezt a mezőt, ha az eseménykód új visszaálláshoz / élesítéshez van kijelölve (kattintson a mezőre kétszer a kijelöléshez vagy a megszüntetéshez).

Part. [Partíció] – Vigye be a mezőbe a partíció számát, amelyiket tartalmazni fog a felügyeleti állomásnak küldött esemény üzenet.

Zone n. [Zónaszám] – Vigye be a mezőbe a zóna számát, amelyiket tartalmazni fog a felügyeleti állomásnak küldött esemény üzenet.

Event [Esemény] – Az eseménykód leírását tartalmazza, amelyik a “Code” mezőbe bevitelre került. A három ponttal jelzett nyomógombra kattintva megnyílik a Contact ID kódok szerkesztő ablak. Ez szintén elérhető az “Event” mezőben.

Megjegyzés:	A tesztátvitel eseményként lesz elküldve, ha a következő paraméterek és opciók vannak beprogramozva a felügyeleti állomásnak.

- GPRS jelentés (lásd "GPRS " fejezet) vagy SMS jelentés (lásd "SMS ") aktív,

- “0000”-tól eltérő objektumazonostó van beprogramozva,

- Jelentésformátum be van programozva,

- "000" eltérő eseménykód van beprogramozva.

##### Test transmissions to be sent to telephone numbers [Tesztátvitel küldése telefonszámokra]

A táblázat lehetővé teszi a tesztátvitel küldés formájának meghatározását, amelyikben a tesztátvitelek a "GSM telephone, Monitoring stations" fülön programozott telefonszámokra el lesznek küldve. Kattintson kétszer a választott mezőn a telefonszám kiválasztáshoz vagy annak megszüntetéséhez (a mező ki van választva, ha az “x” jel van kijelezve benne).

SMS – válassza ki ezt a mezőt, ha amennyiben az átalakító tesztüzenetei SMS üzenetként kerülnek elküldésre a kiválasztott telefonszámra.

CLIP – válassza ki ezt a mezőt, ha az átalakító tesztüzenetei a CLIP szolgáltatás használatával kerülnek megvalósításra a kiválasztott telefonszámra (az átalakító tárcsázni fogja a beprogramozott telefonszámot és aztán 30mp-ig próbálkozik megkapni azt – az átalakító telefonszáma kijelzésre kerül a telefonkészüléken.

Megjegyzés :	Ne válaszolja meg az átalakító hívását, hogy a CLIP tesztátvitel végrehajtása ne okozzon semmilyen költséget.

#### CLIP settings [CLIP beállítás]

A táblázat lehetővé teszi, hogy meghatározza a CLIP tesztátvitel küldés részleteit a négy, a "GSM telephone, Monitoring stations" fülön beprogramozott telefonszámra. Kattintson kétszer a választott mezőn a telefonszám kiválasztáshoz vagy annak megszüntetéséhez (a mező ki van választva, ha az “x” jel van kijelezve benne).

Acknowledgement [Elismerés] – válassza ki ezt a mezőt, hogy az átalakító várja a CLIP tesztátvitel vételének elismerését. A CLIP tesztátvitel elesméréséhez utasítsa vissza az átalakítótól érkező hívást.

Retries number [Ismétlések száma] – amennyiben a "Acknowledgement" mező ki van választva a CLIP szolgáltatás használatával történő tesztátvitel folytatható egy meghatározott ideig. Értéke 1 és 15 között programozható. A CLIP tesztátvitel vételének elismerése meg fogja szüntetni a további ilyen próbálkozásokat (pl. ha 5 alkalom van beprogramozva tesztátvitel ismétlésére, de már az első próbálkozás sikeres volt, akkor az átalakító nem fogja a másik 4 átvitelt elküldeni).

-> SMS – amennyiben az "Acknowledgement" mező ki van választva és a CLIP tesztátvitel vétele nincs elismerve az átalakító küldhet egy "CLIP failed" SMS üzenetet a kiválasztott telefonszámra.

#### CLIP

CLIP starts test transmission [CLIP tesztátvitel indítás] – ha ez az opció engedélyezve van, akkor lehetséges a tesztátvitel CLIP szolgáltatás használatával. Hívja fel az átalakító telefonszámát és a csengetési hang után függessze fel azt – az átalakító azonosítani fogja a hívó fél telefonszámát és küld egy tesztátvitelt a beprogramozott beállításoknak megfelelően.

Send SMS with module status to CLIP [SMS küldés modul állapotról CLIP hívásra] – amennyiben ez a funkció engedélyezve van lehetséges az átalakító állapotának lekérése a CLIP szolgáltatás használatával. Hívja fel az átalakító telefonszámát és a csengetési hang után függessze fel azt – az átalakító azonosítani fogja a hívó fél telefonszámát és arra a számra fog küldeni egy SMS üzenetet, amelyik a következő információkat tartalmazza:

modulnév;

átalakító szoftver verziója (verziószám és készítésének dátuma);

S0 ÷ S4 – antenna által vett jelszint aktuális erőssége;

P – tápfeszültség aktuális értéke,

Z1 ÷  Z5 bementek állapotának információi:

i – digitális / analóg bemenet normál állapot,

I – digitális bemenet sértett,

L – analóg bemenet feszültségszintje az alsó (L) küszöbszint alá esett, a bemenet feszültségének információja;

H – analóg bemenet feszültségszintje meghaladja a felső (H) küszöbszintet, a bemenet feszültségének információja;

b – digitális / analóg bemenet blokkolva.

AC – AC bemenet állapotának információi:

i – AC jelen,

I – AC hiányzik.

OUT – relé állapotának információi:

o – kimenet nem aktív,

O – kimenet aktív.

Reaction to CLIP only when number is on list of telephones for messaging [Reakció CLIP-re csak akkor, ha az üzenésre tárolt telefonszámok között van] – amennyiben ez az opció engedélyezve van, az átalakító csak abban az esetben küld tesztátvitelt vagy SMS állapot üzenetet, ha a telefonszám tulajdonosát azonosította a CLIP szolgáltatás, és az egyike a GSM modulba a “GSM telephone, Monitoring stations” fülön a “Telephone numbers for messaging and test transmissions” programozott telefonszámoknak.

Megjegyzés :	Amennyiben a “Reaction to CLIP only when number is on list of telephones for messaging” opció nincs engedélyezve a tesztátvitel és az SMS állapot üzenet információ:

- a listában szereplő telefonszámokra azonnal el küldi a modul,

- a listában nem szereplő számokra a modul által legfeljebb 10 percenként kerülhet elküldésre.

#### Control [Vezérlés]

A kimenetek és bemenetek vezérelhetőek SMS üzenetek segítségével.

##### Control (Vezérlés)

SMS control only from list of telephone numbers for messaging (SMS vezérlés csak az üzenésre kijelölt telefonszámokról) – amennyiben ez az opció engedélyezve van a relékimenet engedélyezése, tiltása vagy időzített működtetését, valamint a bemenetek blokkolását és annak feloldását csak olyan SMS üzenetek eredményezik, amelyek telefonszáma a „GSM telephone, Monitoring stations” fül "Telephone numbers for messaging and test transmissions" számai között be van programozva.

Confirm controlling with status SMS (Vezérlés megerősítése állapot SMS-el) – ha ez az opció engedélyezve van a relékimenet be-, kikapcsolása vagy egy időperiódusra történő bekapcsolása, valamint a bemenetek blokkolása és feloldása a modul által egy a modul állapotát tartalmazó SMS üzenet elküldését fogja eredményezni annak a telefonszámnak, amelyikről az üzenet elküldésre került (lásd: "Send SMS with module status to CLIP" opció).

##### Output [Kimenet]

Turn on [Bekapcsolás] – vigye be ebbe a mezőbe az SMS üzenet tartalmát, amelyet a modul telefonszámára kell elküldeni a relékimenet aktiválásához.

Turn off [Kikapcsolás] – vigye be ebbe a mezőbe az SMS üzenet tartalmát, amelyet a modul telefonszámára kell elküldeni a relékimenet hatástalanításához.

Turn on for period [Bekepcsolás időperiódusra] – vigye be ebbe a mezőbe az SMS üzenet tartalmát, amelyet a modul telefonszámára kell elküldeni a relékimenet meghatározott időtartamra történő aktiválásához.

Output cut-off time [Kimenet kikapcsolási idő] – amennyiben a relékimenet engedélyezése egy meghatározott időre történik, annak időtartamát meg kell határozni. Az idő eltelte után a relékimenet kikapcsolásra kerül. Maximálisan 18 óra 12 perc és 15 másodperces működési idő határozható meg. Amennyiben a "Turn on for period" mezőbe bevitte az SMS üzenet tartalmát, de működés időt nem határozott meg a "Output operation time" mezőben (0 óra 0 perc. 0 mp.), akkor a relékimenet nem fog aktiválódni.

SMS control only from list of telephone numbers for messaging (SMS vezérlés csak az üzenésre kijelölt telefonszámokról) – amennyiben ez az opció engedélyezve van a relékimenet engedélyezése, tiltása vagy időzített működtetését, valamint a bemenetek blokkolását és annak feloldását csak olyan SMS üzenetek eredményezik, amelyek telefonszáma a „GSM telephone, Monitoring stations” fül "Telephone numbers for messaging and test transmissions" számai között be van programozva.

Megjegyzés: 	A relékimenet be-, ki-, illetve meghatározott időre történő bekapcsolására szolgáló SMS üzenet maximálisan 24 karaktert tartalmazhat.

### „Inputs” [Bemenet] fül

10. Ábra. Az "Inputs" and "CLIP/SMS messaging" az "Inputs" fülön.

#### Inputs [Bemenetek]

A táblázat lehetővé teszi a Z1 ÷ Z5 és az AC bemenetek működési paramétereinek beprogramozását.

Megjegyzés:	az AC bemenet esetében csak a "Sensitivity" (Érzékenység) paraméter (maximum 99 perc és 59 mp. vihető be) és működtesse-e és milyen módon a kimenetet meghatározása lehetséges.

Type [Típus] – a bemenet programozható, mint:

digitális, NC típus – vigyen be 1-et,

digitális, NO típus – vigyen be 2-öt,

analóg – vigyen be 3-at,

tiltott – vigyen be 0-át.

Sensitivity [Érzékenység] – az idő amelyik alatt:

az NC típusú digitális bemenet leválasztásra kell, hogy kerüljön a földről, oly módon, hogy a modul zónasértést regisztrálhasson,

az NO típusú digitális bemenet rövidre kell, hogy legyen zárva a földhöz, oly módon, hogy a modul zónasértést regisztrálhasson,

az analóg bemenet feszültségének az alsó (L) küszöbszint (mínusz tűrés) alá kell esnie, vagy a magas (H) küszöbszint (plusz tűrés) fölé kell emelkednie oly módon, hogy a modul a beállított érték meghaladását regisztrálhassa (lásd 11. Ábra).

Értéke 0 és 5100ms közötti tartományban programozható 20ms-os lépésekben.

Restore [Visszaállás] – az idő amelyik alatt:

az NC típusú bemenetnek ismételten rövidre zárva kell lennie a földhöz, oly módon, hogy a modul a bement visszaállását regisztrálhassa,

az NO típusú bemenetnek ismételten leválasztva kell lennie a földről, oly módon, hogy a modul a bement visszaállását regisztrálhassa,

az analóg bemenet feszültségének az alsó (L) küszöbszint (plusz tűrés) fölé kell emelkednie, vagy a magas (H) küszöbszint (mínusz tűrés) alá kell esnie oly módon, hogy a modul a bement visszaállását regisztrálhassa.

A meghatározott idő lehetővé teszi az elküldött átvitelek számának csökkentését. Értéke 0 és 255 mp közötti tartományban programozható.

Blocking [Blokkolás] – válassza ki ezt a mezőt, hogy a bemenet mint egy blokkoló bemenet működjön, pl. a megsértése a modul más bemenetének blokkolását fogja eredményezni. Csak az egyik modulbemenet hajthatja végre a blokkoló bemenet funkcióját.

Blocked [Blokkolt] – válassza ki ezt a mezőt, amennyiben a bemenet blokkolásra kerüljön a blokkolás bemenet megsértése vagy annak az SMS-nek az elküldése után, amelynek a "Test transmissions, control" fülön határozható meg.

11. Ábra Analóg bemenet működési módja. 0 – nincs sértés. 1 – sértés.
L-T – L feszültségszint minusz tűrés. L – alsó feszültségszint. L+T –L feszültségszint plusz tűrés. H-T –H feszültségszint minusz tűrés. H – felső feszültségszint. H+T –H feszültségszint plusz tűrés.

L threshold [küszöbszint] – analóg bemenet alsó feszültségszintje. Ha a feszültség a meghatározott érték alá esik (mínusz tűrés), a modul a bemenet megsértését fogja regisztrálni. A 0 érték bevitele azt jelenti, hogy a feszültség küszöbszint nem kerül ellenőrzésre.

H threshold [küszöbszint] – analóg bemenet felső feszültségszintje. Ha a feszültségszint a meghatározott érték fölé emelkedik (plusz tűrés), a modul a bemenet megsértését fogja regisztrálni. A 0 érték bevitele azt jelent, hogy feszültség küszöbszint nem kerül ellenőrzésre.

Tolerance [tűrés] – a feszültségérték kivonásra kerül a meghatározott L alsó küszöbszintből, amikor a feszültség az alá esik vagy hozzáadásra kerül a H felső küszöbszinthez, amikor a feszültség annak beállított értéke fölé emelkedik, így a modul a beprogramozott érték meghaladását regisztrálhatja / a feszültségérték hozzáadásra kerül az L alsó küszöbszinthez, amikor a feszültség annak beállított értéke fölé emelkedik, vagy kivonásra kerül a H felső küszöbszint meghatározott értékéből, amikor a feszültség annak beállított értéke alá esik, így a modul a bemenet normál állapotba történő visszaállását regisztrálhatja. A mező analóg bemenetek esetében érhető el.

Output [kimenet] – a mező meghatározza vajon a bemenet vezérel-e kimenetet. A következő lehetőségek érhetőek el:

üres mező – a bemenet nem vezérel kimentet,

ON [BE] – a bemenet megsértése vagy a bement számára meghatározott L alsó vagy H felső küszöbszint meghaladása aktiválni fogja a kimentet,

ON for time [BE időre] – a bemenet megsértése vagy a bement számára meghatározott L alsó vagy H felső küszöbszint meghaladása aktiválni fogja kimentet a meghatározott időre,

OFF [KI] – a bemenet megsértése vagy a bement számára meghatározott L alsó vagy H felső küszöbszint meghaladása ki fogja kapcsolni a kimentet.

##### Input blocking [Bemenet blokkolás]

Block [Blokkolás] – vigye be ebbe a mezőbe a modul telefonszámára küldendő SMS üzenet a tartalmát, amelyiket kell elküldeni azon bemenet(ek) blokkolására, amelyek az "Inputs" fül, "Inputs" táblázatában blokkolásra ki van(nak) jelölve.

Unblock [Feloldás] – vigye be ebbe a mezőbe a modul telefonszámára küldendő SMS üzenet a tartalmát, amelyiket kell elküldeni azon bemenet(ek) feloldására, amelyek az "Inputs" fül, "Inputs" táblázatában blokkolásra ki van(nak) jelölve.

Megjegyzés: 	A bementek feloldására és blokkolására szolgáló SMS üzenet maximálisan 24 karaktert tartalmazhat.

#### CLIP / SMS messaging [CLIP / SMS üzenés fül

Az értesítés megvalósítható SMS üzenetek vagy a CLIP szolgáltatás használatával.

CLIP T1 – T4 – válassza ki a telefonszámok mezőit (lásd: "GSM telephone, Monitoring stations" fülön "Telephone numbers for messaging and test transmissions" telefonszámlistájában beprogramozott számok), amelyik a CLIP szolgáltatás használatával informálásra kerül a bemenet állapotának megváltozásakor.

SMS T1 – T4 – válassza ki a telefonszámok mezőit (lásd: "GSM telephone, Monitoring stations" fülön "Telephone numbers for messaging and test transmissions" telefonszámlistájában beprogramozott számok), amelyik értesítésre kerül SMS üzenetben a bemenet állapotának megváltozásakor.

Violation/pass [sértés/túllépés] – az SMS üzenet tartalma, amelyik elküldésre kerül a bemenet állapotának megsértésekor vagy a beprogramozott feszültségérték meghaladásakor (a H küszöbszint meghatározott értékének fölé emelkedéskor vagy az L alsó küszöbszint beprogramozott értéke alá csökkenéskor). Az üzenet 24 karaktert tartalmazhat. Amennyiben e mező üresen marad, az üzenetküldés nem kerül végrehajtásra.

Restore [visszaállás] – az SMS üzenet tartalma, amelyik elküldésre kerül a bemenet normál állapotába történő visszatérésekor. Az üzenet 24 karaktert tartalmazhat. Amennyiben e mező üresen marad, az üzenetküldés nem kerül végrehajtásra.

Add input voltage value to message [bemenet feszültségének hozzáadása az üzenethez] – amennyiben ez az opció ki van választva a bemenet aktuális feszültségének értéke hozzáadásra kerül az analóg bemenet állapotáról szóló SMS üzenethez.

Megjegyzés:	Az analóg bemenetek esetében az üzenetküldés paraméterei a meghatározott küszöbszintek számára külön-külön vannak meghatározva.

#### „Reporting” [Jelentés] fül

Jelölje ki a táblázatban, hogy milyen helyzetekben kerüljön eseménykód küldésre sor a felügyeleti állomásnak.

S1 – válassza ki ezt a mezőt, hogy az eseménykód az 1-es felügyeleti állomásra legyen küldve.

S2 válassza ki ezt a mezőt, hogy az eseménykód az 2-es felügyeleti állomásra legyen küldve.

Violation/pass Code / Restore Code [sértés/túllépés kód / visszaállás kód] – az eseménykód, amelyik elküldésre kerül a felügyeleti állomásnak, amikor a bemenet állpota megváltozik. Négy számjegy programozható a következő formátumban: Q-XYZ, ahol:

Q –1-es vagy 3-as számjegy (1 – új esemény/hatástalanítás, 3 – új visszaállás/élesítés),

XYZ – 3-számjegyű eseménykód.

A kódszerkesztőt szintén használhatja. A kódszerkesztő ablak megnyitásához kattintson a három ponttal jelzett gombon, amelyik az “Event” mezőben érhető el.

Violation/pass Partition / Restore Partition [sértés/túllépés partíció / visszaállás partíció]  – a partíció száma, amelyik az eseménykódban el lesz küldve.

Violation/pass Zone n. / Restore Zone n. [sértés/túllépés zóna / visszaállás zóna] – a zóna / modul / felhasználószám, amelyik az eseménykódban el lesz küldve.

Violation/pass Event / Restore Event [sértés/túllépés esemény / visszaállás esemény] – ez a mező tartalmazza az esemény leírását, amelynek a kódja a „CODE” mezőbe bevitelre került. Az „EVENT” mezőben szintén elérhető a három ponttal jelzett gomb, amelyik lehetővé teszi a kódszerkesztő megnyitását.

12. Ábra "Inputs" fül "Reporting" táblázata.

Megjegyzés:	Az analóg bemenetek esetében a jelentéssel kapcsolatos paraméterek a meghatározott küszöbszintek számára külön-külön vannak meghatározva.

## GPRS jelentés elindítása

- Vigye be a GPRS kommunikációs paramétereket ("GSM telephone, Monitoring stations" fül):

GPRS csatlakozás hozzáférési pontjának neve (APN);

GPRS Internet csatlakozás felhasználó neve;

GPRS Internet csatlakozás jelszava;

DNS szerver IP címe, amelyet az átalakító használ (a DNS szerver címének beprogramozása nem szükséges, amennyiben a számítógép címe IP cím formájában kerül megadásra – 4 decimális szám pontokkal elválasztva);

Számítógépes csatlakozás indítási kódja.

- Állítsa be a felügyeleti állomás(ok) paramétereit ("GSM telephone, Monitoring stations" fül):

Válassza ki a "GPRS" opciót;

Vigye be a felügyeleti állomás IP címét ("Address (GPRS)" mező);

Vigye be annak a TCP portnak a számát, amelyiken keresztül a felügyeleti állomással történő kommunikáció zajlani fog;

Vigye be a felügyeleti állomás(ok)nak küldött adatok titkosításának kulcsát („Állomás kulcs”);

Vigye be az  GPRS kulcsot.

- Határozza meg azoknak a bemenetek a működési módját, amelyeknek az állapota felügyelve lesz ("Inputs" fül):

Határozza meg a bemenet típusát (digitális NO, NC vagy analóg típus);

Határozza meg a bemenetek "Sensitivity" és "Restore" paramétereit (AC bemenetnek csak a "Sensitivity" paramétert);

Továbbá határozza meg az analóg bemenetek "L threshold", "H threshold" és "Tolerance" paramétereit.

- Határozza, hogy melyik bemenetnek az állapota és hogy legyen felügyelve (Inputs" fül "Reporting" táblázat, "):

Jelölje ki a felügyeleti állomást, amelyiknek az eseménykódokat elküldi;

Programozza be az elküldendő eseménykódokat;

Vigye be a partíciószámot, amelyik az eseménykódban el lesz küldve;

Vigye be a zóna / modul / felhasználószámot, amelyik az eseménykódban el lesz küldve.

## SMS jelentés elindítása

- Vigye be a Rövid Szövegesüzenet Szolgáltatóközpont telefonszámát ("GSM telephone, Monitoring stations" fül "SMS center number" mező).

- Állítsa be felügyeleti állomás(ok) paramétereit ("GSM telephone, Monitoring stations" fül):

Válassza ki az „SMS” mezőt;

Vigye be a telefonszámot, amelyen keresztül a felügyeleti állomás az SMS üzeneteket veszi ("Tel. number (SMS)" mező).

- Határozza meg az SMS üzenet formátumát, amelyikben a vett eseménykódok elküldésre kerülnek a felügyeleti állomás(ok)nak ("GSM telephone, Monitoring stations" fül).

- Határozza meg azoknak a bemenetek a működési módját, amelyeknek az állapota felügyelve lesz ("Inputs" fül):

Határozza meg a bemenet típusát (digitális NO, NC vagy analóg típus);

Határozza meg a bemenetek "Sensitivity" és "Restore" paramétereit (AC bemenetnek csak a "Sensitivity" paramétert);

Továbbá határozza meg az analóg bemenetek "L threshold", "H threshold" és "Tolerance" paramétereit.

- Határozza, hogy melyik bemenetnek az állapota és hogy legyen felügyelve (Inputs" fül "Reporting" táblázat, "):

Jelölje ki a felügyeleti állomást, amelyiknek az eseménykódokat elküldi;

Programozza be az elküldendő eseménykódokat;

Vigye be a partíciószámot, amelyik az eseménykódban el lesz küldve;

Vigye be a zóna / modul / felhasználószámot, amelyik az eseménykódban el lesz küldve.

## CLIP / SMS üzenés elindítása

Az SMS vagy CLIP üzenés a felügyelettől függetlenül kivitelezhető.

- Vigye be a Rövid Szövegesüzenet Szolgáltatóközpont telefonszámát ("GSM telephone, Monitoring stations" fül "SMS center number" mező).

- Vigye be a telefonszámokat, amelyeket a modul értesít az SMS üzenés vagy CLIP szolgáltatás használatával ("GSM telephone, Monitoring stations" fül “Telephone numbers for messaging and test transmissions" táblázat).

- Határozza meg a bementek működési módját, ahol a bemenet állapotának a megváltozása értesítést fog eredményezni ("Inputs" fül):

Határozza meg a bemenet típusát (digitális NO, NC vagy analóg típus);

Határozza meg a bemenetek "Sensitivity" és "Restore" paramétereit (AC bemenetnek csak a "Sensitivity" paramétert);

Továbbá határozza meg az analóg bemenetek "L threshold", "H threshold" és "Tolerance" paramétereit.

- Határozza meg mely telefonszámok kerüljenek értesítésre a CLIP szolgáltatás használatával a bemenetek állapotának megváltozásakor–"T1", "T2", "T3" és "T4" mezők("Inputs" fül "CLIP/SMS messaging" táblázat).

- Határozza meg, hogy mely telefonszámok és milyen fajta SMS üzenettel legyenek értesítve a bemenet állpotának megváltozásakor ("Inputs" fül "CLIP/SMS messaging" táblázat):

Válassza ki a telefonszámokat, amelyekre az SMS üzenet a bemenet állapotának megváltozásáról el lesz küldve ("T1", "T2", "T3" és "T4" mezők);

Vigye be az SMS üzenet tartalmát, amely elküldésre kerül a bemenet megsértésekor vagy a meghatározott feszültségszintek meghaladásakor ("Violation/pass" mező);

Vigye be az SMS üzenet tartalmát, amely elküldésre kerül amikor a bemenet visszaáll normál állapotába ("Restore" mező);

- Analóg bemenet esetében továbbá az "Add input voltage value to message" opció engedélyezhető ("Inputs" fül).

# Gyári alapértékek visszaállítása

A modul gyári beállításának visszaállításához válassza a „Communication” parancsot a menüsorban és azután a megjelenő menüben, válassza a „Factroy default setting” funkciót. Egy üzenet fog megjelenni, amelyikben meg kell, hogy erősítse a modul beállításainak gyári alapértékekre történő visszaállítási szándékát.

13. Ábra "Communication" menü "Factory default settings" funkciója.

A legtöbb paraméter a gyári beállításokban nincsen meghatározva és az opciók nincsenek engedélyezve. Csak akövetjkező paraméterek vannak meghatározva:

"GSM telephone, Monitoring stations" fül

Monitoring station 1 / 2:

Letiltva

SMS format – Event = (, (, (, (, ( =

"Test transmission, Control" fül

CLIP:

Reaction to CLIP only when number is on list of tel. for messaging – opció kiválasztva

Control:

SMS control only from list of tel. numbers for messaging – opció kiválasztva

"Inputs" fül

Inputs:

Inputs (Bemenetek) 1 – 5

Type (Típus) – 2: NO

Sensitivity (Érzékenység) – 300 ms

Restore (Visszaállás) – 4s.

# Technikai adatok

Tápfeszültség	12 V DC 15%

Áramfelvétel, készenlét	50 mA

Áramfelvétel, max.	180 mA

Tápegység megkívánt kimeneti árama, min.	2 A

AC bemenet megengedhető feszültsége	max. 25 V AC

FT kimenet áramvivő kapacitás	50 mA

Relé maximális kapcsoló kapacitása (ellenállás terhelés)	100 mA / 30 V DC

Környezeti osztály	II

Működési hőmérséklettartomány	-10...+55 °C

Elektronikai kártya méretei	80 x 57 mm

Tömeg	190 g

GPRS/SMS Átjelzőmodul

GPRS-T2

Program verzió 2.00	gprs-t2_hu 10/10

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.pl

druk (2 na 1):

22,23,0,21,20,1,2,19,18,3,4,17,16,5,6,15,14,7,8,13,12,9,10,11

# Text boxes

FELÜGYELT ESZKÖZÖK

ESZKÖZ 1

BEMENETEK ÁLLAPOTÁNAK FELÜGYELETE

FELÜGYELETI ÁLLOMÁS

GPRS JELENTÉS

SMS JELENTÉS

SMS / CLIP ÜZENÉS