|  | TÁVVEZÉRLŐVEVŐ BŐVÍTŐMODUL INT-RX |
| --- | --- |

int-rx_hu 05/09

Az INT-RX bővítőmodult INTEGRA sorozatú riasztó vezérlőpanelekkel együtt történő használatra tervezték. Használatát az 1.05 vagy újabb firmware verzióval rendelkező INTEGRA és VERSA vezérlőpanelek támogatják. A modul lehetővé teszi távvezérlők kijelölését a biztonsági rendszer felhasználóinak számára. A távvezérlők maximum 6 funkció végrehajtását teszik lehetővé. Az eszköz maximum 248 darab SATEL gyártmányú távvezérlő használatát támogatja (a támogatott távvezérlők száma függ a vezérlőpanel típusától). A távvezérlő átvitele dinamikusan kódolt a KEELOQ® technológia használatával, amelyik biztosítja mind a működtetés biztonságát és más eszközökről érkező hamis vezérlőjelek elleni védelmet. A modul az összes a SATEL által gyártott távvezérlő használatát támogatja, de csak a T-4 és P-4 modellek teszik lehetővé a modul tulajdonságainak teljes kihasználását.

# Elektronikai kártya leírása

1. Ábra Az INT-RX bővítőmodul elektronikai kártyájának nézete.

Az illusztráció magyarázata:

1	–	antenna.

2	–	superheterodyn vevő, magas érzékenység, hamis jelekkel szembeni zavarvédettség.

3	–	szabotázskapcsoló.

4	–	kétszínű LED a következő jelzésekkel:

Folyamatos zöld fény – normális kommunikáció a vezérlőpanellel;

Villogó zöld fény – nincs kommunikáció a vezérlőpanellel;

Folyamatos vörös fény – a bővítőmodul egy jó akkumulátorral rendelkező távvezérlő jelét veszi,

Villogó vörös fény – a bővítőmodul egy alacsony feszültségű akkumulátorral rendelkező távvezérlő jelét veszi.

5	–	RS-232 port (TTL szabvány) számítógép csatlakoztatásához (a kapcsolat létrehozható a SATEL gyártmányú DB9FC/RJ-KPL jelzésű kábelcsomagban megtalálható kábel használatával). A port lehetővé teszi a modul firmware frissítését is.

6	–	DIP-kapcsoló csoport a modul egyedi címének beállításához (lásd DIP-kapcsolók fejezet).

7	–	vörös színű LED a következő jelzésekkel:

Villogó fény – adatcsere a vezérlőpanellal;

folyamatos fény – nincs kommunikáció a vezérlőpanellel.

Csatlakozók leírása:

COM	-	közös föld

CLK	-	órajel

DAT	-	adat

+12V	-	tápfeszültség bemenet

## DIP-kapcsolók

Az 1 – 5 –ig DIP-kapcsolók a modul címének beállítására szolgálnak. A vezérlőpanel azonos kommunikációs buszára csatlakoztatott modulok címeinek egymástól letérőnek kell lenniük. A bővítő címének meghatározásához adja össze az egyes kapcsolókkal beállított értékeket, amint azt az 1. táblázat mutatja.

| DIP-kapcsoló száma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Számérték (a kapcsoló BE állásában) | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |

1. Táblázat

A 6., 7. és 8. DIP-kapcsolók nincsenek használva.

2. Ábra. Példa a cím beállítására (a 7-es cím beállítása szükséges VERSA panellel történő használat esetében).

# Felszerelés és elindítás

Kapcsolja le a tápfeszültséget bármilyen elektromos csatlakozás elvégzése előtt.

Az INT-RX bővítőmodul elektronikai kártyája elektromos töltésekre érzékeny alkatrészeket tartalmaz. Ezeket a töltéseket el kell távolítani a felszerelés előtt. Kerülje el az áramköri lapon lévő alkatrészek érintését a felszerelés alatt.

Az INT-RX bővítőmodul beltéri, normál páratartalmú levegővel rendelkező helységekben történő használatra készült. A felszerelés helyének kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy a vastag falalzat, fém elemek, stb. csökkenthetik a rádiójelek jelszintjét. Ajánlott a modult magas pontra szerelni, úgy hogy jobb rádióvételi tartományt érjen el és elkerülje véletlenszerű leárnyékolását a személyek helységben történő mozgása miatt. A modul felszerelési helyét biztosítani kell jogosulatlan hozzáféréssel szemben.

Csatlakoztassa a vezérlőpanel bővítői buszát és a tápfeszültséget egyenes árnyékolatlan típusú kábellel, amit a biztonsági rendszerben használ (csavart érpár típusú kábel használata nem ajánlott). Az összes jelvezetéknek egy kábelben kell futnia (a jelvezetékek elválasztott kábelekben történő elvezetése nem engedélyezett).

- Nyissa ki a modul házát.

- Távolítsa el a modul elektronikai kártyáját.

- Készítse el a kábel bevezető furatot a ház hátsó oldalán.

- Vezesse keresztül a kábelt az előkészített nyíláson.

- Rögzítse a ház hátsó oldalát a felszerelési felületre.

- Helyezze a modul elektronikai kártyáját vissza a házba.

- A DIP-kapcsolók használatával állítsa be a modul megfelelő címét.

- Csatlakoztassa a CLK, DAT és COM csatlakozókat a vezeték használatával a vezérlőpanel alaplapjának bővítői buszára.

- Csatlakoztassa a tápfeszültség vezetékeket a +12V és COM csatlakozókhoz. A modul tápfeszültségének biztosítása nem szükséges, hogy a vezérlőpanel alaplapjáról történjen. A vezérlőpaneltól távolra szerelt modulok megtáplálása lehetséges helyileg egy független tápfeszültség forrásról (kiegészítő tápegység, beépített tápegységgel rendelkező bővítőmodul).

- Zárja be a modul házát.

- Kapcsolja be a riasztórendszer tápfeszültségét.

- Indítsa el a vezérlőpanel azonosítási funkcióját.

# Bővítőmodul használata INTEGRA vezérlőpanellel

A távvezérlő adatok minden egyes modulban el vannak tárolva. Amennyiben egy olyan modult csatlakoztat a riasztóközponthoz, amelyik tartalmaz távvezérlő adatokat a távvezérlők automatikusan kijelölésre kerülnek azon vezérlőpanel felhasználóihoz. Ez csak az akkor már létrehozott felhasználókra kerül alkalmazásra.

Több INT-RX bővítőmodul csatlakoztatható egy vezérlőpanelhez. A felhasználónak csak egy távvezérlője lehet, de annak használatát az összes modul támogatni fogja. A távvezérlővel kapcsolatos adatok az összes INT-RX bővítőmodulba automatikusan beíródnak.

Megjegyzés:	Amikor egy új INT-RX bővítőmodul kerül csatlakoztatásra az INTEGRA rendszerhez, amelyikben már működik egy ilyen modul, szükséges az adatok átmásolása egyikből a másikba úgyhogy szinkronizálja a távvezérlőhöz kapcsolódó adatokat. Az adatok átmásolhatóak az RX távvezérlők másolása funkció használatával, amelyik az LCD kezelő szervizmenüjében érhető el ((Szervizmód (Struktúra (Hardver (Bővítők ( RX távvezérlők másolása).

## Távvezérlők hozzáadása és eltávolítása

Csak a szerviz (a személy aki a telepítői kódot használja) van feljogosítva az adminisztrátor  távvezérlőjének hozzáadására/eltávolítására. Más felhasználók esetében a távvezérlők hozzáadhatóak/eltávolíthatóak a szerviz (ha az adminisztrátor feljogosította), adminisztrátor vagy egy Felhasználó szerkesztés jogosultsággal rendelkező felhasználó által.

A távvezérlők hozzáadásához vigye be azok sorszámát manuálisan vagy olvastassa be azt egy a nyomógomb megnyomása általi átvitel segítségével.

Megjegyzés:	Nem lehetséges ugyanazt a távvezérlőt két felhasználó számára kijelölni.

Az LCD kezelő szerviz menüjében elérhető az RX Távvezérlők eltávolítása funkció ((Szervizmód (Struktúra (Hardver (Bővítők ( RX Távvezérlők eltávolítása), amelyik lehetővé teszi az összes távvezérlő adat törlését a vezérlőpanelhez csatlakoztatott INT-RX bővítő modulban. Ugyanez alkalmazható az egyedi felhasználók távvezérlőinek nyomógombjaihoz kijelölt zónák információkra. A távvezérlők bármilyen más módon történő eltávolítása nem fogja törölni a nyomógombok beállításait.

### Távvezérlő hozzáadása LCD kezelő használatával

Új távvezérlőket az Új Rx távvezérlő hozzáadása funkció használatával adhat hozzá ([telepítői kód]  (Mesterek (Új mester/Mester szerkesztése ( Új Rx távvezérlő hozzáadása vagy [kód]  (Felhasználók (Új felhasználó/Felhasználó szerkesztése ( Új Rx távvezérlő hozzáadása).

A távvezérlő valójában csak az adminisztrátor vagy felhasználó hozzáadás/eltávolítás funkció befejezése után kerül hozzáadásra, pl. a funkcióból a  gomb használatával történő kilépés és a változások  gomb megnyomásával történő mentése után.

#### Sorozatszám manuális bevitele

- Válassza a Kézi bevitel-t a listából.

- Vigye be a távvezérlő számát és nyomja meg a  billentyűt.

#### Sorozatszám beolvasása átvitel útján

- Válassza ki a listából azt az INT-RX modult, amelyik segítségével a távvezérlő hozzáadásra kerül.

- Következőleg egy felszólítás jelenik meg a kezelőn, nyomja meg a távvezérlő gombját kétszer és amikor a Távvezérlő beolvasva üzenet jelenik meg nyomja meg a  gombot.

### Távvezérlő hozzáadása DLoadX program használatával

A távvezérlőket hozzáadhatja az INT-RX Távvezérlők ablak használatával (lásd 2 ábra). Az ablak megnyitásához kattintson az INT-RX Távvezérlők bejegyzésre a felhasználók menüben, vagy a Távvezérlők szerkesztése gombra, amelyik az INT-RX modul eszközlistából történő kiválasztása után érhető el (Struktúra ablak, Hardver fül). Az új távvezérlő hozzáadását megelőzően ki kell olvasni a modul adatait. Azért, hogy így tegyen kattintson az Olvas gombra. Ez frissíti a INT-RX Távvezérlők ablakban mutatott információt. A modul(ok) neve(i), amelyekkel a vezérlőpanellel kommunikálhat (az ablak tetején kerülnek kijelezésre – lásd 2. ábra), zöld színnel lesznek kiemelve.

Megjegyzés:

Miután az Olvas gombra kattintott, a program a legalacsonyabb címmel rendelkező INT-RX bővítőmodul adatait fogja kiolvasni. Egy új bővítőmodul vezérlőpanelhez történő csatlakoztatásakor ezt figyelembe kell venni.

Amikor az Írás gombra kattint mielőtt bármit megváltoztatott volna a legalacsonyabb címmel rendelkező INT-RX bővítőmodulból kiolvasott adatokban, akkor az az összes modulba átírásra kerül. Ez a funkció hasznos új INT-RX bővítőmodul(ok) rendszerhez csatlakoztatása esetén, amikor ilyen modul már létezik abban. Ez lehetővé teszi a távvezérlőkkel kapcsolatos adatok szinkronizálását (hasonlóan, mint Rx Távvezérlők másolása funkció, amelyik az LCD kezelő szervizmenüjében érhető el).

Amikor több INT-RX modul működik a vezérlőpanellel, a kommunikáció elvesztése bármelyikükkel, a távvezérlő adatok bármelyik modulba történő beírását lehetetlenné fogja tenni.

#### Sorozatszám kézi bevitele

- Kattintson az egérrel az S/N mezőbe annak a felhasználónak a neve mellett, akinek ki akarja jelölni a távvezérlőt.

- Vigye be a távvezérlő sorozatszámát és erősítse meg azt az ENTER megnyomásával. Annak a mezőnek a háttérszíne, amelyikben a sorozatszám látható rózsaszínűre fog változni.

- Kattintson az Írás gombra. Az adatok átírásra kerülnek a modul(ok)ba. Annak a mezőnek a háttérszíne, amelyikben a sorozatszám látható fehér színűre fog változni.

2. Ábra. A DloadX program INT-RX Távvezérlők ablaka (INTEGRA vezérlőpanellel).

#### Sorozatszám beolvasása átvitel útján

- Kattintson az egérrel az S/N mezőbe annak a felhasználónak a neve mellett akinek ki akarja jelölni a távvezérlőt.

- Kattintson az Új gombra. Az Új ablak fog megnyílni.

- Az ablakban kijelzett utasításoknak megfelelően, nyomja meg a távvezérlő gombját és miután a sorozatszám megjelenik az ablakban nyomja meg az OK-ot. Az Új ablak be fog záródni. Az S/N oszlopban a távvezérlő sorozatszáma kerül kijelzésre a felhasználó neve mellett. Annak a mezőnek a háttérszíne, amelyikben a sorozatszám látható rózsaszínűre fog változni.

- Kattintson az Írás gombra. Az adatok átírásra kerülnek a modul(ok)ba. Annak a mezőnek a háttérszíne, amelyikben a sorozatszám látható fehér színűre fog változni.

### Távvezérlő eltávolítása LCD kezelő használatával

- Indítsa el az Rx Távvezérlők Eltávolítása funkciót ([szervizkód]  ( Mesterek ( Új Mester/Mester Szerkesztés ( Rx Távvezérlők Eltávolítása vagy a [kód]  Felhasználók ( Új Felhasználó/Felhasználó Szerkesztés ( Rx Távvezérlők Eltávolítása)

- A távvezérlő számának megjelenése után nyomja meg a  gombot.

A távvezérlő csak a mester/felhasználó szerkesztés funkció befejezése után kerül eltávolításra, pl. a funkcióból a  gomb megnyomásával történő kilépés és a változások  gombbal történő elmentése után.

### Távvezérlők eltávolítása DloadX program használatával

- Nyissa meg az INT-RX Távvezérlő ablakot (lásd 2. ábra).

- Kattintson az Olvasás gombra. A program kiolvassa az adatokat a modulból és meg fogja jeleníteni azokat.

- Kattintson az egérrel a mező S/N oszlopába, a felhasználó neve mellet, akinek a távvezérlőjét el akarja távolítani.

- Kattintson az Eltávolításra.

- A megjelenő ablakban kattintson az Igen gombra a távvezérlő eltávolításának megerősítésére. Ez törölni fogja a távvezérlő sorozatszámát. Annak a mezőnek a háttérszíne, amelyikben a sorozatszám látható rózsaszínűre fog változni.

- Kattintson az Írás gombra az adatok modul(ok)ba írásához. Annak a mezőnek a háttérszíne, amelyikben a sorozatszám látható fehér színűre fog változni.

## Vezérlőzónák

INTEGRA vezérlőpanelek esetében a működtetés a rendszer zónáinak állapot vezérlésével kerül végrehajtásra. A távvezérlő használatával a biztonsági rendszer maximum 6 zónáját vezérelheti. Ezek a zónáknak nem szükséges fizikailag létezniük és beprogramozott funkciójuknak eltérőnek kell lennie a Nem Használt vagy Kimenet Követő típusoktól. Bármilyen más funkciót programozhat ezen zónák számára. A távvezérlő gombjának megnyomása (vagy az 1 és 2, valamint 1 és 3 gombok egyidejűleg) zónasértést mindaddig, amíg a gomb le van nyomva) és a vezérlőpanel megfelelő reakcióját fogja okozni.

Egy gomb/gombok kombinációja a rendszer egy zónáját működtetheti. A zónák kijelölése egyedileg történik a gomb/gombok kombinációjához minden egyes felhasználó számára. Ez végrehajtható az LCD kezelő vagy a DloadX programmal.

A távvezérlő bármelyik gomb/gombok kombinációjának megnyomása létre fog hozni egy eseményt a távvezérlő működtetéséről. 1.06 vagy újabb firmware verziójú Integra vezérlőpanellel történő együttműködés esetén az ilyen események létrehozása engedélyezhető vagy letiltható, az lecsökkenti a rendszerben keletkező események számát.

Megjegyzés:	A felhasználók számára meghatározott összefüggések távvezérlő gombjai és a riasztórendszer zónái között nem kerülnek törlésre a távvezérlő eltávolítása után (az egyetlen kivétel az Rx távvezérlők eltávolítása funkció, amelyik az LCD kezelő szervizmenüjében érhető el). Egy új távvezérlő hozzáadása után annak nyomógombjai pontosan ugyan azokat a zónákat fogják vezérelni, mint amelyeket az eltávolított távvezérlő gombjai működtettek.

### Zóna kijelölése a nyomógombhoz LCD kezelő használatával

LCD kezelőben a zónák kijelölhetőek a gombhoz/gombkombinációhoz az adminisztrátor hozzáadása/szerkesztése ([szervizkód]  (Mesterek (Új Mester/Mester Szerkesztés (Gomb 1 / Gomb 2 / Gomb 3 / Gomb 4 / Gomb 1 és 2 / Gomb 1 és 3) vagy felhasználó hozzáadás/szerkesztés ([kód]  (Felhasználók (Új Felhasználó/Felhasználó Szerkesztés ( Gomb  1 / Gomb  2 / Gomb  3 / Gomb  4 / Gomb  1 és 2 / Gomb  1 és 3) funkció segítségével.

- Indítsa el a kiválasztott funkciót.

- Használja az ( és ( gombokat, a zóna listából történő kiválasztásához vagy vigye be a zónaszámot a kezelőn.

- Nyomja meg a  gombot.

A zóna csak a mester/felhasználó hozzáadás/szerkesztés funkció befejezése után kerül kijelölésre a nyomógombhoz, pl. a funkcióból a  gomb megnyomásával történő kilépés és a változások  gombbal történő elmentése után.

### Zóna kijelölése a nyomógombhoz DloadX használatával

A DloadX programban, a gomb/gombkombináció zónához történő kijelölése az INT-RX Távvezérlők ablak használatával tudja végrehajtani (lásd 2. ábra).

- Kattintson az Olvas gombra. A program ki fogja olvasni a modul adatait.

Kattintson az egérrel azon kiválasztott felhasználó megfelelő gomb/gombkombináció oszlopába, akinek a zónát ki akarja jelölni.

- A billentyűzet használatával vigye be a nyomógomb által vezérelni kívánt zóna számát és erősítse meg azt az ENTER billentyűvel. Annak a mezőnek a háttérszíne, amelyikben a zónaszám látható rózsaszínűre fog változni.

- Kattintson az Írás gombra az adatok modul(ok)ba írásához. Annak a mezőnek a háttérszíne, amelyikben a zónaszám látható fehér színűre fog változni.

### Eseménylétrehozás szabályainak beállítása LCD kezelő használatával [INTEGRA 1.06 vagy újabb]

Események létrehozás engedélyezés/tiltása meghatározott távvezérlő nyomógombok számára az RX Események funkció használatával lehetséges, amelyik elérhető az adminisztrátor hozzáadás/szerkesztés ([szervizkód]  (Mester (Új Mester/Mester Szerkesztés (RX Események) vagy a felhasználó hozzáadás/szerkesztés ([kód]  (Felhasználók (Új Felhasználó/Felhasználó Szerkesztés (RX Események) módon. Az eseménylétrehozás tulajdonság engedélyezéséhez/letiltásához nyomja meg bármelyik számbillentyűt. Az adott nyomógomb történő eseménylétrehozás engedélyezve van, amennyiben az  jel látható a kijelző felső sorában.

Az eseménylétrehozás új szabályai csak az adminisztrátor vagy felhasználó hozzáadás/szerkesztés funkció befejezése után kerülnek végrehajtásra, pl. a funkcióból a  gomb megnyomásával történő kilépés és a változások  gombbal történő elmentése után.

### Eseménylétrehozás szabályainak beállítása DloadX program használatával [INTEGRA 1.06 vagy újabb]

Események létrehozás engedélyezés/tiltása meghatározott távvezérlő nyomógombok számára az INT-RX Távvezérlők ablak használatával hajtható végre, miután a távvezérlők adatai kiolvasására kerültek (lásd Távvezérlő Hozzáadása a DloadX programmal).

- Kattintson az egérrel azon kiválasztott felhasználó megfelelő gomb/gombkombináció oszlopába, amelyiknek az eseménylétrehozást engedélyezni/tiltani akarja.

- Használja a SZÓKÖZ billentyűt az eseménylétrehozás tulajdonság engedélyezéséhez/letiltásához. Az eseménylétrehozás az adott gomb számára tiltott, amennyiben a ( szimbólum látható a nyomógomb által vezérelt zóna száma mellett. A szimbólum hiánya azt jelenti, hogy az eseménylétrehozás tulajdonság engedélyezve van). A beállítások bármilyen módosítása a zóna száma mezőrész háttérszínének rózsaszínűre váltását fog okozni.

- Kattintson az Írás gombra az adatok modul(ok)ba írásához. A zóna száma mezőrész háttérszíne fehér színűre fog változni.

# Bővítőmodul használata VERSA vezérlőpanellel

A távvezérlővel kapcsolatos adatokat a bővítőmodul tárolja. Egy olyan bővítőmodul csatlakozatása a rendszerhez, amelyik távvezérlővel kapcsolatos adatokat tartalmaz, a távvezérlők automatikus kijelölését fogja eredményezni a vezérlőpanel felhasználói számára. Ez csak azon felhasználók esetében kerül alkalmazásra, akik már léteznek a rendszerben.

A funkciók, amelyek elindíthatóak a távvezérlő gombok megnyomásával (1-es és 2-es valamint 1-es és 3-as gombok kombinációja) tartalmazza:

A vezérlőpanel kiválasztott zónájának megsértése (a zóna nem szükséges hogy fizikailag létező legyen és beprogramozott típusának a Nem Használt-tól eltérőnek kell lennie);

Élesítés/Hatástalanítás és riasztástörlés a kiválasztott partícióban;

Pánik/Tűz/Orvosi segítségkérés riasztás indítás;

A vezérlőpanel kiválasztott kimeneteinek vezérlése (15. Vezérelt típusú engedélyezése/tiltása vagy átkapcsolása.

A funkciók egyedileg jelölhetőek ki minden egyes felhasználó gombjához/gombkombinációhoz. Továbbá lehetséges a telepítő által előre meghatározott felhasználói minták használata.

A gomb/gombkombinációk felhasználó általi működtetése létrehozhat egy a vezérlőpanel memóriájába eltárolásra kerülő eseményt, függetlenül a távvezérlő indított, a funkcióhoz kapcsolt eseménytől (Távvezérlő Esemény Eltárolás általános opció).

## Távvezérlők hozzáadása/eltávolítása a funkciók kijelölése a gombokhoz

Távvezérlők hozzáadását/eltávolítását végrehajthatja a szerviz, valamint az olyan felhasználó által, amelyik Felhasználó Szerkesztés joggal rendelkezik.

Egy távvezérlő hozzáadásához vigye be annak sorozatszámát kézzel vagy olvastassa be azt egy átvitel során a nyomógomb megnyomásával.

Megjegyzés:	Nem jelölheti ki ugyan azt a távvezérlőt két felhasználó számára.

Minden egyes felhasználók távvezérlője egyedileg vagy akár az összes felhasználó távvezérlője egyidejűleg eltávolítható (a funkció csak kezelőben érhető el). A felhasználó eltávolítása a távvezérlő eltávolításával is felér.

### Távvezérlő hozzáadása és funkció kijelölése kezelő használatával

Egy távvezérlő hozzáadása és funkció kijelölése annak nyomógombjához a felhasználó hozzáadás/szerkesztés funkcióval lehetséges ([kód] (2. Felhasználók (1. Új Felhasználó / 2. Felhasználó Szerkesztés). Mindkét eljárás a VERSA riasztó vezérlőpanel felhasználói kézikönyvében van leírva.

### Távvezérlő hozzáadása és funkció kijelölése DloadX program használatával

Egy távvezérlő hozzáadása és funkció kijelölése annak nyomógombjaihoz a „Hardver” fül „Versa – Struktúra” ablakában lehetséges az INT-RX bővítőmodul listából történő kiválasztása után. Egy új távvezérlő hozzáadásának megkezdése előtt a bővítő adatainak kiolvasása szükséges. Ehhez kattintson az egérrel az Olvasás gombra. A távvezérlőket ugyan azon módon lehet hozzáadni, mint az INTEGRA vezérlőpanellel történő használat esetén.

A távvezérlő hozzáadása után a funkciók automatikusan kijelölésre kerülnek a nyomógombokhoz a felhasználó előre meghatározott jogosultsági szintjének megfelelően. Az alapértelmezetten kijelölt funkciók lecserélhetőek másokkal.

- Kattintson a kiválasztott felhasználóra a megfelelő nyomógomb oszlopában (gombkombinációk oszlopában), amelyikhez a funkciót ki akarja jelölni.

- Kattintson az egér jobb gombjával. Egy legördülő menü fog megjelenni, ahol kiválaszthatja a megfelelő funkciót. A funkció száma szintén bevihető a billentyűzet használatával is (az elérhető funkciók számai megtalálhatóak a VERSA vezérlőpanel programozói és felhasználói kézikönyvében) és erősítse meg az ENTER bilentyűvel. A zóna szám mezőjének háttérszíne rózsaszínűre fog változni.

- Kattintson az Írás gombra. Az adatok elküldésre kerülnek a bővítőmodulnak. A zóna szám mezőjének háttérszíne fehér színűre fog változni.

### Távvezérlő eltávolítása kezelő használatával

Távvezérlő eltávolítása a felhasználó szerkesztés funkcióval lehetséges ([kód]  (2. Felhasználók (2. Felhasználó Szerkesztés), amelyiknek a leírása megtalálható a VERSA vezérlőpanel felhasználói leírásábam.

Megjegyzés:	Egy felhasználó eltávolítása a kezelő használatával nem jelenti a távvezérlő nyomógombjai és az azok által végrehajtott funkciók közötti automatikus törlését.

A szervizmenüben elérhető Távvezérlők Eltávolítása (Szervizmenü (2. Hardver (1. Kezelők és Bővítők) lehetővé teszi a vezérlőpanelhez csatlakoztatott INT-RX bővítőmodul összes távvezérlőadatának törlését. Ez szintén alkalmazható az egyedi felhasználók távvezérlőinek nyomógombjaihoz kijelölt funkciókról való tájékozódásra.

### Távvezérlő eltávolítása DloadX program használatával

Egy távvezérlő eltávolítása a „Hardver” fül „Versa – Struktúra” ablakában lehetséges az INT-RX bővítőmodul eszközlistából történt kiválasztása után. A távvezérlőket ugyan azon módon lehet eltávolítani, mint az INTEGRA vezérlőpanellel történő használat esetén.

# Technikai adatok

## INT-RX bővítőmodul

Működési távolság nyílt téren	max. 100 m

(bármilyen az adó és vevő közötti akadály lecsökkentheti az eszköz működési távolságát)

Tápfeszültség	12 V DC 15%

Készenléti áramfelvétel	25 mA

Maximális áramfelvétel	30 mA

Működési frekvenciatartomány 	433.05 – 434.79 MHz

Ház méretei	72 x 118 x 24 mm

Környezeti osztály	II

Működési hőmérséklettartomány 	-10 °C...+55 °C

Tömeg	74 g

## T-4 távvezérlő

Elem típusa	23A 12V

Ház méretei	35 x 70 x 15 mm

Környezeti osztály	II

Működési hőmérséklettartomány	-10 °C...+55 °C

Tömeg	27 g

| MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT |  |
| --- | --- |
| Termék: INT-RX távvezérlő készlet INTEGRA és VERSA vezérlőpanelekhez. | Gyártó: SATEL spółka z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk, POLSKA tel. (+48) 0-58 320-94-00 fax. (+48) 0-58 320-94-01 |
| Termékleírás: 433 MHz távvezérlő T-4 távvezérlők és egy vevő készlete, amelyik kompatibilis a P-2, P-4, T-2, T-4 távvezérlőkkel, INTEGRA és VERSA vezérlőpanellel együttműködésben, behatolásjelző riasztórendszer részeként. |
| A termék összhangban van a következő EU Irányelvekkel: EMC 2004/108/EC R&TTE 1999/5/EC |
| A termék megfelel a következő harmonizált szabványok követelményeinek: EMC: EN 55022:1998;EN 50130-4:1995; ETSI EN 301 489-1 v 1.4.1; ETSI EN 301 489-3 v 1.4.1 ETSI EN 300 220-2 v 2.1.1 EN 60950 |
| Gdańsk, Poland 2009-03-13 | Tesztlaboratórium vezetője: Michał Konarski |
| A legfrissebb EC megfelelőségi nyilatkozat és termék jóváhagyási engedélyek letölthetőek a következő web oldalról: www.satel.pl |

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.pl

druk:

8,1,2,7,6,3,4,5