|  | PROXIMITY-KÁRTYA OLVASÓ INT-IT |  |
| --- | --- | --- |

int-it_hu 05/09

Az INT-IT proximity-kártya olvasó behatolásjelző rendszerben történő felhasználásra készült.  SATEL gyártmányú INTEGRA (1.07 vagy újabb firmware verzió) vagy VERSA riasztó vezérlőpanelekkel használható. Lehetővé teszi a partíciók proximity-kártya, kulcstartó vagy más passzív jeladó használatával történő élesítését / hatástalanítását és a riasztástörlést. A proximity-kártyaolvasó több változatban érhető el (lásd: 1. táblázat).

| Olvasó név | Modulrendszer gyártója | Sorozat név |
| --- | --- | --- |
| INT-IT-LI | Bticino | LIVING |
| INT-IT-LH |  | LIGHT |
| INT-IT-MA |  | MAGIC |
| INT-IT-SY | Gewiss | SYSTEM |
| INT-IT-PB |  | PLAYBUS |

1. Táblázat Elérhető olvasóváltozatok és azon rendszerek, amelyekbe beépíthetőek.

# Olvasó leírása

1. Ábra IN-IT-LI/INT-IT-LH olvasó.

1. ábra magyarázata

1	-	piros LED.

2	-	zöld LED.

3	-	sárga LED.

4	-	csatlakozók:

+EX	-	tápfeszültség bemenet

DT	-	adat

CK	-	órajel

COM	-	közös föld

5	-	A DIP-kapcsolók a modul címének beállítására szolgálnak. A vezérlőpanel kezelői buszára csatlakoztatott modulok címeinek egymástól eltérőeknek kell lenniük. Az 1 -5 DIP-kapcsolók szolgálnak a modul címének beállítására (a 6. nem használt). A modul címének meghatározásához össze kell adni az egyes DIP-kapcsolók értékét a 2. táblázatnak megfelelően.

| DIP-kapcsoló száma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Számérték (a kapcsoló bekapcsolt állapotában) | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |

2. Táblázat

Megjegyzés:	A modul beállított címének meg kell felelnie a vele összekapcsolt vezérlőpanel követelményeivel:

- INTEGRA vezérlőpanelek: az összes 0 és 31 közötti cím engedélyezett;

- VERSA vezérlőpanelek: a 16 (10h) és 21 (15h) közötti címtartomány engedélyezett.

# Felszerelés és üzembehelyezés

Az összes csatlakoztatást a riasztórendszer feszültségmentesített állapotában szabad elvégezni.

Két proximity-kártya olvasó között távolság nagyobb kell legyen, mint 50 cm. Csatlakoztass az INT-IT olvasót a vezérlőpanel bővítői buszára az adott vezérlőpanel telepítői kézikönyvében leírt szabályok szerint. A felszerelési munkák befejezése után indítsa el a riasztórendszert és futtassa le a vezérlőpanel azonosítási funkcióját. Az olvasó az azonosítási folyamat befejezése után fog megfelelően működni.

# Használat

A proximity-kártya használatával:

Élesíthető a rendszer általános módon;

Élesíthető a rendszer A vagy B módban (a telepítő határozza meg, hogy a rendszer miként viselkedjen az A vagy B élesítési mód esetében – lásd: Programozás fejezet).

Hatástalanítható a rendszer;

Törölhető a rendszer riasztása.

A telepítő határozhatja meg az olvasó által vezérelt partíciókat. A felhasználó csak azokat működtetheti, melyek vezérlésére jogosultsággal rendelkezik.

Megjegyzés:	Az INTEGRA vezérlőpanel nem teszi lehetővé a partíció élesítési módjának megváltoztatását. Először szükséges annak hatástalanítása, majd csak azután élesíthető a másik módban.

## Rendszer élesítése általános módón

  - Mutassa be a kártyát az olvasónak és tartsa ott a piros LED bekapcsolásáig.

  - Vegye el a kártyát az olvasótól.

## Rendszer élesítése A módban

- Mutassa be a kártyát az olvasónak és tartsa ott a zöld LED bekapcsolásáig.

- Vegye el a kártyát az olvasótól.

## Rendszer élesítése B módban

- Mutassa be a kártyát az olvasónak és tartsa ott a sárga LED bekapcsolásáig.

- Vegye el a kártyát az olvasótól.

## Rendszer hatástalanítása és riasztástörlés

Olvastasss a kártyát az olvasóval és vegye el azt rövid idő (kb. 0,5 mp) után egy.

## Hangjelzések

Amennyiben Kártyajelzés (hardver) opció engedélyezve van az olvasó rövid hangjelzést ad a kártya olvasása után – és a kártya hosszabb idejű olvastatása esetén – az egyes LED-ek bekapcsolása után.

A kártya eltávolítása után az olvasó a következő hangjelzéseket adhatja:

3 rövid – élesítés / hatástalanítás és riasztástörlés megerősítése;

3 hosszú – élesítés / hatástalanítás és riasztástörlés elutasítása (a felhasználó nem rendelkezik a szükséges joggal, vagy a művelet végrehajtása egyéb okok miatt nem lehetséges, pl. nincs hatástalanítható partíció vagy törlendő riasztás).

2 rövid [csak INTEGRA vezérlőpanel esetében] – várakozás a második kártyára (a partíció élesítése / hatástalanítása két kód használatát kívánja meg).

2 hosszú – ismeretlen kártya;

A következő hangjelzések hallhatóak az olvasó által vezérelt partíció eseményeinek jelzéseiként:

Folyamatos hang – riasztás.

Hosszú hangjelzések rövid megszakításokkal – riasztásmemória.

1 mp hosszú hangjelzések – tűzriasztás.

Rövid hangjelzés minden 2. mp-ben – tűzriasztás memória.

2 rövid hangjelzés minden mp-ben – belépési késleltetés visszaszámlálás.

Hosszú hangjelzés minden 3. mp-ben egy rövid hangjelzés sorozattal lezárva (az élesítés előtti utolsó 10 mp-ben), majd a végén egy hosszú – kilépési késleltetés visszaszámlálás.

Ismétlődő, sűrűsödő követési idejű 7 rövid hangjelzés – auto-élesítés késleltetés visszaszámlálás.

## LED-ek jelzései

Jelzések, amikor a proximity-kártya az olvasó előtt van:

Világító piros LED – a kártya eltávolítása után a rendszer teljes módban fog élesedni (a telepítő által meghatározott partíció).

Világító zöld LED – a kártya eltávolítása után a rendszer „A” módban fog élesedni (a telepítő határozza meg melyik partíció és milyen módon kerüljön élesítésre – lásd Programozás fejezet).

Világító sárga LED – a kártya eltávolítása után a rendszer „B” módban fog élesedni (a telepítő határozza meg melyik partíció és milyen módon kerüljön élesítésre – lásd Programozás fejezet).

Jelzések, amikor a kártya nincs az olvasó előtt:

Összes LED sötét – az olvasó által vezérelt partíciók egyike sincs élesített állapotban vagy azokban nincs folyamatban lévő riasztás.

Piros LED világít, a többi LED sötét – az összes partíció, amelyik a világító piros LED esetén eltávolított kártyával élesítésre került teljes élesített állapotban élesítettek.

Piros és zöld LED-ek világítanak– az olvasó által vezérlet partíciók A élesítési módban élesítettek.

Piros és sárga LED-ek világítanak – az olvasó által vezérlet partíciók B élesítési módban élesítettek.

Átmenetileg elhalványuló világító piros LED, a többi LED sötét – az olvasó által vezérelt partíciók egyike élesített.

Minden 2. mp-ben felgyulladó piros LED, a többi LED sötét – riasztás vagy riasztási memória, amikor nincs élesített partíció.

Lassan villogó piros LED – riasztás vagy riasztási memória, amikor az olvasó által vezérelt partíciók egyikének élesített állapota esetén.

Piros és sárga LED-ek felváltva villognak [csak Integra központ esetében] – várakozás a második kód bevitelére.

Összes LED egyenletesen villog – nincs kommunikáció a VERSA vezérlőpanellal.

Piros, sárga és zöld LED-ek egymás után villannak fel – nincs kommunikáció a INTEGRA vezérlőpanellal.

# Programozás

Az olvasó beállítása LCD kezelő vagy a DloadX program segítségével végezhető el.

Név – eszköz egyedi megnevezése (maximum 16 karakter).

Szabotázsjelzés partícióban – a partíció, amelyikben az eszköz szabotálása vagy rendszerből történő eltávolítása szabotázsriasztást fog indítani.

LED R – a partíció reakciójának módja a kártya, világító piros LED mellett történő eltávolítása esetén. A partíció élesíthető teljes élesítési módban vagy annak állapota akár változatlanul maradhat.

LED G / LED Y – a partíció reakciójának módja, világító zöld („A” mód) vagy világító sárga („B” mód) LED mellet történő eltávolítása esetén. A partíció élesíthető a három élesítési mód egyikében, hatástalanítható csak VERSA vagy állapota változatlanul maradhat.

Olvasó opciók:

Riasztásjelzés – az olvasó hangjelzéssel jelzi a riasztást a Kezelő riasztási idő [VERSA] / Általános riasztás idő [INTEGRA] időtartama alatt.

Riasztásjelzés törlésig – az olvasó hangjelzéssel jelzi a riasztásmemóriát.

3 rossz kártya riasztás – ismeretlen kártyakód olvasó általi háromszori olvastatása riasztásjelzést indít.

Belépési késleltetés jelzés – az olvasó hangjelzéssel jelzi a belépési késleltetés visszaszámlálást.

Kilépési késleltetés jelzés – az olvasó hangjelzéssel jelezi a belépési késleltetés visszaszámlálást és VERSA vezérlőpanel esetében az auto-élesítés késleltetését is.

Auto-élesítés késleltetés visszaszámlálás csak INTEGRA – az olvasó hangjelzéssel jelzi az auto-élesítés késleltetésének visszaszámlálását.

Kártyajelzés (hardver) – az olvasó a kártyakód kiolvasását hangjelzéssel vagy a LED felvillanásával jelzi (a kártya kódja annak olvasótól történő eltávolítása után kerül továbbításra a vezérlőpanelnek és csak azután jelzi az olvasó hangjelzéssel a kód kiolvasására történő reakcióját).

Második kódra történő várakozás jelzés csak INTEGRA – az olvasó a LED-ek segítségével jelzi a második kártyára történő várakozást.

# Műszaki adatok

Tápfeszültség	12 V DC ±15%

Maximális áramfogyasztás	80 mA

Méretek:	INT-IT-LI / INT-IT-LH	22 x 47 x 50 mm

INT-IT-MA	22 x 46 x 52 mm

INT-IT-SY	23 x 46 x 50 mm

INT-IT-PB	25 x 48 x 50 mm

Működési hőmérséklettartomány	-10...+55 °C

Működési frekvencia	125 kHz

Támogatott kártyaszabványok	UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102

Tömeg	29 g

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.pl

druk (2 na 1):

4,1,2,3