INT-O

KIMENETI BŐVÍTŐ

int-o_hu 06/14

Az INT-O bővítő a rendszer 8 programozható vezetékes kimenettel történő bővítését teszi lehetővé. A bővítő INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA és CA-64 vezérlőpanelekhez alkalmazható.

# Tulajdonságok

8 programozható vezetékes kimenet:

8 OC típusú kimenet,

8 relé kimenet,

párhuzamosan kapcsolt OC és relé típusú kimenetek,

áramfogyasztásnak csökkentésének lehetősége a kiválasztott relékimenetek letiltása által.

NC típusú szabotázsbemenet.

Dedikált tápegységhez csatlakoztatható (működés "bővítő tápegységgel" módban).

RS-485 busz (buszon keresztüli firmware frissítés).

# Áramköri lap

1. ábra magyarázata:

dedikált tápegység csatlakozója (pl. APS-412). Amennyiben a bővítőhöz tápegység került csatlakoztatásra, akkor a bővítő „bővítő tápegységgel”-ként fog azonosításra kerülni.

kimenetek állapotát jelző LED-ek:

OFF – inaktív kimenet,

ON – aktív kimenet.

relékimenetek engedélyezésére / letiltására szolgáló DIP-kapcsolók 
(lásd: Relékimenetek engedélyezése / letiltása).

csatlakoztatott tápegység állapotát jelző STS LED:

BE – normálisan működő tápegység,

villogás – tápegység hibát jelez.

DIP-kapcsolók (lásd: DIP-kapcsolók).

vezérlőpanellel történő kommunikációt jelző LED:

BE – nincs kommunikáció a vezérlőpanellal,

villogás – vezérlőpanellal történő kommunikáció rendben.

Csatlakozók leírása:

OC1...OC8	-	OC típusú kimenetek.

C1...C8	-	relékimenet közös érintkező.

NO1...NO8	-	relékimenet alaphelyzetben nyitott érintkező.

NC1...NC8	-	relékimenet alaphelyzetben zárt érintkező.

COM	-	közös föld.

TMP	-	szabotázsbemenet (NC) – amennyiben nem csatlakoztat szabotázskapcsolót, zárja rövidre a közös földhöz

CLK	-	órajel (kommunikációs busz).

DAT	-	adat (kommunikációs busz).

+12V	-	+12 V DC tápfeszültség be- / kimenet.

Ne kössön tápegységet a csatlakozókra, ha a dedikált tápegység az áramköri laphoz van csatlakoztatva.

A, B	-	RS-485 busz.

# Címbeállítás

Az 1. ábrán látható 5-ös jelzésű DIP-kapcsoló 1 – 5 tagjai szolgálnak a cím beállítására. Az egyes kapcsolók kikapcsolt állapotához kijelölt érték 0. A kapcsolók bekapcsolt állapotához kijelölt értéket az 1. táblázat tartalmazza. Az 1-5- kapcsolókhoz kijelölt értékek összege jelenti a modul beállított címét. A beállított címnek a vezérlőpanel kommunikációs buszához csatlakoztatott többi modul címétől eltérőnek kell lennie. Amennyiben a modul VERSA vezérlőpanelhoz kerül csatlakoztatásra, akkor a címet a 15 (0Fh) értékre kell beállítani.

| DIP-kapcsoló száma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Számérték | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |

1. Táblázat

2. ábra DIP-kapcsoló tipikus beállításai

# Relékimenetek engedélyezése / letiltása

A bővítő áramfogyasztásának csökkentése céljából az egyes relékimenetek működése az 
1. ábrán látható 3-as jelzésű DIP-kapcsolók segítségével engedélyezhető / letiltható. A kapcsoló száma megegyezik az áramkör kimenetének számával. A relékimenet a megfelelő DIP-kapcsoló bekapcsolt állapotában működik.

Megjegyzés:	A relékimenetek letiltása nincs hatással az OC típusú kimenetek működésére.

# Felszerelés és elindítás

Csatlakoztatások elkészítése előtt kapcsolja le a tápellátást.

A bővítő beltéri alkalmazásra készült.

- Rögzítse a bővítő áramköri lapját a házba.

- Állítsa be a bővítő címét (lásd: Címbeállítás).

- Határozza meg használni kívánt relékimeneteket (lásd: Relékimenetek engedélyezése / letiltása).

- Csatlakoztassa a CLK, DAT és COM sorkapcsokat a vezérlőpanel kommunikációs buszának megfelelő csatlakozási pontjaihoz (lásd vezérlőpanel telepítői kézikönyve). A csatlakoztatás elkészítéséhez árnyékolatlan egyenes kábel használata ajánlott. Csavartérpár típusú kábel használata esetén a CLK (órajel) és DTA (adat) vezetékeket nem szabad egy csavartérpáron keresztül vezetni, de a vezetékeknek egy kábelen belül kell futniuk.

- Ha a ház szabotázskapcsolóját a bővítővel kívánja felügyelni, akkor a szabotázskapcsoló vezetékeit csatlakoztassa a TMP és COM sorkapcsokhoz. Amennyiben nem, akkor kössön egy rövidzárat a TMP és COM sorkapcsok közé.

- A bővítő választott megtáplálási módjától függően csatlakoztassa a dedikált tápegységet az áramköri lap csatlakozójához vagy a tápfeszültség vezetékeit a +12V és COM sorkapcsokhoz (a bővítő megtáplálható közvetlenül a vezérlőpanelról, beépített tápegységgel rendelkező bővítőpanelról vagy egy tápegységről).

A bővítő egyidejűleg nem táplálható meg mindkét forrásból.

- Kapcsolja be a riasztórendszer tápfeszültségét.

- Indítsa el a vezérlőpanel azonosítási funkcióját. A bővítő azonosításának befejezte után a riasztórendszerben kijelölésre kerül a kimenetek megfelelő számozása. A kimenetszámozási szabályok leírása a vezérlőpanel kézikönyvében található. A vezérlőpanel ellenőrzi a modulok rendszerbeli jelenlétét. Amennyiben a modul leválasztásra kerül a kommunikációs buszról, vagy a DIP-kapcsolók állása megváltoztatásra vagy az eszköz azonos DIP-kapcsoló állással rendelkező másikkal kerül lecserélésre szabotázsriasztás fog indulni.

- Állítsa be a kimeneteket és ellenőrizze le azok megfelelő működését (a kimenetek állapotát a LED-ek jelzik).

- Kapcsolja ki a riasztórendszer tápfeszültségét.

- Csatlakoztassa a bővítő kimeneteihez a vezérlőpanel által működtetni kívánt eszközöket.

- Kapcsolja be a riasztórendszer tápfeszültségét.

Megjegyzések:

Ha a dedikált tápegység az áramköri laphoz van csatlakoztatva, akkor az eszköz tápegységgel rendelkező bővítőként kerül felismerésre (INT-OPS vagy CA-64 OPS).

A bővítő 1.12 vagy újabb firmware-rel rendelkező INTEGRA / INTEGRA Plus vezérlőpanelek által INT-O / INT-OPS –ként kerül azonosításra. Más vezérlőpanelek 
CA-64 O / CA-64 OPS –ként azonosítják azt.

# Bővítő firmware frissítése

Az RS-485 busz segítségével csatlakoztassa az átalakítót az ACCO-USB átalakítóhoz, majd csatlakoztassa az átalakítót a számítógéphez (lásd ACCO-USB átalakító kézikönyv). A bővítő firmware frissítésére szolgáló program és a firmware frissítési eljárás részletes leírása megtalálható a www.satel.pl weboldalon.

# Műszaki adatok

Tápfeszültség	12 V DC 15%

Készenléti áramfogyasztás	30 mA

Maximális áramfogyasztás	160 mA

Aktív relé áramfogyasztása	16 mA

OC kimenet terhelhetősége	50 mA / 12 V DC

Relékimenet terhelhetősége (ellenállás terhelés)	2 A / 24 V DC

+12V kimenet terhelhetősége	2.5 A / 12 V DC

Biztonsági fokozat az EN50131-nek megfelelően – tápegység nélkül	Grade 3

Biztonsági fokozat az EN50131-nek megfelelően – APS-412 tápegységgel	Grade 2

Környezeti osztály az EN50130-5 –nek megfelelően	II

Működési hőmérséklettartomány	-10 °C...+55 °C

Maximális páratartalom	933%

Méretek	140 x 68 mm

Tömeg	90 g

A megfelelőségi nyilatkozat letölthet a www.satel.eu/ce weboldalról.

SATEL sp. z o.o. • ul. Schuberta 79 • 80-172 Gdańsk • LENGYELORSZÁG tel. + 48 58 320 94 00 info@satel.pl www.satel.eu

druk (4 na 1):

4,1,4,1,2,3,2,3