INT-RX-S

433 MHz TÁVVEZÉRLŐVEVŐ BŐVÍTŐMODUL

int-rx-s_hu 09/12

Az INT-RX-S vezérlő 1.05 vagy újabb firmware verziójú INTEGRA, INTEGRA Plus és VERSA vezérlőpanelekkel működik. Lehetővé teszi a riasztórendszer 433 MHz-es távvezérlők segítségével történő működtetését.

# Tulajdonságok

Szuperheterodin rádióvevő.

Maximum 248 db SATEL gyártmányú 433 MHz távvezérlő használatának támogatása (a támogatott távvezérlők száma a vezérlőpaneltól függ):

Távvezérlők átvitele KeeLoq ugrókóddal védett.

Maximum 6 funkció használatának lehetősége a távvezérlővel.

Maximum 30 db SATEL gyártmányú 433 MHz vezetéknélküli érzékelő használatának támogatása.

Bővítőmodul firmware frissítésének lehetősége.

Kettős szabotázsvédelem – fedél és a ház falról történő eltávolításával szemben.

# Áramköri lap

csatlakozók:

+12V	-	tápfeszültség bemenet;

COM	-	közös föld;

CLK	-	órajel;

DAT	-	adatjel.

RS-232 port (TTL szabvány) abővítőmodul firmware frissítéséhez. A bővítőmodul a SATEL gyártmányú DB9FC/RJ-KPL kábelszettben található kábel segítségével csatlakoztatható.

szabotázskapcsoló.

vezérlőpanellel történő kommunikációt jelző:

- villogás – adatcsere a vezérlőpanellel;

- folyamatos világítás – nincs kommunikáció a vezérlőpanellel.

A modul egyedi címének beállítására szolgáló DIP-kapcsolók.

magas érzékenységű, zavaró jelekkel szemben védett szuperheterodin vevő.

antenna.

# Felszerelés

Bármilyen elektromos csatlakoztatás végrehajtása előtt kapcsolja ki a tápfeszültséget.

A vezérlőt beltéren, normál páratartalommal rendelkező helyre kell felszerelni. A felszerelési hely kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy a vastag falalak, fém elemek, stb. lecsökkenthetik a rádiójelek működési távolságát. Ajánlott a vezérlőt a padlószint felett magasan felszerelni. Ez lehetővé teszi nagyobb rádiós kommunikációs távolság elérést és a létesítményben mozgó emberek általi véletlen leárnyékolás elkerülését. Nem ajánlott a vezérlő elektromos szerkezetek közelében történő elhelyezése, mivel az az eszköz rendellenes működését okozhatja.

- Nyissa ki a vezérlő házát (2. ábra).

- Készítse el a kommunikációs busz és a tápfeszültség kábelek átvezetésére szolgáló nyílásokat a ház hátoldalán.

- Vezesse keresztül a kábeleket az elkészített nyíláson. Egyenes árnyékolatlan kábel használata javasolt. Csavartérpáros kábel alkalmazása esetén CLK (órajel) és DTA (adatjel) jelek egy érpáron keresztül történő vezetése tilos.

- Tiplik és csavarok segítségével rögzítse a ház hátoldalát a felszerelési felületre.

- Csatlakoztassa a CLK, DAT és COM csatlakozási pontjait vezetékek segítségével a vezérlőpanel kommunikációs buszához.

- Csatlakoztassa a +12 V and COM csatlakozási pontokat. Amennyiben a vezérlőpanel 300 m-nél kisebb távolságban van, akkor a vezérlő közvetlenül a vezérlőpanelról is megtáplálható. Ha a távolság nagyobb, akkor a vezérlő tápfeszültségét egy másik, kisebb távolságban elhelyezett tápegységről kell biztosítani (kiegészítő tápegység vagy tápegységgel rendelkező bővítő).

- A DIP-kapcsolók használatával állítsa be a bővítőmodul címét. Az1-5 kapcsolók szolgálnak a címbeállításra. A modul címének eltérőnek kell lennie bármilyen más a kommunikációs buszra csatlakoztatott egyéb modul címétől. A cím az 1-5 kapcsolók bekapcsolt állásához tartozó számértékek összege (lásd 1. táblázat). Amennyiben a modult VERSA vezérlőpanellel használják, akkor a 7. Címet kell beállítani (1-3 DIP-kapcsolók bekapcsolt állása, a többi ki van kapcsolva).

| DIP-kapcsoló száma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Számérték | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |

1. táblázat Kapcsolók BE állásának megfelelő számértékek (az egyes kapcsolók KI állapotához kijelölt érték 0).

Megjegyzés:	Amennyiben az INT-RX-S bővítőmodul olyan INTEGRA vagy INTEGRA Plus vezérlőpanelhoz kerül csatlakoztatásra, amelyikhez már van INT-RX vagy INT-RX-S csatlakoztatva, akkor ajánlott az új bővítőmodul címét a vezérlőpanelhoz csatlakoztatott bővítőmodulok címénél magasabb értékre állítani.

- Zárja be a vezérlő házát.

- Kapcsolja be a riasztórendszer tápfeszültségét.

- Indítsa el a vezérlőpanel azonosítási funkcióját. A vezérlőpanel két egységként fog azonosításra kerülni: INT-RX (7. cím) és VERSA-MCU (8. cím)

Megjegyzés:	A távvezérlőkkel kapcsolatos adatokat a bővítőmodul tárolja. Egy távvezérlők adatait tartalmazó bővítőmodul vezérlőpanelhoz történő csatlakoztatása után a távvezérlők automatikusan kijelölésre fognak kerülni a létező felhasználókhoz.

# Működés INTEGRA / INTEGRA Plus vezérlőpanelekkel

A felhasználó egy 433 MHz-s távvezérlővel rendelkezhet. Amennyiben több mint egy INT-RX vagy INT-RX-S bővítő modul van csatlakoztatva az INTEGRA / INTEGRA Plus vezérlőpanelhez, akkor a távvezérlő használatát mindegyik támogatni fogja. A távvezérlő adatok az összes bővítőmodulba automatikusan mentésre kerülnek.

Amennyiben az INT-RX-S bővítő modul olyan vezérlőpanelhoz kerül csatlakoztatásra, amelyikhez már van INT-RX vagy INT-RX-S csatlakoztatva, akkor 433 MHz-s távvezérlők adatait szinkronizálni kell. A kezelő szervizmódjában érhető el az Rx távvezérlők másolása funkció ((Szerkezet (Hardver (Bővítők ( Rx távvezérlők másolása), amelyik lehetővé teszi a távvezérlők adatainak egyik bővítőmodulból másikba történő átmásolását. A DloadX programban, közvetlenül a távvezérlő adatok kiolvasása után (változtatások végrehajtása nélkül) az „INT-RX távvezérlők” ablakának „Írás” gombjára kattintva az adatok elmentésre fognak kerülni az összes bővítő modulba.

A funkciók a rendszerzónák állapotainak vezérlésén keresztül hajthatóak végre. A távvezérlő használatával a riasztórendszer maximum 6 zónája vezérelhető. Ezek a zónák nem kell hogy fizikailag létezőek legyenek és beprogramozott vezetékezi típusuknak a Nincs érzékelő és Követő kimenettípusoktól eltérőnek kell lennie. Ezen zónáknak bármilyen funkció beprogramozható. A távvezérlő gombjának (vagy egyidejűleg két gombjának) megnyomása zónasértést fog előidézni, amelyik a vezérlőpanel megfelelő reakcióját fogja eredményezni.

A távvezérlők kezelő segítségével történő hozzáadásának / eltávolításának információja a vezérlőpanel felhasználó kézikönyvében található meg.

A DloadX programban, a távvezérlő hozzáadása /eltávolítása az „INT-RX távvezérlők” ablakban végezhető el. Az ablak a „Felhasználók” menüből nyitható meg. Bármilyen változtatás végrehajtása előtt kattintson az „Olvasás” gombra és utána hajtsa végre a kívánt változtatásokat, majd ezt követően kattintson az „Írás” gombra (a távvezérlőkkel kapcsolatos adatok olvasása és írása a DloadX program főmenüjének  gombjára kattintva nem hajtható végre).

Megjegyzések:

Egy távvezérlő eltávolítása nem törli annak beállításait (nyomógombok és zónák közötti kapcsolat). Új távvezérlő felhasználóhoz történő hozzáadásakor annak beállítási meg fognak egyezni a töröltével.

Az összes távvezérlő, a beállításaikat is beleértve, a kezelő szervizmódjában elérhető RX távvezérlők eltávolítása funkcióval törölhető ((Szerkezet (Hardver (Bővítők ( RX távvezérlők eltávolítása).

## 433 MHz távvezérlő hozzáadása DloadX program segítségével

### Sorozatszám kézi bevitele

- Kattintson annak a felhasználónak a neve melletti „S/N” oszlopába, amelyiknek ki kívánja jelölni a távvezérlőt.

- Vigye be a távvezérlő sorozatszámát és erősítse meg az ENTER lenyomásával.

### Sorozatszám kiolvasása átvitel útján

- Kattintson annak a felhasználónak a neve melletti „S/N” oszlopába, amelyiknek ki kívánja jelölni a távvezérlőt.

- Kattintson az „Új” gombra az „Új” ablak megnyitásához.

- Az ablakban megjelenő utasítást követve nyomja meg a távvezérlő gombját.

- Amennyiben a távvezérlő sorozatszáma megjelenik, kattintson az „OK” gombra. Az „Új” ablak be fog záródni és az új távvezérlő sorozatszáma az „S/N” oszlopban lesz látható.

### Új funkció kijelölése a távvezérlő gombjához (gomb kombinációihoz)

- Kattintson annak a távvezérlőnek a megfelelő nyomógombjához (nyomógomb kombinációjához) tartozó mezőre, melyhez az új zónát ki kívánja jelölni.

- Vigye be a zóna számát és erősítse meg az ENTER lenyomásával.

## 433 MHz eltávolítása DloadX program segítségével

- Kattintson annak a felhasználónak a neve melletti „S/N” oszlopába, amelyiknek a távvezérlőjét el kívánja távolítani.

- Kattintson a „Törlés” gombra.

- A megjelenő ablakban kattintson az „Igen” gombra a kívánt távvezérlő eltávolításának megerősítéséhez. A távvezérlő sorozatszáma az „S/N” oszlopból törlésre fog kerül.

# Működés VERSA vezérlőpanelekkel

A távvezérlők használatával elérhető funkciókról szóló információt a VERSA vezérlőpanel kézikönyvében találhatóak. Egy távvezérlő hozzáadása után a felhasználói sablon által meghatározott funkciók automatikusa kijelölésre kerülnek a távvezérlő nyomógombjaihoz. A kijelölt funkciók lecserélhetőek másokra.

A VERSA vezérlőpanel felhasználói kézikönyvében megtalálható a felhasználó kezelő segítségével történő hozzáadásának és szerkesztésének folyamata, amelynek folyamán távvezérlő hozzáadása vagy eltávolítása lehetséges és meghatározhatóak a távvezérlővel elérhető funkciók.

Új távvezérlő hozzáadása a „Versa – Szerkezet” ablak „Hardver” fülén az eszközlistában az INT-RX-re kattintás után lehetséges. Bármilyen változtatás végrehajtása előtt kattintson az „Olvasás” gombra, majd a változtatások elvégzése után pedig az „Írás” gombra (a távvezérlővel kapcsolatos adatok nem kerülnek kiolvasására a DloadX program főmenüjének  gombjára, illetve elmentésre a  gombjára kattintás során).

Megjegyzések:

Egy távvezérlő kezelő segítségével elvégzett eltávolítása nem törli annak beállításait (nyomógombokhoz kijelölt funkciók). Új távvezérlő felhasználóhoz történő hozzáadásakor annak beállítási meg fognak egyezni a töröltével.

Az összes távvezérlő, beleértve azok beállításait is, a kezelő szervizmódjának RX távvezérlők eltávolítása funkciójával lehetséges ((2. Hardver (1. Kez. & Bőv. (9. RX távvezérlők eltávolítása).

Távvezérlő DloadX programmal történő hozzáadása / eltávolítása az INTEGRA és INTEGRA Plus vezérlőpaneleknél ismertetett módón hajtható végre. A nyomógombhoz (nyomógomb kombinációhoz) a következő módón jelölhető ki:

- Kattintson annak a távvezérlőnek a megfelelő nyomógombjához (nyomógomb kombinációjához) tartozó mezőre, melyhez az új funkciót ki kívánja jelölni.

- Kattintson az egér jobb gombjával az új funkció kiválasztását lehetővé tevő legördülő menü megnyitásához és válassza ki a kívánt funkciót.

# Technikai adatok

Tápfeszültség	12 V DC 15%

Készenléti áramfogyasztás	24 mA

Maximális áramfogyasztás	29 mA

Távvezérlők működési frekvenciasávja	433.05 ÷ 434.79 MHz

Támogatott távvezérlők száma	248

Támogatott távvezérlők	MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4

Környezeti osztály EN50130-5-nek megfelelően	II

Működési hőmérséklettartomány	-10 °C...+55 °C

Maximális páratartalom	933%

Ház méretei	24 x 110 x 27 mm

Tömeg	30 g

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.eu

druk (2 na 1)

4,1,2,3