MGD-300

VEZETÉKNÉLKÜLI ÜVEGTÖRÉSÉRZÉKELŐ

mgd300_hu 05/17

Az MGD-300 érzékelő üveglap, hőkezelt vagy rétegelt üvegek betörésének érzékelését teszi lehetővé.

Az érzékelő alkalmazását az alábbi eszközök támogatják:

PERFECTA 16-WRL és PERFECTA 32-WRL vezérlőpanelek,

MICRA riasztómodul (3.00 vagy újabb firmware változat),

VERSA-MCU vezérlő (1.02 vagy újabb firmware változat),

MTX-300 vezérlő.

Ez a kézikönyv az 1.2 vagy újabb elektronikai verzióval rendelkező érzékelőkre vonatkozik.

# Tulajdonságok

- Állítható érzékenység.

- Fejlett kétutas hangelemzés.

- Jelző LED.

- Telepállapot felügyelet.

- Kettős szabotázsvédelem – fedéleltávolítás és/vagy az érzékelő eltávolítása ellen.

# Leírás

## Riasztások

Az érzékelő az alábbi helyzetekben jelez riasztást:

alacsony frekvenciájú hangot (behatolás) kevesebb mint 4 mp-en belül követő magas frekvenciájú hang (üvegtörés) érzékelése,

szabotázskapcsoló bontása (szabotázsriasztás).

## Tesztmód

A tesztmód aktiválásához a 2. ábrának megfelelően helyezze fel a rövidzárat a TST érintkezőkre. A tesztmódban lévő érzékelő esetén a LED működése engedélyezésre kerül és az érzékelő az üvegtörés hangjának érzékelésekor (magas frekvenciájú hang) riasztást jelez.

## Periodikus átvitel

Az érzékelő 15 percenként az aktív reed-kapcsoló, a kiegészítő bemenet a szabotázskapcsoló és a telep állapotát tartalmazó jelzés küld. Az időszakos átvitel szolgál az érzékelő jelenlétének és működésének ellenőrzésére.

## Áramkör lap

CR123A lítium telep.

Tesztmód engedélyezésére szolgáló TST érintkezők. A tesztmód a rövidzár 2. ábra szerinti felhelyezése esetén kerül engedélyezésre.

Szabotázskapcsoló.

érzékenység beállítására szolgáló potenciométer (4. ábra).

Mikrofon.

A LED az áramköri lap másik oldalán találhatóak.

## LED

A LED a telep behelyezését vagy a szabotázskapcsoló nyitását követő 20 percig működik. A LED jelzi:

időszakos tesztátvitel - 80ms-os felvillanás;

tesztmód – 3 mp-kénti rövid felvillanás,

riasztás – BE 2 mp-re.

## Telepállapot felügyelet

Ha a telep feszültségének értéke 2.6 V alá csökken, akkor az alacsony akkumulátor információja kerül elküldésre minden egyes átvitelkor.

# Felszerelési hely kiválasztása

Az érzékelő beltéri felhasználásra készült.

Az érzékelő felszerelésére legalkalmasabb elhelyezés a védett üvegfelülettel szemközti fal.

A védett üvegfelületnek az érzékelési tartományon belül kell lennie.

Az érzékelési távolság függ a szoba akusztikájától. Vegye figyelembe, hogy az árnyékolók, függönyök, kárpitozott bútorok, akusztikus borítás, stb. elnyelik a hangokat és ezért hátrányosan befolyásolják az érzékelő működési tartományát.

Ne szerelje az érzékelőt a védett üvegfelülettel azonos falra.

# Felszerelés

A gyártó által ajánlottól eltérő telep használatakor vagy a telep helytelen kezelése robbanásveszélyt okozhat.

Legyen különösen óvatos a telep behelyezésekor vagy annak cseréjekor. A gyártó nem felelős a telep helytelen behelyezésének következményiért.

Az elhasznált telepet nem szabad eldobni, attól a létező környezetvédelmi szabályoknak megfelelően kell megszabadulni.

- Nyissa ki az érzékelő házát (7. ábra).

- A potenciométer segítségével állítsa be az érzékenységet.

- A tesztmód engedélyezéséhez állítsa a 2. ábrának megfelelően helyezze fel a TST érintkezőkre a rövidzárat.

- Helyezze be az érzékelőbe a telepet.

- Regisztrálja az érzékelőt a rendszerben (lásd PERFECTA / VERSA / VERSA IP / VERSA Plus vezérlőpanel telepítő kézikönyv, MICRA modul kézikönyv vagy MTX-300 vezérlő kézikönyv).

- Zárja vissza a házat.

- Helyezze az érzékelőt a kívánt felszerelési helyre.

- Zárja, majd nyissa a szabotázskapcsolót. Amennyiben a modul veszi a riasztásjelzést folytassa a felszerelést. Ellenkező esetben válasszon másik felszerelési helyet és ismételje meg a jel átvitelének ellenőrzését.

- Helyezze az INDIGO TESTER a védendő üvegfelelület közelébe és a használatával állítson elő egy üvegtöréshangot. Amennyiben az érzékelő LED-je felvillan, akkor folytathatja a telepítést. Ha nem, akkor állítson az érzékenységen vagy válasszon másik felszerelési helyet és ismételje meg az előbbi ellenőrzést (a rádiókommunikációs tesztet is ismételten végre kell hajtani).

- Nyissa ki az érzékelő házát (7. ábra).

- A 3. ábrának megfelelően a rövidzár TST érintkezőkről történő eltávolításával tiltsa le a tesztmódot.

- A csavarok és a tiplik használatával rögzítse az érzékelő házának hátoldalát a felszerelési felületre (9. ábra).

- Zárja vissza a házat.

# Műszaki adatok

Működési frekvenciasáv	433,05 ÷ 434,79 MHz

Rádiókommunikációs távolság (nyílt területen)

MICRA / VERSA-MCU / MTX-300	max. 200 m

PERFECTA	max. 400 m

Telep	CR123A 3 V

Telep várható élettartama	max. 3 év

Készenléti áramfogyasztás	30 µA

Maximális áramfogyasztás	18 mA

Érzékelési tartomány	max. 6 m

Környezeti osztály a EN50130-5 szerint	II

Működési hőmérséklettartomány	-10°C...+55°C

Maximális páratartalom	933%

Ház méretei	26 x 112 x 29 mm

Tömeg	40 g

A SATEL sp. z o.o. kijelenti, hogy ez az érzékelő megfelel az alapvető követelményeknek és a 1999/5/EC Irányelv más rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • LENGYELORSZÁG

tel. +48 58 320 94 00

www.satel.eu

druk (4 na 1)

4,1,4,1,2,3,2,3