MMD-302

VEZETÉKNÉLKÜLI MÁGNESES KONTAKTUS

REDŐNYÉRZÉKELŐ BEMENETTEL

mmd302_hu 01/13

Az MMD-300 mágneses kontaktus ajtók, ablakok, stb. kinyitását képes érzékelni. Továbbá két kiegészítő bemenettel is rendelkezik; az egyik NC típusú, a másik redőnyérzékelő csatlakoztatására szolgál. Riasztómodul módban működő 2.05 vagy újabb firmware verzióval rendelkező MICRA panellal és VERSA-MCU vezérlővel alkalmazható.

# TULAJDONSÁGOK

Két reed kapcsoló, amelyik lehetővé teszi a mágnes két különböző felszerelési módjának kiválasztását.

Bemenet külső NC típusú vezetékes érzékelő csatlakoztatásához.

Bemenet külső vezetékes redőnyérzékelő csatlakoztatásához.

LED jelzés engedélyezése tesztmódban.

Kettős szabotázsvédelem – fedéleltávolítás és/vagy az érzékelő eltávolítása ellen.

# LEÍRÁS

Az érzékelő beállításától függően riasztás a következő esetekben indítható:

a mágnes kiválasztott reed kapcsolótól történő eltávolításakor;

a redőnyérzékelő bementről érkező meghatározott perióduson belől érkező megfelelő számú pulzus érzékelésekor;

az NC típusú bemenet bontásakor;

a szabotázskapcsoló nyitásakor (szabotázsriasztás).

## Működési módok

normál – minden egyes riasztás rádióátvitelt eredményez.

energiatakarékos – a mágneses kontaktus vagy a kiegészítő bemenet nyitása után elküldött riasztási információt követően az ilyen típusú következő érzékelésről szóló információ leghamarabb 3 perc elteltével kerül elküldésre. A szabotázsriasztás minden esetben elküldésre kerül.

teszt – a mágneses kontaktus hasonlóan viselkedik, mint normál módban, de a riasztásokat a LED jelzi (LED 2 mp-re bekapcsol).

A normál és az energiatakarékos mód közötti váltás az E-SAVE MODE érintkezők (1. ábra) használatával történik. A tesztmód a telep behelyezése vagy a szabotázskapcsoló nyitása után 20 percre elindításra kerül.

## Időszakos átvitel

Az érzékelő 15 percenként az aktív reed kapcsoló, a kiegészítő bemenetek, a szabotázskapcsoló és a telep állapotát tartalmazó jelzés küld. Az időszakos átvitel szolgál az érzékelő jelenlétének és működésének ellenőrzésére. Teszt módban ezt az átvitelt a LED 
80 ms-re történő felvillanása jelzi.

# ELEKTRONIKAI KÁRYTA

felső reed kapcsoló (elektronikai kártya másik oldalára szerelve).

oldalsó reed kapcsoló (elektronikai kártya másik oldalára szerelve).

CR123A telep. Az érzékelő ellenőrzi a telep állapotát. Ha a feszültségének értéke 2.6 V alá csökken, akkor az alacsony akkumulátor információja kerül elküldésre minden egyes átvitelkor.

szabotázskapcsoló.

reed kapcsolók beállítására szolgáló érintkezők. A rövidzár beállításától függően (2. ábra):

O	-	mindkét reed kapcsoló letiltva;

T	-	felső reed kapcsoló engedélyezve;

S	-	oldalsó reed kapcsoló engedélyezve.

redőnyérzékelő bemenet beállítására szolgáló érintkezők:

zárva – 3 impulzus 30 mp-n belül történő érzékelése indít riasztást;

nyitva – 8 impulzus 120 mp-n belül történő érzékelése indít riasztást.

a mágneses kontaktus működési módjának beállítására 
szolgáló érintkezők:

zárva – energiatakarékos mód;

nyitva – normál mód.

kiegészítő bemenetek sorkapcsa:

R	-	redőnyérzékelő bemenet;

COM	-	közös föld;

M	-	NC típusú érzékelő bemenet (ha nincs érzékelő csatlakoztatva a bemenethez, akkor azt a közös földhöz rövidre kell zárni).

# FELESZERELÉS

A gyártó által ajánlott típusú telep használata vagy a telep nem megfelelő kezelése robbanásveszélyes lehet.

Különösen legyen óvatos a felszereléskor és a telep cseréjekor. A gyártó nem vállal felelősséget a telep helytelen beszereléséből adódó következményekért.

A használt telepet tilos eldobni, attól a létező környezetvédelmi szabályoknak megfelelően kell megszabadulni.

Az eszköz beltéri használatra készült. Az érzékelőt a nem mozgó felületre (pl. ablak- vagy ajtókeret) kell felszerelni és a mágnest pedig a mozgó felületre (pl. ajtó vagy ablak). A mágnes ferromágneses felületre és/vagy erős mágneses tér közelébe történő felszerelése nem ajánlott, mivel az az eszköz helytelen működést okozhatja.

- Nyissa ki az érzékelő házát (3. ábra).

- Állítsa be a rövidzárak segítségével az érzékelőt.

- Helyezze be a telepet és regisztrálja az érzékelőt a MICRA riasztómodulban (lásd MICRA riasztómodul kézikönyve) vagy a VERSA-MCU vezérlőben (lásd VERSA vezérlőpanel kézikönyve).

- Válassza ki a kezelő felszerelési helyét. Az adott felszerelési helyen ellenőrizze le az érzékelő jelének a MICRA riasztómodul / VERSA-MCU vezérlő felé történő átvitelét. Az átvitel ellenőrzésére szolgáló jel átviteléhez zárja, majd nyissa mindkét szabotázskapcsolót. Amennyiben a modul veszi a riasztásjelzést folytassa a felszerelést. Ellenkező esetben válasszon másik felszerelési helyet és ismételje meg a jel átvitelének ellenőrzését.

- Készítsen egy nyílást a ház hátoldalán a kábel átvezetéséhez és vezesse át a kiegészítő érzékelő vezetékét azon és csatlakoztassa annak végeit a megfelelő sorkapocsba. A csatlakozóvezeték maximális megengedhető hossza 3 m.

- A csavarok és a tiplik használatával rögzítse az érzékelő házának hátoldalát a felszerelési felületre.

- Rögzítse a mágnest az érzékelőhöz képesti maximális megengedhető távolság figyelembevételével (5. ábra). A jelzett távolság a reed kapcsoló magasságában elhelyezett mágnesre vonatkozik. A reed kapcsolók házban történő elhelyezkedését a 4. ábra mutatja.

- Az érzékelő tesztmódjának elindításához zárja, majd nyissa a szabotázskapcsolót és majd zárja be az érzékelő házát.

- Az érzékelő beállításától függően ellenőrizze le, hogy a LED bekapcsol-e:

mágnes eltávolításakor (ablak / ajtó kinyitásakor);

a redőnyérzékelő által felügyelt redőny felemelésekor / leengedésekor;

az M jelölésű sorkapocshoz csatlakoztatott érzékelő megsértésekor.

# MŰSZAKI ADATOK

Működési frekvenciatartomány	433.05 ÷ 434.79 MHz

Rádiókommunikációs távolság (nyílt területen)	max. 200 m

Telep	CR123A 3 V

Telep élettartama (energiatakarékos módban)	kb. 3 év

NC típusú bemenet érzékenysége	312 ms

Készenléti áramfogyasztás	80 µA

Maximális áramfogyasztás	27 mA

Környezeti osztály a EN50130-5-nek megfelelően	II

Működési hőmérséklettartomány	-10 °C...+55 °C

Maximális páratartalom	933%

Ház méretek	24 x 110 x 27 mm

Tömeg	64 g

A SATEL sp. z o.o. kijelenti, hogy ez az érzékelő megfelel az alapvető követelményeknek és a 1999/5/EC Irányelv más rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

SATEL sp. z o.o. • ul. Schuberta 79 • 80-172 Gdańsk • LENGYELORSZÁG tel. 58 320 94 00 info@satel.pl www.satel.pl

druk (4na1):

4,1,4,1,2,3,2,3