MMD-302

VEZETÉKNÉLKÜLI MÁGNESES KONTAKTUS

REDŐNYÉRZÉKELŐ BEMENETTEL

mmd302_hu 05/17

Az MMD-302 mágneses kontaktus ajtók, ablakok, stb. kinyitását képes érzékelni. Továbbá két, egy NC típusú és egy redőnyérzékelő csatlakoztatására szolgál kiegészítő bemenettel is rendelkezik. A mágneses kontaktus alkalmazását az alábbi eszközök támogatják:

PERFECTA 16-WRL és PERFECTA 32-WRL vezérlőpanelek,

MICRA riasztómodul (2.05 vagy újabb firmware változat),

VERSA-MCU vezérlő,

MTX-300 vezérlő.

Ez a kézikönyv az 1.01 vagy újabb elektronikai verzióval rendelkező érzékelőkre vonatkozik.

# TULAJDONSÁGOK

Két, a különböző felszerelési mód kiválasztását lehetővé tevő reed-kapcsoló.

NC típusú vezetékes érzékelő csatlakoztatására szolgáló külső érzékelő bemenet.

Vezetékes redőnyérzékelő csatlakoztatására szolgáló külső érzékelő bemenet.

LED jelzés engedélyezés tesztmódban.

Telepállapot felügyelet.

Kettős szabotázsvédelem – fedéleltávolítás és/vagy az érzékelő eltávolítása ellen.

# LEÍRÁS

Az érzékelő beállításától függően	 az alábbi helyzetekben jelez riasztást:

mágneses kontaktus mágnes eltávolítás utáni nyitása,

redőnyérzékelő bementről érkező meghatározott perióduson belől érkező megfelelő számú pulzus érzékelése;

NC típusú bemenet nyitása

redőnyérzékelő bemenet nyitása (szabotázsriasztás),

szabotázskapcsoló bontása (szabotázsriasztás).

## Működési módok

normál – minden egyes riasztás rádióátvitelt eredményez.

energiatakarékos – mágneses kontaktus vagy a kiegészítő bemenet nyitása után elküldött rádióátvitelt követően a következő mozgásérzékelésről szóló információ leghamarabb 3 perc elteltével kerül elküldésre. A szabotázsriasztás minden esetben elküldésre kerül.

A normál és az energiatakarékos mód közötti váltás az E-SAVE MODE érintkezők (1. ábra) használatával történik.

## Tesztmód

A tesztmód a telep behelyezése vagy a szabotázskapcsoló nyitása után 20 percre kerül elindításra. Aktív tesztmód esetében a mágneses kontaktus úgy viselkedik, mint normál módban, de a riasztásokat a LED jelzi (LED 2 mp-re bekapcsol).

## Periodikus átvitel

Az érzékelő 15 percenként az aktív reed-kapcsoló, a kiegészítő bemenet, a szabotázskapcsoló és a telep állapotát tartalmazó jelzés küld. Az időszakos átvitel szolgál az érzékelő jelenlétének és működésének ellenőrzésére.

## Áramkör lap

CR123A lítium telep.

Szabotázskapcsoló.

reed-kapcsolók beállítására szolgáló érintkezők. A rövidzár beállításától függően (2. ábra):

O	-	mindkét reed-kapcsoló letiltva;

T	-	felső reed-kapcsoló engedélyezve;

S	-	oldalsó reed-kapcsoló engedélye.

redőnyérzékelő bemenet beállítására szolgáló érintkezők:

zárva – 3 impulzus 30 mp-n belül történő érzékelése indít riasztást;

nyitva – 8 impulzus 120 mp-n belül történő érzékelése indít riasztást.

mágneses kontaktus működési módjának beállítására szolgáló érintkezők:

zárva – energiatakarékos mód;

nyitva – normál mód

kiegészítő bemenetek sorkapcsa:

R	-	redőnyérzékelő bemenet;

COM	-	közös föld;

M	-	NC típusú érzékelő bemenet (ha nincs érzékelő csatlakoztatva a bemenethez, akkor azt a közös földhöz rövidre kell zárni).

A LED és a reed-kapcsolók az áramköri lap másik oldalán találhatóak.

## LED

A LED tesztmódban a következőket jelzi:

periodikus átvitel – rövid felvillanás (80 ms),

riasztás – BE 2 mp-re.

## Telepállapot felügyelet

Ha a telep feszültségének értéke 2.6 V alá csökken, akkor az alacsony akkumulátor információja kerül elküldésre minden egyes átvitelkor.

# FELSZERELÉS

A gyártó által ajánlott típusú teleptől eltérő telep használata vagy a telep nem megfelelő kezelése robbanásveszélyes lehet.

Különösen legyen óvatos a felszereléskor és a telep cseréjekor. A gyártó nem vállal felelősséget a telep helytelen beszereléséből adódó következményekért.

A használt telepet tilos eldobni, attól a létező környezetvédelmi szabályoknak megfelelően kell megszabadulni.

Az eszköz beltéri használatra készült. Az érzékelőt a nem mozgó felületre (pl. ablak- vagy ajtókeret) kell felszerelni és a mágnest a mozgó felületre (pl. ajtó vagy ablak). A mágnes ferromágneses felületre és/vagy erős mágnese tér közelébe történő felszerelése nem ajánlott, mivel az az eszköz helytelen működést okozhatja.

- Nyissa ki az érzékelő házát (3. ábra).

- Állítsa be a rövidzárak segítségével az érzékelőt.

- Helyezze be a mágneses kontaktusba a telepet.

- Regisztrálja az érzékelőt a rendszerben (lásd PERFECTA / VERSA / VERSA IP / VERSA Plus vezérlőpanel telepítő kézikönyv, MICRA modul kézikönyv vagy MTX-300 vezérlő kézikönyv).

- Helyezze a mágneses érzékelőt a kívánt felszerelési helyre.

- Zárja, majd nyissa a szabotázskapcsolót. Amennyiben a modul veszi a riasztásjelzést folytassa a felszerelést. Ellenkező esetben válasszon másik felszerelési helyet és ismételje meg a jel átvitelének ellenőrzését.

- Ha az érzékelő kiegészítő bemenetéhez van érzékelő csatlakoztatva, akkor készítsen egy nyílást a ház hátoldalán a kábel átvezetéséhez és vezesse azt át azon (csatlakozóvezeték maximális megengedhető hossza 3 m), majd csatlakoztassa annak végeit a sorkapocsba.

- A csavarok és a tiplik használatával rögzítse az érzékelő házának hátoldalát a felszerelési felületre (5. ábra).

- Rögzítse a mágnest az érzékelőhöz képesti maximális megengedhető távolság figyelembevételével (6. ábra). A jelölt távolságok a reed-kapcsoló magasságában elhelyezett mágnesre vonatkoznak. A reed-kapcsolók házban található elhelyezése a 
3. ábrán látható.

- Az érzékelő tesztmódjának elindításához zárja, majd nyissa a szabotázskapcsolót.

- Zárja vissza a házat.

- Ellenőrizze le, hogy az érzékelő beállításától függően a LED bekapcsol-e:

- mágnes eltávolításakor (ablak / ajtó kinyitásakor);

- redőnyérzékelő által felügyelt redőny felemelésekor / leengedésekor;

- M jelölésű sorkapocshoz csatlakoztatott érzékelő megsértésekor.

# MŰSZAKI ADATOK

Működési frekvenciatartomány	433,05 ÷ 434,79 MHz

Rádiókommunikációs távolság (nyílt területen)

MICRA / VERSA-MCU / MTX-300	max. 200 m

PERFECTA	max. 400 m

Telep	CR123A 3 V

Telep élettartama (energiatakarékos módban)	max.. 3 év

NC típusú bemenet érzékenysége	312 ms

Készenléti áramfogyasztás	80 µA

Maximális áramfogyasztás	27 mA

Környezeti osztály a EN50130-5-nek megfelelően	II

Működési hőmérséklettartomány	-10 °C...+55 °C

Maximális páratartalom	933%

Érzékelőház méretei	26 x 112 x 29 mm

Felületi szerelésű mágnes házának méretei	26 x 13 x 19 mm

Felületi szerelésű mágnes távtartójának méretei	26 x 13 x 3.5 mm

Süllyesztett szerelésű mágnes házának méretei	28 x 10 x 10 mm

Tömeg	64 g

A SATEL sp. z o.o. kijelenti, hogy ez az érzékelő megfelel az alapvető követelményeknek és a 1999/5/EC Irányelv más rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • LENGYELORSZÁG

tel. +48 58 320 94 00

www.satel.eu

druk (4na1):

4,1,4,1,2,3,2,3