MPD-300

VEZETÉKNÉLKÜLI PASSZÍV
INFRAÉRZÉKELŐ

mpd300_hu 05/17

Az MPD-300 érzékelő a védett területen történő mozgás érzékelésre alkalmas. Az érzékelő alkalmazását az alábbi eszközök támogatják:

PERFECTA 16-WRL és PERFECTA 32-WRL vezérlőpanelek,

MICRA riasztómodul (2.02 vagy újabb firmware változat),

VERSA-MCU vezérlő,

MTX-300 vezérlő.

Ez a kézikönyv az 1.2 vagy újabb elektronikai verzióval rendelkező érzékelőkre vonatkozik

# TULAJDONSÁGOK

Duálelemes pyroszenzor.

Digitális mozgásérzékelési eljárás.

Érzékelő jelútvonal öndiagnosztika.

Kisállatvédelem 15 kg.

Digitális hőmérsékletkompenzálás.

Jelző LED.

Telepállapot felügyelet.

Kettős szabotázsvédelem – fedéleltávolítás és/vagy az érzékelő eltávolítása ellen.

# LEÍRÁS

## Riasztások

Az érzékelő az alábbi helyzetekben jelez riasztást:

mozgásérzékelés,

szabotázskapcsoló bontása (szabotázsriasztás).

## Működési módok

normál – minden egyes riasztás rádióátvitelt eredményez.

energiatakarékos – a mozgásérzékelés által kiváltott riasztásjelzés elküldését követően a következő riasztásjelzési információ 3 perc elteltével kerül továbbításra. A szabotázsriasztás minden esetben elküldésre kerül.

A normál és az energiatakarékos mód közötti váltás az E-SAVE MODE érintkezők (1. ábra) használatával történik.

## Tesztmód

A tesztmód a telep behelyezése vagy a szabotázskapcsoló nyitása után 20 percre kerül elindításra. Aktív tesztmód esetében a LED működése engedélyezésre kerül és az érzékelő ugyan úgy működik, mint normál módban.

## Periodikus átvitel

Az érzékelő 15 percenként a jelzési útvonal, a szabotázskapcsoló és a telep állapotát tartalmazó jelzés küld. Az időszakos átvitel szolgál az érzékelő jelenlétének és működésének ellenőrzésére.

## Áramkör lap

CR123A lítium telep.

érzékelő működésének beállítására szolgáló érintkezők:

E-SAVE MODE	-	működési mód kiválasztása:

Érintkezők rövidrezárva – energiatakarékos mód;

Érintkezők nyitva – normál mód.

PET MODE	-	kisállatvédelmi opció:

Érintkezők rövidrezárva – opció engedélyezve;

Érintkezők nyitva – opció tiltva.

HIGH SENS.	-	érzékenység kiválasztás:

Érintkezők rövidrezárva – magas érzékenység 
(2. ábra)

Érintkezők nyitva – normál érzékenység (3. ábra).

jelző LED.

érzékelő a hátsó szabotázsegységről történő eltávolítását jelző szabotázskapcsoló.

érzékelő a fedelének eltávolítását jelző szabotázskapcsoló.

pyroelektromos érzékelő. Ne érintse meg a pyroelektromos érzékelőt, hogy elkerülje annak beszennyezését.

pyroelektromos érzékelő lencséhez képesti helyzetét jelölő skála (9. ábra).

## LED

A LED tesztmódban az alábbiakat jelzi:

időszakos tesztátvitel - 80ms-os felvillanás,

riasztás – BE 2 mp-re,

jelzési útvonal hiba – 2 villanás 40 mp-ként.

## Érzékelő jelzésútvonal ellenőrzés

Az érzékelési útvonal hibája esetén az információ minden egyes átvitel alkalmával továbbításra kerül. Tesztmódban az érzékelési útvonal hibáját a LED jelzi.

## Telepállapot felügyelet

Ha a telep feszültségének értéke 2.6 V alá csökken, akkor az alacsony akkumulátor információja kerül elküldésre minden egyes átvitelkor.

# FELSZERELÉS

A gyártó által ajánlottól eltérő telep használatakor vagy a telep helytelen kezelése robbanásveszélyt okozhat.

Legyen különösen óvatos a telep behelyezésekor vagy annak cseréjekor. A gyártó nem felelős a telep helytelen behelyezésének következményiért.

Az elhasznált telepet nem szabad eldobni, attól a létező környezetvédelmi szabályoknak megfelelően kell megszabadulni.

- Nyissa ki a házat (4. ábra).

- Állítsa be a rövidzárak segítségével az érzékelőt.

- Helyezze be az érzékelőbe a telepet.

- Regisztrálja az érzékelőt a rendszerben (lásd PERFECTA / VERSA / VERSA IP / VERSA Plus vezérlőpanel telepítő kézikönyv, MICRA modul kézikönyv vagy MTX-300 vezérlő kézikönyv).

- Helyezze az érzékelőt a kívánt felszerelési helyre.

- Zárja, majd nyissa a szabotázskapcsolót. Amennyiben a modul veszi a riasztásjelzést folytassa a felszerelést. Ellenkező esetben válasszon másik felszerelési helyet és ismételje meg a jel átvitelének ellenőrzését.

- Távolítsa el az áramköri lapot (5. ábra).

- Rögzítse a hátsó szabotázsegységet közvetlenül a falra (6. ábra) vagy csavarozza a tartót a falra vagy a mennyezethez (7. Ábra). Amennyiben a kisállatvédelmi opció aktív, akkor az érzékelő nem szerelhető fel a tartóval.

- Rögzítse a hátsó szabotázsegységet a ház hátuljához (8. ábra).

- Rögzítse az elektronikai áramkört a házban. A rögzítőnyílás mellett található skála segítségével, az érzékelő felszerelési magasságától függően, állítsa be az áramköri lap helyzetét. (9. ábra).

- Az érzékelő tesztmódjának elindításához zárja, majd nyissa a szabotázskapcsolót.

- Zárja vissza az érzékelő házát.

- A felügyelt területen történő mozgással ellenőrizze az érzékelő jelző LED-jének bekapcsolását.

# MŰSZAKI ADATOK

Működési frekvenciatartomány	433,05 ÷ 434,79 MHz

Rádiókommunikációs távolság (nyílt területen)

MICRA / VERSA-MCU / MTX-300	max. 200 m

PERFECTA	max. 400 m

Telep	CR123A 3 V

Telep élettartama (energiatakarékos módban)	max.. 3 év

Készenléti áramfogyasztás	90 µA

Maximális áramfogyasztás	20 mA

Érzékelési sebesség	0,3...3 m/s

Környezeti osztály a EN50130-5-nek megfelelően	II

Működési hőmérséklettartomány	-10 °C...+55 °C

Maximális páratartalom	933%

Ajánlott szerelési magasság	2,4 m

Ház méretek	63 x 96 x 49 mm

Tömeg	108 g

A SATEL sp. z o.o. kijelenti, hogy ez az érzékelő megfelel az alapvető követelményeknek és a 1999/5/EC Irányelv más rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

SATEL sp. z o.o.

ul. Budowlanych 66

80-298 Gdańsk

LENGYELORSZÁG

tel. + 48 58 320 94 00

www.satel.eu

druk (4na1):

4,1,4,1,2,3,2,3