MPT-350

RÁDIÓ TÁVVEZÉRLŐ

mpt-350_hu 10/17

Az MPT-350 távvezérlő riasztórendszer vagy automatizációs eszközök távoli vezérlését teszi lehetővé. Használatát az alábbi eszközök támogatják:

PERFECTA vezérlőpanelek,

MICRA riasztómodul (3.03 firmware változat),

INT-RX-S bővítőmodul (1.04 firmware változat),

VERSA-MCU vezérlő (1.04 firmware változat),

MTX-300 vezérlő (1.01 vezérlő).

A távvezérlő regisztrálásának módja és a használatával végrehajtható funkciók leírása az MPT-350 távvezérlők alkalmazását támogató eszközök kézikönyvében található.

# Tulajdonságok

433 MHz, kódolt rádiófrekvenciás rádiós kommunikáció.

6 kiválasztható funkcióval rendelkező 5 nyomógomb.

Gombok lenyomását jelző LED.

# Műszaki adatok

Működési frekvenciasáv	433.05 ÷ 434.79 MHz

Rádiókommunikációs távolság (nyílt területen)	max. 400 m

Telep	CR2032 3V

EN50130-5 szerinti környezeti osztály	II

Működési hőmérséklet-tartomány	-10 °C...+55 °C

Maximális páratartalom	933%

Ház méretei	38 x 78 x 16 mm

Tömeg	30 g

A SATEL sp. z o.o. ezennel kijelenti, hogy ez a távvezérlő összhangban van a 2014/53/EU irányelv alapvető rendelkezéseivel és más fontos intézkedéseivel. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

# Telep cseréje

A gyártó által ajánlottól eltérő telep használatakor vagy a telep helytelen kezelése robbanásveszélyt okozhat.

Legyen különösen óvatos a telep behelyezésekor vagy annak cseréjekor. A gyártó nem felelős a telep helytelen behelyezésének következményiért.

Az elhasznált telepet nem szabad eldobni, attól a létező környezetvédelmi szabályoknak megfelelően kell megszabadulni.

A telep élettartama a távvezérlő használatának módjától függ. Minél többször kerül működtetésre, a telep annál rövidebb idő alatt merül le. A távvezérlő gombjainak minden egyes működtetésekor a telep állapotának információja is továbbításra kerül. Amennyiben a telep lemerült, akkor a gombok működtetésekor a LED csak egyszer villan fel (normál esetben a LED a gomb megnyomásának ideje alatt folyamatosan, de max. 30 mp-ig világít).

A telep cseréjét az alábbi ábrák mutatják.

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • LENGYELORSZÁG

tel. +48 58 320 94 00

www.satel.eu

druk (4na1):

2,1,2,1,2,1,2,1