MPT-300

TÁVVEZÉRLŐ

mpt300_hu 08/17

Az MPT-300 távvezérlő a MICRA biztonságirendszer vagy automatizációs eszközök működését teszi lehetővé. A távvezérlő használatát az alábbi eszközök biztosítják

- MICRA riasztómodul (2.02 vagy újabb firnware),

- INT-RX-S 433 MHz vevő bővítőmodul,

- VERSA-MCU 433 MHz vezetéknélküli vezérlő,

- MTX-300433 MHz vezetéknélküli vezérlő,

- SATEL rádiós vezérlők.

A távvezérlők hozzáadásáról és a használatuk segítségével végrehajtható funkciókról az MPT-300 távvezérlő használatát támogató eszközök kézikönyvében található információ.

# Tulajdonságok

KeeLoq ugrókódos biztonsági átvitel.

5 nyomógomb, 6 funkció.

Gomblenyomás LED-es jelzése.

# Műszaki adatok

Működési frekvenciatartomány	433,05 ÷ 434,79 MHz

Rádiókommunikációs távolság (nyílt területen)	max. 100 m

Telep	2 x CR2016 3V

Környezeti osztály a EN50130-5-nek megfelelően	II

Működési hőmérséklettartomány	-10 °C...+55 °C

Maximális páratartalom	933%

Ház méretek	38 x 78 x 16 mm

Tömeg	30 g

A SATEL sp. z o.o. kijelenti, hogy ez a távvezérlő megfelel az a 2014/53/EU Irányelv alapvető követelményeknek és más rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

# Telep cseréje

A gyártó által ajánlott típusú teleptől eltérő telep használata vagy a telep nem megfelelő kezelése robbanásveszélyes lehet.

Különösen legyen óvatos a felszereléskor és a telep cseréjekor. A gyártó nem vállal felelősséget a telep helytelen beszereléséből adódó következményekért.

A használt telepet tilos eldobni, attól a létező környezetvédelmi szabályoknak megfelelően kell megszabadulni.

A telep élettartama a távvezérlő használatának módjától függ. A távvezérlő gyakoribb használata a telep gyorsabb kimerülését eredményezi. A távvezérlővel elküldött minden egyes átvitel a telep állapotának információját is tartalmazza. A távvezérlő használatát támogató eszközök jelzik az alacsony telepfeszültséget. A telep kicserélésének folyamata az alábbi ábrákon látható.

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • LENGYELORSZÁG

tel. +48 58 320 94 00

www.satel.eu

druk (4na1):

2,1,2,1,2,1,2,1