MSP-300

VEZETÉKNÉLKÜLI KÜLTÉRI SZIRÉNA

msp-300_hu 03/18

Az MSP-300 a riasztási helyzetről hang- és fényjelzéssel biztosít információt. A sziréna kompatibilis.

a PERFECTA 16-WRL és PERFECTA 32-WRL vezérlőpanelekkel,

az MTX-300 vezérlővel.

Ez a kézikönyv az 1.01 (vagy újabb) firmware változattal trendelkező szirénákra vonatkozik.

# Tulajdonságok

Kétirányú, 433 MHz kódolt rádiós kommunikáció.

Piezoelektromos hangszóró.

LED-es fényjelzés.

Távoli beállítás.

Tápfeszültség: 3.6 V líthium-thionyl-klorid telep.

Telepállapot ellenőrzés.

Időjárásálló elektronikai áramkör.

Fedéleltávolítás és felszerelési felületről történő eltávolítással szembeni szabotázsvédelem.

Nagy mechanikai szilárdságú polikarbonát ház.

# Műszaki adatok

Működési frekvenciasáv	433.05 ÷ 434.79 MHz

Rádiókommunikációs távolság (nyílt területen)	max. 400 m

Telep	ER34615 3.6 V / 13 Ah

Telep élettartama	max. 3 év

Készenléti áramfogyasztás	0.6 mA

Maximális áramfogyasztás	500 mA

Hangnyomás szint (1 m távolságban)	max. 105 dB

EN50130-5 szerinti környezeti osztály	IIIA

Működési hőmérséklettartomány	-40(C …+55(C

Maximális páratartalom	933%

Méretek	148 x 254 x 64 mm

Tömeg	820 g

A SATEL sp. z o.o. ezennel kijelenti, hogy ez a sziréna összhangban van a 2014/53/EU irányelv alapvető rendelkezéseivel és más fontos intézkedéseivel. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

# Leírás

- ábra magyarázata:

sziréna fedél.

sziréna hátoldal.

telepfedél.

piezoelektromos hangszóró.

antenna.

Soha ne rövidítse le vagy deformálja az antennát.

szabotázskapcsoló (sziréna fedelének kinyitására reagál).

telep csatlakozó.

elektronikai áramkör.

szirénafedél zárócsavarjai.

## Sziréna hátoldal

- ábra magyarázata:

rögzítő nyílások.

szabotázs rögzítő nyílások.

## Riasztásjelzés indítása

Riasztásjelzés indul:

vezérlőtől / vezérlőpaneltól érkező rádióparancs vétele esetén;

szabotázskapcsoló nyitása esetén.

| 1 |  | Két frekvenciájú (1450 Hz/2100 Hz) 1 mp-es változó hang |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | 1 mp-es emelkedő frekvenciájú (1450 Hz - 2100 Hz) hang |
| 3 |  | 1 mp-es csökkenő frekvenciájú (2100 Hz - 1450 Hz) hang |
| 4 |  | 1 mp-es emelkedő és csökkenő frekvenciájú (1450 Hz – 2100 Hz – 1450 Hz) hang |

1. Ábra Hangjelzések típusai

A hangjelzés időtartama és típusa a vezérlőpanelben / vezérlőben programozható be. Vezérlőpaneltől / vezérlőtől érkező jel segítségével a jelzés korábban is leállítható.

#### Riasztásjelzés indítása rádiós úton történő indítása

A vezérlő / vezérlőpanel által elküldött parancs tartalmazza az indítani kívánt jelzés típusának információját (szükséges-e indítani a fényjelzés, hangjelzés típusa, stb.).

#### Riasztásjelzés indítása szabotázskapcsoló nyitása által

A szabotázskapcsoló kinyitása hang-  és fényjelzést indít.

A szabotázskapcsoló kinyitása a következő esetekben nem indít semmilyen jelzést:

telep csatlakoztatását követően – a szabotázsriasztás jelzés csak a vezérlőtől / vezérlőpanel érkező készenléti módba történő lépés parancsot követően indul feltéve, hogy a szabotázskapcsoló már legalább 30 mp. óta zárt állapotban van (készenléti módba történő lépési parancsot a vezérlő / vezérlőpanel a szervizmód lezárását, az MTX Soft programmal történő kommunikáció befejeztét követően vagy újraindítás után küldi el),

ha a vezérlő / vezérlőpanel szervizmódban van vagy az MTX Soft programmal kommunikáció van folyamatban (a vezérlő szabotázsriasztás blokkolási parancsot küld a szirénáknak).

A szabotázsriasztás blokkolását a balszélső 10 mp-kénti rövid felvillanása LED jelzi.

## Periodikus átvitel

A sziréna 15 percenként a szabotázskapcsoló és a telep aktuális állapotáról szóló információt küld. A periodikus átvitel szolgál a sziréna működésének és jelenlétének ellenőrzésére.

## Tápfeszültség

A sziréna tápfeszültségét egy 3.6 V, nagy kapacitású és áramú líthium-thionyl-klorid telep biztosítja. 
A BAT-ER-3,6 típusú tartalék telep megtalálható a SATEL kínálatában.

A gyártó által ajánlottól eltérő telep használatakor vagy a telep helytelen kezelése robbanásveszélyt okozhat.

Legyen különösen óvatos a telep behelyezésekor vagy annak cseréjekor. A gyártó nem felelős a telep helytelen behelyezésének következményiért.

Az elhasznált telepet nem szabad eldobni, attól a létező környezetvédelmi szabályoknak megfelelően kell megszabadulni.

A telep sajátos jellegére tekintettel a megkívánt teljesítmény eléréshez azt megfelelően módon kell üzembehelyezni. Ennélfogva az új telep csatlakoztatásakor mindig az kövesse az alábbi folyamatot:

- Nyomja le és tartsa lenyomva a szabotázskapcsolót.

- Csatlakoztassa az új telepet.

- Amikor a sziréna balszélső LED-je másodpercenként elkezd villogni, akkor engedje fel a szabotázskapcsolót.

A balszélső LED villogása a telep üzembehelyezési folyamatának első fázisát jelzi. 5 perccel ezt követően, ha ez a fázis befejeződött, a sziréna használatra kész. A telep üzembehelyezésének 2. fázisa 3 órán keresztül tart, a sziréna mindenfajta funkcionalitásának korlátozása nélkül. Ezt a fázist 30 mp-kénti kettős felvillanás jelzi.

# Felszerelés és üzembehelyezés

A szirénát a padló szintjéhez képest, a szabotálás kockázatát minimalizálva nehezen elérhető helyre, magasan a falra kell felszerelni. Gondoskodjon róla, hogy a sziréna felett maradjon némi szabad hely (minimum 2.5 cm). Egyébként a sziréna fedelét nem lehet eltávolítani.

- Távolítsa el a sziréna fedelét rögzítő csavarokat.

- Emelje meg a fedelet cca. 60°-kal és távolítsa el (lásd 3. ábra).

- Csatlakoztassa a telepet és regisztrálja a szirénát az MTX-300-as vezérlőben (lásd MTX-300 kézikönyve) vagy a vezérlőpanelben (lásd PERFECTA vezérlőpanel telepítői kézikönyv).

Megjegyzés:	A telepet csak közvetlenül a sziréna felszerelése előtt csatlakoztassa.

- Helyezze vissza a sziréna fedelét.

- Tegye ideiglenesen a szirénát a kiválasztott felszerelési helyre.

- Győződjön meg róla, hogy a sziréna által átvitt jeleket a vezérlő / vezérlőpanel megkapja és ellenőrizze a jel szintjét (lásd MTX-300 kézikönyv / PERFECTA vezérőlpanel). A tesztátvitel elküldése céljából bontsa a sziréna szabotázskapcsolóját. Amennyiben az átvitel sikertelen vagy a vezérlő által vett jel szintje 40%-nál alacsonyabb, akkor válasszon másik felszerelési helyet és ismételje meg a tesztet.

- Távolítsa el a sziréna fedelét.

- Csatlakoztassa le a telepet.

- A rögzítőfülek széthajtásának segítségével távolítsa el az elektronikai modult.

- Helyezze a sziréna hátoldalát a falra és jelölje át a rögzítőnyílások helyét (lásd 2. ábra). Győződjön meg róla, hogy a szabotázs rögzítőnyílásait sem hagyta ki.

- Fúrja ki a tiplik számára a furatokat.

- Rögzítse a sziréna hátoldalát a tiplik és csavarok segítségével a falra. Ne feledkezzen meg a szabotázs rögzítőfuratairól sem. A szirénával szállított tiplik és csavarok tégla, beton vagy hasonló felszerelési felületekhez történő rögzítésre szolgálnak. Más típusú felületek (pl. polisztirol, fa, styrofoam) használjon megfelelő tipliket és csavarokat a szilárd rögzítéshez.

- Rögzítse az elektronikai modult a sziréna hátoldalában.

- Csatlakoztassa a telepet.

- Helyezze vissza a sziréna fedelét és rögzítse azt a felszerelés kezdetén eltávolított csavarokkal.

- Ellenőrizze a sziréna megfelelő működését.

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • LENGYELORSZÁG tel. + 48 58 320 94 00 www.satel.eu

druk (2na1):

4,1,2,3