NAVY

DIGITÁLIS MOZGÁS- ÉS

ÜVEGTÖRÉSÉRZÉKELŐ

navy_hu 06/15

A NAVY érzékelő a védett területen bekövetkező mozgás és üvegtörés érzékelését teszi lehetővé.

# TULAJDONSÁGOK

PIR mozgás- és üvegtörés-érzékelő egy házban.

Két független riasztáskimenet.

Mindkét érzékelő érzékenysége folyamatosan állítható.

Duálelemes pyroérzékelő.

Digitális mozgásérzékelési eljárás.

Kisállatvédelmi funkció max. 15 kg-ig.

Digitális hőmérsékletkompenzáció.

Fejlett kétutas hangelemzés.

Kétszínű riasztásiállapot-jelző LED.

LED működésének távoli engedélyezése/tiltása.

Riasztásmemória.

PIR érzékelő jelzési útvonal és tápfeszültség felügyelete.

Fedéleltávolítás elleni szabotázsvédelem.

# LEÍRÁS

Riasztás indul amennyiben a:

PIR érzékelő mozgást érzékel;

Üvegtörés-érzékelő egy alacsonyfrekvenciájú hangot (ütés) 4 mp-en belül követő magasfrekvenciájú (üvegtörés) hangot érzékel.

## Felügyeleti tulajdonságok

Amennyiben a tápfeszültség több, mint 2 mp-re 9 V (± 5%) alá csökkenése vagy jelzési útvonal hibája esetén az érzékelő hibát fog jelezni. A hibát a PIR mozgásérzékelő riasztáskimenetének aktiválása és a piros színű LED folyamatos világítása jelzi. A hibajelzés a hiba fennállásának ideje alatt folyamatosan jelzésre kerül.

## LED működésének távoli engedélyezése/tiltása

A LED működése távolról engedélyezhető/letiltható a LED érintkezőkre nyitott (KI) állapotban felhelyezett rövidzár esetén. A LED csatlakozó szolgál a LED működésének távoli engedélyezésére/letiltására. A LED működése a csatlakozónak a közös föld felé történő rövidre zárása esetén engedélyezett, és annak a közös földről történő leválasztása esetén tiltott. A LED csatlakozó a vezérlőpanel, pl. Szervizmód állapot, BI kapcsoló vagy Zónateszt állapot funkcióval rendelkező, OC típusú kimenetére csatlakoztatható.

## Riasztásmemória

Ha a LED működése engedélyezve van, akkor az érzékelő a riasztásmemóriát is jelezheti. A riasztásmemória engedélyezését/tiltását a MEM csatlakozó teszi lehetővé. A riasztásmemória engedélyezett, ha a csatlakozó közös föld felé rövidre van zárva és letiltott, ha az le van választva arról. Egy riasztás bekövetkezte esetén, ha a riasztásmemória működése engedélyezett, akkor a LED elkezd villogni (piros – mozgásérzéklő, zöld – üvegtörés-érzékelő). A riasztásmemória jelzése a riasztásmemória ismételt engedélyezéséig (MEM csatlakozó közös föld felé történő rövidrezárása) folytatódik. A riasztásmemória letiltása nem szünteti meg a a riasztásmemória jelzését. A MEM csatlakozó a vezérlőpanel, pl. Élesített állapot funkcióval rendelkező, OC típusú kimenetére csatlakoztatható.

# ELEKTRONIKAI KÁRTYA

mikrofon.

csatlakozók:

TMP	-	szabotázs kimenet (NC);

NCG	-	üvegtörés-érzékelő riasztáskimenete (NC relé);

NCP	-	PIR mozgásérzékelő riasztáskimenete (NC relé);

MEM	-	riasztásmemória vezérlés;

LED	-	távoli LED vezérlés;

COM	-	közös föld;

12V	-	tápfeszültség bemenet.

kétszínű jelző LED:

- PIR mozgásérzékelő által indított riasztás – LED 2 mp-es piros világítás;

- PIR mozgásérzékelő által indított riasztásmemória – pirosan villogó LED;

- üvegtörés-érzékelő által indított riasztás – 2 mp-ig zölden világító LED;

- üvegtörés-érzékelő által indított riasztásmemória – zölden villogó LED;

- alacsonyfrekvenciájú hang érzékelése – 0,5 mp-ig zölden világító LED;

- üvegtörés-érzékelő tesztmódja – 3 mp-ként röviden zölden felvillanó LED;

- hiba – pirosan világító LED;

- bemelegedés – piros és zöld fénnyel felváltva villogó LED.

duálelemes pyroérzékelő. Ne érintse meg pyroelektromos érzékelőt, mert beszennyezheti azt.

érzékelő működését beállító érintkezők:

PET	-	kisállatvédelmi opció engedélyezése/tiltása. Az opció a rövidzár ON állasban történő felhelyezése esetén engedélyezett (2. Ábra).

TST	-	üvegtörés-érzékelő tesztmódjának engedélyezése/tiltása. Tesztmódban az érzékelő a magasfrekvenciájú hang (üvegtörés hang) érzékelését jelzi. Az tesztmód a rövidzár ON állasban történő felhelyezése esetén engedélyezett
(2. Ábra).

LED	-	jelző LED működésének engedélyezése/tiltása. A LED működése a rövidzár ON állasban történő felhelyezése esetén engedélyezett (2. Ábra) – ilyenkor a LED működésének távoli engedélyezése/tiltása nem használható.

szabotázskapcsoló.

rögzítőcsavar nyílása.

PIR érzékelő érzékenységbeállító potenciométer.

üvegtörés-érzékelő érzékenységbeállító potenciométer.

# FELSZERELÉS

Bármilyen elektromos csatlakoztatás elvégzése előtt kapcsolja le a tápfeszültséget.

A védett üvegfelületnek az üvegtörés-érzékelő működési tartományán belül kell lennie. Vegye figyelembe, hogy az árnyékolók, függönyök, kárpitozott bútorok, akusztikai panelek, stb. elnyelik a hangot és kedvezőtlenül befolyásolhatják az érzékelő működési tartományát.

- Távolítsa el az érzékelő fedelét (4. Ábra).

- Távolítsa el az elektronikai kártyát.

- Készítse el a csavarok és a kábel átvezetésére szolgáló nyílásokat a ház hátoldalán.

- Vezesse keresztül a kábelt az elkészített nyíláson.

- Rögzítse a ház hátoldalát közvetlenül a falra vagy a falra/mennyezetre rögzített tartóhoz 
(5. és 6. Ábra). Amennyiben a kisállatvédelmi opció engedélyezve van, akkor az érzékelő nem szerelhető tartóra.

- Rögzítse az elektronikai kártyát. A csavar meghúzása előtt állítsa be az áramköri lap megfelelő helyzetét 3. Ábra).

- Csatlakoztassa a vezetékeket a megfelelő sorkapcsokhoz.

- A potenciométerek és a rövidzárak használatával állítsa be az érzékelő működési paramétereit.

- Helyezze vissza az érzékelő fedelét.

# ÉRZÉKELŐ ELINDÍTÁSA ÉS TESZTELÉSE

Megjegyzés:	Az érzékelő tesztelése során:

- Engedélyezze a LED működését.

- Tegye a TST érintkezőre helyezett rövidzárat ON állásba (a teszt végrehajtása után helyezze azt OFF állásba).

- Kapcsolja be az érzékelő tápfeszültségét. A LED az érzékelő bemelegedési állapotát jelezve piros és zöld fénnyel felváltva elkezd villogni.

- Amikor a LED abbahagyta a villogást ellenőrizze, hogy:

A PIR érzékelő működési tartományában történő mozgás (a maximális érzékelési terület a 7. Ábrán látható – maximális érzékenység és a PET érintkezőkre OFF állásban felhelyezett rövidzár esetén) aktiválja-e az érzékelő riasztáskimenetét, és hogy a LED piros fénnyel bekapcsol-e.

Az üvegtörésérzékelő működési tartományán belül egy üvegtörés-hangot előállító eszköz (INDIGO TESZTER) használatával előállított üvegtörés-hang aktiválja-e az érzékelő riasztáskimenetét, és hogy a LED zöld fénnyel bekapcsol-e.

# MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség	12 V DC 15%

Készenléti áramfogyasztás	7.5 mA

Maximális áramfogyasztás	10 mA

Reléérintkezők névleges kapcsolási teljesítménye (ellenállás)	40 mA / 16 V DC

Érzékelési sebesség	0.3...3 m/s

Riasztásjelzési idő	2 s

Bemelegedési idő	30 s

Üvegtörés-érzékelő működési tartománya	max. 6 m

Ajánlott felszerelési magasság	2.4 m

Környezeti osztály EN50130-5-nek megfelelően	II

Működési hőmérséklettartomány	-10...+55 °C

Maximális páratartalom	933%

Méretek	63 x 96 x 49 mm

Tömeg	100 g

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • LENGYELORSZÁG tel. 58 320 94 00 info@satel.pl • www.satel.eu

druk (4na1):

4,1,4,1,2,3,2,3