FIGYELMEZTETÉSEK

Olvassa át figyelmesen ezt a kézikönyvet a felszerelés megkezdése előtt.

A gyártó által nem jóváhagyott változtatások, módosítások vagy javítások a garanciális jogok megszűnését eredményezik.

A SATEL célja termékei minőségének folyamatos fejlesztése, amely eltérést okozhat azok technikai paramétereiben és firmware-ükben. A végrehajtott változásokról szóló aktuális információk elérhetőek a gyártó weboldalán.

Kérjük látogassa meg

http://www.satel.eu

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

A PK-01 modul egy átjáró vezérlésére szolgál. A belépés vezérlése a felhasználó azonosításán és az átjáró állapotának elektromos vezérlésén keresztül valósul meg.

# Tulajdonságok

Maximálisan 50 proximitykártya (ebben a kézikönyvben a „kártya” szó azt a passzív transzpondert jelenti, amelyik lehet kártya, kulcstartó, stb. formájú) és 50 kód használatát támogatja.

A modul programozása, a kártyák és kódok kezelése adminisztrátor kód használatával lehetséges.

Az ajtó megfelelő jogosultsági szinttel rendelkező felhasználó általi blokkolásának és a blokkolás feloldásának lehetősége.

Háttérvilágítással rendelkező billentyűzet.

Csengő gomb.

Beépített 125 kHz kártyaolvasó a passzív transzponderek olvasásához.

Ajtó és a modul állapotát jelző LED-ek.

Beépített piezoelektromos hangjelző.

Elektromos zárak, kapuvezérlők és más egyéb az átjáró állapotát vezérlő eszközök működtetésére szolgáló relékimenet.

2 OC típusú kimenet:

Riasztási állapot jelzése;

Csengőjelzés.

2 bemenet:

Ajtóállapot érzékelő csatlakoztatásához;

Kilépőnyomógomb/eszköz csatlakoztatásához.

Kültéri felszerelésre alkalmas ház.

Kettős szabotázsvédelem – fedél eltávolítás és falról történő leszakítás ellen.

12 V DC (15%) tápfeszültség.

# Leírás

## LED jelzések

|  | piros | BE – riasztás (10 mp. hosszú jelzés); villogás – riasztási memória (bármelyik felhasználó kódjának beviteléig vagy kártyájának olvastatásáig tartó jelzés). A riasztást okozhatja: Erőszakos belépés, Ismeretlen azonosító 3 alkalommal történő bevitele (kártya vagy kód), Modulszabotázs. |
| --- | --- | --- |
|  | zöld | BE – ajtó blokkolása feloldva (folyamatosan nyitott), villogás – ajtó nyitva (a felhasználó belépést nyert). |
|  | sárga | BE – átjáró blokkolva (folyamatosan zárt). |

A kód megváltoztatatásakor és a szervizfunkcióban a LED-ek a felhasználóval történő kommunikációs jelzések megjelenítésére szolgálnak.

## Gombok

A számgombok és a  valamint a  gombok a kód bevitelére és a modul elérhető funkcióinak elindítására és a modul programozására szolgálnak.

A  gomb (csengőgomb) a modul megfelelő OC típusú kimenetét vezérli. Megnyomása aktiválja a kimenetet és az mindaddig aktív állapotban marad, ameddig a gombot lenyomva tartják.

## Vezetékek

| Vezetékszín | Funkció |
| --- | --- |
|  | piros | Tápfeszültség bemenet (+12 V) |
|  | kék | Közös föld (COM) |
|  | zöld | Riasztás kimenet |
|  | fekete | Kilépő nyomógomb bemenet |
|  | sárga | NO relékontaktus (alaphelyzetben leválasztva a relé közös kontaktusáról) |
|  | rózsaszín | NC relékontaktus (alaphelyzetben rövidrezárva a relé közös kontakusához) |
|  | szürke | C relékontaktus (közös) |
|  | barna | Ajtóállapot bemenet (amennyiben az ajtó állapota nem kerül figyelésre, akkor blokkolás / blokkolás feloldás funkciója nem használható és az erőszakos belépés, valamint hosszan nyitott ajtóállapot nem kerül jelzésre) |
|  | ibolya | Csengő kimenet (OC típus) |

1. Táblázat Kezelő vezetékeinek színe és funkciói.

# Felszerelés

Kapcsolja le a tápfeszültséget bármilyen elektromos csatlakoztatás elvégzése előtt.

A modul fémfelületre történő felszerelése csökkentheti az olvasó működési távolságát, vagy teljesen működésképtelenné teheti annak működését.

- Távolítsa el a ház zárócsavarját és nyissa szét a házat.

- Rögzítse a ház hátoldalát a falra.

- Zárja vissza a házat és helyezze vissza a zárócsavart.

- Csatlakoztassa az egyes vezetékeket az 1. táblázatnak megfelelően.

# Felhasználók

A felhasználók azonosítása a hozzáférési kódjuk vagy az adminisztrátor által hozzájuk kijelölt proximitykártya alapján történik. A hozzáférési kód 4 ~ 12 számjegyet tartalmazhat.

Alapértelmezettként az adminisztrátor (50. számú felhasználó) előre be van programozva és kódja 12345. Ajánlott a kód megváltoztatása a szervizmódba történő belépés alkalmával. Az adminisztrátor a szervizmódban elérhető funkciókat használhatja.

# Modul használata

## Ajtó kinyitása

### Ajtó kinyitása azonosítók használatával

Helyezze a kártyát a modul közelébe (olyan távolságon belülre, ahol lehetséges a kártya olvasása) vagy vigye be a kódot és erősítse meg  gombbal a felhasználó azonosítási folyamat elindításához. A felhasználó azonosítása után a modul az ajtó blokkolásának feloldását (zár kinyitását) egy rövid hangjelzéssel fogja jelezni. A relé az előre beállított időre aktiválásra fog kerülni, melyen belül az átjáró szabadon kinyitható. A modul beállításaitól függően a relé ajtó kinyitása / becsukása utáni működési ideje lerövidíthető. Az ajtót a maximális ajtónyitvatartási idő lejárta előtt vissza kell csukni.

Az átjáró zárva marad, ha az olvastatott kártya / a bevitt hozzáférési kód ismeretlen 
(2 hosszú hangjelzés) vagy az ajtó működése blokkolva van (2 hosszú hangjelzés és a sárga LED fénye bekapcsol).

### Ajtó kinyitása a felhasználó azonosítási eljárás nélkül

Az átjáró kinyitható a kilépő nyomógomb/eszköz használatával is. Ezek használata a modul, a felhasználó kártya vagy kód alapján történő azonosításával megegyező reakcióját váltja ki.

## Ajtó blokkolása

Az ajtó a blokkolás/blokkolás feloldására feljogosított felhasználó által blokkolható (folyamatosan zárt).

Megjegyzés:	Az átjáró csak abban az esetben blokkolható a felhasználó által, amennyiben az ajtó állapota felügyelve van (lásd „Ajtóállapot bemenet programozása” funkció).

Az átjáró blokkolásához kövesse az alábbiakat:

- Győződjön meg róla, hogy az ajtó normál működési módban van és be van csukva.

- Helyezze a proximitykártyát a modul elé és tartsa ott kb. 4 mp-ig vagy vigye be a kódját erősítse meg azt a  gombbal. Az eszköz 2 rövid hangjelzéssel és a sárga LED fényének bekapcsolásával fogja megerősíteni, hogy az ajtó blokkolásra került.

## Ajtó normál működési módjának visszaállítása

A blokkolt / nyitott ajtó egy az ajtó blokkolására / blokkolásának feloldására jogosult felhasználó által visszaállítható normál működési módba. Ez a művelet elvégezhető a kód vagy proximitykártya használatával.

Az ajtó normál működési módjának visszaállítása céljából helyezze a kártyát a modul elé és tartsa ott kb. 4 mp-ig vagy vigye be a kódot és erősítse meg a  gombbal. Az eszköz az ajtó normál működési módjának visszaállítását 2 rövid hangjelzéssel fogja jelezni.

## Ajtó blokkolásának feloldása

Az ajtó blokkolása a feloldható (folyamatosan nyitott állapot) egy az ajtó blokkolására / blokkolásának feloldására jogosult felhasználó által.

Megjegyzés:	Az átjáró blokkolása csak abban az esetben oldható fel a felhasználó által, amennyiben az ajtó állapota felügyelve van (lásd „Ajtóállapot bemenet programozása” funkció).

Az ajtó blokkolásának feloldásához tegye a következőket:

- Győződjön meg róla, hogy az ajtó normál működési módban van és nyissa ki az ajtót.

- Helyezze a proximitykártyát a modul elé és tartsa ott kb. 4 mp-ig vagy vigye be a kódot és erősítse meg a  gombbal. Az eszköz az ajtó normál működési módjának visszaállítását 2 rövid hangjelzéssel fogja jelezni.

## Kódváltoztatás

- Nyomja meg a  gombot, majd utána a  gombot. A modul két rövid hangjelzést fog adni és a zöld és piros LED-ek egyidejűleg elkezdenek villogni.

- Vigye be a kódot és erősítse meg azt a  gombbal. A modul ismételten két rövid hangjelzést fog adni.

- Vigye be az új kódot.

Megjegyzés:	Amennyiben a bevitt kód már egy másik felhasználóhoz ki van jelölve, akkor a modul két hosszú hangjelzést fog adni.

- Erősítse meg a kód bevitelét a  gombbal. A modul négy rövid és egy hosszú hangjelzést fog adni és a két világító LED-ek fénye ki fog kapcsolni.

# Modul programozása

A programozás a szervizmódban elérhető funkciók használatával végezhető el.

## Szervizmód

A szervizmód elindításához tegye a következőket:

- Nyomja meg a  gombot és azután a  gombot. A modul két rövid hangjelzést fog adni és a piros és zöld LED-ek egyidejűleg elkezdenek villogni.

- Vigye be az adminisztrátor kódot (alapértelmezett: 12345) és erősítse meg a  gombbal. A modul ismét két rövid hangjelzést fog adni és a zöld és piros LED-ek felváltva kezdenek el villogni.

- Nyomja meg a funkció számának megfelelő gombot és erősítse meg a  gombbal. A modul ismét két rövid hangjelzést fog adni és a zöld és piros LED-ek folyamatos fénnyel fognak világítani.

Megjegyzés:	Az utolsó gomb lenyomása után a szervizmód automatikusan lezárásra kerül 45 mp. után.

## Szervizmód menü

A szögletes zárójelben a megkívánt almenü meghívásához vagy a megkívánt funkció elindításához szükséges gombsorozat látható.

[0#]	Kilépés szervizmódból.

[1#]	Felhasználói kód hozzáadás, eltávolítás és szerkesztés.

[2#]	Felhasználói kártya hozzáadása vagy eltávolítása.

[3#]	Felhasználói jogosultsági szint programozása

[0#]	alap

[1#]	ajtó blokkolásának / blokkolás feloldásának opciójával

[4#]	Ajtóállapot bemenet programozása:

[0#]	használaton kívül

[1#]	NC típus

[2#]	NO típus

[5#]	Kiengedő gomb bemenet programozása:

[0#]	használaton kívül

[1#]	NC típus

[2#]	NO típus

[6#]	Maximális ajtónyitási idő programozása

[7#]	Relé működési idő programozása

[8#]	Relé működési idő csökkentés funkció programozás:

[0#]	letiltva

[1#]	ajtó kinyitásakor

[2#]	ajtó becsukásakor

[9#]	Háttérvilágítás beállítása:

[0#]	ki

[1#]	automatikus

[2#]	folyamatos

A szervizmódban történő mozgáskor a következőket kell figyelembe venni:

- A főmenő funkciójának kiválasztása után (1 ~ 9) a zöld és piros LED-ek folyamatos fénnyel világítanak.

- Minden egyes változtatás elmentése után a modul 4 rövid és egy hosszú hangjelzést fog adni. A hibás adat bevitelét két hosszú hangjelzés jelzi. Mindkét esetben a hangjelzések után az eszköz a főmenübe tér vissza.

- A funkcióból történő, a változások végrehajtása vagy megerősítése nélküli kilépéshez nyomja meg a  gombot.

Kilépés szervizmódból

Nyomja meg a  gombot majd erősítse meg a  gombbal. A modul 4 rövid és egy hosszú hangjelzést fog adni.

Felhasználói kód hozzáadása / szerkesztése

Megjegyzések:

Egy új kód hozzáadása megfelel egy új felhasználó hozzáadásának.

Maximum 49 felhasználói kód vihető be.

Az adminisztrátor nem törölhető.

A kódok hozzáadásának folyamata alatt ajánlott a felhasználókról és az azokhoz kijelölt számokról egy listát készíteni.

- Nyomja meg a  gombot majd erősítse meg a  gombbal. A modul két rövid hangjelzést fog adni.

- Vigye be a hozzáadni / megváltoztatni kívánt felhasználó számát.

Megjegyzés:	Amennyiben a sárga LED fénye a felhasználó számának bevitele után bekapcsol, akkor az azt jelenti, hogy az adott számmal rendelkező felhasználó már létezik, és el van mentve a modulba.

- Erősítse meg a  gombbal. A modul két rövid hangjelzést fog adni.

- Vigye be a kódot.

Megjegyzés:	Ha a bevitt kód már ki van jelölve egy másik felhasználó számára, akkor a modul két hosszú hangjelzést fog adni. Ilyen esetben az egész kódhozzáadási eljárást az elejétől fogva meg kell ismételni.

- Erősítse meg a  gombbal. A modul 4 rövid és egy hosszú hangjelzést fog adni.

Felhasználói kód törlése

- Nyomja meg a  gombot majd erősítse meg a  gombbal. A modul két rövid hangjelzést fog adni.

- Vigye be az eltávolítani kívánt felhasználó számát.

- Erősítse meg a  gombbal. A modul két rövid hangjelzést fog adni és a sárga LED fénye be fog kapcsolni.

- Nyomja meg a  gombot háromszor.

- Erősítse meg a  gombbal. A modul 4 rövid és egy hosszú hangjelzést fog adni.

Felhasználói kártya hozzáadása

Megjegyzések:

Egy új kártya hozzáadása megfelel egy új felhasználó hozzáadásának.

Maximum 50 felhasználói kártya vihető be.

A kártyák kijelölésének folyamata alatt ajánlott a felhasználókról és az azokhoz kijelölt számokról egy listát készíteni.

- Nyomja meg a  gombot majd erősítse meg a  gombbal. A modul két rövid hangjelzést fog adni.

- Vigye be a felhasználó számát, akihez a kártyák ki kívánja jelölni.

Megjegyzés:	Amennyiben a sárga LED fénye a felhasználó számának bevitele után bekapcsol, akkor az azt jelenti, hogy az adott számmal rendelkező felhasználóhoz már van kijelölve kártya és az el van mentve a modulba.

- Erősítse meg a  gombbal. A modul két rövid hangjelzést fog adni.

- Tartsa a kártyát a modul elé. A kártya kiolvasása után a modul 4 rövid és egy hosszú hangjelzést fog adni.

Megjegyzés:	Amennyiben a bemutatott kártya már ki van jelölve egy másik felhasználó számára, akkor a modul két hosszú hangjelzést fog adni. Ilyen esetben az egész kódhozzáadási eljárást az elejétől fogva meg kell ismételni.

Felhasználói kártya törlése

- Nyomja meg a  gombot majd erősítse meg a  gombbal. A modul két rövid hangjelzést fog adni.

- Vigye be annak a felhasználónak a számát, akinek a kártyáját el kívánja távolítani.

- Erősítse meg a  gombbal. A modul két rövid hangjelzést fog adni és a sárga LED fénye be fog kapcsolni.

- Erősítse meg a  gombbal. A modul 4 rövid és egy hosszú hangjelzést fog adni.

Felhasználói jogosultsági szint programozása

- Nyomja meg a  gombot majd erősítse meg a  gombbal. A modul két rövid hangjelzést fog adni.

- Vigye be annak a felhasználónak a számát akinek a felhasználói jogosultsági szintjét meg kívánja határozni.

- Erősítse meg a  gombbal. A modul két rövid hangjelzést fog adni.

- Amennyiben azt szeretné, hogy a felhasználónak csak az ajtó működtetéséhez legyen joga, akkor nyomja meg a  gombot.

- Amennyiben azt szeretné, hogy a felhasználónak az ajtó működtetésén kívül annak blokkoláshoz / blokkolásának feloldásához is legyen joga, akkor nyomja meg a  gombot.

- Erősítse meg a  gombbal. A modul 4 rövid és egy hosszú hangjelzést fog adni.

Ajtóállapot bemenet programozása

- Nyomja meg a  gombot majd erősítse meg a  gombbal. A modul két rövid hangjelzést fog adni.

- Függően attól, hogy a modul milyen módon kezelje az ajtóállapot bemenetet nyomja 
meg a:

- gombot – bemenet használaton kívül,

- gombot – NC típusú érzékelő csatlakoztatása a bemenethez,

- gombot – NO típusú érzékelő csatlakoztatása a bemenethez.

- Erősítse meg a  gombbal. A modul 4 rövid és egy hosszú hangjelzést fog adni.

Kilépő nyomógomb bemenet programozása

A kilépőnyomógomb bemenet lehetővé teszi az ajtó beprogramozott relé működési idejéig tartó kinyitását.

- Nyomja meg a  gombot majd erősítse meg a  gombbal. A modul két rövid hangjelzést fog adni.

- Függően attól, hogy a modul milyen módon kezelje a kilépő nyomógomb bemenetet nyomja meg a:

- gombot bemenet használaton kívül,

- gombot – NC típusú nyomógomb/eszköz csatlakoztatása a bemenethez,

- gombot – NO típusú nyomógomb/eszköz csatlakoztatása a bemenethez.

- Erősítse meg a  gombbal. A modul 4 rövid és egy hosszú hangjelzést fog adni.

Maximális ajtónyitási idő programozása

Ez a funkció lehetővé teszi annak az időnek a meghatározását, ameddig az ajtó kinyitás után nyitva maradhat. Ha az ajtó állapota felügyelve van és az a meghatározott időnél hosszabb ideig marad nyitva, akkor a modul a hosszan nyitott ajtót magas frekvenciájú hangjelzés sorozat segítéségével fogja jelezni. A maximálisan beprogramozható ajtó nyitva maradási idő 255 mp. 0 érték beprogramozása letiltja a funkció működését.

- Nyomja meg a  gombot majd erősítse meg a  gombbal. A modul két rövid hangjelzést fog adni.

- Programozza be a kívánt időt a számgombok segítségével.

- Erősítse meg a  gombbal. A modul 4 rövid és egy hosszú hangjelzést fog adni.

Relé működési idő programozása

A relé működési ideje a felhasználó belépésének engedélyezése vagy a kilépő nyomógomb felhasználó általi működtetésének pillanatától kerül számolásra. Az idő 1 és 255 mp között programozható be.

- Nyomja meg a  gombot majd erősítse meg a  gombbal. A modul két rövid hangjelzést fog adni.

- Programozza be a kívánt időt a számgombok segítségével.

- Erősítse meg a  gombbal. A modul 4 rövid és egy hosszú hangjelzést fog adni.

Relé működési idő csökkentés beállítása

- Nyomja meg a  gombot majd erősítse meg a  gombbal. A modul két rövid hangjelzést fog adni.

- Függően attól, hogy a modul milyen módon csökkentse a relé működési idejét nyomja meg a:

- gombot – funkció letiltva,

- gombot – a relé működési ideje az ajtó kinyitásakor kerül lecsökkentésre,

- gombot – a relé működési ideje az ajtó becsukódásakor kerül lecsökkentésre.

- Erősítse meg a  gombbal. A modul 4 rövid és egy hosszú hangjelzést fog adni.

Háttérvilágítás beállítása

- Nyomja meg a  gombot majd erősítse meg a  gombbal. A modul két rövid hangjelzést fog adni.

- Függően attól, hogy a modul gombjai milyen módon kerüljenek megvilágításra nyomja meg a:

- gombot – háttérvilágítás ki,

- gombot – háttérvilágítás automatikus bekapcsolása bármelyik gomb megnyomásakor vagy kártya bemutatásakor,

- gombot – folyamatos háttérvilágítás.

- Erősítse meg a  gombbal. A modul 4 rövid és egy hosszú hangjelzést fog adni.

# gyári beállítások visszaállítása

- Kapcsolja ki a modul tápfeszültségét.

- Zárja rövidre a zöld és fekete vezetékek végét

- Kapcsolja be a tápfeszültséget. A modul négy rövid és egy hosszú hangjelzést fog adni. A gyári beállítások visszaállításra kerültek.

- Kapcsolja ki ismét a tápfeszültséget.

- Bontsa szét a zöld és a fekete vezetékek végeinek összekötését.

- Csatlakoztassa a vezetékeket helyesen a megfelelő csatlakozókhoz.

- Kapcsolja be a modul tápfeszültségét.

## Gyári beállítások

Adminisztrátor kód: 12345

Ajtóállapot bemenet – használaton kívül

Kilépőnyomógomb bemenet – használaton kívül

Maximális ajtónyitási idő – 0 s

Relé működési idő – 5 s

Relé működési idő csökkentés – funkció letiltva

Háttérvilágítás – automatikus

# Műszaki adatok

Tápfeszültség	12 V DC 15%

Készenléti áramfogyasztás	105 mA

Maximális áramfogyasztás	125 mA

Csengőkimenet terhelhetősége	30 mA

Riasztáskimenet terhelhetősége	30 mA

Olvasó működési frekvenciája	125 kHz

Relékontaktus terhelhetősége (ellenállás terhelés)	2 A / 24 V DC

Környezeti osztály az EN50130-5 szerint	III

Maximális páratartalom	933%

Működési hőmérséklettartomány	-25...+55 °C

Ház méretei	47 x 158 x 24 mm

Tömeg	297 g

Önálló ajtóvezérlőmodul

PK-01

Firmware version 1.00	pk-01_hu 06/12

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.eu

druk (2 na 1):

10,11,0,9,8,1,2,7,6,3,4,5