RE-4K

4-CSATORNÁS RÁDIÓTÁVVEZÉRLŐ

re4k_hu 05/18

A RE-4K vezérlő a relékimeneteihez csatlakoztatott eszközök rádiótávvezérlővel történő működtetését teszi lehetővé. Mivel riasztórendszerrel történő alkalmazásra szolgál, ezért a riasztórendszer állapotának felügyeletére szolgáló bemenetekkel, valamit az élesítés / hatástalanítás / riasztástörlés jelzésére szolgáló kimenettel rendelkezik.

# Tulajdonságok

4 vezérlőcsatorna.

Max. 340 távvezérlő használatának támogatása.

KeeLoq ugrókóddal biztosított átvitel.

Számítógépre feltelepített DLOAD10 programozható.

4 relékimenet.

2 OC típusú kimenet:

Alacsony távvezérlő telepfeszültség jelzése,

Riasztórendszer élesítés / hatástalanítás / riasztástörlés jelzése.

2, a riasztórendszer állapotának felügyeletére szolgáló bemenet:

Élesített mód információ,

Riasztási információ.

Jelző LED.

Fedéleltávolítás elleni szabotázsvédelem.

# Áramköri lap

1. Ábra RE-4K vezérlő áramköri lapja.

kétszínű jelző LED:

zöld fény – tápfeszültség OK,

piros fény – távvezérlőről vett átvitel,

villogó piros fény – alacsony telepfeszültségű távvezérlőről vett átvitel.

szabotázskapcsoló.

antenna.

MODE1, MODE2, MODE3 és MODE4 érintkezők. Relékimenetek működési módjának kiválasztása. A számjegyek a relékimentek számát jelölik.

PRG1, PRG2, PRG3 és PRG4 gombok. Használni kívánt távvezérlő beolvasása, relékimenet működési idejének meghatározása. A számjegyek a vezérelt kimenetek / relékimentek számát jelölik. A DLOAD10 programmal történő kommunikációt a PRG4 gomb segítségével lehet elindítani. PRG1 gomb szolgál a gyári alapértékek visszaállítására is.

### Csatlakozók

TMP	-	NC típusú, a vezérlőpanel megfelelően programozott kimenetéhez csatlakoztatható, szabotázskimenet (fedél kinyitásának hatására bont). Kimenet a vezérlőpanel megfelelően beprogramozott bemenetére csatlakoztatható.

AR	-	riasztórendszer élesítési állapotának felügyeletére szolgáló bemenet. A bemenet a közös földre történő kapcsolással aktiválható. Csatlakoztassa az AR bemenetet a vezérlőpanel “Élesített állapot” jelzésére programozott OC kimenetéhez.

AL	-	riasztórendszer riasztási állapotának felügyeletére szolgáló bemenet. A bemenet a közös földre történő kapcsolással aktiválható. Csatlakoztassa az AL bemenetet a vezérlőpanel törölni kívánt riasztásának jelzésére programozott OC kimenetéhez.

LV	-	alacsony távvezérlő telepfeszültség jelzésére szolgáló kimenet. A kimenet, egy alacsony telepfeszültségű távvezérlőről érkező átvitelt követően kerül aktiválásra. Az OC típusú kimenet aktív állapotában a közös fold felé rövidzárat ad. Az LV kimenet ennek megfelelően pl. egy LED-hez vagy a vezérlőpanel egy megfelelően programozott zónájához csatlakoztatható.

SS	-	riasztórendszer élesítés / hatástalanítás / riasztástörlés jelzésére szolgáló kimenet. A kimenet akkor kerül aktiválásra, amennyiben az AR és/vagy AL bemenet állapota a távvezérlőről vet átvitelt követő 4 mp-en belül megváltozik. A jelzés három rövid (0.16mp-es) pulzus formájában kerül megjelenítésre.

1 pulzus – élesítés,

2 pulzus – hatástalanítás,

4 pulzus – hatástalanítás és/vagy riasztástörlés.

OC típusú kimenet (aktív állapotában rövidzárat ad a közös földhöz). Kimenet pl. egy sziréna csatlakoztatására alkalmazható.

+12V	-	tápfeszültség (9...16 V DC).

COM	-	közös föld.

C1...C4	-	relékimenet közös érintkező.

NC1...NC4	-	relékimenet alaphelyzetben zárt érintkező.

NO1...NO4	-	relékimenet alaphelyzetben nyitott érintkező.

# Távvezérlők

A vezérlő az alábbi SATEL gyártmányú 433 MHz frekvenciájú távvezérlők használatát támogatja:

MPT-300 – 5- gombos távvezérlő,

T-4 – 4-gombos távvezérlő,

T-2 – 2- gombos távvezérlő,

T-1 – 1- gombos távvezérlő,

P-4 – 4- gombos távvezérlő,

P-2 – 2- gombos távvezérlő.

A vezérlőhöz 2db T-4 távvezérlővel kerül szállításra.

## Távvezérlő telepcsere

A telep állapota a távvezérlő használatának módjától függ. Minél gyakrabban használják azt a telep annál hamarabb merül le. Amennyiben a vezérlő jelzi a távvezérlő alacsony telepfeszültségét (LED, LV kimenet), akkor a lehető legrövidebb időn belül cserélje ki azt.

A gyártó által ajánlottól eltérő típusú telep használata, vagy a telep nem megfelelő kezelése robbanásveszélyt okozhat.

Legyen különösen körültekintő a telep kicserélése során. A gyártó nem vállal semmilyen felelőséget a telep helytelenül elvégzett cseréjének következményei miatt.

A kimerült telepet nem szabad eldobni. Elhelyezéséről a hatályos környezetvédelmi szabályok szerint kell gondoskodni.

# Felszerelés

Bármilyen elektromos csatlakoztatás előtt kapcsolja le a tápfeszültséget.

Bármilyen a gyártó által nem jóváhagyott javítás vagy átalakítás a garancia megszűnését vonja maga után.

A vezérlő beltéri, normál páratartalommal bíró helyen történő üzemeletetésre készült. A kiválasztási hely megválasztásánál vegye figyelembe, hogy a vastag falak, fém elemek, stb. Csökkenthetik a rádiójelek működési távolságát. A vezérlőt ajánlott magasan a padló szintje fölött elhelyezni. Ez kedvezőbb rádiókommunikációs távolságot biztosíthat és csökkenti a létesítményben mozgó emberek általi véletlen kitakarás kockázatát. Nem ajánlott a vezérlőnek elektromos eszközök közelébe történő felszerelése, mivel az az eszköz helytelen működését okozhatja.

Megjegyzés:	A ház bezárása során figyeljen oda, hogy a kábelek nehogy megnyomják a program gombot.

# Beállítás

A vezérlő a nyomógombok és érintkezők vagy egy számítógépre feltelepített DLOAD10 program segítségével állítható be. A DLOAD10 letölthető a www.satel.eu weboldalról.

## DLOAD10 programmal történő beállítás előkészítése

### Számítógép csatlakoztatása a vezérlőhöz

A csatlakoztatás a SATEL által gyártott USB-RS átalakító segítségével valósítható meg. Mivel a vezérlő nem rendelkezik RS port csatlakozóval, ezért az átalakítóval szállított PIN3/RX adapter használatára is szükség van. 1. Táblázat és 2. Ábra szerint csatlakoztassa a vezetékeket a vezérlő sorkapcsaihoz.

| Vezetékszín | Funkció | Csatlakozó |
| --- | --- | --- |
|  | zöld | Rx jel | AL |
|  | fehér | Tx jel | LV |
|  | fekete | közös föld | COM |

1. Táblázat

Megjegyzések:

Amennyiben a vezérlő és a program közötti kommunikációt nem sikerül létrehozni, akkor csatlakoztasson egy 47 kΩ értékű ellenállást az LV és +12C sorkapcsok közé.

Az adapter AL és LV pontokhoz történő csatlakoztatását megelőzően válasszon le minden más egyéb vezetéket azokról.

2. ÁbraPIN3/RX adapter csatlakoztatása a vezérlőhöz.  - zöld vezeték – csatlakoztassa AL ponthoz.  - fehér vezeték – csatlakoztassa LV ponthoz.  - fekete vezeték – csatlakoztassa COM ponthoz.

### Vezérlő és program közötti kommunikáció elindítása

- Indítsa le DLOAD10 programot. A programba történő belépés jelszóval védett. Program első alkalommal történő indításakor vigye be az alapértelmezett 1234 jelszót (vagy egyszerűen kattintson az “OK” gombra).

- “Beállítás” ablak megnyitásához válassza ki “Beállítás” menü “Kommunikáció” pontját.

- “RS-232 port” mezőben válassza ki a számítógép, vezérlővel történő kommunikációra használni kívánt portjának számát.

- Kattintson “OK”-ra.

- Nyomja le és tartsa lenyomva vezérlő PRG4 gombját.

- Majd miután a LED egyszer piros színnel felvillan engedje el azt.

- Nyomja le ismét és tartsa lenyomva a vezérlő PRG4 gombját.

- Amikor ismétlődően a LED felváltott, “piros – zöld – ki” jelzéssorozattal elkezd villogni, engedje el a nyomógombot. Ez jelzi, hogy a vezérlő készen áll a DLOAD10 programmal történő kommunikáció elindítására

Megjegyzés:	A vezérlő 1 percig várakozik a DLOAD10 programmal történő kommunikáció elindítására

- A vezérlő beállítására szolgáló, alább látható ablak megnyitásához a DLOAD10 programban válassza a “Fájl” ( “Új eszköz” ( “RX/RE/RXH távvezérlő vevő”-t.

3. Ábra DLOAD10 program: vezérlő beállítási ablak.

## Távvezérlő beolvasása

### Távvezérlő beolvasása nyomógomb használatával

A távvezérlő beolvasásához bármelyik nyomógomb használható, de csak a PRG1 gomb teszi lehetővé a felhasználó számára az összes csatorna (relé) működtetését. Más nyomógombok használata esetén csak azok közül néhány működtetésére lesz lehetőség. Például PRG2 nyomógomb használata esetén csak 2-4 kimenetek működtetése lesz lehetséges.

2. táblázat a csatornáknak (relékimeneteknek), a távvezérlő beolvasására használt nyomógomb számától függő, az egyes távvezérlőgombokkal történő működtetési lehetőségeit. A számozás a P-2, P-4, T-1, T-2 és T-4, míg a szimbólumok a MPT-300 távvezérlőre vonatkoznak.

Megjegyzés:	Az MPT-300 távvezérlő  jelölésű gombja a vezérlővel történő használat esetén nem működik.

| Vezérlő nyomógomb | Távvezérlő által vezérelt csatornák | Távvezérlő nyomógombok |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 / | 2 / | 3 / | 4 / |
| PRG1 | 1-4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| PRG2 | 2-4 | 2 | 3 | 4 |  |
| PRG3 | 3-4 | 3 | 4 |  |  |
| PRG4 | 4 | 4 |  |  |  |

2. Táblázat

- Nyomja meg a vezérlő kiválasztott gombját. A LED zöld fénnyel kezd el villogni.

- Nyomja le a távvezérlő nyomógombját. A LED pirosan kezd el villogni.

Megjegyzés:	Amennyiben a LED fénye folyamatos zöld fényre vált, akkor az azt jelenti, hogy további távvezérlők beolvasása nem lehetséges vagy a távvezérlő használata nem támogatott.

- Nyomja meg ismételten a távvezérlő nyomógombját. A LED folyamatos zöld fényre vált.

### Távvezérlő beolvasása DLAOD10 program használatával

- Távvezérlők vezérlőbe történő beolvasásához kattintson a “Távvezérlő beolvasása” gombra.

- Az “Új távvezérlő” ablak megnyitásához kattintson az “Új távvezérlő”-re.

- Nyomja meg a távvezérlő gombját.

- Az “Új távvezérlő” ablakban, a távvezérlő gombjának ismételt megnyomására felszólító üzenet megjelenése esetén nyomja meg azt újra.

4. Ábra DLOAD10 program: “Új távvezérlő” ablak.

- Vigye be a távvezérlő számára adandó elnevezést.

- Határozza meg a távvezérlő által működtetni kívánt csatornákat (alapértelmezetten az összes ki van jelölve).

- Az ablak bezárásához kattintson a “Kész” gombra.

- Kattintson a “Távvezérlők írása” gombra a távvezérlők adatainak vezérlőbe történő áttöltéséhez.

## Távvezérlő törlése

Távvezérlők egyedileg kizárólag a DLOAD10 program segítségével távolíthatóak el.

- A vezérlőben eltárolt távvezérlők számítógépbe történő beolvasásához kattintson a “Távvezérlők beolvasása”-ra.”

- Kattintson az eltávolítani kívánt távvezérlőre.

- A törlés szándékát megerősítő ablak megnyitásához kattintson a “Távvezérlő törlése”-re.

- A megjelenő ablakban kattintson az “OK”-ra a törlést megerősítő üzenet megjelenítéséhez.

- A változások vezérlőbe történő áttöltéséhez kattintson a “Távvezérlők írása”-ra.

## Gyári beállítások visszaállítása és a távvezérlők törlése

A gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása során lehetséges az összes eltárolt távvezérlő törlése.

- Nyomja le és tartsa lenyomva a PRG1 gombot.

- Kb. 3 mp. után, amikor a LED piros fénnyel egyszer felvillan engedje el a gombot.

- Nyomja le és tartsa lenyomva ismét a PRG1 gombot.

- Kb. 3 mp. után, amikor a LED piros fényű villogásba kezd engedje el a gombot.

- Ha a LED abbahagyta a villogást és folyamatos zöld világításra váltott vissza, akkor a gyári beállítások visszaállításra, illetve a távvezérlők törlésre kerültek.

## Relékimenet működési módjának beállítása

Az egyes relékimenetek esetében használható különböző működési módok beállítása. az alábbi példában az 1-es érintkezők használatán keresztül kerül bemutatásra.

|  | Pulzus mód [rövidzár az alsó érintkezőkre helyezve] – relékimenet a távvezérlő gombjának megnyomásakor kapcsol be (de max. 30 mp. – a távvezérlő ezen idő leteltét követően a telep kímélése céljából beszünteti az adást). |
| --- | --- |
|  | Monostabil mód [rövidzár az felső érintkezőkre helyezve] – relékimenet a távvezérlő gombjának megnyomásakor a meghatározott időre kapcsol be. |
|  | Bistabil mód [rövidzár eltávolítva az érintkezőkről] – távvezérlő gombjénak minden egyes megnyomásakor a relékimenet ellenkező állapotba vált. |

## Relékimenet működési idejének beállítása

Amennyiben a relékimenet monostabil módban működik, akkor annak működési ideje 1 mp-tól kb. 255 mp-ig programozható be (alapértelmezetten: 5 mp.). A kimenetek működési ideje az egyes csatornák számára egyedileg programozható be.

### Idő programozása nyomógombok használatával

- Nyomja meg kétszer a vezérlő programozni kívánt relékimenetéhez tartozó nyomógombot. A LED fénye kialszik.

- Nyomja meg a távvezérlő nyomógombját.. A LED felváltott zöld és piros színű villogásra vált.

- Mérje a relékimenet bekapcsolt állapotának idejét, majd a kívánt érték elérésekor ismét nyomja meg a távvezérlő gombját. A LED zöldfényű világításra vált vissza.

### Idő programozása DLOAD10 program használatával

- A vezérlőben beállított idők kiolvasásához kattintson az “Idők kiolvasása”-ra.

- Az “Idő” oszlopba vigye be az adott relékimenet működéi idejét.

- A változások vezérlőbe történő áttöltéséhez kattintson az “Idők írása”-ra.

# Műszaki adatok

### RE-4K vezérlő

Tápfeszültség	9...16 V DC

Készenléti áramfogyasztás	13 mA

Maximális áramfogyasztás	65 mA

Működési frekvenciasáv	433.05 ÷ 434.79 MHz

Relékimenet	2 A / 24 V DC

LV kimenet	50 mA / 12 V DC

SS kimenet	500 mA / 12 V DC

Működési hőmérséklettartomány	-10°C...+55°C

Maximális páratartalom	933%

Méretek	118 x 72 x 24 mm

Tömeg	108 g

### T-4 távvezérlő

Működési frekvenciasáv	433.05 ÷ 434.79 MHz

Rádiókommunikációs távolság (nyílt területen)	max. 200 m

Telep	23A 12 V

Működési hőmérséklettartomány	-20°C...+55°C

Méretek	35 x 70 x 15 mm

Tömeg	28 g

A SATEL sp. z o.o. kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • LENGYELORSZÁG

tel. +48 58 320 94 00

www.satel.eu

druk (2 na 1)

8,1,2,7,6,3,4,5