RK-1K / RK-2K / RK-4K / RK-4K SMA

Rádiós vezérlő

Gyors felszerelési útmutató

rk-14_sii_hu 05/20

A teljes kézikönyvek megtalálhatók a www.satel.eu weboldalon.

Az eszközt csak szakképzett személy szerelheti fel.

A felszerelés megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a teljes kézikönyvet.

A gyártó által nem engedélyezett változtatások, módosítások vagy javítások érvényteleníthetik a garanciára vonatkozó jogokat.

Bármilyen elektromos csatlakoztatás elvégzése előtt kapcsolja le a tápfeszültséget.

Az eszközt normál páratartalommal bíró beltéri helyre kell felszerelni. Felszerelési hely kiválasztásánál vegye figyelembe, hogy a vastag kőfalak, fém válaszfalak stb. csökkentik a rádiós működési távolságot. A készülék elektromos rendszerek közvetlen közelébe történő felszerelése az nem ajánlott, mert azok befolyásolhatják a rádiós működési távolságot.

Vezesse el a csatlakoztatásra szolgáló kábelt a kiválasztott felszerelési helyre. Használjon árnyékolatlan nem csavartérpáras kábelt. Ne vezesse kábelt kisfeszültségű elektromos rendszerek vezetékeinek, és különösen nagyteljesítményű eszközök tápkábeleinek, mint pl. elektromos motorok) vezetékeinek közelében.

- Távolítsa el a fedelet.

- Távolítsa el az áramköri lapot.

- Helyezze a ház hátoldalát a falra és jelölje át a rögzítőfuratok helyét.

- Készítse le a falon a tiplik számára a furatokat.

- Készítse el a ház hátoldalán a kábel átvezetésére szolgáló nyílást.

- Vezesse keresztül a kábelt az elkészített nyíláson.

- Csavarok és tiplik segítségével rögzítse a ház hátoldalát a falra. Használjon mindig a kiválasztott felszerelési felület típusának megfelelő rögzítési módot (beton vagy téglafal, vakolt fal, stb.).

- Szerelje vissza az áramköri lapot a házba.

- Vezetékeket csatlakoztassa a sorkapocs megfelelő pontjaihoz.

- RK-4K SMA vezérlő esetében, csatlakoztassa a külső antennát az SMA csatlakozóhoz.

- Helyezze vissza ház fedelét.

- Kapcsolja be a tápfeszültséget.

- Hajtsa végre vezérlő beállítását és tárolja el benne a távvezérlőket (tekintse meg vezérlő teljes kézikönyvét).

A SATEL sp. z o.o. kijelenti, hogy RK-1K / RK-2K / RK-4K / 4K-4K SMA típusú rádiós eszközök összhangban állnak az 2014/53/EU irányelvvel. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a www.satel.eu/ce internetes címen.

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • LENGYELORSZÁG

tel. +48 58 320 94 00

www.satel.eu