|  | RÁDIÓTÁVVEZÉRLŐ SZETT RXH-2K/RXH-4K |  |
| --- | --- | --- |

rxh24k_hu 03/12

Az RXH-2K/RXH-4K távvezérlő szett lehetővé teszi elektromos eszközök rádióadóval (távvezérlő) segítségével történő távoli működtetését. A távvezérlő szett maximum 340 távvezérlővel történő működtetésre alkalmas. Az RXH-2K/RXH-4K csak SATEL gyártmányú 433 MHz-s távvezérlők használatát támogatja.

A vevő és adó egység közötti kommunikáció a Microchip Technology Inc. dinamikusan változó kódolását alkalmazó KEELOQ®  áramköri elemein alapul. Ez a biztonságos használatot és az egyéb eszközöktől érkező zavaró jelekkel szembeni védelmet garantál.

A biztonsági rendszer állapotának információit biztosító bemenetek megkönnyítik az RXH-2K/RXH-4K biztonsági rendszerekkel történő használatát. Ezek lehetővé teszik az élesítés/hatástalanítás, valamint a riasztástörlés jelzésének kialakítását.

# Elektronikai kártya leírása

1. ábra RXH-4K vevőegység áramköri lapjának nézete.

1. ábra magyarázata:

1	–	szuperheterodin vevő, magas érzékenység, zavaró jelekkel szembeni védettség;

2	–	jelző LED;

3	–	programnyomógombok (PRG1 –1. csatorna; PRG2 –2. csatorna; PRG3 –3. csatorna; PRG4 –4. csatorna);

4	–	relék működési módját beállító érintkezők (MODE1 –1. csatorna; MODE2 –2. csatorna; MODE3 –3. csatorna; MODE4 –4. csatorna);

5	–	antenna;

6	–	szabotázskapcsoló;

7	–	relék (RXH-2K-ben csak 2 db).

Csatlakozók leírása:

AR	–	információs jelbemenet – biztonsági rendszer állapot (élesített/hatástalanított);

AL	–	információs jelbemenet – riasztás;

LV	–	jelkimenet – távvezérlő alacsony telepfeszültség (OC); aktív, amennyiben a vevőegység a távvezérlő telepének alacsony feszültségét érzékeli, és mindaddig aktív marad, amíg egy megfelelő telepfeszültségű távvezérlő használatára nem kerül sor (biztonsági rendszer hibajelző kimenet szolgálhat).

SS	–	szirénavezérlő kimenet (OC);

+12V	–	tápfeszültség bemenet (9 ~ 16 Vdc);

COM	–	közös (föld);

Cn	–	relé közös csatlakozója;

NCn	–	relé alaphelyzetben zárt csatlakozója;	n – relé (csatorna) szám

NOn	–	relé alaphelyzetben nyitott csatlakozója;

TMP	–	szabotázskapcsoló csatlakozói.

A kétszínű LED a modul működési állapotát jelzi és megkönnyíti a vevő paramétereinek beprogramozását:

Zöld fény – normál működési mód;

Piros fény – távvezérlő jelének vétele normál működési módban;

Villogó zöld fény – új távvezérlőnek a vevő memóriájába, program gombok segítségével történő bevitele során várakozás a távvezérlő gombjának első megnyomására;

Piros villogó fény:

- új távvezérlő vevő memóriájába, program gombok segítségével történő bevitele során várakozás a távvezérlő gombjának második megnyomására;

- kimerült távvezérlő telep (a távvezérlő gombjának normál működési módban történő megnyomása után),

- vevő memóriájának törlése,

Felváltott piros és zöld fényű villogás – monostabil relé BE idejének programozása.

piros, zöld villogás és szünet sorozata – számítógépről történő programozási mód elindítása.

A PRG1 ~ PRG4 nyomógombok lehetővé teszik:

távvezérlők bevitelét a vevő memóriájába;

adott csatornához tartozó monostabil működési módú relé átkapcsolási idejének programozását.

PRG1 nyomógomb – vevő memóriájának törlését;

PRG2 (RXH-2K) / PRG4 (RXH-4K) nyomógomb – vezérlő és számítógép közötti kommunikáció létrehozását.

# Felszerelés

A vevő áramköri lapja elektromos töltésekre érzékeny elektronikai alkatrészeket tartalmaz. A felszerelést megelőzően az elektrosztatikus töltéseket eltávolításáról gondoskodni kell. A felszerelés során kerülje a vezérlő áramköri lapján található alkatrészek megérintését.

Az RXH-2K/RXH-4K műanyag házba van szerelve. A ház bezárásakor legyen különös figyelemmel arra, hogy a kábelek ne nyomják le a program nyomógombot.

A távvezérlőkben a gyártó által előírt telep használata ajánlott. A telep állapotának időközönkénti ellenőrzése (pl. a vevő áramköri lapján elhelyezett LED viselkedésének megfigyelése) és a használt telep újra történő kicserélése szükséges.

Megjegyzések:

- A használt telepet ne dobja el. Annak elhelyezéséről a hatályos 91/157/EEC és 93/86/EEC Európai Irányelvek szabályai szerint kell intézkedni.

- Bármilyen konstrukciós változtatás jogosulatlan személy általi végrehajtása tilos. Ez különösen az összeszerelés és az alkatrészek módosítására vonatkozik.

# Programozás

Az RXH-2K/RXH-4K nyomógombok vagy a Dload10 program segítségével számítógépről programozható. A Dload10 program a www.satel.eu weboldalon található meg. A program lehetővé teszi a rádiótávvezérlők fejlett funkcióinak használatát. Lehetővé teszi a távvezérlők listájának szerkesztését azok sorozatszáma alapján, egy már beprogramozott távvezérlő egyedi eltávolítását és felhasználónevek távvezérlőkhőz történő  kijelölését.

## Kommunikáció elindítása a Dload10 programmal

Megjegyzések:

Mivel a vezérlő külön RS port csatlakozóval nem rendelkezik az adatátvitel olyan csatlakozók használatával történik, melyeknek a funkciója szoftverrel történő programozás esetén megváltozik.

Amennyiben az AL és LV csatlakozókra bármilyen más vezeték csatlakoztatva, akkor azok csatlakoztatását a PIN3/RX adapter vezetékeinek csatlakoztatása előtt meg kell szüntetni.

Amennyiben a vevő csatlakoztatása után a számítógéppel bármilyen probléma felmerül a kommunikációval, akkor az LV és a +12V csatlakozási pontok közé egy 47 kΩ-os ellenállás bekötése szükséges.

A számítógép és a vevő közötti kommunikáció létrehozása céljából tegye a következőket:

- Csatlakoztassa a számítógép COM portját a vevő áramköri lapjának megfelelő pontjaihoz. A csatlakozás kialakításához a SATEL gyártmányú DB9FC/RJ-KPL kábel szükséges. A csatlakozás létrehozásához csatlakoztassa a kábel szettben található PIN3/RX adaptert a kábel 3 érintkezős csatlakozójához. A PIN3/RX adapter vezetékeit a vevőegység csatlakozóihoz a 1. táblázat szerint kell csatlakoztatni.

| Vezetékszín | Funkció | Modul csatlakozó |
| --- | --- | --- |
|  | fekete | Közös föld (közös csatlakozó) | COM |
|  | fehér | Rádióvezérlő Tx jel | LV |
|  | zöld | Rádióvezérlő Rx jel | AL |

1. Táblázat

- A számítógépen indítsa el a Dload10 programot (a programhoz történő hozzáférés jelszóval védett, alapértelmezetten 1234, és bármilyen 16 karakter hosszúságú jelsorozatra megváltoztatható).

- Lépjen be a „Kommunikáció” menübe és válasza ki a „Beállítás” pontot majd válassza ki a számítógép azon soros portját, amelyhez a vevőt csatlakoztatta.

- Indítsa el a vevő számítógépes programozási módját az alábbi eljárás szerint:

  - Nyomja le és tartsa lenyomva a PRG2 (RXH-2K) vagy PRG4 (RXH-4K) programgombot, amíg a LED a fénye egy rövid időre piros színűre nem vált;

  - Engedje fel a PRG2 (RXH-2K) vagy PRG4 (RXH-4K) nyomógombot egy pillanatra és nyomja le azt ismét, amíg a LED fénye a piros - zöld – kialvás sorozatnak megfelelően nem kezd el villogni.

Megjegyzés: Amennyiben a Dload10 programmal nem jön létre a kapcsolat 1 percen belül, akkor a vevő normál működési módba tér vissza.

- A távvezérlő kezelésére szolgáló ablak megnyitásához (lásd 2. ábra) a Dload10 programban a „Fájl” menüjében válassza ki az „Új eszköz”-t, majd a " RX/RE/RXH "-t.. Kattintson a „Távvezérlők olvasása” gombra a vevőben már eltárolt távvezérlők listájának megnyitásához.

2. ábra Az RXH-4K kezelésének ablaka a Dload10 programban.

## Távvezérlők hozzáadása

A távvezérlők mind az áramköri lapon található nyomógombok, mind a Dload10 program segítségével hozzáadhatóak. A távvezérlők hozzáadásának módjától függően a távvezérlő az összes vagy csak a kiválasztott csatornákat is vezérelheti.

Megjegyzések:

Az MPT-300 távvezérlők hozzáadásához használja a távvezérlő  jelű nyomógombját.

RXH-2K / RXH-4K rádióvezérlők használata esetén az MPT-300 távvezérlők  szimbólummal ellátott gombja nem működik.

### Távvezérlő hozzáadása a programnyomógomb segítségével

- Nyomja meg a kiválasztott program nyomógombot – a LED zöld színnel kezd el villogni,

- Nyomja meg a távvezérlő bármelyik nyomógombját – a LED piros színnel kezd el villogni,

- Nyomja meg a távvezérlő ugyan azon nyomógombját ismételten– a LED fénye folyamatos zöld fényre vált. A távvezérlő bevitelre került a memóriába.

Megjegyzés:	Amennyiben a memória már megtelt vagy a távvezérlő nem megfelelő (más gyártó által készített távvezérlő), akkor a távvezérlő nyomógombjának első lenyomásakor a vezérlő normális állapotba fog visszatérni.

A távvezérlő által vezérelhető csatornák száma attól függ, hogy a távvezérlő mely gombjának használatával kerül bevitelre az eszköz memóriájába.

Például, amennyiben a távvezérlő a PRG2 gomb használatával került bevitelre a távvezérlő a 2. csatornát (RXH-2K) vagy a 2., 3. és 4. csatornát (RXH-4K) fogja működtetni. Az 1-es csatorna nem lesz elérhető ezen távvezérlő számára. A távvezérlő aktív nyomógombjai az 1 /  (RXH-2K) vagy 1 / , 2 /  és 3 /  (RXH-4K) nyomógombok lesznek. A többi nyomógomb inaktív lesz. A 2. táblázat tartalmazza a távvezérlő bevitele során használt programnyomógombtól függően a távvezérlő elérhető nyomógombjait. Az üres mezők az inaktív nyomógombokat jelentik.

|  |  |  | Távvezérlő által elérhető csatornák | Távvezérlő gombok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 / | 2 / | 3 / | 4 / | 5 / |
| Programozáshoz használt nyomógomb | RXH-4K | PRG1 | 1–4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  |  | PRG2 | 2–4 | 2 | 3 | 4 |  |  |
|  |  | PRG3 | 3–4 | 3 | 4 |  |  |  |
|  |  | PRG4 | 4 | 4 |  |  |  |  |
|  | RXH-2K | PRG1 | 1–2 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  | PRG2 | 2 | 2 |  |  |  |  |

2. Táblázat

Megjegyzés:	A számok a P-2, P-4, T-1, T-2, T-4 távvezérlőkre, amíg a szimbólumok az MPT-300 távvezérlőre vonatkoznak.

### Távvezérlő hozzáadása Dload10 program segítségével

- Kattintson az „Új távvezérlő” gombra. Az új távvezérlő hozzáadására ablak fog megnyílni.

- A megjelenő utasításnak megfelelően nyomja meg a távvezérlő bármelyik gombját.

- A megjelenő utasításnak megfelelően nyomja le a távvezérlő gombját ismételten.

- Válassza ki, hogy hány csatornát vezéreljen a távvezérlő (lásd 2. táblázat).

3. ábra Az új távvezérlő hozzáadásának ablaka Dload10 programban.

- Amennyiben szükséges vigye be a távvezérlő nevét.

- Kattintson a „Következő” gombra egy újabb távvezérlő hozzáadásához vagy zárja be az ablakot a „Vége” gombra történő kattintással. Az új távvezérlőt most már tartalmazni fogja a távvezérlők listája az „Új átírása” megjegyzéssel.

- A bevitt változások elmentéséhez kattintson a „Távvezérlők írása” gombra. Amennyiben a változások nem kerülnek eltárolásra, a vevő nem fogja tudni az új távvezérlőket kezelni.

A távvezérlő által használt csatornák száma vagy távvezérlő neve a Dload10 program segítségével bármikor megváltoztatható.

## Távvezérlők eltávolítása

A távvezérlők egyedi eltávolítása csak a Dload10 program használatával lehetséges. A programnyomógombok csak a vevő memóriájának teljes törlését teszik lehetővé (pl. szintén abba felvett távvezérlőkét).

### A vevő memóriájának törlése

A vevő memóriájának törléséhez tegye a következőket:

- Nyomja le és tartsa lenyomva a PRG1 programnyomógombot, amíg a LED fénye egy rövid időre piros színűre vált (kb. 3 mp után).

- Engedje fel a PRG1 nyomógombot egy pillanatra, majd nyomja le azt ismét addig, amíg a LED piros fénnyel elkezd villogni (kb. 3 mp után), ez jelzi, hogy a vevő memóriája törlését.

Amikor a LED ismét folyamatos zöld fénnyel világít, akkor a vevő új távvezérlők bevitelére kész.

### Távvezérlők eltávolítása Dload10 program segítségével

A távvezérlőnek a vevő memóriájából történő eltávolításához tegye a következőket:

- Kattintson a távvezérlők listájában az eltávolítani kívánt távvezérlőre,

- Kattintson a „Távvezérlő törlése” gombra és erősítse meg a kiválasztást a felugró ablakban.

- Kattintson a „Távvezérlők írása” gombra a bevitt változások mentéséhez. Amennyiben a változások nem kerülnek elmentve, akkor a vevő az eltávolított távvezérlőt továbbra is kezelni fogja.

## Relé működési módjának beállítása

A relék az érintkezőkre felhelyezett rövidzárak beállításától függően a három működési mód egyike szerint működhetnek.

Bistabil mód (lásd 4. ábra) – a távvezérlő gombjának minden egyes lenyomása a relét az ellenkező állapotba kapcsolja át.

Monostabil mód (lásd 4. ábra) – a relé az előre beállított időre aktiválódik.

Pulzus mód (lásd 4. ábra) – a relé a távvezérlő gomb megnyomásának idejére aktiválódik. Amennyiben a távvezérlő gombját több mint 30 mp-ig lenyomva tarják, akkor a távvezérlő telepének kimerülését megelőzendő az adás leállításra kerül.

4. ábra Példa az 1. csatorna működési módjának beállítására.

### Monostabil mód átkapcsolási idejének programozása

A monostabil mód átkapcsolási idejének alapértékként beprogramozott ideje 5mp. Ezt az időt a felhasználó az 1 – 255 mp-es időtartományban programozhatja be.

A kiválasztott csatorna (relé) monostabil módja új átkapcsolási idejének a program gomb általi beállításához tegye a következőket:

- Nyomja le kétszer a kiválasztott csatorna PROGRAM nyomógombját – a LED fénye kialszik.

- Nyomja meg a távvezérlő egyik aktív nyomógombját (lásd Távvezérlő hozzáadása)– a LED zöld és piros fénnyel felváltva kezd el villogni.

- Mérje a beprogramozni kívánt időt és a kívánt idő leteltekor nyomja meg a távvezérlő gombját ismét – a LED fénye folyamatos zöldszínűre vált.

A monostabil mód átkapcsolási ideje a Dload10 programmal a kiválasztott csatorna új értékének billentyűzetről történő bevitelével is megváltoztatható. A bevitt változásnak a vevő memóriájába történő mentéséhez kattintson az „Idő mentése” gombra.

# Használat riasztórendszerrel

A távvezérlő gombjának használatával élesítheti/hatástalaníthatja a rendszert vagy riasztást indíthat/törölhet. Ahhoz, hogy ezt megtehesse, a vezérlés céljából csatlakoztassa a kiválasztott relék csatlakozóit a vezérlőpanel megfelelően programozott vezérlőzónáihoz.

A vevő SS kimenete a távvezérlővel végrehajtott élesítést/hatástalanítást/riasztástörlést és hatástalanítást jelezheti. Ezeknek a jelzéseknek a biztosításához a vezérlőpanel megfelelően programozott kimeneteinek az AR és AL bementhez csatlakoztatása szükséges (az élesített mód információját az AR, a törlendő riasztásjelzés információját pedig az AL bementre). Az AR és AL bemenetek a távvezérlő nyomógombjának működtetése után 4 mp-ig kerülnek figyelésre. Amennyiben a figyelt bementeken ezen idő alatt változás történik, az SS kimenet impulzusszerűen (0,16 mp) rövidrezárásra kerül a közös föld felé. Az esemény az impulzusok száma alapján határozható meg:

Egy jelzés – élesítés.

Két jelzés – hatástalanítás.

Négy jelzés – hatástalanítás és riasztástörlés.

Az SS kimenet például sziréna vezérlésére használható. A kimenet maximális áramterhelhetősége 500mA.

A bemutatott példában (5. ábra) az 1. csatorna (1. relé) vezérli a panel élesített módját, míg a 
4. csatorna (4. relé) csendes PÁNIK riasztást indít. Ezek a relék pulzus módban működnek (a rövidzárak a MODE1 és MODE4 megfelelő érintkezőin) és a vezérlőpanel CTL és Z1 zónabemenetét a közös földdel (0V) vezérlik. A távvezérlőt a PRG1 nyomógomb segítségével be kell vinni a vevő memóriájába. A rendszer a távvezérlő 1 /  nyomógombjának lenyomásával élesíthető/hatástalanítható, a pánikriasztás pedig a távvezérlő 4 /  gombjának lenyomásával indítható el. A riasztás véletlenszerű elindítását elkerülendő a vezérlőpanel Z1 zónájának érzékenységét megfelelő értékűre kell beállítani 
(pl. 3 mp.).

5. ábra Példa a CA-6 vezérlőpanel távvezérlésére.

Az SS kimenet egy, a sziréna +SA bementére +12V feszültséget kapcsoló relét vezérel, amely annak hatására hangjelzést fog adni. A relé átkapcsolásának pillanatában a vezérlőpanel OUT1 kimenete a 2.2 kΩ ellenálláson keresztül a közös föld felé lezárva marad, ily módón biztosítja az OUT1 kimenet terhelését, valamint a kábelezés ellenőrzését az élesítés/hatástalanítás jelzése idején. Az ellenállást a sziréna házába kell szerelni.

Az ábra a távvezérlő alacsony telepfeszültség kijelzésének egy egyszerű megoldási módját is ábrázolja (az LV kimenetre csatlakoztatott LED).

A CA-6 vezérlőpanel paramétereit a következő módón kell beprogramozni:

OUT1	–	Riasztásjelzés (+12 V a kimenet aktív állapotában);

OUT2	–	Riasztásmemória jelzés (+12 V a kimenet aktív állapotában);

OUT3	–	Tápfeszültség kimenet (+12 V);

OUT4	–	Élesítettmód jelzés (OC típusú kimenet –+12 V a kimenet aktív állapotában)

OUT5	–	Riasztásmemória jelzés (OC típusú kimenet –+12 V a kimenet aktív állapotában);

CTL	–	Egy vagy mindkét partíció élesítése/hatástalanítása (FS 125);

Z1	–	24H csendes zóna (a távvezérlő 4. gombjának működtetése a megfelelő kód elküldését eredményezi a távfelügyeleti állomásnak).

# Műszaki adatok

Rádiókommunikációs távolság nyílt területen	max. 200 m

(a vevő és az adó közötti akadályok lecsökkenthetik az eszköz működési távolságát)

Vezérlet kimenetek száma	2 (RXH-2K)/4 (RXH-4K)

Tápfeszültség	12 V DC 15%

Készenléti áramfogyasztás:	RXH-2K	20 mA

RXH-4K	25 mA

Maximális áramfogyasztás:	RXH-2K	70 mA

RXH-4K	100 mA

Relékontaktusok max. terhelése (ellenállás terhelés)	2 A / 24 V DC

Monostabil mód átváltási idejének állítási tartománya	1 to 255 s

LV (OC) kimenet max. terhelőárama	50 mA

SS (OC) kimenet max. terhelőárama	500 mA

Működési frekvenciatartomány	433.05–434.79 MHz

Környezeti osztály az EN50130-5-nek megfelelően	II

Maximális páratartalom	933%

Működési hőmérséklettartomány, vevő	-10 to +55 ºC

Működési hőmérséklettartomány, adó (távvezérlő)	-10 to +55 ºC

Ház méretei	72x118x24 mm

Vevő tömege:	RXH-2K	66 g

RXH-4K	82 g

Adó (távvezérlő) tömege	30 g

A SATEL sp. z o.o. kijelenti, hogy a távvezérlő szett összhangban van az 1999/5/EC Irányelv alapvető követelményeivel és más vonatkozó rendelkezéseivel. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.eu

druk 2 na 1:

12,1,2,11,10,3,4,9,8,5,6,7

# Text boxes

Pulzus mód

Rövidzár a két jobboldali érintkezőre helyezve

Bistabil mód

Rövidzár eltávolítva

Monostabil mód

Rövidzár a két baloldali érintkezőre helyezve