|  | KÜLTÉRI FÉNY- ÉS HANGJELZŐ SZIRÉNA SP-4003 |  |
| --- | --- | --- |

sp4003_hu 05/10

Az SP-4003 kültéri fény- és hangjelző sziréna három különböző változatban készül, amelyek csak a fényjelzés színében térnek el egymástól (piros – SP-4003 R, kék – SP-4003 BL és narancs – SP-4003 O).

# Tulajdonságok

Hangjelzés előállítása piezoelektromos hangszóróval.

Fényjelzés előállítása két LED csoporttal.

Három választható hangjelzés.

Időjárásálló elektronikai áramkör.

Dupla szabotázsvédelem – fedél nyitás és a ház falról történő leszakítása ellen.

Belső fedőlemez galvanizált fémlemezből.

PC-LEXAN polikarbonátból készített, nagyon magas mechanikus ellenállóképességű ház.

1. Ábra magyarázata:

1	-	ház fedél.

2	-	galvanizált belső fedőlemez.

3	-	szirénaház alaplap.

4	-	piezoelektromos hangszóró.

5	-	szabotázskapcsoló (NC).

6	-	elektronikus áramkör.

7	-	házfedél rögzítőcsavarok.

1. Ábra. A sziréna nézete.

# Elektronikus áramkör leírása

2. Ábra. Az elektronikus áramkör nézete.

2. Ábra magyarázata:

1	-	LED csoportok vezetékei.

2	-	csatlakozók:

+SO-	-	fényjelzés vezérlőbemenet.

+SA-	-	hangjelzés vezérlőbemenet.

TMP and TMP	-	szabotázs áramkör.

SENS. and TMP	-	sziréna szabotázskapcsoló.

3	-	hangjelzés típusát kiválasztó érintkezők.

4	-	a megfelelő hangjelzéstípust kiválasztó rövidzárak leírása.

3. Ábra. Hangjelzés típusának kiválasztása: A – hang 1; B – hang 2; C – hang 3
( - érintkezők rövirezárva;  - érintkezők nyitva).

5	-	piezoelektromos hangszóró vezetékei.

# Felszerelés

A sziréna fedelének eltávolításához távolítsa el a két csavart és döntse meg a fedelet kb. 60°-kal. Szerelje a szirénát egy nehezen elérhető egyenes felületre, olyan módón, hogy minimalizálja a szabotálás lehetőségét.

Megjegyzés:	Hagyjon minimum 2,5 cm távolságot a szirénaház felső éle és a mennyezet vagy egyéb a sziréna felett elhelyezkedő tárgy között. Máskülönben, a fedél visszahelyezése nem lehetséges.

Az eszközt a csavarok és a tiplik segítségével erősítse a felszerelési felülethez. Legyen óvatos a szabotázselem rögzítésekor (amelyikhez a szabotázskapcsoló rögzítve van), hogy ne törjenek el annak vékony fülei.

# Csatlakoztatás

Az összes csatlakozás kialakítását a riasztórendszer tápfeszültségének és akkumulátorának lecsatlakoztatása után szabd csak elvégezni.

Az SP-4003 sziréna bármilyen olyan eszközzel összekapcsolva képes működni, amelyiknek a kimentén +12 Vdc feszültség jelenik meg veszélyhelyzetben. A jelzés a +12 V-os feszültség megfelelő csatlakozóponton történő megjelenése indítja el (SA - hangjelzés, SO - fényjelzés). Győződjön meg arról, hogy a jelzést vezérlő kimenet teljesítménye elégséges és garantálni fogja az eszköz helyes működését.

4.Ábra. A SP-4003 sziréna csatlakoztatásának módja a vezérlőpanelhez. OUT1 kimenet indítja a fény- és az OUT2 kimenet a hangjelzést (nagyáramú kimenetek normál polaritással – aktív állapotban +12 Vdc feszültséget szolgáltatnak). Z1 zónát, mint 24 órás szabotázs típusú zónát kell beprogramozni.

# Műszaki adatok

Tápfeszültség	12 V DC 15%

Maximális áramfelvétel:

fényjelzés	250 mA

hangjelzés	270 mA

fény- és hangjelzés	520 mA

Hangintenzitási szint (1 m távolságban)	max. 120 dB

Környezeti osztály a EN50130-5-nek megfelelően	III

Működési hőmérséklet tartomány	-35...+55 °C

Maximális páratartalom	933%

Ház méretei	148 x 254 x 64 mm

Tömeg	894 g

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.eu

| A legfrissebb EC megfelelőségi nyilatkozat és termék jóváhagyási engedély letölthető a www.satel.pl honlapról |  |
| --- | --- |

Druk (4na1):

4,1,4,1,2,3,2,3