SPW-100

spw100_int 03/11

BELTÉRI SZIRÉNA

# Tulajdonságok

Hangjelzés előállítása piezoelektromos hangszóróval.

Három választható hangjelzés.

Dupla szabotázsvédelem – fedél nyitás és a ház falról történő leszakítása ellen.

# Felszerelési útmutató

A sziréna csak beltéren alkalmazható.

A szirénát egy egyenes felületre kell felerősíteni a csavarok és a tiplik segítségével.

A sziréna csatlakoztatása előtt kapcsolja le a rendszer tápfeszültségét.

1. ÁBRA Fedél eltávolítása.

# Műszaki adatok

Tápfeszültség	12 V DC 15%

Maximális áramfelvétel	320 mA

Hangintenzitási szint (1m távolságban)	max. 120 dB

Környezeti osztály az EN50130-5-nek megfelelően	II

Működési hőmérséklet tartomány	-10…+55°C

Maximális páratartalom	933%

Méretek	130 x 130 x 40 mm

Tömeg	170 g

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce honlapról.

2. ÁBRA A sziréna belsejének nézete.

1	-	kábel bevezető nyílások.

2	-	rögzítőcsavar furatok.

3	-	elektronikus áramköri lap (3. ÁBRA).

4	-	piezoelektromos hangszóró.

3. ÁBRA Sziréna áramköri lapja.

1	-	csatlakozók:

+SA- – hangjelzés vezérlőbemenet – +12 V DC feszültség rákapcsolása indítja a hangjelzést. A jelzés vezérlésére a vezérlőpanel nagyáramú kimente használható.

TMP – szabotázs áramkör – a szabotázskapcsoló nyitása bontja az áramkört (NC típusú). A bemenet a vezérlőpanel szabotázszónaként programozott bemenetére csatlakoztatható.

2	-	szabotázskapcsoló, a fedél eltávolításakor bontja az áramkört.

3	-	hangjelzés típus kiválasztó érintkezők.

4	-	hangjelzés típusát beállító rövidzárak beállításának leírása.

4. ÁBRA Hangjelzés típusának kiválasztása.

A – hang 1; B – hang 2; C – hang 3 ( - érintkezők rövidrezárva;  - érintkezők nyitva).

5. ÁBRA Sziréna méretei.