TOPAZ

DIGITÁLIS PASSZÍV INFRAÉRZÉKELŐ

topaz_hu 01/13

A TOPAZ érzékelő a védett területen belüli mozgás érzékelését teszi lehetővé. Az érzékelő bármilyen vezérlőpanellal használható, de SATEL vezérlőpanelekkel történő használat esetén a beállítás a felszerelést megkönnyítő rövidzárakkal is elvégezhető.

# Tulajdonságok

Duálelemes pyroérzékelő.

Digitális mozgásérzékelési eljárás.

Digitális hőmérsékletkompenzáció.

Választható érzékenységi szint.

Beépített EOL ellenállások (dupla EOL).

Riasztásjelző LED.

Fedéleltávolítás elleni szabotázsvédelem.

# Műszaki adatok

Tápfeszültség	12 V DC 15%

Készenléti áramfogyasztás	8 mA

Maximális áramfogyasztás	8.5 mA

EOL ellenállások	2 x 1.1 k(

Relékontaktus névleges terhelhetősége (ellenállás)	40 mA / 16 V DC

Érzékelési sebesség	0.3...3 m/s

Riasztásjelzési idő	2 s

Bemelegedési idő	120 s

Ajánlott szerelési magasság	2.4 m

Környezeti osztály a EN50130-5-nek megfelelően	II

Működési hőmérséklettartomány	-10...+55 °C

Maximális páratartalom	933%

Méretek	52 x 81 x 33 mm

Tömeg	45 g

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

# Elektronikai kártya

S érintkezők – érzékenységi szint beállítása:

- rövidrezárva – magas érzékenység (magas érzékenységű érzékelési terület – 4. ábra);

- nyitva – szokványos érzékenység (szokványos érzékenységű érzékelési terület – 
5. ábra).

L érintkezők – jelző LED engedélyezése/letiltás. A jelző LED működése az érintkezők rövidrezárt állapota esetén van engedélyezve.

a piros színű LED jelzései:

- riasztás – 2 mp-es világítás;

- bemelegedés – gyors villogás.

pyroelektromos érzékelő. A pyroelektromos érzékelő beszennyezése miatt nem érintse meg azt.

szabotázskapcsoló.

érzékelő riasztáskimenetének működését beállító érintkezők. A 2. ábra szerint felhelyezett rövidzárak esetén a beépített EOL ellenállások használatban vannak, míg a 3. ábra szerinti beállítás esetén a beépített EOL ellenállások nincsenek használatban.

csatlakozók:

+12V	-	tápfeszültség bemenet;

COM	-	közös föld;

2EOL	-	riasztáskimenet (2EOL/NC) – lásd 2. ábra – az érzékelő vezérlőpanelhoz történő csatlakoztatásakor, csatlakoztassa a riasztáskimenet csatlakozó egyik pontját a közös földhöz és a másikat a zónacsatlakozóhoz.

NC	-	riasztáskimenet (NC relé) – lásd 3. ábra;

TMP	-	szabotázskimenet (NC) – lásd 3. ábra.

# Felszerelés

Bármilyen elektromos csatlakoztatás elvégzése előtt kapcsolja le a tápfeszültséget.

- Távolítsa el az érzékelő fedelét (6. ábra).

- Távolítsa el az elektronikai kártyát.

- Készítse el a csavarok és a kábel átvezetésére szolgáló nyílásokat a ház hátoldalán.

- Vezesse keresztül a kábelt az elkészített nyíláson.

- A tiplik és csavarok segítségével rögzítse a ház hátoldalát a falra (8. ábra).

- Rögzítse az elektronikai kártyát.

- Csatlakoztassa a vezetékeket a megfelelő sorkapcsokhoz.

- A rövidzárak segítségével állítsa be az érzékelő működési paramétereit.

- Helyezze vissza az érzékelő fedelét.

# Érzékelő elindítása és tesztelése

Megjegyzés:	Az érzékelő tesztelése során a jelző LED működését engedélyezni kell.

- Kapcsolja be az érzékelő tápfeszültségét. A villogó jelző LED az érzékelő bemelegedési állapotát jelzi.

- Amikor a LED abbahagyta a villogást ellenőrizze, hogy az érzékelő működési tartományában történő mozgás aktiválja-e az érzékelő riasztáskimenetét és hogy a jelző LED bekapcsol-e.

SATEL sp. z o.o. • ul. Schuberta 79 • 80-172 Gdańsk • POLAND tel. + 48 58 320 94 00 info@satel.pl www.satel.eu

druk (4na1):

4,1,4,1,2,3,2,3