USB-RS

USB-RS ÁTALAKÍTÓ SATEL ESZKÖZÖK PROGRAMOZÁSÁHOZ

usb-rs_hu 10/14

Az USB-RS átalakító az alábbi portokkal rendelkező SATEL eszközök számítógéphez történő csatlakoztatását teszi lehetővé:

RS-232 – PIN5 vagy RJ típusú csatlakozó,

RS-232 (TTL) – PIN3 vagy RJ t típusú csatlakozó.

Továbbás a SATEL rádióvezérlőinek programozását is biztosítja.

Az átalakító USB kábellel együtt kerül szállításra.

Megjegyzés:	Az átalakító CA-64 vezérlőpanel programozására nem alkalmas.

# USB-RS átalakító leírása

1. ábra. USB-RS átalakító.

4, a megfelelő csatlakozókkal ellátott kábel, a világosak szolgálnak az RS-232 port, a barnák pedig a RS-232 (TTL) port csatlakoztatására.

3 LED-ek:

–	villogása a modul által küldött adatforgalmat jelzi (TX kimenet),

–	villogása a modul általi vett adatforgalmat jelzi (RX bemenet),

–	folyamatos fénye a tápfeszültség meglétét jelzi.

az átalakító számítógéphez történő csatlakoztatására szolgáló USB B típusú aljzat.

# Átalakítónak a számítógéphez első alkalommal történő csatlakoztatása

- Az átalakítóhoz mellékelt kábel segítségével csatlakoztassa az átalakító USB B típusú csatlakozóját a számítógép USB portjához.

- A Windows automatikusan érzékeli az új eszköz csatlakoztatását és megnyitja a varázsló ablakát. A varázsló végigvezeti az új hardverhez tartozó driver telepítésének folyamatán. A Windows operációs rendszer néhány esetben figyelmeztethet, hogy a driver nem ment át megfelelőségi teszten. Ez a figyelmeztetés biztonsággal figyelmen kívül hagyható és folytatható a driver telepítése.

Megjegyzések:

Ha a rendszer nem találja meg automaikusan a megfelelő driver-t, akkor az letölthető www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm weboldalról. A "VCP Drivers" táblázatból válassza ki a számítógéphez való driver-t és töltse le, illetve mentse el a merevlemezre, majd a driver telepítéséhez jelölje meg a lementett fájl mentési helyét. A telepítés befejeztével indítsa újra a számítógépet.

Az átalakító működésének optimalizálása céljából a COM port haladó beállításai között „Késleltetési idő” paraméter számára 1 ms programozható be (az alapértelmezett 16 ms helyett).

Amennyiben az átalakítót GuardX programmal történő kommunikációra használják, akkor 1.13 (vagy újabb) verziójú program használata szükséges.

# Rádióvezérlők programozása

SATEL gyártmányú rádióvezérlők számítógép segítségével történő programozásához PIN3/RX átalakító használata szükséges. Az adapter kábeleit mellékelt útmutatónak megfelelően csatlakoztassa a rádióvezérlőhőz.

2. ábra Rádióvezérlők programozásához szükséges PIN3/RX adapter.

# Technikai adatok

USB B típusú kábel hossza	1.8 m

Átalakító méretei	67 x 34 x 21 mm

Tömeg	110 g

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • LENGYELORSZÁG tel. + 48 58 320 94 00 info@satel.pl www.satel.eu

druk (4 na 1):

1,2,1,2,1,2,1,2