VERSA-MCU

433 MHz VEZETÉKNÉLKÜLI RENDSZERVEZÉRLŐ

versa-mcu_hu 09/12

A VERSA-MCU vezérlő 1.03 vagy újabb firmware verziójú VERSA vezérlőpanelekkel működik. A riasztórendszer számára lehetővé teszi 433 MHz-es távvezérlők használatát, valamint a rendszer vezetéknélküli zónákkal történő bővítését.

# Tulajdonságok

Szuperheterodin rádióvevő.

Maximum 30 db SATEL gyártmányú 433 MHz távvezérlő használatának támogatása:

Távvezérlők átvitele KeeLoq ugrókóddal védett.

Maximum 6 funkció használatának lehetősége a távvezérlővel.

Maximum 30 db SATEL gyártmányú 433 MHz vezetéknélküli érzékelő használatának támogatása.

Vezérlő firmware frissítésének lehetősége.

Kettős szabotázsvédelem – fedél és a ház falról történő eltávolításával szemben.

# Áramköri lap

csatlakozók:

+12V	-	tápfeszültség bemenet;

COM	-	közös föld;

CLK	-	órajel;

DAT	-	adatjel.

RS-232 port (TTL szabvány) vezérlő firmware frissítéséhez. A vezérlő a SATEL gyártmányú DB9FC/RJ-KPL kábelszettben található kábel segítségével csatlakoztatható.

szabotázskapcsoló.

vezérlőpanellel történő kommunikációt jelző:

- villogás – adatcsere a vezérlőpanellel;

- folyamatos világítás – nincs kommunikáció a vezérlőpanellel.

DIP-kapcsolók (használaton kívül).

magas érzékenységű, zavaró jelekkel szemben védett szuperheterodin vevő.

antenna.

# Felszerelés

Bármilyen elektromos csatlakoztatás végrehajtása előtt kapcsolja ki a tápfeszültséget.

A vezérlőt beltéren, normál páratartalommal rendelkező helyre kell felszerelni. A felszerelési hely kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy a vastag falalak, fém elemek, stb. lecsökkenthetik a rádiójelek működési távolságát. Ajánlott a vezérlőt a padlószint felett magasan felszerelni. Ez lehetővé teszi nagyobb rádiós kommunikációs távolság elérést és a létesítményben mozgó emberek általi véletlen leárnyékolás elkerülését. Nem ajánlott a vezérlő elektromos szerkezetek közelében történő elhelyezése, mivel az az eszköz rendellenes működését okozhatja.

- Nyissa ki a vezérlő házát (2. ábra).

- Készítse el a kommunikációs busz és a tápfeszültség kábelek átvezetésére szolgáló nyílásokat a ház hátoldalán.

- Vezesse keresztül a kábeleket az elkészített nyíláson. Egyenes árnyékolatlan kábel használata javasolt. Csavart érpáros kábel alkalmazása esetén CLK (órajel) és DTA (adatjel) jelek egy érpáron keresztül történő vezetése tilos.

- Tiplik és csavarok segítségével rögzítse a ház hátoldalát a felszerelési felületre.

- Csatlakoztassa a CLK, DAT és COM csatlakozási pontjait vezetékek segítségével a VERSA vezérlőpanel kommunikációs buszához.

- Csatlakoztassa a +12 V and COM csatlakozási pontokat. Amennyiben a vezérlőpanel 300 m-nél kisebb távolságban van, akkor a vezérlő közvetlenül a vezérlőpanelról is megtáplálható. Ha a távolság nagyobb, akkor a vezérlő tápfeszültségét egy másik, kisebb távolságban elhelyezett tápegységről kell biztosítani (kiegészítő tápegység vagy tápegységgel rendelkező bővítő).

- Zárja be a vezérlő házát.

- Kapcsolja be a riasztórendszer tápfeszültségét.

- Indítsa el a vezérlőpanel azonosítási funkcióját. A vezérlőpanel két egységként fog azonosításra kerülni: INT-RX (7. cím) és VERSA-MCU (8. cím).

## Távvezérlők

A távvezérlőkkel kapcsolatos adatokat a vezérlő tárolja. Egy távvezérlők adatait tartalmazó vezérlő vezérlőpanelhoz történő csatlakoztatása után a távvezérlők automatikusan kijelölésre fognak kerülni a létező felhasználókhoz.

A VERSA vezérlőpanel távvezérlők használatával működtethető funkciók információit a vezérlőpanel kézikönyve tartalmazza. Egy távvezérlő hozzáadása után a felhasználói sablon által meghatározott funkciók automatikusa kijelölésre kerülnek a távvezérlő nyomógombjaihoz. A kijelölt funkciók lecserélhetőek másokra.

A VERSA vezérlőpanel felhasználói kézikönyvében megtalálható a felhasználó kezelő segítségével történő hozzáadásának és szerkesztésének folyamata, amelynek folyamán távvezérlő hozzáadása vagy eltávolítása lehetséges és meghatározhatóak a távvezérlővel elérhető funkciók.

### 433 MHz távvezérlő hozzáadása DloadX program segítségével

Új távvezérlő hozzáadása a „Versa – Szerkezet” ablak „Hardver” fülén az eszközlistában az INT-RX-re kattintás után lehetséges. Bármilyen változtatás végrehajtása előtt kattintson az „Olvasás” gombra, majd a változtatások elvégzése után pedig az „Írás” gombra (a távvezérlővel kapcsolatos adatok nem kerülnek kiolvasására a DloadX program főmenüjének  gombjára, illetve elmentésre a  gombjára kattintás során).

#### Sorozatszám kézi bevitele

- Kattintson annak a felhasználónak a neve melletti „S/N” oszlopába, amelyiknek ki kívánja jelölni a távvezérlőt.

- Vigye be a távvezérlő sorozatszámát és erősítse meg az ENTER lenyomásával.

#### Sorozatszám kiolvasása átvitel útján

- Kattintson annak a felhasználónak a neve melletti „S/N” oszlopába, amelyiknek ki kívánja jelölni a távvezérlőt.

- Kattintson az „Új” gombra az „Új” ablak megnyitásához.

- Az ablakban megjelenő utasítást követve nyomja meg a távvezérlő gombját.

- Amennyiben a távvezérlő sorozatszáma megjelenik, kattintson az „OK” gombra. Az „Új” ablak be fog záródni és az új távvezérlő sorozatszáma az „S/N” oszlopban lesz látható.

#### Új funkció kijelölése a távvezérlő gombjához (gomb kombinációihoz)

- Kattintson annak a távvezérlőnek a megfelelő nyomógombjához (nyomógomb kombinációjához) tartozó mezőre, melyhez az új funkciót ki kívánja jelölni.

- Kattintson az egér jobb gombjával az új funkció kiválasztását lehetővé tevő legördülő menü megnyitásához.

## Vezetéknélküli érzékelők

A vezetéknélküli érzékelőkkel kapcsolatos adatokat a vezérlő tárolja. Egy érzékelők adatait tartalmazó vezérlő vezérlőpanelhoz történő csatlakoztatása után az érzékelők automatikusan kijelölésre fognak kerülni a vezérlőpanel zónáihoz.

A 433 MHz-es vezetéknélküli érzékelők hozzáadásáról és eltávolításáról szóló információk a VERSA vezérlőpanel telepítői kézikönyvében találhatóak.

# Technikai adatok

Tápfeszültség	12 V DC 15%

Készenléti áramfogyasztás	24 mA

Maximális áramfogyasztás	29 mA

Távvezérlők és vezetéknélküli érzékelők működési frekvenciasávja	433.05 ÷ 434.79 MHz

Támogatott távvezérlők száma	30

Támogatott távvezérlők	MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4

Támogatott vezetéknélküli érzékelők száma	30

Támogatott vezetéknélküli érzékelők	MFD-300, MMD-300, MPD-300, MSD-300

Környezeti osztály EN50130-5-nek megfelelően	II

Működési hőmérséklettartomány	-10 °C...+55 °C

Maximális páratartalom	933%

Ház méretei	24 x 110 x 27 mm

Tömeg	30 g

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.eu

druk (4 na 1)

4,1,4,1,2,3,2,3