Opisy do katalogu

RENDSZERESZKÖZÖK

ACU-220

ABAX 2 vezetéknélküli-rendszervezérlő

- EN 50131 Grade 2 megfelelés

- kétirányú, 868 MHz rádiókommunikáció – 4 csatorna

- max. 2000 m működési távolság nyílt terepen

- max. 48 vezetéknélküli eszköz használatának támogatása

- max. 4 vezetéknélküli kezelő használatának támogatása

- max. 248 APT-200 vezetéknélküli távvezérlő használatának támogatása

- alkalmazás INTEGRA, INTEGRA Plus és VERSA vezérlőpanelekkel – kommunikációs buszhoz csatlakoztatva

- alkalmazás önálló működési módban vagy bármilyen vezérlőpanelhoz csatlakoztatva

  - 8 programozható kimenet

  - 4 programozható zóna

- 4 vezérlő állapotjelző kimenet

- diverzifikált antenna – antenna vett jel erősségének függvényében történő automatikus kiválasztása – csak RX vétel

- vezérlő beállításainak programozása:

  - vezérlőpanel szervizmenü vagy DLOADX program - INTEGRA, INTEGRA Plus vagy VERSA vezérlőpanelekkel történő alkalmazás esetén

  - ABAX 2 Soft program

- eszköz eltávolítása nélküli vezérlő firmware frissítés

- vezérlőben regisztrált eszközök távoli beállítása és frissítése

- szabotázsvédelem

- tápfeszültség: 12 V DC

ACU-280

ABAX 2 vezetéknélküli-rendszervezérlő

- EN 50131 Grade 2 megfelelés

- kétirányú, 868 MHz rádiókommunikáció – 4 csatorna

- max. 2000 m működési távolság nyílt terepen

- max. 48 vezetéknélküli eszköz használatának támogatása

- max. 4 vezetéknélküli kezelő használatának támogatása

- max. 248 APT-200 vezetéknélküli távvezérlő használatának támogatása

- alkalmazás INTEGRA, INTEGRA Plus és VERSA vezérlőpanelekkel – kommunikációs buszhoz csatlakoztatva

- vezérlő beállításainak programozása:

  - vezérlőpanel szervizmenü vagy DLOADX program - INTEGRA, INTEGRA Plus vagy VERSA vezérlőpanelekkel történő alkalmazás esetén

  - ABAX 2 Soft program

- eszköz eltávolítása nélküli vezérlő firmware frissítés

- vezérlőben regisztrált eszközök távoli beállítása és frissítése

- kompakt méret

- szabotázsvédelem

- tápfeszültség: 12 V DC

ARU-200

Rádiós jelismétlő ABAX 2 eszközökhöz

- rendszer működési távolságának hatékony megnövelése

- max. 46 eszköz rádiójelének továbbítása

- távoli beállítás és firmware frissítés

- beépített tartaklékakkumulátor

- szabotázsvédelem

- tápfeszültség: 230 V AC

JELSZINTELLENŐRZŐ

ARF-200

Rádiós jelszint ellenőrző

- vezetéknélküli kommunikációs környezet tesztelésére szolgáló diagnosztikai eszköz

- vezérlőtől, illetve a vezérlő által vet jel erősségének megjelenítése

- kiválasztható működési mód: akkumulátor megtáplálású vagy más eszközök

- rádiós jelszint LED-es megjelenítése

- jelszint értékének regisztrálására szolgáló funkció

- beépített lítium-polimer akkumulátor

- MICRO USB akkumulátor töltő/tápfeszültség bemenet (5 V DC)

- ABAX rendszer kompatibilitás

VEZETÉKNÉLKÜLI ZÓNA/KIMENET BŐVÍTŐMODULOK

ACX-220

Vezezetékes zónák és kimenetek csatlakoztatására szolgáló vezetéknélküli bővítő

- ABAX 2 rendszer bővítése vezetékes eszközökkel

- 4 programozható zóna - NO, NC, EOL, 2EOL/NO és 2EOL/NC kialakítású érzékelők csatlakoztatásának támogatása

- 4 programozható relékimenet

- távoli beállítás és firmware frissítés

- szabotázsvédelem

- tápfeszültség: 12 V DC; opcionálisan APS-412, APS-612 vagy APS-1412 tápegység csatlakoztatás

- ABAX rendszer kompatibilitás

ACX-210

Kisméretű, vezezetékes zónák és kimenetek csatlakoztatására szolgáló vezetéknélküli bővítő

- ABAX 2 rendszer bővítése vezetékes eszközökkel

- 4 programozható zóna - NO, NC, EOL, 2EOL/NO és 2EOL/NC kialakítású érzékelők csatlakoztatásának támogatása

- 4 programozható relékimenet

- távoli beállítás és firmware frissítés

- kompakt méret

- tápfeszültség: 12 V DC

- ABAX rendszer kompatibilitás

VEZETÉKNÉLKÜLI ÉRZÉKELŐK

APMD-250

Vezetéknélküli duáltechnológiás mozgásérzékelő

- EN 50131 Grade 2 megfelelés

- kettős érzékelőáramkör: PIR (duál pyroelem) és mikrohullám

- magasfokú tévesriasztásokkal szembeni védelem

- modern lencse egyedi sugárkiosztással

- fejlett digitalis jelfeldolgozás

- védett helyiség hőmérsékletváltozásának dinamikus kompenzálása

- kúszási zóna védelem

- távoli beállítás és firmware frissítés

- egymástól függetlenül állítható PIR és MW érzékenység

- sértések LED-es jelzése tesztmódban

- szabotázsvédelem

- alacsony fogyasztás és telep állapot ellenőrzés

- tápfeszültség: CR123A 3 V telep

- állítható tartó fali vagy mennyezeti szereléshez

- ABAX rendszer kompatibilitás

APD-200 Pet

Vezetéknélküli PIR érzékelő

- EN 50131 Grade 2 megfelelés

- quad pyroelem

- modern lencse egyedi sugárkiosztással

- fejlett digitalis jelfeldolgozás

- védett helyiség hőmérsékletváltozásának dinamikus kompenzálása

- távoli beállítás és firmware frissítés

- sértések LED-es jelzése tesztmódban

- kisállatvédelmi funkció (max. 20 kg)

- szabotázsvédelem

- alacsony fogyasztás és telep állapot ellenőrzés

- tápfeszültség: CR123A 3 V telep

- ABAX rendszer kompatibilitás

APD-200

Vezetéknélküli PIR érzékelő

- EN 50131 Grade 2 megfelelés

- quad pyroelem

- modern lencse egyedi sugárkiosztással

- fejlett digitalis jelfeldolgozás

- védett helyiség hőmérsékletváltozásának dinamikus kompenzálása

- távoli beállítás és firmware frissítés

- kúszási zóna védelem

- sértések LED-es jelzése tesztmódban

- szabotázsvédelem

- alacsony fogyasztás és telep állapot ellenőrzés

- tápfeszültség: CR123A 3 V telep

- állítható tartó fali vagy mennyezeti szereléshez

- ABAX rendszer kompatibilitás

AOD-210

Vezetéknélküli duáltechnológiás mozgásérzékelő

- EN 50131 Grade 2 megfelelés (kültéri alkalmazás esetén)

- kettős érzékelőáramkör: PIR (duál pyroelem) és mikrohullám

- magasfokú tévesriasztásokkal szembeni védelem

- fejlett digitalis jelfeldolgozás

- érzékelő megflelő működését biztosító dinamikus hőmérsékletváltozás kompenzáció -35°C - +55°C tartományban

- kúszási zóna védelem

- beépített alkonyérzékelő

- távoli beállítás és firmware frissítés

- egymástól függetlenül állítható PIR, MW és alkonyérzékelő érzékenység

- sértések tesztmódban jelzésére szolgáló 3 LED

- kisállatvédelmi funkció (max. 20 kg)

- fröccsenés és időjárás álló, IP54-es polikarbonát ház

- szabotázsvédelem

- alacsony fogyasztás és telep állapot ellenőrzés

- tápfeszültség: CR123A 3 V telep

- opcionális gömbcsuklós vagy fix szögű tartóval történő szerelés (BRACKET C szett)

- opcionális HOOD C kiegészítő esővédő

- szürke színben is elérhető (AOD-210 GY)

- ABAX rendszer kompatibilitás

AXD-200

Vezetéknélküli univerzális érzékelő

- EN 50131 Grade 2 megfelelés

- kiválasztható működési módok:

  - mágneses nyitásérzékelő

    - ajtók, ablakok, stb. nyitásának érzékelésére

    - NC típusú vezetékes érzékelő bemenet

  - kétcsatornás mágneses nyitásérzékelő

    - ajtók, ablakok, stb. nyitásának érzékelésére

    - NC típusú vezetékes érzékelő bemenet

    - vezetékes érzékelő csatlakoztatására szolgáló digitalis kiegészítő bemenet

  - mágneses nyitásérzékelő redőnyérzékelő bemenettel

    - ajtók, ablakok, stb. nyitásának érzékelésére

    - vezetékes redőnyérézkelő csatlakoztatására szolgáló bemenet

    - NC típusú vezetékes érzékelő bemenet

    - vezetékes érzékelő csatlakoztatására szolgáló digitalis kiegészítő bemenet

  - mágneses nyitás és rezgésérzékelő

    - ajtók vagy ablakok erőszakos kinyitására irányuló probálkozást kísérő ütések és rezgések érékelése

    - ajtók, ablakok, stb. nyitásának érzékelésére

    - állítható érzékenység

  - helyzetérzékelő

    - tárgyak helyzetében bekövetkező változások érzékelése

    - egyedi értékek védelme

  - hőmérsékletérzékelő

    - hőmérséklet mérése -10°C - +55°C tartományban

    - két programozható hőmérsékleti küszöbszint (also és felső)

  - vízkiömlés érzékelő

    - víz jelenlétének érzékelése

    - FPX-1 külső szonda csatlakozttására szolgáló bemenet (szonda nem tartozék)

- távoli beállítás és firmware frissítés

- sértések LED-es jelzése tesztmódban

- tápfeszültség: CR123A 3 V telep

- alacsony fogyasztás és telep állapot ellenőrzés

- tápfeszültség: CR123A 3 V telep

- barna (AXD-200 BR) és sötétszürke (AXD-200 DG) színben is elérhető

- ABAX rendszer kompatibilitás

AOCD-260

Vezetéknélküli duáltechnológiás kültéri függöny mozgásérzékelő

- EN 50131 Grade 2 megfelelés (beltéri alkalmazás esetén)

- kettős érzékelőáramkör: PIR (duál pyroelem) és mikrohullám

- magasfokú tévesriasztásokkal szembeni védelem

- fejlett digitalis jelfeldolgozás

- érzékelő megfelelő működését biztosító dinamikus hőmérsékletváltozás kompenzáció -35°C - +55°C tartományban

- távoli beállítás és firmware frissítés

- egymástól függetlenül állítható PIR, MW és alkonyérzékelő érzékenység

- sértések LED-es jelzése tesztmódban

- fröccsenés és időjárás álló, IP54-es polikarbonát ház

- szabotázsvédelem

- alacsony fogyasztás és telep állapot ellenőrzés

- tápfeszültség: CR123A 3 V telep

- opcionális fix szögű tartóval történő szerelés

- ABAX rendszer kompatibilitás

AGD-200

Vezetéknélküli üvegtörés érzékelő

- normál, hőkezelt és rétegelt üvegek törésének érzékelése

- többfrekvenciás jelelemzés

- távoli beállítás és firmware frissítés

- beállítható érzékenység

- sértések LED-es jelzése tesztmódban

- szabotázsvédelem

- alacsony fogyasztás és telep állapot ellenőrzés

- tápfeszültség: CR123A 3 V telep

- barna (AGD-200 BR) és sötétszürke (AGD-200 DG) színben is elérhető

- ABAX rendszer kompatibilitás

ASD-250

Vezetéknélküli füstérzékelő

- EN 14604 szerinti önálló működés

- további ASD-250 érzékelők riasztásának jelzése (egy ABAX 2 rendszervezérlőn belül)

- fotoelektromos látható-füst érzékelő

- hang és fény riasztásjelzés

- távoli beállítás és firmware frissítés

- tesztfunkció

- kamra szennyeződés jelzése

- szabotázsvédelem

- alacsony fogyasztás és telep állapot ellenőrzés

- tápfeszültség: CR123A 3 V telep

- ABAX rendszer kompatibilitás

VEZETÉKNÉLKÜLI SZIRÉNÁK

ASP-200 R

Vezetéknélküli kültéri hang- és fényjelző

- EN 50131 Grade 2 megfelelés

- egymástól függetlenül indítható hang- és fényjelzés

- fényjelzés: LED-es

- hangjelzés: piezoelektromos hangszóró

- négy választható hangjelzéstípus

- távoli beállítás és firmware frissítés

- működési hőmérséklettartomány: -40°C - +55°C

- nedvesség elleni védelemmel rendselkező elektronikai áramkör

- magas mechanikai ellenállóságú, ütésálló polikarbonát ház

- szabotázsvédelem

- alacsony fogyasztás és telep állapot ellenőrzés

- tápfeszültség: BAT-ER-3,6 3.6 V 13 Ah telep

- ABAX rendszer kompatibilitás

ASP-215 R

Vezetéknélküli beltéri hang- és fényjelző

- EN 50131 Grade 2 megfelelés

- Két választható jelzésmód

- fényjelzés: LED-es

- hangjelzés: piezoelektromos hangszóró

- három választható hangjelzéstípus

- távoli beállítás és firmware frissítés

- szabotázsvédelem

- alacsony fogyasztás és telep állapot ellenőrzés

- tápfeszültség: CR123A 3 V telep

- kék (ASP-215 BL) és narancs (ASP-215 O) színű fényjelzéssel is elérhető

- ABAX rendszer kompatibilitás

VEZÉRLÉS ÉS AUTOMATIZÁLÁS

APT-200

Kétirányú rádiótávvezérlő

- teljesen személyreszabható nyomógomb funkciók (max. 6)

- parancs vezérlő általi végrehajtásának hang- és fényjelzéssel történő megerősítése

- nyomógomb háttérvilágítás

- távoli firmware frissítés

- tápfeszültség: CR2032 3 V telep

- ABAX rendszer kompatibilitás

ASW-200 E, ASW-200 F

230 V AC vezetéknélküli vezérlők

- 230Vac aljzathoz csatlakoztatott eszközök feszültségének távoli be-/kikapcsolása

- kézimüködtetési lehetőség

- többszínű működésiállapot jelző

- távoli beállítás és firmware frissítés

- kompakt, hálózati csatlakozóval és aljzattal integrált ház

- elérhető változatok:

  - ASW-200 E – E típusú aljzattal (EURO)

  - ASW-200 F – F típusú aljzattal (SCHUKO)

- ABAX rendszer kompatibilitás

ASW-210

Falbaépíthető 230 V AC vezetéknélküli vezérlők

- csatlakoztatott eszközök 230Vac feszültségének távoli be-/kikapcsolása

- manuális vezérlő bemenet

- távoli beállítás és firmware frissítés

- kompakt méret

- falba történő belső szerelés

- ABAX rendszer kompatibilitás

KEZELŐK [w odpowiednich kategoriach]

VERSA-KWRL2

Vezetéknélküli LCD kezelő

- EN 50131 Grade 2 megfelelés

- VERSA vezérlőpanelekkel történő alkalmazás

- ABAX 2 vezetéknélküli rendszerben történő alkalmazási lehetőség

- partíció- és rendszerállapotjelző LED-ek

- fehér kijelző és billentyűzet háttérvilágítás

- proximitykártya / jeladó olvasó

- kiválasztott rendszeresemények jelzése hanggal

- PÁNIK, TŰZ, KIEGÉSZÍTŐ riasztások indítása kezelőről

- távoli beállítás és firmware frissítés

- szabotázsvédelem

- tápfeszültség: 2 CR123A 3 V telep

- ABAX rendszer kompatibilitás

INT-KWRL2

Vezetéknélküli LCD kezelő

- EN 50131 Grade 2 megfelelés

- INTEGRA/INTEGRA Plus vezérlőpanelekkel történő alkalmazás

- ABAX 2 vezetéknélküli rendszerben történő alkalmazási lehetőség

- partíció- és rendszerállapotjelző LED-ek

- fehér kijelző és billentyűzet háttérvilágítás

- proximitykártya / jeladó olvasó

- kiválasztott rendszeresemények jelzése hanggal

- PÁNIK, TŰZ, KIEGÉSZÍTŐ riasztások indítása kezelőről

- távoli beállítás és firmware frissítés

- szabotázsvédelem

- tápfeszültség: 2 CR123A 3 V telep

- ABAX rendszer kompatibilitás