# ABAX 2

Kolejność stron wg załączonego pliku PDF / Page order by PDF file

| STRONA 1 / PAGE 1 |
| --- |
| TEXT EN | TEXT HU old | TRANSLATION |
| Two-way wireless system | Kétirányú vezeték nélküli rendszer | Kétirányú vezeték nélküli rendszer |

| STRONA 2 / PAGE 2 |
| --- |
| TEXT EN | TEXT HU old | TRANSLATION |
| New version of SATEL two-way wireless system In addition to being compatible with INTEGRA, INTEGRA Plus and VERSA systems, it can be used in conjunction with any control panel or in stand-alone mode. The new radio system ensures much more efficient data transmission, even in the most adverse conditions, in the presence of other wireless systems or strong interfering signals. The data sent are encrypted using the AES standard. In addition, ABAX 2 provides comprehensive diagnostics e.g. of radio signal strength. A great advantage of ABAX 2 is the possibility of remotely updating firmware in wireless devices. The process is running in the background and does not disturb the current system operation. 4 CHANELS / 8 YEARS Advanced energy saving features enable long operation of battery-powered devices – up to 8 years without battery replacement – in ECO mode*. 4-channel operation in 868 MHz frequency band can work in a stand-alone mode or with any alarm control panel range: up to 2 km in open area certified compliance with Grade 2 EN 50131 requirements data encryption using the AES standard advanced diagnostics low energy consumption – up to 8 years without battery replacement (in ECO mode)* remote firmware update and configuration of wireless devices antennas designed individually for each device * depending on the product and its working conditions | A SATEL kétirányú vezeték nélküli rendszerének új verziója Amellett, hogy kompatibilis az INTEGRA, INTEGRA Plus és VERSA rendszerekkel, összeköthető bármelyik riasztóközponttal, de használható önállóan is. Az új rádiós rendszer sokkal hatékonyabb adatátvitelt biztosít kedvezőtlen körülmények között is, erősen zavarójelek és más vezeték nélküli rendszerek jelenlétében is. A továbbított adatokat AES eljárás szerint titkosítják. Ezenkívül az ABAX 2 átfogó diagnosztikát is biztosít, pl. méri a rádiójelek erősségét. Az ABAX 2 nagy előnye, hogy távolról is lehet frissíteni a vezeték nélküli eszközök firmware-eit. A folyamat a háttérben zajlik és nem zavarja az aktuális rendszerműködést. Az akkumulátorral működő eszközökben megnövelhető az akkumulátorok üzemideje, ha magas szintű energiagazdálkodás funkcióval működtetjük azokat. 4 csatornás működés 868 MHz-es frekvenciasávban képes önálló működésre is vagy bármely riasztóközponttal összekötve hatókör: max. 2 km nyílt terepen AES titkosítás fejlett diagnosztika alacsony energiafogyasztás vezeték nélküli eszközök távoli firmwarefrissítése és -konfigurációja minden eszközhöz egyedileg tervezett antenna | A SATEL kétirányú vezeték nélküli rendszerének új verziója Amellett, hogy kompatibilis az INTEGRA, INTEGRA Plus és VERSA rendszerekkel, összeköthető bármelyik riasztóközponttal, de használható önállóan is. Az új rádiós rendszer sokkal hatékonyabb adatátvitelt biztosít legkedvezőtlenebb körülmények között is, erős zavarójelek és más vezeték nélküli rendszerek jelenlétében is. A továbbított adatokat AES eljárás szerint titkosítják. Ezenkívül az ABAX 2 átfogó diagnosztikát, pl. rádiós jelerősség mérés, is biztosít. Az ABAX 2 nagy előnye, hogy távolról is lehet frissíteni a vezeték nélküli eszközök firmware-eit. A folyamat a háttérben zajlik és nem zavarja az aktuális rendszerműködést. 4 CSATORNA / 8 ÉV A fejlett energiagazdálkodási tulajdonságok a telepes megtáplálású eszközök számára hosszú működési időt biztosítanak – max. 8 év telepcsere nélkül – ECO módban. 4 csatornás működés 868 MHz-es frekvenciasávban önálló vagy bármilyen vezérlőpanellel történő használat működési távolság: max. 2 km nyílt terepen AES adat titkosítás fejlett diagnosztika alacsony energiafogyasztás - max. 8 év telepcsere nélkül (ECO módban)* vezeték nélküli eszközök távoli firmwarefrissítése és konfigurációja minden eszközhöz egyedileg tervezett antenna *termék és működési körülmények függvényében |

| STRONA 3 / PAGE 3 |
| --- |
| TEXT EN | TEXT HU old | TRANSLATION |
| ACU-220/ACU-280 Wireless system controller ABAX 2 can work as a stand-alone device or with any alarm control panel (ACU-220) compatible with INTEGRA, INTEGRA Plus and VERSA control panels support for ABAX 2 devices and wireless keypads controller with two antennas – antenna diversity – automatic selection of antenna with the best signal reception quality (ACU-220) compact controller (ACU-280) APD-200 /APD-200 Pet Wireless PIR motion detector advanced lens with unique beam distribution new-generation digital detection algorithm dynamic compensation of protected room temperature look-down zone protection (APD- 200) pet immunity option (APD- 200 Pet) APMD-250 Wireless dual technology motion detector 2 detection paths: PIR and MW advanced lens with unique beam distribution new-generation digital detection algorithm dynamic compensation of protected room temperature high false alarm immunity pet immunity option AOD-210 Wireless dual technology outdoor motion detector 2 detection paths: PIR and MW new-generation digital detection algorithm dynamic temperature compensation for correct detector operation in -40°C to +55°C range high false alarm immunity look-down zone protection built-in dusk sensor pet immunity option polycarbonate enclosure, IP54 rated, resistant to adverse weather conditions (rain, snow, fog, strong wind) AOCD-260 Wireless dual technology outdoor curtain motion detector 2 detection paths: PIR and MW new-generation digital detection algorithm dynamic temperature compensation for correct detector operation in -40°C to +55°C range high false alarm immunity polycarbonate enclosure, IP54 rated, resistant to adverse weather conditions (rain, snow, fog, strong wind) AXD-200 Wireless multipurpose detector can be used as: magnetic contact two-channel magnetic contact magnetic contact with input for roller shutter detector shock detector and magnetic contact reorientation detector temperature detector flood detector AGD-200 Wireless glass-break detector detection of normal, tempered and laminated glass breaking advanced dual path signal analysis ASD-200 Wireless smoke and heat detector acoustic and optical alarm signaling photoelectric sensor of visible smoke integrated thermal sensor Swirl chamber with unique shape for quicker smoke detection fine Hexamesh stainless steel filter chamber soiling indication ASD-250 Wireless smoke detector certified stand-alone operation according to EN 14604 optical (LED) and acoustic (high sound intensity piezoelectric transducer) signaling photoelectric sensor of visible smoke Swirl chamber with unique shape for quicker smoke detection fine Hexamesh stainless steel filter chamber soiling indication 2 operating modes stand-alone as part of ABAX 2 system (optional alarm signaling from other ASD-250 detectors) compatible with ABAX system | ACU-220/ACU-280 Vezeték nélküli vezérlő képes önálló működésre, vagy összeköthető bármilyen riasztóközponttal (ACU-220) kompatibilis az INTEGRA, INTEGRA Plus és VERSA riasztóközpontokkal támogatja az ABAX 2 eszközöket és vezeték nélküli kezelőket vezérlő két antennával (diverzifikált antenna); automatikusan kiválasztja a legjobb jelvevő minőségű antennát (ACU-220) kompakt vezérlő (ACU-280) APD-200 Vezeték nélküli PIR mozgásérzékelő fejlett optika egyedi sugárszórással újgenerációs digitális detektáló algoritmus védett helyiség dinamikus hőkompenzációja kisállatvédelem (opcionális) APMD-250 Vezeték nélküli duáltechnológiás mozgásérzékelő 2 érzékelő: PIR és mikrohullám fejlett optika egyedi sugárszórással újgenerációs digitális detektáló algoritmus védett helyiség dinamikus hőkompenzációja téves riasztások magas szintű kiszűrése kisállatvédelem (opcionális) AOD-210 Vezeték nélküli duáltechnológiás kültéri mozgásérzékelő 2 érzékelő: PIR és mikrohullám polikarbonát ház, IP54 védettség, rossz időjárási körülményeknek (eső, hó, köd, erős szél) is ellenáll beépített alkonyatkapcsoló kisállatvédelem (opcionális) dinamikus hőkompenzáció biztosítja az érzékelő megfelelő működését -35 °C és +55 °C közötti hőmérsékleti tartományban téves riasztások magas szintű kiszűrése a beépített auto-adaptációs algoritmusnak köszönhetően kúszózóna-védelem AOCD-260 Vezeték nélküli kültéri függönykarakterisztikájú mozgásérzékelő 2 érzékelő: PIR és mikrohullám polikarbonát ház, IP54 védettség, rossz időjárási körülményeknek (eső, hó, köd, erős szél) is el-lenáll közvetlenül sima felületre vagy erre a célra kialakított tartó segítségével ferdén is rögzíthető dinamikus hőkompenzáció biztosítja az érzékelő megfelelő működését -35 °C és +55 °C közötti hőmérsékleti tartományban téves riasztások magas szintű kiszűrése a beépített auto-adaptációs algoritmusnak köszönhetően AXD-200 (ÚJ) Vezeték nélküli univerzális érzékelő az alábbi funkciókat töltheti be: mágneses nyitásérzékelő rezgésérzékelő hőérzékelő vízérzékelő elmozdulásérzékelő AGD-200 Vezeték nélküli üvegtörés érzékelő normál, edzett és laminált üveg törését érzékeli fejlett duáltechnológiás jelelemzés ASD-250 Vezeték nélküli füstérzékelő megfelel az önálló működésű érzékelőkre vonatkozó EN 14604 szabványnak hang- és fényjelzés (LED és nagy hangerejű piezoelektromos hangjelző) egyedi kialakítású örvénykamra a gyorsabb füstérzékeléshez kifinomult Hexamesh rozsdamentesacél-szűrő kamraszennyeződés-jelző 2 működési mód: önálló ABAX 2 rendszer részeként (opcionális riasztásjelzés más ASD-250 érzékelőktől) | ACU-220/ACU-280 Vezeték nélküli vezérlő önálló vagy bármilyen vezérlőpanellel történő használat (ACU-220) kompatibilis az INTEGRA, INTEGRA Plus és VERSA riasztóközpontokkal támogatja az ABAX 2 eszközöket és vezeték nélküli kezelőket vezérlő két antennával (diverzifikált antenna); legjobb vételt biztosító antenna automatikus kiválasztása (ACU-220) kompakt vezérlő (ACU-280) APD-200 Vezeték nélküli PIR mozgásérzékelő fejlett optika egyedi sugárkialakítással újgenerációs digitális érzékelési algoritmus védett helység hőmérsékletéhez igazodó dinamikus kompenzáció kisállatvédelem (opcionális) APMD-250 Vezeték nélküli duáltechnológiás mozgásérzékelő 2 érzékelő: PIR és mikrohullám fejlett optika egyedi sugárkialakítással újgenerációs digitális érzékelési algoritmus védett helység hőmérsékletéhez igazodó dinamikus kompenzáció magasszintű tévesjelzésekkel szembeni védelem kisállatvédelem (opcionális) AOD-210 Vezeték nélküli duáltechnológiás kültéri mozgásérzékelő 2 érzékelő: PIR és mikrohullám újgenerációs digitális érzékelési algoritmus érzékelő megfelelő működését -35 °C és +55 °C közötti hőmérsékleti tartományban bizosító dinamikus hőkompenzáció magasszintű tévesjelzésekkel szembeni védelem kúszási-zóna védelem beépített alkonyatkapcsoló kisállatvédelem (opcionális) kedvezőtlen időjárási körülményeknek (eső, hó, köd, erős szél) ellenálló, IP54 védettségű polikarbonát ház AOCD-260 Vezeték nélküli kültéri függönykarakterisztikájú mozgásérzékelő 2 érzékelő: PIR és mikrohullám újgenerációs digitális érzékelési algoritmus érzékelő megfelelő működését -40 °C és +55 °C közötti hőmérsékleti tartományban bizosító dinamikus hőkompenzáció magasszintű tévesjelzésekkel szembeni védelem kedvezőtlen időjárási körülményeknek (eső, hó, köd, erős szél) ellenálló, IP54 védettségű polikarbonát ház AXD-200 Vezeték nélküli univerzális érzékelő Működési módok: mágneses nyitásérzékelő kétcsatornás mágneses nyitásérzékelő mágneses nyitásérzékelő redőnyérzékelő bemenettel rezgésérzékelő és mágneses nyitásérzékelő elmozdulásérzékelő hőmérsékletérzékelő vízkiömlés érzékelő AGD-200 Vezeték nélküli üvegtörés érzékelő normál, edzett és laminált üveg törését érzékeli fejlett duáltechnológiás jelelemzés ASD-250 Vezeték nélküli füstérzékelő riasztás jelzése hanggal és fénnyel látható füst érzékelésre szolgáló fotoelektromos érzékelő integrált hőérzékelő egyedi kialakítású örvénykamra a gyorsabb füstérzékeléshez finom Hexamesh rozsdamentes acél-szűrő kamraszennyeződés-jelzés ASD-250 Vezeték nélküli füstérzékelő EN 14604 szerint minősített önálló működés optikai (LED) és hangjelzés (nagy hangerejű piezoelektromos hangszóró) látható füst érzékelésre szolgáló fotoelektromos érzékelő egyedi kialakítású örvénykamra a gyorsabb füstérzékeléshez fine Hexamesh stainless steel filter kamraszennyeződés-jelzés 2 működési mód önálló ABAX 2 rendszer részeként (további ASD-250 érzékelők riasztásának opcionális jelzése) ABAX rendszerrel kompatibilis |

| STRONA 4 / PAGE 4 |
| --- |
| TEXT EN | TEXT HU old | TRANSLATION |
| ASP-200 Wireless outdoor acoustic-optical siren optical and acoustic signaling, independently triggered optical signaling: LEDs acoustic signaling: piezoelectric transducer four acoustic signals to choose from weatherproofed electronic circuit operating temperature range from -40°C to +55°C ASP-215 Wireless indoor acoustic-optical siren 2 signaling modes defined by the installer optical signaling: LEDs acoustic signaling: piezoelectric transducer three acoustic signals to choose from ASW-200 (E/F) (COMING SOON) Wireless controller 230 V AC remote control of devices powered from 230 V AC mains sockets manual control option multicolor operating status indicator compact enclosure with power plug and socket integrated socket type E (EURO) / type F (SCHUKO) ASW-210 Wireless two-channel in-wall 230 V AC controller remote power-on/power-off of 230 V AC mains powered appliances two control inputs in-wall box installation ADD-200 Wireless outdoor dusk and temperature detector hermetic, resistant to adverse weather conditions polycarbonate enclosure, IP65 rated APB-200 (COMING SOON) Wireless panic button configurable button function, e.g. to call for help in an emergency situation enclosure construction resistant to accidental button pressing ACX-210 Miniature wireless expansion module for wired zones and outputs adding wired devices to the ABAX 2 system 4 zones: support for up to 4 detectors 4 controllable OC type outputs compact size ACX-220 Wireless expansion module for wired zones and outputs adding wired devices to the ABAX 2 system 4 zones: support for up to 4 detectors 4 controllable relay outputs compatible with APS-412, APS-612, APS-1412 power supplies APT-200 Bidirectional remote control keyfob customizable button functions (up to 6 functions) visual and audible command acknowledgement by the controller backlit buttons ARU-200 (COMING SOON) Radio signals retransmitter ABAX 2 receiving transmissions from ABAX 2 system wireless devices and retransmitting them retransmission of radio signals from up to 46 devices built-in backup battery ARF-200 Radio signal strength level tester testing the strength of radio signal received and transmitted by ABAX 2 system devices testing the level of radio noise in 4 of ABAX 2 system channels LED indicator of signal strength built-in lithium polymer battery compatible with ABAX system ul. Budowlanych 66 80-298 Gdansk, Poland tel. +48 58 320 94 00; fax + 48 58 320 94 01 e-mail: trade@satel.pl The manufacturer reserves the right to change the specification and technical data of devices. Images shown are for general information only and may differ from actual products. | ASP-200 Vezeték nélküli kültéri hang- és fényjelző hangjelzés: piezoelektromos hangjelző fényjelzés: ultrafényes LED-ek kétféle jelzési mód (telepítő által beállítva) tápfeszültség nagy kapacitású 13Ah akkumulátorról, és széles hőmérsékleti tartományon belüli működés működési hőmérséklet: -40°C - +55°C ASP-215 Vezeték nélküli beltéri hang- és fényjelző hangjelzés: piezoelektromos átalakító fényjelzés: ultrafényes LED-ek kétféle jelzési mód (telepítő által beállítva) ASW-200 (E/F) Vezeték nélküli vezérlő, 230 VAC 230 VAC tápfeszültségről működtetett eszközök távirányítása kézi vezérlés opció működésiállapot-jelző többféle színben kompakt ház integrált dugóval és dugaljjal: E típusú dugalj (EURO) F típusú dugalj (SCHUKO) ASW-210 Vezeték nélküli, falba süllyesztett, miniatűr 230 VAC vezérlő 230 VAC tápfeszültségről működtetett eszközök távirányítása kézi vezérlés opció süllyesztő keretbe szerelt kivitel ACX-210 (ÚJ) Vezeték nélküli miniatűr bővítő vezetékes zónákhoz és kimenetekhez vezetékes eszközök hozzáadása ABAX 2 rendszerhez 4 zóna: max. 4 érzékelő támogatása 4 vezérelhető OC típusú kimenet ACX-220 Vezeték nélküli bővítő vezetékes zónákhoz és kimenetekhez vezetékes eszközök hozzáadása ABAX 2 rendszerhez 4 zóna: max. 4 érzékelő támogatása 4 vezérelhető relé kimenet kompatibilis az APS-412, APS-612 és APS-1412 tápegységekkel APT-200 Kétirányú távirányító 5 gomb (6 funkció) 3 LED, funkciókiosztási opcióval parancsok visszaigazolása hang- és fényjelzéssel, amit a központ fogad ARU-200 Rádiós jelismétlő max. 46 eszköz rádiójelének ismétlése 230 VAC tápfeszültség beépített akkumulátor ARF-200 Rádiójel-erősség teszter rádiójel-erősség átfogó diagnosztikája LED fényjelzés rádiójel-erősségről Budowlanych 66 80-298 Gdansk, Lengyelország tel. +48 58 320 94 00, fax +48 58 320 94 01 e-mail: trade@satel.pl A gyártó fenntartja a jogot, hogy a kiadványban szereplő eszközök jellemzőit és műszaki adatait figyelmeztetés nélkül megváltoztassa. A kiadványban szereplő termékek képei azok általáios kinézetét ábrázolja és eltérhet az aktuális termékétől. | ASP-200 Vezeték nélküli kültéri hang- és fényjelző függetlenül indítható hang- és fényjelzés fényjelzés: LED-ek hangjelzés: piezoelektromos hangjelző 4 választható hangjelzés vízálló elektornikai áramkör működési hőmérséklet: -40°C - +55°C ASP-215 Vezeték nélküli beltéri hang- és fényjelző 2 talapítő által meghatározható jelzésmód fényjelzés: LED-ek hangjelzés: piezoelektromos hangjelző 3 választható hangjelzés ASW-200 (E/F) (HAMAROSAN) Vezeték nélküli vezérlő, 230 VAC 230 VAC tápfeszültségről működtetett eszközök távoli vezérlése kézi vezérlési opció színes működésiállapot-jelző kompakt ház E típusú (EURO) / F típusú (SHUCKO) dugóval és aljzattal ASW-210 Vezeték nélküli, falba süllyesztethető, 230 VAC vezérlő 230 VAC tápfeszültségről működtetett eszközök távvezérlése kézi vezérlőbemenet szerelőbobozba telepíthető ADD-200 Vezetéknélküli kültéri alkony- és hőmérsékletérzékelő hermetikus, kedvezőtlen időjárási körülményeknek ellenálló, IP65 védettségű polikarbonát ház APB-200 (HAMAROSAN) Vezetéknélküli pánikgomb választható nyomógomb funkció, pl. vészhelyzeti hívógomb véletlen működtetést megakadályozó házkialakítás ACX-210 Vezeték nélküli miniatűr bővítő vezetékes zónákhoz és kimenetekhez vezetékes eszközök csatlakoztatása ABAX 2 rendszerhez 4 zóna: max. 4 érzékelő támogatása 4 vezérelhető OC típusú kimenet Kompakt méret ACX-220 Vezeték nélküli bővítő vezetékes zónákhoz és kimenetekhez vezetékes eszközök csatlakoztatása ABAX 2 rendszerhez 4 zóna: max. 4 érzékelő támogatása 4 vezérelhető relé kimenet kompatibilis az APS-412, APS-612 és APS-1412 tápegységekkel APT-200 Kétirányú rádiós távirányító választható nyomógomb funkciók (max. 6 funkció) parancs vezérlő általi nyugtázása hang- és fényjelzéssel nyomógomb háttérvilágítás ARU-200 (HAMAROSAN) ABAX 2 rádiós jelismétlő ABAX 2 rendszereeszközök átvitelének vétele és ismételt továbbítása max. 46 eszköz rádiójelének ismétlése beépített akkumulátor ARF-200 Rádiójel-erősség teszter ABAX 2 rendszereeszközök által vett és átvitt jelek erősségének tesztelése rádiós zaj tesztelése ABAX 2 rendszer négy csatornáján jelerősség LED-es jelzése beépített lítium-polimer akkumulátor ABAX rendszerrel kompatibilis Budowlanych 66 80-298 Gdansk, Lengyelország tel. +48 58 320 94 00, fax +48 58 320 94 01 e-mail: trade@satel.pl A gyártó fenntartja a jogot, hogy a kiadványban szereplő eszközök jellemzőit és műszaki adatait figyelmeztetés nélkül megváltoztassa. A kiadványban szereplő termékek képei azok általáios kinézetét ábrázolja és eltérhet az aktuális termékétől. |