KÜLTÉRI DUÁLTECHNOLÓGIÁS FÜGGÖNY ÉRZÉKELŐK

AGATE / AOCD-250

BEL- ÉS KÜLTÉRI ALKALMAZÁSRA

MEGBÍZHATÓ ÉRZÉKELÉS

Érzékelő alkalmazása otthoni, üzleti és ipari épületekben:

- épületek külső falainak védelme

- létesítmény kerítésének védelme

- kapu vagy garázsajtó védelme

- balkon / terasz / közönséges ablakok bel- és kültéri védelme

- védett zónába történő belépés érzékelése

- háziállatok által használt útvonalak védelme

AGATE EXTRA TULAJDONSÁGAI

- aktív IR kitakaráselleni védelem

- beltéri alkalmazás esetén Grade 3 biztonság

- érzékelési módok érzékenységének fokozatmentes beállítása

EGYSZERŰ FELSZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS

KOMPAKT HÁZ

Közös tulajdonságok:

- bel- és kültéri alkalmazás

- kedvezőtlen időjárási körülményekkel szembeni magas ellenállóképesség

- IP54

- Kompakt méretek

- megbízható működés

- szabotázsvédelem

- felhasználó által kiválasztható felszerelési mód

AOCD-250 EXTRA TULAJDONSÁGAI

- ABAX vezetéknélküli rendszer részeként történő alkalmazás

- érzékelési módok érzékenységének távoli beállítása DLOADX programmal

- akkumulátor feszültségszint ellenőrzés

A riasztórendszer az egész létesítmény, pl. épületbelső és a környező terület, védelmére szolgál. A két terület közötti határnak és a telek kerítéseinek mentén a védelmét a kültéri védelmi eszközök csoportjába tartozó függönyérzékelők biztosítják.

Az AGATE és AOCD-250 függönyérzékelők kompakt és keskeny háza, mind a védett épületen kívül, mind azon belül, virtuális fal létrehozását lehetővé tevő fejlett technológiai megoldásokat tartalmaz. Az előbbi, egy bármilyen riasztórendszer, míg a második egy az ABAX kétirányú vezetéknélküli rendszer részeként alkalmazható vezetékes eszköz.

szabotázskapcsoló

aktív IR kitakráselleni védelem

PIR érzékelő

24 GHz-es mikrohullámú érzékelő

Manuális érzékenységállítás

*A kép az AGATE érzékelő kialakítását ábrázolja

Az érzékelő háza kétkomponenses befecskendezési technológiával készített polikarbonátból és hőre lágyuló elasztomerből áll. Ez az érzékelő kültéri alkalmazását is lehetővé tevő kialakítás IP54 védettségi szintet biztosít.

Az érzékelő háza a mechanikai behatásokkal szembeni védettséget fokozó elemeket is tartalmaz. Pl. egy speciális, a lencse véletlen vagy szándékos benyomásával szemben védettséget biztosító mélyedés. A kettős, fedélkinyitással és felszerelési helyről történő leszakítással szembeni szabotázsvédelem szintén megtalálható. A védelmet egy az áramköri lapon és egy az érzékelő házának hátoldalán található kapcsoló alkalmazásának segítségével került kialakításra.

Az AGATE és AOCD-250 két, folyamatosan és egymástól függetlenül szabályozható infra és mikrohullámú érzékelő áramkörrel rendelkezik. Ezért mindkét, az érzékelő által használt funkció a védett létesítmény és a felhasználók igényei szerint állítható be.

Érzékelési tartomány - felülnézet

Érzékelési tartomány - oldalnézet

Az érzékelő 10°-os érzékelési szöggel és 14 m-es érzékelési távolsággal rendelkezik. Ebben a távolságban a kibocsájtott sugár szélessége kb. 1 m.

Kedvezőtlen időjárási körülményekkel és hőmérsékleti változásokkal szembeni ellenállóképesség

A környezeti körülményekhez automatikusan alkalmazkodó algoritmussal kombinált duáltechnológiás érzékelés magasszintű tévesjelzésekkel szembeni védelmet biztosít. Ez nehéz időjárási körülmények között, mint pl. eső, hó, köd, intenzív sugárzás vagy erős légmozgások körülmények között is stabil működést garantál. Továbbá az eszköz magasszintű szilárdsága és UV sugárzással szembeni ellenállóképessége hosszú időn keresztül tartó változatlan megjelenést eredményez. A függönyérzékelő -40°C és +55°C közötti széles hőmérsékleti tartományban történő megbízható működést biztosít. A környezeti hőmérséklet változása automatikusan kompenzálásra kerül.

hőmérsékletkompenzáció

érzékenység

hőmérséklet (°C)

idő

Egyszerű felszerelés

Standard alkalmazásokhoz az érzékelő 2.4 m-es magasságban, lefelé néző lencsével történő felszerelése ajánlott. Ez a magasság eltérő lehet az eszköz, pl. ablakok vagy kapuk védelmére történő alkalmazása esetében.

Az érzékelő közvetlenül sima felületre vagy az arra szolgáló fix 90°-os tartó segítségével szerelhető fel. Ez utóbbi lehetőség különösen hasznos részben vagy egészében ablakokkal fedett falú épületek védelme esetében. Az érzékelő épületen belül történő felszerelése esetén a SATEL ajánlatában megtalálható tartó is alkalmazható.

Az érzékelő használható, egyéb módon nem biztosított, pl. elválasztó fal, zárt ajtók, stb. zónákba történő belépés érzékelésére is. Alternatívaként az érzékelő alacsonyan vagy elfordítva is felszerelhető. Az ilyen megoldások egy, pl. a háziállatok szabad mozgásának biztosítására szolgáló rés létrehozása mellett egyidejűleg képesek a védelem biztosítására is.

AGATE

FEJLETT BELTÉRI VÉDELEM

Az AGATE érzékelő kialakítása megfelel az EN 50131-2-4 szabvány Grade 3 követelményeinek. Ennél fogva az eszköz betöréssel szemben különösen sérülékeny, magaszintű védelmet kívánó létesítmények, pl. ékszerüzletek és nyilvános épületek belsőjének, biztosítására használható eszköz.

Az EN 50131-2-4-nek megfelelően az AGATE érzékelő aktív infravörös kitakaráselleni védelmi áramkörrel rendelkezik, mely az alábbiakkal szembeni magasszintü védelmet biztosít:

- gyenge fényvisszaverőképességű fekete vagy matt anyagú rögzített tárgyakkal történő letakarás,

- áttetsző öntapadós anyagokkal, mint pl. filmmel vagy ragasztószalaggal, történő leragasztás,

- fényvisszaverő tulajdonságú festékkel vagy áttetsző lakkal történő maszkolóanyaggal történő lefestés.

Az aktív IR kitakaráselleni funkciónak köszönhetően, az eszköz képes valamennyi szabotálási kísérlet azonnali jelzésére és a megfelelő információ vezérlőpanel számára történő továbbítására. A rendszer beállításától függően a helyzetről szóló értesítés továbbítható a felhasználónak, telepítőnek, biztonsági ügynökségnek vagy pl. a rendőrség megfelelő osztályának.

Reflektor OK = nincs kitakarás

Reflektor zavarás = lefestés riasztás

IR sugarak

Lakk, festék

ADÓ

VEVŐ

Az AGATE érzékelő lencséjét egy fényvisszaverő átlátszó polikarbonát elem védi. Bármilyen az IR sugarak visszaverődési szögének módosító, kitakarásra szolgáló anyaggal történő bevonása azonnal érzékelésre és az érzékelő által jelzésre kerül.

AOCD-250

VEZETÉKNÉLKÜLI FÜGGÖNYÉRZÉKELŐ

Az AOCD-250 függönyérzékelő az ABAX kétirányú vezetéknélküli rendszer részeként alkalmazható. Használatát az ACU-120 és ACU-270 vezérlők, az ARU-100 rádiós jelismétlő, illetve az INTEGRA 128-WRL vezérlőpanel támogatja. Hatékony energiakezelési rendszerének köszönhetően az érzékelő akár 3 évig is működhet a telep kicserélése nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a telep állapota folyamatos ellenőrzés alatt áll és feszültségének csökkenése esetén az érzékelő a vezérlőpanel számára a megfelelő információt fogja továbbítani.

Funkciók és jellemzők összefoglalása

|  | AGATE | AOCD-250 |
| --- | --- | --- |
| Kettős érzékelési mód: PIR+MW | + | + |
| Aktív IR kitakaráselleni védelem beltéri alkalmazások esetén | + | - |
| Cseppálló, IP54 védettségű ház | + | + |
| Szabotázsvédelem (fedélkinyitással és eltávolítással szemben) | + | + |
| Megerősített polikarbonát burkolat | + | + |
| -40°C és +55°C közötti hőmérséklettartományban megfelelő működést biztosító digitális hőmérsékletkompenzáció | + | + |
| Háromszínű LED | + | + |
| ABAX rendszerben történő alkalmazás | - | + |
| Kedvezőtlen időjárási viszonyok közötti működés (eső, hó, köd, erős szél) | + | + |
| Magas tévesriasztásokkal szembeni védelmet biztosító automatikus alkalmazkodási algoritmus | + | + |
| Érzékelési módok érzékenységének potenciométerekkel történő beállítása | + | - |
| Érzékelési módok érzékenységének távoli, DloadX programmal történő beállítása | - | + |
| Alacsony fogyasztás | + | + |
| Fix 90°-os tartó | + | + |
| Tartó nélküli felszerelési lehetőség | + | + |

* Az ábra az AOCD-250 érzékelő kialakítását mutatja.

Technikai paraméterek

|  | AGATE | AOCD-250 |
| --- | --- | --- |
| Környezeti osztály | III A | III A |
| Biztonsági szint beltéri alkalmazás esetén | Grade 3 | Grade 2 |
| Ház méretei | 44 x 105 x 40 mm | 44 x 105 x 40 mm |
| Működési hőmérséklettartomány | -40°C - +55°C | -40°C - +55°C |
| Ajánlott szerelési magasság | 2.4 m | 2.4 m |
| Készenléti áramfogyasztás | 21 mA | 35 µA |
| Maximális áramfogyasztás | 25 mA | 20 mA |
| Érzékelési távolság | 14 m | 14 m |
| Vezetéknélküli működési frekvencia | - | 868.0 MHz ÷ 868.6 MHz |
| Telep / telep élettartam | - | CR123A 3V / max. 3 év |
| Rádiós kommunikációs távolság | - | max. 500 m |
| Mozgásérzékelési sebesség | 0.3 ÷ 3 m/s | 0.3 ÷ 3 m/s |