GPRS-A

Univerzális felügyeleti modul

A GPRS-A egy 2G adatátviteli technológia használatát támogató GSM telefonnal rendelkező eszköz. Az egység behatolásjelző, illetve automatizációs rendszerek kiegészítésére alkalmazható.

Riasztó vezérlőpanelek jelzéseinek hatékony felügyeleti állomás felé történő továbbítását és az érintettek kiválasztott eseményekről történő értesítését biztosítja. Programozható digitális és analóg jelzések fogadására alkalmas bemeneteinek köszönhetően bármilyen különböző fizikai jellemzők mérésére szolgáló érzékelők működésének felügyeletére és a küszöbszint túllépésének azonnali jelentésére alkalmas.

A modul előrefizetős SIM kártyával történő használatának céljából az egyenleg ellenőrzéséhez szükséges funkcióval és az egyenleg minimumérték alá történő csökkenéséről szóló értesítés beállításának lehetőségével is rendelkezik.

Teljes rugalmasság

A modul bármilyen behatolásjelző vagy automatizációs rendszer felügyeletének ellátására alkalmas. Számos már létező és újonnan kiépített rendszer esetében sikeresen alkalmazható. Amennyiben riasztórendszerrel összekapcsolva működik, akkor az események átvételével képes a felügyeleti állomás működésének szimulálására. Egyszerűbb riasztóközpontokhoz vagy gyártósorokhoz, stb. csatlakoztatva azok felügyeletét a bemenetei állapotában történő változások követésén keresztül képes ellátni. A vett információkat a modul biztonsági szolgálatoknak vagy érintett félnek továbbíthatja.

A GPRS-A önálló, pl. gyártósorok, automatizációs rendszerek, stb. felügyeletére szolgáló, vezérlőként is alkalmazható.

Esemény jelentés

A jelentést illetően az információkat hatékonyan képes továbbítani:

- GPRS –TCP vagy UDP protokolok használatával

- SMS üzenetek segítségével.

Ahol az események továbbítására a GPRS technológiát kívánják használni, ott a modul két átviteli formátum alkalmazásának lehetőségét támogatja:

- SIA-IP (bármilyen felügyeleti állomással történő alkalmazás)

- SATEL (SATEL eszközökkel történő alkalmazás: STAM-2 felügyeleti állomás vagy TCP/IP-t audio formátumú jelentéssé átalakító SMET-256 konverter).

Értesítési üzenés

A GPRS-A modul maximum 8 telefonszám értesítésére alkalmas. Ez a funkció:

- SMS üzenetek

- PUSH üzenetek

- CLIP szolgáltatás

használatának segítségével alkalmazható.

Az eszköz a címzett számára az értesítéseket különböző, egymástól független útvonal használatával továbbíthatja. Mivel a riasztási esemény az összes előre beprogramozott csatorna alkalmazásával lehetséges, az információ még abban az esetben is eljut a címzetthez, ha azok közül valamelyik esetleg elérhetetlennek bizonyulna.

[Podpis: Információtovábbítás egyszerű és megbízható módja.]

Távoli vezérlés

A GPRS-A 4, különböző módokon távolról és gyakorlatilag bárhonnan aktiválható kimenettel rendelkezik:

- SMS üzenetekkel (8 telefonszámról)

- GX CONTROL mobilalkalmazásból

- számítógépre telepített GX Soft programmal

- CLIP szolgáltatás használatával (64 telefonszámról vagy korlátlanul).

Riasztórendszerek kiegészítőjeként a GPRS-A modul tökéletes választás automatizálási funkciók, pl. világítás-, kapu-, redőny-, mágnes-szelep vezérlésének megvalósításához. Amennyiben szükséges bekapcsolható vele a fűtő, légkondicionáló, füstelvezető és számos más rendszer is.

Érzékelő, mérő és egyéb eszközökkel történő alkalmazás

A GPRS-A számos, alaphelyzetben nyitott (NO) vagy alaphelyzetben zárt (NC) kimenetekkel rendelkező, eszközhöz csatlakoztatva is használható. A modul bemeneteihez számos nagyszerű felhasználási lehetőséget garantálva csatlakoztathatóak az analóg érzékelők és a digitális-analóg átalakítók jelei.

Bármikor amikor szükség van rá, a modul képes a vett jelet, hőmérsékleti és egyéb más fizikai mennyiségeket is beleértve, bármilyen mértékegységre átalakítani. A telepítő által beállított küszöbszintek (akár az alsó vagy felső) egyikének túllépése a következőket eredményezi:

- jelentés küldése távfelügyeleti állomásnak

- értesítés küldése a kiválasztott embereknek

- modul automatikus válasza, pl. előre meghatározott akció végrehajtása.

Digitális adatgyűjtés

Az eszköz egy, maximálisan 8db, érzékelők csatlakoztatását biztosító, és legfeljebb 30m hosszúságú digitális 1-Vezetékes érzékelő busszal rendelkezik. Például, a SATEL DS-T1 vagy DS-T2 érzékelők használatának köszönhetően a GPRS-A modul nagyon jól használható olyan helyeken is ahol fontos a hőmérséklet mérése.

Felügyelt logisztika

Mivel a GPRS-A 12 V DC feszültséggel is működtethető, ezért önálló eszközként személyautókban, kamionokban, lakókocsikban, hajókon, stb. is használható. A modul, az ajtó kinyitásának vagy a motor elindítására tett kísérletről szóló információ továbbításának köszönhetően, alkalmazható pl. az adott tárgy belterének védelmére.

Minthogy hőmérséklet vagy páratartalom érzékelővel is működhet, a modul, az alábbi tulajdonságoknak köszönhetően, egyszerűen használható élelmiszerek, gyógyszerek stb. szállítása során a környezeti jellemzők felügyeletére:

- kiválasztott paraméterek információinak valós időben történő továbbítására

- riasztás indítása a meghatározott küszöbszint túllépése vagy bemenet állapotának megváltozása esetén

- meghatározott eseményekre történő reakció.

IoT – Tárgyak Internete

Egy korábban soha sem használt, az univerzális kommunikációs modul és automatizációs, valamint adatgyűjtő rendszerek összekapcsolására használt megoldás, ami magában foglalja a mért adatok nyílt kommunikációs protoklol alkalmazásával GPRS-en keresztül történő átvitelét. Ilyen módon a GPRS-A működése a Tárgyak Internetéről szóló koncepció részesévé válhat.

A GX Soft konfigurációs programban elérhető IoT funkció lehetővé teszi több eszköz adatainak egy pontba (központi szerverre) történő elküldését, melynek segítségével az összes csatlakoztatott modul kimenetének távoli vezérlésére is lehetőség nyílik. Az ilyen módon felépített rendszer rugalmasan alakítható ki és az integrált GPRS-A modulok száma csak a szerver teljesítményétől függ.

Számos modul információinak egyetlen helyen történő gyűjtése lehetővé teszi, pl. egy járműflotta, felügyeletére szolgáló eszköz létrehozatalát.

Illesztés és integráció

A GPRS-A három nem szabványos nyílt kommunikációs protokol használatát támogatja: MQTT, JSON és MODBUS RTU. Ennek köszönhetően a felhasználó nagyon széles felhasználási, feldolgozási, adatgyűjtési és megjelenítési lehetőséget nyer. A modul által küldött információk mind a piacon elérhető programok vagy újonnan készített alkalmazások segítségével feldolgozhatóak.

Mobilelérés

A különböző eszközök távoli kezelésére szolgáló mobilalkalmazások, kényelmes használatuknak köszönhetően, egyre növekvő népszerűségnek örvendenek. A GX CONTROL a SATEL kommunikációs modulok igényei szerint kialakított Android és iOS platformokra készített program, melynek feladatai:

- be- és kimenetek (csatlakoztatott eszközök) állapotának ellenőrzése,

- analóg bemenetek és digitális érzékelők jelzéseinek megjelenítése

- hibák áttekintése és azok memóriából történő törlése,

- eseménymemória áttekintése szűrési lehetőséggel,

- kimenetek (és az azokhoz csatlakoztatott eszközök) távoli vezérlése.

A PUSH üzenetek segítségével a felhasználók folyamatosan megkaphatják az értesítéseket. Még fontosabb, hogy az alkalmazás, és ennek eredményeként a modulhoz történő kapcsolódás nagyon egyszerűen beállítható. Csak egy SMS-t kell küldeni az alkalmazással az eszköznek, amire válaszul az megkapja a beállítási adatokat. Egy másik, ennek teljesen megfelelő eljárás a GX Soft alkalmazás által előállított QR kód beolvasása.

[grafika: telefon i kilka ekranów z aplikacji; zaznaczenie dostępności dla dwóch platform: Android i iOS]

Funkcionális szoftver

A GX Soft egy felhasználóbarát és letisztult felülettel bíró, SATEL kommunikációs modulok beállítására, valamint ellenőrzésére szolgáló, univerzális eszköz, amely lehetővé teszi a telepítő számára az eszköz által nyújtott összes funkció használatát. Ennek köszönhetően a modul működése az adott rendszer követelményeinek megfelelően és a rendszer felhasználóinak elvárásai szerint programozható be. A modul és a program közötti kommunikáció létrehozható helyileg (RS-232 (TTL) porton keresztül) vagy akár távoli (GPRS) kapcsolat segítségével.

[grafika: komputer z GX Soft]

Egyszerű és biztonságos csatlakozás

A GX CONTROL alkalmazással, valamint a GX Soft programmal a GPRS-A modulhoz történő kapcsolódás mindössze egy pár másodperc. A folyamathoz sem külső IP címre, sem bonyolult hálózati beállításokra sincsen szükség. A SATEL csatlakozási szolgáltatás a GX CONTROL és a GX Soft gazdag funkcionalitásának könnyed élvezetét biztosítja. Az adatok küldése során, azok biztonságának garantálása érdekében az adatok kifinomult algoritmust segítségével kerülnek titkosításra.

Távoli szoftver frissítés

A GPRS-A kompatibilis, az eszköz távoli frissítését lehetővé tevő, UpServ programmal, aminek köszönhetően a tetszőleges helyen felszerelt kommunikációs modulok, bármikor a felszerelési helyük fizikai meglátogatásának szükségessége nélkül gyorsan és könnyen felruházhatóak az új funkciókkal.

Események jelentése

jelentési források:

  - vezérlőpanel audio jelentés

  - belső események

  - bemenet sértés

  - kimenet állapotváltozás

- jelentési útvonalak:

  - SMS

  - GPRS (TCP / UDP)

Üzenet értesítés

- értesítési források:

  - vezérlőpanel audio jelentés

  - belső események

  - bemenet sértés

  - kimenet állapotváltozás

- értesítési opciók:

  - SMS

  - PUSH

  - CLIP

Kimenetek távoli vezérlése

- SMS

- CLIP

- GX CONTROL mobilalkalmazás

- GX Soft programozói szoftver

Működés bármilyen vezérlőpanellal

- programozható bemenetek

- távolról vezérelhető kimenetek

- audio jelentés (PSTN) átalakítása (GSM), SMS, TCP / UDP formátumra

Bemenet típusok:

- digitális (NO, NC)

- analóg

- 1-Vezetékes digitális érzékelő busz

Működés központi szerverrel - IoT funkció:

- több eszköz adatainak összegyűjtése és vétele

- továbbított információk felhasználása bármely adatgyűjtő rendszerben

- integrált modul kimenetek távoli vezérlése

Nyitott kommunikáció protokolok használatának támogatása (GPRS-en keresztül):

- MQTT

- JSON

- MODBUS RTU

GX CONTROL mobilalkalmazás Android és iOS eszközökhöz

- zónaállapot ellenőrzés áthidalási lehetőséggel

- analóg bemenet jelzéseinek megjelenítése

- csatlakoztatott digitális érzékelők kiolvasott értékeinek megjelenítése

- kimenetek állapotának ellenőrzése és vezérlése

- hibák áttekintése memóriatörlési lehetőséggel

- eseménymemória áttekintése szűrési lehetőséggel

- PUSH értesítések

GX Soft programozói szoftver

- ösztönös felület

- modul teljes beállítása

- eseménynapló megtekintése

- hibadiagnosztika

# Text boxes

ÉRTESÍTÉS KIVÁLASZTOTT ESEMÉNYCSOPORTOKRÓL

1-VEZETÉKES ÉRZÉKELŐKKEL TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁS

TÁVVEZÉRLÉSI FUNKCIÓK ALKALMAZÁSA

INFORMÁCIÓKÜLDÉS BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT FELÜGYELETI ÁLLOMÁSÁNAK

AUTOMATIKA VEZÉRLÉS

DIGITÁLIS ÉS ANALÓG JELEK TÁMOGATÁSA

JELENÉS

kimenet állapotváltozás

vezérlőpanel audio jelentés

ÉRTESÍTÉS

FELÜGYELETI ÁLLOMÁS

bemenet sértés

belső események

KIMENETEK VEZÉRLÉSE

BEMENETEK - MÉRÉSEK

KIMENETEK VEZÉRLÉSE

BEMENETEK - MÉRÉSEK

KIMENETEK VEZÉRLÉSE

BEMENETEK - MÉRÉSEK

MEGJELENÍTÉS

JELENTÉSEK

ADATBÁZISOK

SATEL CSATLAKOZÁSI SZOLGÁLTATÁS