# GSM-X

Kolejność stron wg załączonego pliku PDF / Page order by PDF file

| STRONA 1 / PAGE 1 |
| --- |
| TEKST PL | TEXT EN | TRANSLATION |
| UNIWERSALNY MODUŁ KOMUNIKACYJNY GSM-X | UNIVERSAL COMMUNICATION MODULE GSM-X |  |

| STRONA 2 / PAGE 2 |
| --- |
| TEKST PL | TEXT EN | TRANSLATION |
| GSM-X UNIWERSALNY Komunikacja symulacja linii telefonicznej przez GSM –bramka GSM wbudowany komunikator audio obsługa dwóch kart SIM łatwa rozbudowa o moduł ethernetowy GSM-X-ETH Współpraca z dowolną centralą alarmową wejścia programowalne wyjścia z możliwością zdalnego sterowania konwersja monitoringu audio (PSTN) do: audio (GSM), SMS, Ethernet*, GPRS Kompatybilność z centralami INTEGRA i INTEGRA Plus szybka transmisja danych monitoring zdarzeń z centrali poprzez interfejs RS-232 automatyczna kompozycja powiadomień SMS z listy zdarzeń (INTEGRA Plus) zdalne zarządzanie centralami przy pomocy programu GUARDX zdalna konfiguracja central z użyciem programu DLOADX Monitoring zdarzeń Dual Path Reporting zgodny z EN 50136* źródła monitoringu: monitoring audio centrali alarmowej zdarzenia wewnętrzne modułu naruszenie wejść zmiana stanu wyjść tory raportowania: audio (GSM) SMS Ethernet* (TCP/UDP) GPRS (TCP/UDP) *Przy współpracy GSM-X z GSM-X-ETH | GSM-X UNIVERSAL Communication simulation of telephone line via GSM – GSM gateway built-in audio communicator dual SIM card support easy expansion by adding GSM-X-ETH Ethernet module Interaction with all control panels programmable inputs outputs with remote control capability converting audio reporting (PSTN) into: audio (GSM), SMS, Ethernet*, GPRS Compatibility with INTEGRA and INTEGRA Plus quick data transmission reporting events from control panel via RS-232 interface automatic composition of SMS notifications from event list (INTEGRA Plus) remote management of control panels by using GUARDX program remote configuration of control panels by using DLOADX program Reporting events Dual Path Reporting compliant with EN 50136* reporting sources: control panel audio reporting internal events of the module input violation output status change reporting paths: audio (GSM) SMS Ethernet* (TCP/UDP) GPRS (TCP/UDP) * When GSM-X is used with GSM-X-ETH |  |

| STRONA 3 / PAGE 3 |
| --- |
| TEKST PL | TEXT EN | TRANSLATION |
| MODUŁ KOMUNIKACYJNY Powiadamianie źródła powiadomień: monitoring audio centrali alarmowej wiadomości w formacie PAGER zdarzenia wewnętrzne modułu naruszenie wejść zmiana stanu wyjść sposoby powiadamiania: głosowe SMS PUSH CLIP Zdalne sterowanie wyjściami SMS CLIP DTMF aplikacja mobilna GX CONTROL program konfiguracyjny GX Soft Aplikacja mobilna GX CONTROL dla Android i iOS sprawdzanie stanu wejść z możliwością ich blokowania sterowanie i sprawdzanie stanu wyjść przeglądanie awarii z możliwością kasowania ich pamięci podgląd pamięci zdarzeń z możliwością filtrowania powiadomienia PUSH Program konfiguracyjny GX Soft intuicyjny interfejs pełna konfiguracja modułu podgląd pamięci zdarzeń diagnostyka usterek | COMMUNICATION MODULE Notification messaging notification sources: audio reporting of alarm control panel PAGER format messages internal events of the module input violation output status change notification options: voice SMS PUSH CLIP Remote control of outputs SMS CLIP DTMF GX CONTROL mobile application GX Soft configuration program GX CONTROL mobile application for Android and iOS checking input status with bypassing capability controlling and checking output status viewing troubles with option to clear trouble memory viewing event memory with filtering option PUSH notifications GX Soft configuration program intuitive interface full module configuration viewing event log fault diagnostics |  |

| STRONA 4 / PAGE 4 |
| --- |
| TEKST PL | TEXT EN | TRANSLATION |
| GSM-X UNIWERSALNY MODUŁ KOMUNIKACYJNY GSM-X to uniwersalny moduł komunikacyjny, który oferuje rozbudowaną funkcjonalność i obsługę wielu torów komunikacji. Z powodzeniem znajdzie liczne zastosowania, z których część można realizować równolegle. MONITORING – PRZEKAZYWANIE INFORMACJI DO STACJI MONITORUJĄCYCH AGENCJI OCHRONY BRAMKA GSM ORAZ ZAPASOWY TOR ŁĄCZNOŚCI DLA LINII TELEFONICZNEJ WSPÓŁPRACA ZE STACJĄ MONITORUJĄCĄ STAM-2 ZDALNE STEROWANIE URZĄDZENIAMI INTEGRACJA Z CENTRALAMI INTEGRA WYSYŁANIE POWIADOMIEŃ O ZDARZENIACH DO WYBRANYCH NUMERÓW Pełna elastyczność Moduł może być wykorzystywany w wielu już istniejących, jak i nowo budowanych instalacjach. GSM-X może otrzymywać informacje o zdarzeniach od podłączonej centrali alarmowej, aby przekazać je do stacji monitorujących agencji ochrony lub zainteresowanych osób poprzez sieć Ethernet* lub GSM. Połączenie z centralą odbywa się za pośrednictwem jej dialera (moduł symuluje stację monitorującą) lub odpowiednio skonfigurowanych wyjść centrali podłączonych do wejść modułu. Moduł może służyć do realizacji funkcji zdalnego sterowania, np. włączanie czuwania, czy otwieranie bramy, m.in. z użyciem aplikacji mobilnej. GSM-X może dać „nowe życie” starszym systemom alarmowym. Kompatybilność z centralami alarmowymi INTEGRA i INTEGRA Plus GSM-X współpracuje z urządzeniami serii INTEGRA i INTEGRA Plus, poprzez interfejs RS-232. Może prowadzić monitoring zdarzeń z tychże central wszystkimi dostępnymi torami: audio, SMS, Ethernet* i GPRS. Dodatkowo, dla INTEGRA Plus dostępna jest funkcja automatycznego tworzenia powiadomień SMS – treść wiadomości bazuje bezpośrednio na liście zdarzeń. GSM-X umożliwia ponadto zdalne połączenie z oprogramowaniem dla central INTEGRA i INTEGRA Plus: DLOADX – służącym do konfiguracji GUARDX – przeznaczonym do nadzorowania i administracji systemów alarmowych. *Przy współpracy GSM-X z GSM-X-ETH | GSM-X UNIVERSAL COMMUNICATION MODULE GSM-X is a multi-purpose communication module that offers extensive functionality and support for multiple communication paths. It can easily find numerous applications, some of which can be implemented in parallel. REPORTING - SENDING INFORMATION TO SECURITY AGENCY MONITORING STATIONS GSM GATEWAY AND BACKUP COMMUNICATION PATH FOR TELEPHONE LINE INTERACTION WITH STAM-2 MONITORING STATION REMOTE CONTROL OF DEVICES INTEGRATION WITH INTEGRA CONTROL PANELS SENDING NOTIFICATIONS OF EVENTS TO SELECTED PHONE NUMBERS Full flexibility The module can be successfully used in many existing and newly built systems. GSM-X can receive information about events from the connected control panel and forward them to the monitoring stations at security agencies or to the parties concerned via the Ethernet* or GSM network. The module connects to the control panel through the control panel dialer (the module simulates the monitoring station) or through appropriately configured control panel outputs connected to the module inputs. The module can be used to implement remote control functions, such as arming the system or opening the gate, also using the mobile application. GSM-X can give a "new life" to some older alarm systems. Compatibility with INTEGRA and INTEGRA Plus alarm control panels GSM-X can interact with the INTEGRA and INTEGRA Plus control panels via the RS-232 interface. It can report events from these control panels through all available paths: audio, SMS, Ethernet* and GPRS. For INTEGRA Plus, a function of automatic creation of SMS notifications is also available, the message content being based directly on the event list. Additionally, GSM-X allows remote connection to the INTEGRA and INTEGRA Plus programs: DLOADX – which is used for configuration, and GUARDX – which is used for supervision and administration of alarm systems. * When GSM-X is used with GSM-X-ETH |  |

| STRONA 5 / PAGE 5 |
| --- |
| TEKST PL | TEXT EN | TRANSLATION |
| Komunikacja Urządzenie wyposażone jest w telefon GSM. Posiada dwa gniazda na karty SIM i pozwala na korzystanie z usług różnych operatorów. W przypadku problemów z łącznością na jednej z kart, automatycznie przełącza się na drugą, zachowując ciągłość komunikacji. Dużym udogodnieniem są funkcje do obsługi przedpłaconych kart SIM, umożliwiające sprawdzenie stanu konta i ustawianie powiadomień o przekroczeniu minimalnej kwoty. Niewątpliwą zaletą urządzenia jest możliwość prostej rozbudowy o moduł ethernetowy GSM-X-ETH, co otwiera dostęp do kolejnego medium komunikacyjnego – sieci Ethernet. Efektywne monitorowanie zdarzeń STACJA MONITORUJĄCA MONITORING AUDIO monitoring audiocentrali alarmowej zdarzenia wewnętrzne naruszenie wejść zmiana stanu wyjść Efektywny monitoring W obszarze monitoringu, skuteczne przekazywanie informacji realizowane jest: przez GPRS – za pomocą protokołów TCP lub UDP głosowo – torem audio przez GSM w formie tekstowej – SMS przez sieć Ethernet* z wykorzystaniem TCP lub UDP. W przypadku udostępniania zdarzeń w technologii GPRS lub przez sieć Ethernet*, moduł obsługuje dwa formaty transmisji: SIA-IP (do komunikacji z dowolną stacją monitorującą) SATEL (do komunikacji z urządzeniami produkcji SATEL: stacją monitorującą STAM-2 lub konwerterem monitoringu SMET-256). Obsługa kilku torów transmisji - w jednym urządzeniu - gwarantuje szybkie i pewne przekazanie informacji. Z każdego można korzystać niezależnie, definiując konkretne zadania do realizacji. Dual Path Reporting (dwutorowy monitoring) GSM-X z podłączonym modułem GSM-X-ETH umożliwia realizowanie monitoringu dwoma niezależnymi torami: Ethernet i GPRS (możliwość ustalenia priorytetu). Urządzenie stale kontroluje stan połączeń ze stacją monitorującą, a gdy zajdzie taka konieczność, zastępuje jeden kanał drugim. Zastosowane rozwiązanie określane jest mianem Dual Path Reporting. Jest ono zgodne z najbardziej restrykcyjnymi wymogami kategorii DP4 normy EN 50136, która odnosi się do działania, niezawodności i ochrony systemów transmisji alarmu oraz połączeń między systemem alarmowym i centrum odbiorczym. GSM-X oferuje dodatkowo możliwość przesyłania monitoringu do dwóch autonomicznych stacji monitorujących, z których każda, jeśli zajdzie taka potrzeba, może posiadać dwa adresy IP. *Przy współpracy GSM-X z GSM-X-ETH STACJA MONITORUJĄCA Dual Path Reporting realizowany przez GSM-X + GSM-X-ETH | Communication The device comes with a GSM telephone. It has two SIM card slots and allows you to use services provided by different operators. If one of the cards causes any communication problems, the module automatically switches to the other card to maintain continuous communication. A very useful feature is the prepaid SIM card handling functions that allow you to check your account balance and set notifications in case it has dropped below the required minimum. An undisputable advantage of the device is that it allows simple expansion by adding the GSM-X-ETH Ethernet module and thus provides access to another communication channel i.e. Ethernet network. Effective event reporting MONITORING STATION AUDIO REPORTING control panel audio reporting internal events input violation output status change Effective reporting As regards reporting, information can be effectively transmitted using: GPRS – via TCP or UDP protocol voice – audio path via GSM text – SMS messages Ethernet* – via TCP or UDP. Where events are made available using GPRS technology or via Ethernet*, the module supports two transmission formats: SIA-IP (for communication with any monitoring station) SATEL (for communication with SATEL made devices: STAM-2 monitoring station or SMET-256 reporting converter). Support for several transmission paths in one device guarantees fast and reliable transfer of information. You can use each of them independently, defining specific tasks to be carried out. Dual Path Reporting GSM-X with the GSM-X-ETH module connected makes possible reporting through two independent paths: Ethernet and GPRS (with priority setting option). The device is constantly monitoring the status of connections with the monitoring station and, when necessary, it replaces one channel with the other. The solution used is referred to as Dual Path Reporting. It complies with the most restrictive requirements of EN 50136 for Category DP4, which refers to the operation, reliability and protection of alarm transmission systems and connections between the alarm system and the receiving center. Additionally, GSM-X offers the possibility of reporting to two autonomous monitoring stations, each of which, if necessary, may have two IP addresses. * When GSM-X is used with GSM-X-ETH MONITORING STATION Dual Path Reporting implemented via GSM-X + GSM-X-ETH |  |

| STRONA 6 / PAGE 6 |
| --- |
| TEKST PL | TEXT EN | TRANSLATION |
| Skuteczne powiadamianie VOICE / PUSH monitoring audio centrali alarmowej zdarzenia wewnętrzne naruszenie wejść zmiana stanu wyjść informacje w formacie PAGER Powiadamianie Moduł GSM-X umożliwia przesyłanie powiadomień na maksymalnie 8 numerów telefonów. Funkcja ta może być realizowana: głosowo – poprzez wbudowany układ powiadamiania głosowego wiadomościami SMS powiadomieniami PUSH poprzez usługę CLIP. Urządzenie może przekazywać powiadomienia do odbiorcy kilkoma niezależnymi torami. Monit o zdarzeniu zostanie wysłany wszystkimi zaprogramowanymi wcześniej drogami, dzięki czemu informacja dotrze do odbiorcy nawet wówczas, gdy jedna ze ścieżek okaże się niedostępna. Bramka GSM Moduł może w pełni zastąpić linię analogową. Generuje wówczas charakterystyczne dla niej stany napięciowe i sygnały o stanie łącza (np. linia wolna/niedostępna), a po zestawieniu połączenia przez sieć GSM - przekazuje sygnały z niej przychodzące. Gdy linia jest niedostępna przekierowuje połączenia głosowe do sieci GSM. W przypadku central abonenckich PBX pełni rolę dodatkowej linii zewnętrznej, co pozwala zoptymalizować koszty połączeń (z PSTN do GSM). Moduł może także filtrować połączenia, generować dźwięk dzwonka oraz informację o numerze dzwoniącego (Caller ID). Zdalne sterowanie GSM-X posiada 4 wyjścia, którymi można sterować zdalnie i aktywować z dowolnego miejsca na kilka sposobów: przy użyciu SMS (z 8 numerów) sygnałami DTMF z aplikacji mobilnej GX CONTROL z komputera z zainstalowanym oprogramowaniem GX Soft z wykorzystaniem bezkosztowej usługi CLIP Poza sterowaniem czuwaniem systemu alarmowego moduł GSM-X świetnie sprawdzi się przy realizacji funkcji automatyki: do sterowania oświetleniem, bramami, furtkami, roletami czy elektrozaworami. Na życzenie uruchomi ogrzewanie, włączy klimatyzację, instalację oddymiającą, nawadniającą i wiele innych. Zdalne sterowanie wyjściami | Effective notification VOICE / PUSH control panel audio reporting internal events input violation output status change PAGER format information Notification messaging The GSM-X module makes it possible to send notifications to up to 8 telephone numbers. This function can be implemented by using: voice – via built-in voice notification circuit SMS messages PUSH notifications CLIP service. The device can transmit notifications to the recipient through several independent paths. The event alert will be sent via all of the preprogrammed channels, therefore the information will reach the recipient even when one of them turns out to be unavailable. GSM gateway The module can fully replace the analog line. In that case, it generates voltage states and line status signals (e.g. on-hook/off-hook) typical of the line and, after connection via GSM network is set up, it transmits signals coming from the analog line. When the line is unavailable, it diverts the voice calls to the GSM network. In the case of private branch exchanges (PBX), it functions as an additional external line, which allows you to optimize the cost of calls (from PSTN to GSM). The module can also filter calls, generate a ringing tone and caller ID information. Remote control GSM-X has 4 outputs that can be remotely controlled and activated in several ways: via SMS messages (from 8 numbers) using DTMF signals from GX CONTROL mobile application from a computer running the GX Soft program using costless CLIP service In addition to controlling the alarm system, the GSM-X module will be a perfect choice to implement automation functions, including control of lighting, gates, wickets, roller shutters/blinds, solenoid valves, etc. If needed, it will turn on heating, air conditioning, smoke extraction, watering and many other systems. Remote output control |  |

| STRONA 7 / PAGE 7 |
| --- |
| TEKST PL | TEXT EN | TRANSLATION |
| Mobilny dostęp Coraz popularniejszym rozwiązaniem – cenionym za wygodę użytkowania – są aplikacje mobilne przeznaczone do zdalnej obsługi różnych urządzeń. GX CONTROL jest programem stworzonym na potrzeby modułów komunikacyjnych SATEL, przeznaczonym na platformy Android i iOS. Przy jego pomocy możliwe jest: weryfikowanie stanu wejść i wyjść (podłączonych urządzeń) przeglądanie awarii z możliwością kasowania ich pamięci podgląd pamięci zdarzeń z możliwością filtrowania zdalne sterowanie wyjściami modułu (podłączonymi do nich urządzeniami). Komunikaty PUSH zapewniają użytkownikowi stały dostęp do informacji. Co ważne, konfiguracja aplikacji jest bardzo prosta, podobnie jak połączenie jej z modułem. Wystarczy wysłać z jej poziomu SMS do urządzenia, aby otrzymać w odpowiedzi dane konfiguracyjne. Inny, równie wygodny sposób, to zeskanowanie kodu QR, który generowany jest w programie GX Soft lub w uprzednio skonfigurowanej aplikacji. Funkcjonalne oprogramowanie GX Soft to rozbudowane narzędzie wyposażone w przyjazny i czytelny interfejs, przeznaczone do konfiguracji, a także diagnostyki modułów komunikacyjnych SATEL. Dzięki niemu instalator ma dostęp do wszystkich funkcji modułu – może programować jego pracę, dopasowując go do wymagań danej instalacji i oczekiwań użytkowników systemu. Współpraca modułu z programem odbywa się lokalnie (przez USB) lub zdalnie (przez Ethernet* lub GPRS). Wygodne i bezpieczne połączenie Korzystanie z bogatej funkcjonalności GX CONTROL i GX Soft możliwe jest dzięki usłudze zestawiania połączeń SATEL. Konfiguracja komunikacji aplikacji i programu z modułem GSM-X zajmuje jedynie kilka chwil i nie wymaga stosowania zewnętrznego adresu IP, ani zaawansowanych ustawień sieciowych. Przesyłane dane są szyfrowane z użyciem złożonego algorytmu, co zapewnia bezpieczeństwo transmisji. Zdalna aktualizacja oprogramowania GSM-X współpracuje z oprogramowaniem UpServ, co umożliwia zdalną aktualizację urządzenia. Pozwala to instalatorowi na szybkie wprowadzanie nowych funkcjonalności bez konieczności dojazdu do obiektu i demontażu modułu. *Przy współpracy GSM-X z GSM-X-ETH Menu telefonu: Wyjścia Wejścia Awarie Zdarzenia O urządzeniu Wyloguj Wyjście USŁUGA ZESTAWIANIA POŁĄCZEŃ SATEL | Mobile access Mobile applications designed for remote operation of various devices are becoming an increasingly popular solution, valued for convenience of use. GX CONTROL is a program created for the needs of SATEL communication modules and intended for Android and iOS platforms. It can be used for: verification of the status of inputs and outputs (connected devices) viewing troubles with the possibility of clearing their memory viewing event memory with the possibility of filtering remote control of module outputs (devices connected to them). PUSH messages give the user permanent access to information. Importantly, configuration of the application is very simple, and so is connection with the module. All you have to do is send an SMS from the application level to the device and receive the configuration data in response. Another, equally convenient way is to scan the QR code that is generated in the GX Soft program or in a preconfigured application. Functional software GX Soft is an advanced tool provided with a friendly and clear interface, intended for configuration as well as diagnostics of SATEL communication modules. It enables the installer to get access to all functions of the device. Thus, he can program operation of the module to suit it to requirements of the specific system, as well as to expectations of the system users. The module and the program interact locally (via USB) or remotely (via Ethernet* or GPRS). Easy and secure connection Thanks to the SATEL connection set-up service, you can enjoy many functionalities of GX CONTROL and GX Soft. Configuration of communication between the application / program and the GSM-X module takes just a few moments, without any need to use external IP address or advanced network settings. When being sent, the data are encrypted using a sophisticated algorithm to ensure security of the transmission. Remote software update GSM-X is compatible with the UpServ program, which enables the device to be remotely updated. This allows the installer to quickly add new functionalities without having to physically visit the premises and dismount the module. * When GSM-X is used with GSM-X-ETH Phone menu: Outputs Zones Troubles Events About device Log out Exit SATEL CONNECTION SETUP SERVICE |  |

| STRONA 8 / PAGE 8 |
| --- |
| TEKST PL | TEXT EN | TRANSLATION |
| SATEL sp. z o. o. ul. Budowlanych 66, 80-298 Gdańsk tel. 58 320 94 00; fax 58 320 94 01 e-mail: satel@satel.pl PONAD 25 LAT DOŚWIADCZENIA Profesjonalna ochrona każdego typu obiektu, jak również ludzi w nim przebywających, dzięki zaawansowanym, a zarazem funkcjonalnym i ekonomicznym rozwiązaniom – w tych kilku słowach najkrócej można określić misję firmy SATEL, producenta systemów zabezpieczeń z zaangażowaniem 100% polskiego kapitału. Rzetelność w biznesie oraz położenie szczególnego nacisku na wysoką jakość i bogatą ofertę produktów sprawiły, że marka SATEL już od ponad 25 lat cieszy się dużym uznaniem w branży. Powyższa filozofia zarządzania oraz wytężona praca ponad 300 pracowników firmy SATEL dają wymierne rezultaty. Szeroka oferta, obejmująca ponad 400 produktów, zapewnia niezliczone możliwości tworzenia dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika systemów: alarmowych, automatyki domowej, sygnalizacji pożarowej, kontroli dostępu oraz monitoringu. Równocześnie systemy te spełniają wymagania, jakie przewidują polskie i międzynarodowe przepisy oraz normy branżowe. Dostosowanie funkcjonalności urządzeń do aktualnych wymagań i oczekiwań rynku przy wykorzystaniu najnowszych technologii jest jednym z głównych celów firmy SATEL. Z tego powodu projektowe i produkcyjne działy własne firmy są stale modernizowane i rozbudowywane. Naturalną konsekwencją wszelkich działań nakierowanych na wytwarzanie najwyższej jakości urządzeń było wprowadzenie w 2002 roku systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001. Niezależnie od tej certyfikacji, firma SATEL przeprowadza również pełny test funkcjonalny wszystkich produktów opuszczających linię produkcyjną, gwarantując tym samym niezawodność wytwarzanych urządzeń. Stawiając na nowoczesną stylistykę i dbałość o najwyższy poziom jakości i funkcjonalności produktów, firma SATEL pozyskała wielu zadowolonych Klientów nie tylko w Polsce, lecz także na ponad 50 rynkach światowych. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfi kacji oraz danych technicznych urządzeń. Zdjęcia produktów są poglądowe i mogą odbiegać od rzeczywistości. | Budowlanych 66, 80-298 Gdansk, Poland tel. +48 58 320 94 00; fax + 48 58 320 94 01 e-mail: trade@satel.pl MORE THAN 25 YEARS OF EXPERIENCE Professional protection of each type of premises, as well as people staying therein, through advanced, yet functional and cost-effective solutions – these few words may serve as the shortest description of the mission of SATEL, a manufacturer of security systems with involvement of 100% Polish capital. Due to integrity in business and a special emphasis on high quality and a wide range of products offered, the SATEL brand has been highly appreciated in the industry for over 25 years. This philosophy of management and hard work of more than 300 SATEL’s employees produce tangible results. The wide range of over 400 offered products provides countless opportunities to create security, home automation, fire alarm, access control and monitoring systems, tailored to the individual needs of each user. At the same time, these systems meet all requirements prescribed by Polish and international regulations and industry standards. Bringing the functionality of devices into line with current requirements and expectations of the market with the use of the latest technologies is one of the main objectives of SATEL. For this reason the design and production departments of the Company are continuously being modernized and expanded. A natural consequence of all actions aimed at the production of top-quality devices was the introduction of the quality management system conforming to ISO 9001 in 2002. Regardless of this certification, SATEL also carries out a full functional test of all products leaving the production line, thus ensuring reliability of the manufactured devices. Focusing on modern design and attaching importance to the highest levels of quality and functionality of its products, SATEL has gained many satisfied customers not only in Poland but also in more than 50 markets worldwide. The manufacturer reserves the right to change the specification and technical data of devices. Images shown are for general information only and may differ from actual products. |  |