OPAL

OPAL Plus

innovatív

duáltechnológiás kültéri

mozgásérzékelők

OPAL/OPAL Plus

Hatékony érzékelés – egyszerű szerelés és beállítás

- Megbízható működés

- Mikrohullám alapú maszkoláselleni védelem

- Kisállatvédelem

- Kinyitás és eltávolítás elleni szabotázsvédlem

- Kedvezőtlen időjárási körülményekkel szembeni magas védettség

Tartók: fix szögű & gömbcsuklós

kültéri PIR+MW duáltechnológiás mozgásérzékelők

megbízható kültéri működés – pontos, fejlett távoli beállítás

- Beépített alkonyérzékelőnek köszönhetően épületautomatizálási rendszerekben is alkalmazható

- Fix szögű és gömbcsuklós tartóknak köszönhetően megválasztható felszerelési típus

- Különböző érzékelési módok és az alkolnyérzékelő érzékenységének egyszerű beállítása OPT-1 távvezérlő segítségével

Fejlett kültéri érzékelők

Egy riasztórendszer kialakításakor meg kell bizonyosodni arról, hogy ne csak kizárólag a behatoló védett objektumbeli jelenlétének érzékelésre koncentráljunk. Legalább olyan, hanem esetleg még fontosabb is a hívatlan vendégeknek az objektumban történő bármilyen károkozása előtti érzékelése. Erre a célra szolgálnak a felügyelt objektumok külső kerületére történő behatolási kisérletet érzékelő eszközök. A SATEL legújabb OPAL és OPAL Plus érzékelői ezt a funkciót biztosítják.

Alkalmazás

Házak

Automatizációs rendszerek

Ipari csarnokok

Az OPAL sorozatú érzékelők, változatós típusú és célú épületek számára is, kiváló kültéri védelmet biztosítanak. Ezek az eszközök ipari létesítmények belső tereiben uralkodó nehéz vagy speciális környezeti körülmények (pl. csarnokokban, esővédő tetők alatt) között is nagyon jól alkalmazhatóak.

Az OPAL Plus érzékelő továbbá egy, bármilyen külső alkonykapcsoló felszerelését szükségtelenné tevő, a riasztórendszer háziautomatizálási felhasználásást biztosító, OC típusú kimenetet működtető alkonyérzékelővel is rendelkezik. A kisáramú kimeneet jelzése közvetlenül, egy az elektromos elosztóban elhelyezett reléhez vagy háziautomatizálási vezérlőhőz csatlakoztatható. Az érzékelő INTEGRA sorozatú vezérlőpanelek segítségével KNX rendszerrel is összeilleszthető. Ebből fakadóan az OPAL Plus funkcionalítása teszi lehetővé pl. árnyékolóredőnyők, épületek külső világításának, garázskapuknak vagy kapumozgatóknak kényelmes vezérlését, valamint pontosan beállítható érzékenységnek köszönhetően a működési pont egyszerű meghatározását.

Érzékelési terület

Az OPAL sorozatú érzékelőket 100% szélességű érzékelési mező és több mint 15 m-es érzkelési távolság jellemzi. A lefelé néző zóna védelmének köszönhetően bármilyen, az érzékelő megrongálásra vagy letépésére irányuló besurranási kisérlet érzékelésre kerül. Továbbá, az érzékelő szoftvere oly módon került kialakításra, hogy megelőzze a kisállatok mozgása általi téves jelzéseket.

Maximális tartomány

Közepes tartomány

Minimális tartomány

Tartomány - felülnézet

Tartomány - oldallnézet

Kedvezőtlen időjárási viszonyokkal szembeni védelem

Az OPAL és az OPAL Plus PIR és mikrohullámú technológiákat egyesíti. Az érzékelőnek a környezei viszonyokhoz történő automatikus alkalmazkodási tulajdonságának köszönhetően a duáltechnológia a téves jelzésekkell szembeni magasfokú védelmet, következésképpen nehéz időjárási feltételek, mint pl. eső, hó, napsütés és erős széllökések közepette is stabil működást biztosít. A környezeti hőmérséklet változásai automatikusan kompenzálásra kerülnek. Az érzékelő extreme időjárási körülményekkel szembeni ellenállóképességét tartós tesztek erősítik meg. Az eszközök széles hőmérsékleti, -40°C és +55°C közötti, tartományban garantálják a megfelelő működést.

Hőmérséklet-kompenzáció

idő

Érzékenység

Hőmérséklet (°C)

Érzékelő kialakítása

Az OPAL és OPAL Plus érzékelők kiemelkedő minősége a legmodernebb techológiáknak és a SATEL behatolásjelző riasztók tervezésében és gyártásában szerzett többéves tapasztalatok egyesítésének eredménye.Az érzékelők kialakítása – mind az elektronika és maga a ház – ennek bizonyítéka.

24 GHz MW érzékelő

Alkonyérzékelő

PIR érzékelő

Szabotázskapcsoló

Kiegészítő szervizmód bemenet

Független alkonyérzékelő kimenet

OPT-1 IR távvezérlő infravörös vevő

Manuális érzékenység beállítás

PCB takaró

To manufacture the enclosures for OPAL detectors, the two-component injection technology is used. Through the combination of polycarbonate and thermoplastic elastomer, a splash-proof, IP54 rated design has been created. This enclosure protects the detector electronics against factors having an adverse effect on it, including rain, snow, fog or moisture. The OPAL and OPAL Plus detectors are also characterized by high mechanical strength and resistance to UV radiation, so the external appearance of the devices remains unchanged for many years.

elasztomer

polykarbonát

Hasznos tulajdonságok és extrák

Távoli érzékenységbeállítás

A big help for the OPAL Plus installer is the function that makes it possible to remotely change sensitivity of all detection paths and dusk sensor using the OPT-1 keyfob. This makes the detector control easier and eliminates the need for repeatedly opening the detector enclosure to change the settings. The keyfob, supplied from a CR2032 battery, allows you to make several thousand adjustments.

Felszerelési módok

Design of the OPAL series detectors enables them to be mounted directly on a flat surface, e.g. when the pet immunity option will be used. If, however, the detector needs to be mounted at another angle for the optimum coverage of the protected area, you can use the BRACKET C set of dedicated brackets.

The ball-joint bracket allows you to swivel the detector in two planes: up to 60° vertically and up to 90° horizontally. This makes it easier to find the optimal position relative to the protected area. However, if the premises require that the detector be set permanently at an angle of 45° relative to the wall, the angle bracket can be used.

Kábelezés

A kültéren felszerelt eszközök esetében különösen fontos a biztonságos és megbízható működés garantálása. Ennélfogva a fentebb említett konzolok oly módon kerültek kialakításra, hogy az érzékelő és a vezérlőpanel csatlakoztatátást biztosító kábel védetten kerüljün elvezetésre. Ennek eredményeként az egész rendszer biztonságos és esztétikus.

Szabozázsvédelem

Függetlenül a használni kívánt konzol típusától az OPAL sorozatú érzékelők kinytás és a felszerelési felületről történő letépés ellen védettek. Ez az áramköri lapon elhelyezett két szabotázskapcsolónak és gömbcsuklós konzolba, illetve az érzékelő hátoldalára (fix konzolba használat esetén) szerelhető szabotázskapcsolónak köszönhető.

Anti-masking in microwave technology

Az OPAL sorozatú érzékelők mikrohullám alalpú maszkolás elleni védelemmel rendelkeznek, amely lehetővé teszi bármilyen tárgynak az érzékelő közvetlen közelségében történő mozgásának érzékelését, ezáltal megelőzve annak kitakarására irányuló bármilyen kisérletet.

0-60 cm

Jellemzők és tulajdonságok

|  | OPAL Plus | OPAL |
| --- | --- | --- |
| Duáltechnológia: PIR+WM |  |  |
| Mikrohullámalapú maszkoláselleni tulajdonság |  |  |
| Érzékelő automatizációs rendszerekben történő alkalmazását lehetővé tevő beépített alkonyérzékelő |  | --- |
| Fröccsenő víz ellen védett burkolat, IP54 fokozat |  |  |
| Szabotázsvédelem (kinyitás és eltávolítás ellen) |  |  |
| Beépített infravörös vevő OPT-1 IR távvezérlőhő |  | --- |
| Megerősített polykarbonát ház |  |  |
| PIR érzékelőben alkalmazott fehérfény szűrő általi, a megvilágítási körülmények (természetes vagy mesterséges) változásaival szembeni ellenállóképesség |  |  |
| Érzékelő megfelelő működését -40°C to +55°C hőmérsékleti tartományban biztosító digitalis hőmérséklet-kompenzáció |  |  |
| Kedvezőtlen időjárási körülmények közötti működés (eső, hó, köd, erős szél) |  |  |
| Automatikus alkalmazkodási eljárás használatának köszönhető magasfokú tévesriasztással szembeni védelem |  |  |
| PIR és MW érzékelési módok érzékenységének beállítása nyomógombokkal |  |  |
| Alkonyérzékelő érzékenységének beállítása nyomógombokkal |  | --- |
| PIR és MW érzékelési módok, valamint alkonyérzékelő érzékenysegének, az érzékelő házának kinytása nélküli beállítása OPT-1 távvezérlővel |  | --- |
| Alacsony áramfogyasztás |  |  |
| 45°-os fix konzol |  |  |
| Gömbcsuklós konzol (60°-függőlegese és 90° vízszintes állíthatóság) |  |  |
| Rejtett kábelezésű konzol |  |  |
| Kiegészítő konzol használata nélküli felszerelés |  |  |
| Enclosure, white color front back |  |  |
| Enclosure, gray color front back |  |  |

MŰSZAKI ADATOK

|  | OPAL Plus | OPAL |
| --- | --- | --- |
| Környezeti osztály | III A | III A |
| Védelmi osztály | GRADE 2 | GRADE 2 |
| Ház méretei | 65 x 138 x 58 mm | 65 x 138 x 58 mm |
| Működési hőmérsékletartomány | -40°C to +55°C | -40°C to +55°C |
| Ajánlott szerelési magasság | 2.4 m | 2.4 m |
| Készenléti áramfogyasztás | 15 mA | 12 mA |
| Maximális áramfogyasztás | 20 mA | 20 mA |
| Hatótávolság | 15 m | 15 m |
| Lefedettség | kb. max. 100 m2 | kb. max. 100 m2 |

TERMÉKLISTA

OPAL / OPAL GY

Kültéri PIR+MW duáltechnológiás mozgásérzékelő

OPAL Plus / OPAL Plus GY

Kültéri PIR+MW duáltechnológiás mozgásérzékelő

OPAL SET / OPAL SET GY

Kültéri PIR+MW duáltechnológiás mozgásérzékelő falikonzol készlettel

OPAL Plus SET / OPAL Plus SET GY

Kültéri PIR+MW duáltechnológiás mozgásérzékelő falikonzol készlettel

OPT-1

IR távvezérlő

BRACKET C / BRACKET C GY

Falikonzol készlet kültéri érzékelők felszereléséhez