KÜLTÉRI DUÁLTECHNOLÓGIÁS MOZGÁSÉRZÉKELŐK

OPAL, OPAL Plus, OPAL Pro

KÜLTÉRI PIR+MW DUÁLTECHNOLÓGIÁS MOZGÁSÉRZÉKELŐK

kedvezőtlen időjárási körülményekkel szembeni magas ellenállóképesség

- Megbízható működés

- aktív IR kitakaráselleni védelem (OPAL Pro)

- kisállatvédelem

- felszerelési felületről történő eltávolítás vagy ház kinyitásával szembeni szabotázsvédelem

Fejlett kialakításnak köszönhető megbízható érzékelés

Beépített alkonyérzékelőnek köszönhető épületautomatizálási alkalmazhatóság

TARTÓK: FIX SZÖGŰ ÉS GÖMBCSUKLÓS

Fix szögű és gömbcsuklós tartóknak köszönhetően kiválasztható felszerelési mód

Mindkét érzékelési mód és alkonyérzékelő érzékenységének egyszerű távoli beállítása OPT-1 távvezérlővel (OPAL Plus/OPAL Pro)

FEJLETT KÜLTÉRI ÉRZÉKELŐK

Egy riasztórendszer tervezésekor nem szabad csak kizárólag a védett létesítményben jelenlévő behatoló érzékelésére fókuszálni. Legalább olyan vagy még fontosabb annak bárminemű az épületben történő károkozás előtti érzékelése. Az ilyen a védett létesítmények külső zónáiba történő behatolási kísérlet érzékelésre szolgálnak az OPAL érzékelők.

ALKALMAZÁS

Az OPAL Pro változatos típusú épületek és célok esetén is kiváló kültéri védelmet biztosít. De ezek az eszközök ipari épületek beltéri védelmének kialakítása esetén, speciális környezeti körülmények érvényesülése között is nagyszerű teljesítményt képesek nyújtani. Az OPAL sorozatú érzékelők háziautomatizálási funkciót alkalmazó riasztórendszerekben is használhatóak. Ezt az OPAL Plus és OPAL Pro érzékelőkbe szerelt alkonyérzékelő teszi lehetővé az elektromos elosztóba szerelt relé vagy az automatizációs központ vezérlése által. Ezek az érzékelők az INTEGRA sorozatú vezérlőpaneleken keresztül KNX rendszerekhez is csatlakoztatható, ami az épület redőnyeinek, külső világításának, garázsajtójának és kapubejárójának, stb. egyszerű és kényelmes vezérlését biztosítja. A működés pillanata az érzékenység finombeállításán keresztül határozható meg.

MŰKÖDÉSI TERÜLET

Az OPAL érzékelők érzékelési területe 100° és 15 m-es távolságot meghaladó. A magaalá látó zóna segítségével bármilyen az eszköz megrongálására irányuló átkúszási vagy falról történő eltávolítására irányuló kísérlet érzékelésre kerül. Továbbá az érzékelő szoftvere oly módon került kialakításra, hogy megelőzze a kisállatok mozgása által téves jelzések indítását.

Maximális terület

Átlagos terület

Minimális terület

Érzékelési tartomány - felülnézet

Érzékelési tartomány - oldalnézet

IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEKKEL SZEMBENI ELLENÁLÓKÉPESSÉG

A SATEL kültéri érzékelői függetlenül attól, hogy esőben, erős napsütésben, erős széllökések vagy nagyon alacsony, illetve magas hőmérsékleti körülmények között működnek, megbízható teljesítmény biztosítására képesek. Ezt a funkcionalitást a kettős érzékelési technológia és a hőmérsékleti változásokat önműködően kompenzáló, a környezeti körülményekhez történő automatikus alkalmazkodást biztosító algoritmus garantálja.

Az OPAL sorozatú érzékelők kedvezőtlen időjárási körülményekkel szembeni ellenállóságát széleskörű, hosszantartó tesztek igazolják.

HŐMÉRSÉKLET KOMPENZÁCIÓ

idő

érzékenység

hőmérséklet (°C)

KITAKARÁSELLNEI VÉDELEM

Az OPAL Pro az érzékelő lencséjének festékkel, lakkal, különböző vastagságú, színű és szerkezetű anyagokkal történő bevonására, lefedésére irányuló bármilyen kísérlet érzékelésére alkalmas aktív IR maszkoláselleni védelmi funkcióval rendelkezik.

AZ OPAL és OPAL Plus érzékelőkben a kitakarás elleni védelem a mikrohullámú érzékelőn alapul, ami lehetővé teszi az érzékelő közvetlen közelében mozgó tárgyak érzékelést.

ÉRZÉKELŐ KIALAKÍTÁSA

PIR érzékelő

Kiegészítő szervizmód bemenet

Független alkonyérzékelő kimenet

OPT-1 távvezérlő IR vevője

Manuális érzékenységállítás

Kitakaráselleni védelem LED-jei

Szabotázskapcsoló

Alkonyérzékelő

24 GHz-es mikrohullámú érzékelő

* Az ábra az OPAL Pro érzékelő kialakítását mutatja.

Az OPAL sorozatú érzékelők magas minősége a legújabb technológiáknak és a SATEL mérnökeinek a behatolás- és támadásjelző rendszerekben alkalmazott eszközök tervezése és gyártása során szerzett több éves tapasztalatának eredménye. Ennek bizonyítéka mind az érzékelők elektronikájának és azok burkolatának a kialakítása.

Az érzékelők burkolata kétkomponenses befecskendezési technológiával előállított polikarbonátból és a hőre lágyuló elasztomerből készül. Ennek eredménye a freccsenő víz ellen védett, kültéri alkalmazást lehetővé tevő IP54 védelmi fokozatú kialakítás. A ház biztosítja az eszköz elektronikai áramkörének a potenciálisan veszélyes jelenségekkel, mint pl. eső, hó, köd vagy pára, szembeni védelmét. Ezen kívül az érzékelőt magasfokú mechanikai és UV sugárzással szembeni ellenállóképesség jellemzi, mely hosszú éveken keresztül tartó változatlan megjelenést biztosít.

elasztomer

polikarbonát

HASZNOS TULAJDONSÁGOK ÉS EXTRA ÖSSZETEVŐK

TÁVOLI ÉRZÉKENYSÉGBEÁLLÍTÁS

Az OPAL Plus és OPAL Pro érzékelők esetében nagy segítséget jelent a telepítők számára az érzékelési módok és az alkonyérzékelő érzékenységének OPT-1 IR távvezérlővel történő beállítási lehetősége. Ez a tulajdonság az érzékelő házának gyakori kinyitása nélkül teszi lehetővé a feladat egyszerű végrehajtását. A távvezérlő működtetőfeszültségét biztosító CR2032 telep több ezer beállítási művelet elvégzését biztosítja.

FELSZERELÉSI MÓDOK

Az OPAL sorozatú érzékelők kialakítása lehetővé teszi, pl. a kisállatvédelmi opció használata esetén, a sík felületre történő közvetlen felszerelést. Amennyiben azonban az érzékelőt az optimális érzékelési terület kialakítása céljából más szögben kellene felszerelni, akkor alkalmazhatóak az erre szolgáló BRACKET-C falikonzol készletek.

A gömbcsuklós konzol lehetővé teszi az érzékelő két síkban történő, max. 60°-függőleges és max. 90° vízszintes, elfordítását. Ez megkönnyíti a védendő terület kialakításához szükséges optimális helyzet beállítását. Amennyiben a létesítmény esetén az érzékelő falhoz fix 45°-os szögben történő rögzítés szükséges, akkor alkalmazható a fix konzol.

KÁBELEZÉS

A kültéren felszerelt eszközök esetében különösen fontos a biztonságos és megbízható működés garantálása. Ennélfogva a fentebb említett konzolok oly módon kerültek kialakításra, hogy az érzékelő és a vezérlőpanel csatlakoztatását biztosító kábel védetten kerüljön elvezetésre. Ennek eredményeként az egész rendszer biztonságos és esztétikus.

SZABOTÁZSVÉDELEM

A használni kívánt konzol típusától függetlenül az OPAL sorozatú érzékelők kinyitás és a felszerelési felületről történő letépés ellen védettek. Ez az áramköri lapon elhelyezett két szabotázskapcsolónak és gömbcsuklós konzolba, illetve az érzékelő hátoldalára (fix konzolba használata esetén) szerelhető szabotázskapcsolónak köszönhető.

AOD-200 – VEZETÉKNÉLKÜLI KÜLTÉRI VÉDELEM

Az biztosítani kívánt épületek kültéri védelme abban az esetben is biztosítható, ha nem lehetséges vezetéknélküli eszközök alkalmazása. Az AOD-200 kültéri vezetéknélküli érzékelő az ABAX kétirányú rendszer részeként ideális választás az ilyen alkalmazásokhoz.

ABAX

Vezetéknélküli rendszervezérlő vagy rádiós jelismétlő

max. 500 m nyílt területen

FUNKCIÓK ÉS JELLEMZŐK ÖSSZEFOGLALÁSA

|  | OPAL | OPAL Plus | OPAL Pro | AOD-200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kettős érzékelési mód: PIR+WM |  |  |  |  |
| EN 50131-2-4 Grade 3 szerinti aktív IR kitakaráselleni védelem | - | - | * | - |
| Mikrohullám alapú maszkoláselleni tulajdonság |  |  | - | - |
| Érzékelő automatizációs rendszerekben történő alkalmazását lehetővé tevő beépített alkonyérzékelő | - |  |  |  |
| Beépített infravörös vevő OPT-1 IR távvezérlőhöz | - |  |  | - |
| Érzékelési módok, valamint alkonyérzékelő érzékenységének, az érzékelő házának kinyitása nélküli beállítása OPT-1 távvezérlővel | - |  |  | - |
| Alkonyérzékelő érzékenységének beállítása nyomógombokkal | - |  |  | - |
| Érzékelési módok érzékenységének beállítása nyomógombokkal |  |  |  | - |
| Érzékelési módok, valamint alkonyérzékelő érzékenységének beállítása DloadX programmal | - | - | - |  |
| Megerősített polikarbonát ház |  |  |  |  |
| Fröccsenő víz ellen védett IP54 fokozatú burkolat |  |  |  |  |
| Digitális hőmérsékletkompenzáció |  |  |  |  |
| Automatikus alkalmazkodási eljárás használatának köszönhető magasfokú tévesriasztással szembeni védelem |  |  |  |  |
| Kedvezőtlen időjárási körülmények közötti működés (eső, hó, köd, erős szél) |  |  |  |  |
| Szabotázsvédelem (kinyitás és eltávolítás ellen) |  |  |  |  |
| Alacsony áramfogyasztás |  |  |  |  |
| 45°-os fix konzol |  |  |  |  |
| Gömbcsuklós konzol (60°-függőleges és 90° vízszintes állíthatóság) |  |  |  |  |
| Rejtett kábelezésű konzol |  |  |  |  |
| Rejtett kábelezésű konzol |  |  |  |  |
| Fehér burkolat fedél hátoldal |  |  |  |  |
| Szürke burkolat fedél hátoldal |  |  |  |  |

* beltéri alkalmazás esetén

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

|  | OPAL | OPAL Plus | OPAL Pro | AOD-200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Környezeti osztály | III A | III A | III A | III A |
| Biztonsági szint | Grade 2 | Grade 2 | Grade 3* | Grade 2 |
| Ház méretei | 65 x 138 x 58 mm | 65 x 138 x 58 mm | 65 x 138 x 58 mm | 65 x 138 x 58 mm |
| Működési hőmérséklettartomány | -40°C - +55°C | -40°C - +55°C | -40°C - +55°C | -35°C - +55°C |
| Ajánlott szerelési magasság | 2.4 m | 2.4 m | 2.4 m | 2.4 m |
| Készenléti áramfogyasztás | 12 mA | 15 mA | 17 mA | 70 µA |
| Maximális áramfogyasztás | 20 mA | 20 mA | 30 mA | 30 mA |
| Érzékelési távolság | 15 m | 15 m | 15 m | 15 m |

* beltéri alkalmazás esetén

TERMÉK KÍNÁLAT

OPAL / OPAL GY

Kültéri PIR+MW duáltechnológiás mozgásérzékelő

OPAL Plus / OPAL Plus GY

Kültéri PIR+MW duáltechnológiás mozgásérzékelő

OPAL Pro / OPAL Pro GY

Kültéri PIR+MW duáltechnológiás mozgásérzékelő

AOD-200 / AOD-200 GY

Kültéri vezetéknélküli PIR+MW duáltechnológiás mozgásérzékelő

OPT-1

IR távvezérlő

BRACKET C / BRACKET C GY

Kültéri érzékelő felszerelésre szolgáló tartókészlet