# SLIM LINE

Kolejność stron wg załączonego pliku PDF / Page order by PDF file

| STRONA 1 / PAGE 1 |
| --- |
| TEKST PL | TEXT EN | TRANSLATION |
| SLIM LINE Czujki ruchu | SLIM LINE Motion detectors |  |

| STRONA 2 / PAGE 2 |
| --- |
| TEKST PL | TEXT EN | TRANSLATION |
| SLIM Line to linia czujek ruchu: PIR i dualnych (PIR + MW) Jedna obudowa, wiele urządzeń Elegancka, smukła obudowa wykonana jest z tworzywa wysokiej jakości. Jednolity wygląd wszystkich czujek utrudnia intruzowi zidentyfikowanie konkretnego modelu działającego w systemie. Czujki ruchu PIR SLIM-PIR zgodność z Grade 2 wg EN 50131 regulacja czułości: potencjometr na płycie elektroniki wybór koloru świecenia wskaźnika LED (dostępne 4 kolory) obszar detekcji: 15 m x 20 m, 90° wbudowane rezystory parametryczne 1,1 kΩ SLIM-PIR-PET zgodność z Grade 2 wg EN 50131 regulacja czułości: potencjometr na płycie elektroniki wybór koloru świecenia wskaźnika LED (dostępne 4 kolory) obszar detekcji: 12 m x 13 m, 90° funkcja odporności na ruch zwierząt domowych wbudowane rezystory parametryczne 1,1 kΩ SLIM-PIR-LUNA zgodność z Grade 2 wg EN 50131 wbudowane oświetlenie LED regulacja czułości: przyciski na płycie elektroniki pilot OPT-1 wybór koloru świecenia wskaźnika LED (dostępne 7 kolorów) obszar detekcji: 20 m x 24 m, 90° kontrola strefy podejścia zintegrowana osłona chroniąca płytkę elektroniki rozłączalna listwa zaciskowa – demontaż elektroniki bez odkręcania przewodów wbudowane rezystory parametryczne: 1,1 kΩ, 4,7 kΩ, 5,6 kΩ SLIM-PIR-LUNA-PET zgodność z Grade 2 wg EN 50131 wbudowane oświetlenie LED regulacja czułości: przyciski na płycie elektroniki pilot OPT-1 wybór koloru świecenia wskaźnika LED (dostępne 7 kolorów) obszar detekcji: 12 m x 13 m, 90° funkcja odporności na ruch zwierząt domowych zintegrowana osłona chroniąca płytkę elektroniki rozłączalna listwa zaciskowa – demontaż elektroniki bez odkręcania przewodów wbudowane rezystory parametryczne: 1,1 kΩ, 4,7 kΩ, 5,6 kΩ SLIM-PIR-PRO zgodność z Grade 3 wg EN 50131 aktywny antymasking IR regulacja czułości: przyciski na płycie elektroniki pilot OPT-1 wybór koloru świecenia wskaźnika LED (dostępne 7 kolorów) obszar detekcji: 20 m x 24 m, 90° kontrola strefy podejścia zintegrowana osłona chroniąca płytkę elektroniki rozłączalna listwa zaciskowa – demontaż elektroniki bez odkręcania przewodów wbudowane rezystory parametryczne: 1,1 kΩ, 4,7 kΩ, 5,6 kΩ Dualne czujki ruchu (PIR+MW) SLIM-DUAL zgodność z Grade 2 wg EN 50131 indywidualna regulacja czułości czujników: potencjometry na płycie elektroniki wybór koloru świecenia wskaźnika LED (dostępne 4 kolory) obszar detekcji: 15 m x 20 m, 90° wbudowane rezystory parametryczne 1,1 kΩ SLIM-DUAL-PET zgodność z Grade 2 wg EN 50131 indywidualna regulacja czułości czujników: potencjometry na płycie elektroniki wybór koloru świecenia wskaźnika LED (dostępne 4 kolory) obszar detekcji: 12 m x 13 m, 90° funkcja odporności na ruch zwierząt domowych wbudowane rezystory parametryczne 1,1 kΩ SLIM-DUAL-LUNA zgodność z Grade 2 wg EN 50131 wbudowane oświetlenie LED indywidualna regulacja czułości czujników: przyciski na płycie elektroniki pilot OPT-1 wybór koloru świecenia wskaźnika LED (dostępne 7 kolorów) obszar detekcji: 20 m x 24 m, 90° kontrola strefy podejścia zintegrowana osłona chroniąca płytkę elektroniki rozłączalna listwa zaciskowa – demontaż elektroniki bez odkręcania przewodów wbudowane rezystory parametryczne: 1,1 kΩ, 4,7 kΩ, 5,6 kΩ SLIM-DUAL-LUNA-PET zgodność z Grade 2 wg EN 50131 wbudowane oświetlenie LED indywidualna regulacja czułości czujników: przyciski na płycie elektroniki pilot OPT-1 wybór koloru świecenia wskaźnika LED (dostępne 7 kolorów) obszar detekcji: 12 m x 13 m, 90° funkcja odporności na ruch zwierząt domowych zintegrowana osłona chroniąca płytkę elektroniki rozłączalna listwa zaciskowa – demontaż elektroniki bez odkręcania przewodów wbudowane rezystory parametryczne: 1,1 kΩ, 4,7 kΩ, 5,6 kΩ SLIM-DUAL-PRO zgodność z Grade 3 wg EN 50131 aktywny antymasking IR indywidualna regulacja czułości czujników: przyciski na płycie elektroniki pilot OPT-1 wybór koloru świecenia wskaźnika LED (dostępne 7 kolorów) obszar detekcji: 20 m x 24 m, 90° kontrola strefy podejścia zintegrowana osłona chroniąca płytkę elektroniki rozłączalna listwa zaciskowa – demontaż elektroniki bez odkręcania przewodów wbudowane rezystory parametryczne: 1,1 kΩ, 4,7 kΩ, 5,6 kΩ | SLIM Line is a line of PIR and dual-tech (PIR + MW) motion detectors One enclosure, many devices The stylish, slim enclosure is made of high quality plastic. The uniform appearance of all detectors makes it difficult for an intruder to identify a specific model used in the system. PIR motion detectors SLIM-PIR EN 50131 Grade 2 compliance sensitivity adjustment: on-board potentiometer selectable LED indicator color (4 colors available) detection area: 15 m x 20 m, 90° built-in 1.1 kΩ EOL resistors SLIM-PIR-PET EN 50131 Grade 2 compliance sensitivity adjustment: on-board potentiometer selectable LED indicator color (4 colors available) detection area: 12 m x 13 m, 90° pet immunity function built-in 1.1 kΩ EOL resistors SLIM-PIR-LUNA EN 50131 Grade 2 compliance built-in LED illumination sensitivity adjustment: on-board buttons OPT-1 keyfob selectable LED indicator color (7 colors available) detection area: 20 m x 24 m, 90° creep zone protection integrated cover for electronics board protection plug-in terminal block – dismounting of electronics without unscrewing wire terminals built-in EOL resistors: 1.1 kΩ, 4.7 kΩ, 5.6 kΩ SLIM-PIR-LUNA-PET EN 50131 Grade 2 compliance built-in LED illumination sensitivity adjustment: on-board buttons OPT-1 keyfob selectable LED indicator color (7 colors available) detection area: 12 m x 13 m, 90° pet immunity function integrated cover for electronics board protection plug-in terminal block – dismounting of electronics without unscrewing wire terminals built-in EOL resistors: 1.1 kΩ, 4.7 kΩ, 5.6 kΩ SLIM-PIR-PRO EN 50131 Grade 2 compliance active IR antimasking sensitivity adjustment: on-board buttons OPT-1 keyfob selectable LED indicator color (7 colors available) detection area: 20 m x 24 m, 90° creep zone protection integrated cover for electronics board protection plug-in terminal block – dismounting of electronics without unscrewing wire terminals built-in EOL resistors: 1.1 kΩ, 4.7 kΩ, 5.6 kΩ Dual-tech motion detectors (PIR+MW) SLIM-DUAL EN 50131 Grade 2 compliance individual adjustment of sensor sensitivity: on-board potentiometers selectable LED indicator color (4 colors available) detection area: 15 m x 20 m, 90° built-in 1.1 kΩ EOL resistors SLIM-DUAL-PET EN 50131 Grade 2 compliance individual adjustment of sensor sensitivity: on-board potentiometers selectable LED indicator color (4 colors available) detection area: 12 m x 13 m, 90° pet immunity function built-in 1.1 kΩ EOL resistors SLIM-DUAL-LUNA EN 50131 Grade 2 compliance built-in LED illumination individual adjustment of sensor sensitivity: on-board buttons OPT-1 keyfob selectable LED indicator color (7 colors available) detection area: 20 m x 24 m, 90° creep zone protection integrated cover for electronics board protection plug-in terminal block – dismounting of electronics without unscrewing wire terminals built-in EOL resistors: 1.1 kΩ, 4.7 kΩ, 5.6 kΩ SLIM-DUAL-LUNA-PET EN 50131 Grade 2 compliance built-in LED illumination individual adjustment of sensor sensitivity: on-board buttons OPT-1 keyfob selectable LED indicator color (7 colors available) detection area: 12 m x 13 m, 90° pet immunity function integrated cover for electronics board protection plug-in terminal block – dismounting of electronics without unscrewing wire terminals built-in EOL resistors: 1.1 kΩ, 4.7 kΩ, 5.6 kΩ SLIM-DUAL-PRO EN 50131 Grade 3 compliance active IR antimasking individual adjustment of sensor sensitivity: on-board buttons OPT-1 keyfob selectable LED indicator color (7 colors available) detection area: 20 m x 24 m, 90° creep zone protection integrated cover for electronics board protection plug-in terminal block – dismounting of electronics without unscrewing wire terminals built-in EOL resistors: 1.1 kΩ, 4.7 kΩ, 5.6 kΩ |  |

| STRONA 3 / PAGE 3 |
| --- |
| TEKST PL | TEXT EN | TRANSLATION |
| Unikalna soczewka Każda czujka posiada nowoczesną soczewkę zaprojektowaną i wyprodukowaną w Japonii - specjalnie dla firmy SATEL. MADE IN JAPAN Konstrukcja soczewki, a także materiał, z którego została wykonana sprawiają, że jest ona bardziej odporna na odkształcenia. Niezawodna detekcja ruchu Unikalna soczewka oraz zaawansowany algorytm detekcji ruchu nowej generacji zapewniają niezawodne wykrywanie intruzów w obrębie całego nadzorowanego obszaru. Cyfrowa kompensacja temperatury Czujki SLIM Line dynamicznie dopasowują algorytm detekcji ruchu do zmian temperatury otoczenia, dzięki czemu zmiany te nie wpływają na skuteczność pracy czujek. Obszar detekcji czujek LUNA (oprócz modeli PET) i PRO z soczewką szerokokątną (WD) DUAL – dwa tory detekcji: PIR i MW Czujki dualne, oprócz detektorów podczerwieni (PIR) wyposażone są także w czujniki mikrofalowe (MW), co wyraźnie zwiększa odporność na fałszywe alarmy wywołane szybkimi zmianami temperatury w chronionym pomieszczeniu lub ruchami mas powietrza w obrębie obszaru detekcji. Czujnik mikrofalowy Czujnik podczerwieni Szybka wymiana soczewki Możliwość łatwej wymiany kompletnego frontu z soczewką sprawia, że czujki SLIM Line można szybko i wygodnie przystosować do wymagań obiektu i funkcji jakie mają pełnić w systemie. Standardowo montowane są soczewki szerokokątne (WD) - oprócz nich dostępne są także kurtynowe (CT) i dalekiego zasięgu (LR). Oddzielna konstrukcja przeznaczona jest dla czujek PET, niereagujących na ruch niewielkich zwierząt domowych. Ochrona strefy podejścia Zintegrowane, uchylne zwierciadło, w modelach LUNA*i PRO, umożliwia skuteczne nadzorowanie obszaru bezpośrednio pod czujką – tzw. strefy podejścia. * z wyjątkiem czujek PET Sygnalizacja prób sabotażu Czujki SLIM Line w wersji PRO posiadają funkcję aktywnego antymaskingu wykorzystującego promieniowanie podczerwone. Dzięki temu mogą sygnalizować próby sabotażu polegające m.in. na zakryciu soczewki, jej zaklejeniu np. taśmą lub zamalowaniu farbą, czy bezbarwnym lakierem. | A unique lens Each detector comes with a modern lens designed and manufactured in Japan - specially for SATEL. MADE IN JAPAN Design of the lens, as well as the material of which it was made, make it more resistant to deformation. Reliable motion detection The unique lens and an advanced new generation algorithm of motion detection ensure reliable detection of intruders throughout the entire monitored area. Digital temperature compensation SLIM Line detectors dynamically adjust the motion detection algorithm to changes in ambient temperature, so these changes do not affect the effectiveness of the detectors. Coverage area of the LUNA (except PET models) and PRO detectors with wide-angle lens (WD) DUAL – two detection paths: PIR and MW In addition to infrared sensors (PIR), the dual technology detectors are also provided with microwave sensors (MW), which significantly increases immunity to false alarms caused by rapid temperature changes in the protected room or movements of air masses within the coverage area. MW sensor PIR sensor Quick lens replacement As you can easily replace the complete front part with the lens, the SLIM Line detectors can be quickly and conveniently customized to suit the needs of the premises and the functions they are to perform in the system. The wide-angle (WD) lenses are fitted as standard, but curtain (CT) and long-range (LR) lenses are also optionally available. Another design is used for PET detectors that do not react to the motion of small pets. Creep zone protection An integrated tilting mirror used in the LUNA * and PRO models enables effective monitoring of the so-called creep zone, i.e. the area directly under the detector. * except for PET detectors Signaling tamper attempts The SLIM Line detectors in the PRO version have the function of active anti-masking using infrared radiation. As a result, they can signal any attempts of tampering, including for example covering, taping up or spraying the lens with paint or clear varnish. |  |

| STRONA 4 / PAGE 4 |
| --- |
| TEKST PL | TEXT EN | TRANSLATION |
| Slim line ¦ czujki ruchu Wygodny i szybki montaż 1. Praktyczny mechanizm otwarcia i zamknięcia obudowy Do otwarcia obudowy wystarczy płaski wkrętak, natomiast jej zamknięcie odbywa się bez użycia narzędzi. CLICK! 2.Rozłączalna listwa zaciskowa W wersjach LUNA i PRO zastosowano rozłączalną listwę zaciskową. Przy demontażu płytki elektroniki nie ma konieczności odkręcania przewodów. Umożliwia to również szybką zmianę modelu czujki. 3.Wbudowane rezystory parametryczne Wszystkie czujki SLIM Line posiadają wbudowane rezystory parametryczne przeznaczone do współpracy z centralami alarmowymi SATEL. Modele LUNA i PRO dodatkowo wyposażone są w rezystory przyspieszające instalację w systemach bazujących na centralach innych producentów. Rozłączalna listwa zaciskowa Rezystory parametryczne 4. Regulowany ścienno-sufitowy uchwyt montażowy Konstrukcja czujek SLIM Line umożliwia montaż bezpośrednio na płaskiej powierzchni. Jeśli dla optymalnego dopasowania obszaru chronionego do pomieszczenia potrzebne jest zamontowanie czujki pod innym kątem, można skorzystać z uchwytu BRACKET D*. Daje on możliwość regulacji kąta nachylenia czujki w dwóch płaszczyznach: do 35° w pionie i do 90° w poziomie. Uchwyt jest zbudowany w taki sposób, by przez jego wnętrze biegł przewód, którym czujka podłączana jest do centrali alarmowej. Dzięki temu cała instalacja jest bezpieczna i jednocześnie estetyczna. Aby spełnić wymagania Grade 3 normy EN 50131, uchwyt modeli PRO wyposażony jest w styk sabotażowy. *taki sposób montażu nie jest zalecany dla modeli PET Wybór koloru świecenia wskaźnika LED Czujki SLIM Line oferują możliwość wyboru koloru świecenia wskaźnika LED. W modelach LUNA i PRO dostępnych jest 7 kolorów: niebieski, czerwony, fioletowy, biały oraz żółty, zielony i błękitny. W pozostałych czujkach tylko cztery pierwsze. W razie potrzeby wskaźnik może zostać wyłączony na stałe. Dodatkowe źródło światła Modele oznaczone jako LUNA wyposażone są w białe diody LED podświetlające soczewkę. Dzięki temu czujki te mogą pełnić rolę np. oświetlenia korytarza, lampki nocnej czy awaryjnego źródła światła na wypadek zaniku zasilania w sieci. SATEL sp. z o. o. ul. Budowlanych 66, 80-298 Gdańsk tel. 58 320 94 00; fax 58 320 94 01 e-mail: satel@satel.pl Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfi kacji oraz danych technicznych urządzeń. Zdjęcia produktów są poglądowe i mogą odbiegać od rzeczywistości. | Slim line ¦ motion detectors Quick and easy installation 1. Practical enclosure opening / closing mechanism You can open the enclosure with a flat tip screwdriver, while no tools are required to close it. CLICK! 2.Plug-in terminal block The LUNA and PRO versions come with a plug-in terminal block. When removing the electronics board, you do not have to unscrew the wire terminals. It also allows you to quickly change the detector model. 3.Built-in EOL resistors All SLIM Line detectors have built-in end-of-line resistors designed to work with SATEL alarm control panels. The LUNA and PRO models are additionally provided with resistors for quicker installation in systems based on third-party control panels. Plug-in terminal block EOL resistors 4. Adjustable wall and ceiling mounting bracket Design of the SLIM Line detectors allows installation directly on a flat surface. If the detector needs to be mounted at a different angle for optimal adjustment of the protected area to the room, you can use the BRACKET D* mount. Thus you can adjust the detector tilt angle in two planes: up to 35° vertically and up to 90° horizontally. The cable connecting the detector to the control panel runs inside the bracket. As a result, the detector installation is secure and at the same time aesthetically pleasing. To meet the EN 50131 requirements for Grade 3, the PRO model bracket is provided with a tamper switch. * this installation method is not recommended for PET models Selection of LED indicator lighting color SLIM Line detectors offer the possibility of choosing the LED indicator color. There are 7 colors available for the LUNA and PRO models: blue, red, purple, white, as well as yellow, green and blue. For the remaining detectors, you can only choose from the first four colors. If necessary, the LED indicator can be turned off permanently. Additional light source Models marked as LUNA come with white LEDs for illumination of the lens. Consequently, these detectors can be used, for example, as corridor lighting, night lamp or emergency light source in the event of a mains power failure. SATEL sp. z o. o. ul. Budowlanych 66, 80-298 Gdańsk tel. 58 320 94 00; fax 58 320 94 01 e-mail: satel@satel.pl The manufacturer reserves the right to change the specifications and technical data of devices. Images are for illustrative purposes only and may differ from the actual products. |  |