# SLIM LINE

Kolejność stron wg załączonego pliku PDF / Page order by PDF file

| STRONA 1 / PAGE 1 |
| --- |
| TEKST PL | TEXT EN | TRANSLATION |
| SLIM LINE Czujki ruchu | SLIM LINE Motion detectors | SLIM LINE Mozgásérzékelők |

| STRONA 2 / PAGE 2 |
| --- |
| TEKST PL | TEXT EN | TRANSLATION |
| SLIM Line to linia czujek ruchu: PIR i dualnych (PIR + MW) Jedna obudowa, wiele urządzeń Elegancka, smukła obudowa wykonana jest z tworzywa wysokiej jakości. Jednolity wygląd wszystkich czujek utrudnia intruzowi zidentyfikowanie konkretnego modelu działającego w systemie. Czujki ruchu PIR SLIM-PIR zgodność z Grade 2 wg EN 50131 regulacja czułości: potencjometr na płycie elektroniki wybór koloru świecenia wskaźnika LED (dostępne 4 kolory) obszar detekcji: 15 m x 20 m, 90° wbudowane rezystory parametryczne 1,1 kΩ SLIM-PIR-PET zgodność z Grade 2 wg EN 50131 regulacja czułości: potencjometr na płycie elektroniki wybór koloru świecenia wskaźnika LED (dostępne 4 kolory) obszar detekcji: 12 m x 13 m, 90° funkcja odporności na ruch zwierząt domowych wbudowane rezystory parametryczne 1,1 kΩ SLIM-PIR-LUNA zgodność z Grade 2 wg EN 50131 wbudowane oświetlenie LED regulacja czułości: przyciski na płycie elektroniki pilot OPT-1 wybór koloru świecenia wskaźnika LED (dostępne 7 kolorów) obszar detekcji: 20 m x 24 m, 90° kontrola strefy podejścia zintegrowana osłona chroniąca płytkę elektroniki rozłączalna listwa zaciskowa – demontaż elektroniki bez odkręcania przewodów wbudowane rezystory parametryczne: 1,1 kΩ, 4,7 kΩ, 5,6 kΩ SLIM-PIR-LUNA-PET zgodność z Grade 2 wg EN 50131 wbudowane oświetlenie LED regulacja czułości: przyciski na płycie elektroniki pilot OPT-1 wybór koloru świecenia wskaźnika LED (dostępne 7 kolorów) obszar detekcji: 12 m x 13 m, 90° funkcja odporności na ruch zwierząt domowych zintegrowana osłona chroniąca płytkę elektroniki rozłączalna listwa zaciskowa – demontaż elektroniki bez odkręcania przewodów wbudowane rezystory parametryczne: 1,1 kΩ, 4,7 kΩ, 5,6 kΩ SLIM-PIR-PRO zgodność z Grade 3 wg EN 50131 aktywny antymasking IR regulacja czułości: przyciski na płycie elektroniki pilot OPT-1 wybór koloru świecenia wskaźnika LED (dostępne 7 kolorów) obszar detekcji: 20 m x 24 m, 90° kontrola strefy podejścia zintegrowana osłona chroniąca płytkę elektroniki rozłączalna listwa zaciskowa – demontaż elektroniki bez odkręcania przewodów wbudowane rezystory parametryczne: 1,1 kΩ, 4,7 kΩ, 5,6 kΩ Dualne czujki ruchu (PIR+MW) SLIM-DUAL zgodność z Grade 2 wg EN 50131 indywidualna regulacja czułości czujników: potencjometry na płycie elektroniki wybór koloru świecenia wskaźnika LED (dostępne 4 kolory) obszar detekcji: 15 m x 20 m, 90° wbudowane rezystory parametryczne 1,1 kΩ SLIM-DUAL-PET zgodność z Grade 2 wg EN 50131 indywidualna regulacja czułości czujników: potencjometry na płycie elektroniki wybór koloru świecenia wskaźnika LED (dostępne 4 kolory) obszar detekcji: 12 m x 13 m, 90° funkcja odporności na ruch zwierząt domowych wbudowane rezystory parametryczne 1,1 kΩ SLIM-DUAL-LUNA zgodność z Grade 2 wg EN 50131 wbudowane oświetlenie LED indywidualna regulacja czułości czujników: przyciski na płycie elektroniki pilot OPT-1 wybór koloru świecenia wskaźnika LED (dostępne 7 kolorów) obszar detekcji: 20 m x 24 m, 90° kontrola strefy podejścia zintegrowana osłona chroniąca płytkę elektroniki rozłączalna listwa zaciskowa – demontaż elektroniki bez odkręcania przewodów wbudowane rezystory parametryczne: 1,1 kΩ, 4,7 kΩ, 5,6 kΩ SLIM-DUAL-LUNA-PET zgodność z Grade 2 wg EN 50131 wbudowane oświetlenie LED indywidualna regulacja czułości czujników: przyciski na płycie elektroniki pilot OPT-1 wybór koloru świecenia wskaźnika LED (dostępne 7 kolorów) obszar detekcji: 12 m x 13 m, 90° funkcja odporności na ruch zwierząt domowych zintegrowana osłona chroniąca płytkę elektroniki rozłączalna listwa zaciskowa – demontaż elektroniki bez odkręcania przewodów wbudowane rezystory parametryczne: 1,1 kΩ, 4,7 kΩ, 5,6 kΩ SLIM-DUAL-PRO zgodność z Grade 3 wg EN 50131 aktywny antymasking IR indywidualna regulacja czułości czujników: przyciski na płycie elektroniki pilot OPT-1 wybór koloru świecenia wskaźnika LED (dostępne 7 kolorów) obszar detekcji: 20 m x 24 m, 90° kontrola strefy podejścia zintegrowana osłona chroniąca płytkę elektroniki rozłączalna listwa zaciskowa – demontaż elektroniki bez odkręcania przewodów wbudowane rezystory parametryczne: 1,1 kΩ, 4,7 kΩ, 5,6 kΩ | SLIM Line is a line of PIR and dual-tech (PIR + MW) motion detectors One enclosure, many devices The stylish, slim enclosure is made of high quality plastic. The uniform appearance of all detectors makes it difficult for an intruder to identify a specific model used in the system. PIR motion detectors SLIM-PIR EN 50131 Grade 2 compliance sensitivity adjustment: on-board potentiometer selectable LED indicator color (4 colors available) detection area: 15 m x 20 m, 90° built-in 1.1 kΩ EOL resistors SLIM-PIR-PET EN 50131 Grade 2 compliance sensitivity adjustment: on-board potentiometer selectable LED indicator color (4 colors available) detection area: 12 m x 13 m, 90° pet immunity function built-in 1.1 kΩ EOL resistors SLIM-PIR-LUNA EN 50131 Grade 2 compliance built-in LED illumination sensitivity adjustment: on-board buttons OPT-1 keyfob selectable LED indicator color (7 colors available) detection area: 20 m x 24 m, 90° creep zone protection integrated cover for electronics board protection plug-in terminal block – dismounting of electronics without unscrewing wire terminals built-in EOL resistors: 1.1 kΩ, 4.7 kΩ, 5.6 kΩ SLIM-PIR-LUNA-PET EN 50131 Grade 2 compliance built-in LED illumination sensitivity adjustment: on-board buttons OPT-1 keyfob selectable LED indicator color (7 colors available) detection area: 12 m x 13 m, 90° pet immunity function integrated cover for electronics board protection plug-in terminal block – dismounting of electronics without unscrewing wire terminals built-in EOL resistors: 1.1 kΩ, 4.7 kΩ, 5.6 kΩ SLIM-PIR-PRO EN 50131 Grade 2 compliance active IR antimasking sensitivity adjustment: on-board buttons OPT-1 keyfob selectable LED indicator color (7 colors available) detection area: 20 m x 24 m, 90° creep zone protection integrated cover for electronics board protection plug-in terminal block – dismounting of electronics without unscrewing wire terminals built-in EOL resistors: 1.1 kΩ, 4.7 kΩ, 5.6 kΩ Dual-tech motion detectors (PIR+MW) SLIM-DUAL EN 50131 Grade 2 compliance individual adjustment of sensor sensitivity: on-board potentiometers selectable LED indicator color (4 colors available) detection area: 15 m x 20 m, 90° built-in 1.1 kΩ EOL resistors SLIM-DUAL-PET EN 50131 Grade 2 compliance individual adjustment of sensor sensitivity: on-board potentiometers selectable LED indicator color (4 colors available) detection area: 12 m x 13 m, 90° pet immunity function built-in 1.1 kΩ EOL resistors SLIM-DUAL-LUNA EN 50131 Grade 2 compliance built-in LED illumination individual adjustment of sensor sensitivity: on-board buttons OPT-1 keyfob selectable LED indicator color (7 colors available) detection area: 20 m x 24 m, 90° creep zone protection integrated cover for electronics board protection plug-in terminal block – dismounting of electronics without unscrewing wire terminals built-in EOL resistors: 1.1 kΩ, 4.7 kΩ, 5.6 kΩ SLIM-DUAL-LUNA-PET EN 50131 Grade 2 compliance built-in LED illumination individual adjustment of sensor sensitivity: on-board buttons OPT-1 keyfob selectable LED indicator color (7 colors available) detection area: 12 m x 13 m, 90° pet immunity function integrated cover for electronics board protection plug-in terminal block – dismounting of electronics without unscrewing wire terminals built-in EOL resistors: 1.1 kΩ, 4.7 kΩ, 5.6 kΩ SLIM-DUAL-PRO EN 50131 Grade 3 compliance active IR antimasking individual adjustment of sensor sensitivity: on-board buttons OPT-1 keyfob selectable LED indicator color (7 colors available) detection area: 20 m x 24 m, 90° creep zone protection integrated cover for electronics board protection plug-in terminal block – dismounting of electronics without unscrewing wire terminals built-in EOL resistors: 1.1 kΩ, 4.7 kΩ, 5.6 kΩ | A SLIM Line PIR és a duál-technológiás (PIR + MW) mozgásérzékelő sorozat Egyetlen ház, többféle eszköz A stílusos, keskeny ház magasminőségű műanyagból készül. Az összes érzékelő egységes megjelenése a behatoló számára bonyolulttá teszi a rendszerben alkalmazott érzékelő típusának meghatározását. PIR mozgásérzékelők SLIM-PIR EN 50131 Grade 2 megfelelés Érzékenység állítás: áramköri lapon található potenciométer Választható színű jelző LED (4 elérhető szín) Érzékelési terület: 15 m x 20 m, 90° Beépített 1.1 kΩ EOL ellenállások SLIM-PIR-PET EN 50131 Grade 2 megfelelés Érzékenység állítás: áramköri lapon található potenciométer Választható színű jelző LED (4 elérhető szín) Érzékelési terület: 12 m x 13 m, 90° Kisállatvédelmi funkció Beépített 1.1 kΩ EOL ellenállások SLIM-PIR-LUNA EN 50131 Grade 2 megfelelés Beépített LED világítás Érzékenység állítás: áramköri lapon található potenciométer OPT-1 távvezérlő Választható színű jelző LED (7 elérhető szín) Érzékelési terület: 20 m x 24 m, 90° Kúszási zóna védelem Áramköri lapot védő integrált fedél Leválasztható csatlakozó – vezetékek kikötése nélkül eltávolítható elektronika Beépített 1.1 kΩ, 4.7 kΩ, 5.6 kΩ EOL ellenállások SLIM-LUNA-PET EN 50131 Grade 2 megfelelés Beépített LED világítás Érzékenység állítás: áramköri lapon található potenciométer OPT-1 távvezérlő Választható színű jelző LED (7 elérhető szín) Érzékelési terület: 12 m x 13 m, 90° Kisállatvédelmi funkció Áramköri lapot védő integrált fedél Leválasztható csatlakozó – vezetékek kikötése nélkül eltávolítható elektronika Beépített 1.1 kΩ, 4.7 kΩ, 5.6 kΩ EOL ellenállások SLIM-PIR-PRO EN 50131 Grade 3 megfelelés Aktív IR kitakarásvédelem Érzékenység állítás: áramköri lapon található potenciométer OPT-1 távvezérlő Választható színű jelző LED (7 elérhető szín) Érzékelési terület: 20 m x 24 m, 90° Kúszási zóna védelem Áramköri lapot védő integrált fedél Leválasztható csatlakozó – vezetékek kikötése nélkül eltávolítható elektronika Beépített 1.1 kΩ, 4.7 kΩ, 5.6 kΩ EOL ellenállások Duáltechnológiás (PIR+MW) érzékelők SLIM-DUAL EN 50131 Grade 2 megfelelés Érzékelési módok külön érzékenység állítása: áramköri lapon található potenciométer Választható színű jelző LED (4 elérhető szín) Érzékelési terület: 15 m x 20 m, 90° Beépített 1.1 kΩ EOL ellenállások SLIM-DUAL-PET EN 50131 Grade 2 megfelelés Érzékelési módok külön érzékenység állítása: áramköri lapon található potenciométer Választható színű jelző LED (4 elérhető szín) Érzékelési terület: 12 m x 13 m, 90° Kisállatvédelmi funkció Beépített 1.1 kΩ EOL ellenállások SLIM-DUAL-LUNA EN 50131 Grade 2 megfelelés Beépített LED világítás Érzékelési módok külön érzékenység állítása: áramköri lapon található nyomógombok OPT-1 távvezérlő Választható színű jelző LED (7 elérhető szín) Érzékelési terület: 20 m x 24 m, 90° Kúszási zóna védelem Áramköri lapot védő integrált fedél Leválasztható csatlakozó – vezetékek kikötése nélkül eltávolítható elektronika Beépített 1.1 kΩ, 4.7 kΩ, 5.6 kΩ EOL ellenállások SLIM-DUAL-LUNA-PET EN 50131 Grade 2 megfelelés Beépített LED világítás Érzékelési módok külön érzékenység állítása: áramköri lapon található nyomógombok OPT-1 távvezérlő Választható színű jelző LED (7 elérhető szín) Érzékelési terület: 20 m x 24 m, 90° Kisállatvédelmi funkció Áramköri lapot védő integrált fedél Leválasztható csatlakozó – vezetékek kikötése nélkül eltávolítható elektronika Beépített 1.1 kΩ, 4.7 kΩ, 5.6 kΩ EOL ellenállások SLIM-DUAL-PRO EN 50131 Grade 3 megfelelés Aktív IR kitakarásvédelem Érzékelési módok külön érzékenység állítása: áramköri lapon található nyomógombok OPT-1 távvezérlő Választható színű jelző LED (7 elérhető szín) Érzékelési terület: 20 m x 24 m, 90° Kúszási zóna védelem Áramköri lapot védő integrált fedél Leválasztható csatlakozó – vezetékek kikötése nélkül eltávolítható elektronika Beépített 1.1 kΩ, 4.7 kΩ, 5.6 kΩ EOL ellenállások |

| STRONA 3 / PAGE 3 |
| --- |
| TEKST PL | TEXT EN | TRANSLATION |
| Unikalna soczewka Każda czujka posiada nowoczesną soczewkę zaprojektowaną i wyprodukowaną w Japonii - specjalnie dla firmy SATEL. MADE IN JAPAN Konstrukcja soczewki, a także materiał, z którego została wykonana sprawiają, że jest ona bardziej odporna na odkształcenia. Niezawodna detekcja ruchu Unikalna soczewka oraz zaawansowany algorytm detekcji ruchu nowej generacji zapewniają niezawodne wykrywanie intruzów w obrębie całego nadzorowanego obszaru. Cyfrowa kompensacja temperatury Czujki SLIM Line dynamicznie dopasowują algorytm detekcji ruchu do zmian temperatury otoczenia, dzięki czemu zmiany te nie wpływają na skuteczność pracy czujek. Obszar detekcji czujek LUNA (oprócz modeli PET) i PRO z soczewką szerokokątną (WD) DUAL – dwa tory detekcji: PIR i MW Czujki dualne, oprócz detektorów podczerwieni (PIR) wyposażone są także w czujniki mikrofalowe (MW), co wyraźnie zwiększa odporność na fałszywe alarmy wywołane szybkimi zmianami temperatury w chronionym pomieszczeniu lub ruchami mas powietrza w obrębie obszaru detekcji. Czujnik mikrofalowy Czujnik podczerwieni Szybka wymiana soczewki Możliwość łatwej wymiany kompletnego frontu z soczewką sprawia, że czujki SLIM Line można szybko i wygodnie przystosować do wymagań obiektu i funkcji jakie mają pełnić w systemie. Standardowo montowane są soczewki szerokokątne (WD) - oprócz nich dostępne są także kurtynowe (CT) i dalekiego zasięgu (LR). Oddzielna konstrukcja przeznaczona jest dla czujek PET, niereagujących na ruch niewielkich zwierząt domowych. Ochrona strefy podejścia Zintegrowane, uchylne zwierciadło, w modelach LUNA*i PRO, umożliwia skuteczne nadzorowanie obszaru bezpośrednio pod czujką – tzw. strefy podejścia. * z wyjątkiem czujek PET Sygnalizacja prób sabotażu Czujki SLIM Line w wersji PRO posiadają funkcję aktywnego antymaskingu wykorzystującego promieniowanie podczerwone. Dzięki temu mogą sygnalizować próby sabotażu polegające m.in. na zakryciu soczewki, jej zaklejeniu np. taśmą lub zamalowaniu farbą, czy bezbarwnym lakierem. | A unique lens Each detector comes with a modern lens designed and manufactured in Japan - specially for SATEL. MADE IN JAPAN Design of the lens, as well as the material of which it was made, make it more resistant to deformation. Reliable motion detection The unique lens and an advanced new generation algorithm of motion detection ensure reliable detection of intruders throughout the entire monitored area. Digital temperature compensation SLIM Line detectors dynamically adjust the motion detection algorithm to changes in ambient temperature, so these changes do not affect the effectiveness of the detectors. Coverage area of the LUNA (except PET models) and PRO detectors with wide-angle lens (WD) DUAL – two detection paths: PIR and MW In addition to infrared sensors (PIR), the dual technology detectors are also provided with microwave sensors (MW), which significantly increases immunity to false alarms caused by rapid temperature changes in the protected room or movements of air masses within the coverage area. MW sensor PIR sensor Quick lens replacement As you can easily replace the complete front part with the lens, the SLIM Line detectors can be quickly and conveniently customized to suit the needs of the premises and the functions they are to perform in the system. The wide-angle (WD) lenses are fitted as standard, but curtain (CT) and long-range (LR) lenses are also optionally available. Another design is used for PET detectors that do not react to the motion of small pets. Creep zone protection An integrated tilting mirror used in the LUNA * and PRO models enables effective monitoring of the so-called creep zone, i.e. the area directly under the detector. * except for PET detectors Signaling tamper attempts The SLIM Line detectors in the PRO version have the function of active anti-masking using infrared radiation. As a result, they can signal any attempts of tampering, including for example covering, taping up or spraying the lens with paint or clear varnish. | Egy egyedi lencse Mindegyik érzékelő egy modern, külön a SATEL számára Japánban tervezett és gyártott lencsével rendelkezik. MADE IN JAPAN A lencse kialakítása, valamint az anyaga ellenállóbbá teszi azt a deformációkkal szemben. Megbízható mozgásérzékelés Az egyedi lencse és a fejlett, új generációs mozgásérzékelési algoritmus a behatolónak a teljes felügyelt területen belüli megbízható érzékelését biztosítja. Digitális hőmérsékletkompenzáció A SLIM Line érzékelők a környezeti hőmérséklet változásának függvényében dinamikusan változtatja a mozgásérzékelési algoritmust oly módon, hogy ezen változások ne legyenek hatással az érzékelők hatékonyságára. Széles látószögű (WD) lencsével rendelkező LUNA (kivéve PET modellek) és PRO érzékelők érzékelési területe DUAL – kétféle érzékelési mód: PIR és MW Az infravörös (PIR) érzékelő mellett a duáltechnológiás érzékelők, a védett szoba levegőhőmérsékletének gyors változása vagy az érzékelési területen belüli légmozgások okozta téves jelzésekkel szembeni fokozott védelmet biztosító, mikrohullámú (MW) érzékelővel is rendelkeznek. MW érzékelő PIR érzékelő Egyszerűen cserélhető lencse A lencsét tartalmazó teljes előlap egyszerű kicserélésével a SLIM Line érzékelők gyorsan és egyszerűen, a létesítmény igényeinek és a rendszerben ellátott funkciójuknak megfelelően alakíthatók át. Az érzékelők alapértelmezetten a széleslátószügű (WD) lencsékkel rendelkeznek, de függöny (CT) és nagytávolságú (LR) is rendelkezésre állnak. A kisállatok mozgására nem reagáló PET érzékelőkben más kialakítás található. Kúszási zóna védelem A LUNA* és PRO modellekben alkalmazott integrált billenthető tükör lehetővé teszi az ún. kúszási zóna - közvetlenül az érzékelő alatti terület - hatékony ellenőrzését. * kivéve PET érzékelők Szabotálási kísérletek jelzése A PRO verziójú SLIM érzékelők infravörös sugárzást alkalmazó aktív kitakaráselleni funkcióval rendelkeznek. Ennek eredményeként ezek az eszközök bármilyen, pl. a lencse letakarását, leragasztását vagy festékkel, áttetsző lakkal történő lefújását is magában foglaló, szabotálási kísérletet képes jelezni. |

| STRONA 4 / PAGE 4 |
| --- |
| TEKST PL | TEXT EN | TRANSLATION |
| Slim line ¦ czujki ruchu Wygodny i szybki montaż 1. Praktyczny mechanizm otwarcia i zamknięcia obudowy Do otwarcia obudowy wystarczy płaski wkrętak, natomiast jej zamknięcie odbywa się bez użycia narzędzi. CLICK! 2.Rozłączalna listwa zaciskowa W wersjach LUNA i PRO zastosowano rozłączalną listwę zaciskową. Przy demontażu płytki elektroniki nie ma konieczności odkręcania przewodów. Umożliwia to również szybką zmianę modelu czujki. 3.Wbudowane rezystory parametryczne Wszystkie czujki SLIM Line posiadają wbudowane rezystory parametryczne przeznaczone do współpracy z centralami alarmowymi SATEL. Modele LUNA i PRO dodatkowo wyposażone są w rezystory przyspieszające instalację w systemach bazujących na centralach innych producentów. Rozłączalna listwa zaciskowa Rezystory parametryczne 4. Regulowany ścienno-sufitowy uchwyt montażowy Konstrukcja czujek SLIM Line umożliwia montaż bezpośrednio na płaskiej powierzchni. Jeśli dla optymalnego dopasowania obszaru chronionego do pomieszczenia potrzebne jest zamontowanie czujki pod innym kątem, można skorzystać z uchwytu BRACKET D*. Daje on możliwość regulacji kąta nachylenia czujki w dwóch płaszczyznach: do 35° w pionie i do 90° w poziomie. Uchwyt jest zbudowany w taki sposób, by przez jego wnętrze biegł przewód, którym czujka podłączana jest do centrali alarmowej. Dzięki temu cała instalacja jest bezpieczna i jednocześnie estetyczna. Aby spełnić wymagania Grade 3 normy EN 50131, uchwyt modeli PRO wyposażony jest w styk sabotażowy. *taki sposób montażu nie jest zalecany dla modeli PET Wybór koloru świecenia wskaźnika LED Czujki SLIM Line oferują możliwość wyboru koloru świecenia wskaźnika LED. W modelach LUNA i PRO dostępnych jest 7 kolorów: niebieski, czerwony, fioletowy, biały oraz żółty, zielony i błękitny. W pozostałych czujkach tylko cztery pierwsze. W razie potrzeby wskaźnik może zostać wyłączony na stałe. Dodatkowe źródło światła Modele oznaczone jako LUNA wyposażone są w białe diody LED podświetlające soczewkę. Dzięki temu czujki te mogą pełnić rolę np. oświetlenia korytarza, lampki nocnej czy awaryjnego źródła światła na wypadek zaniku zasilania w sieci. SATEL sp. z o. o. ul. Budowlanych 66, 80-298 Gdańsk tel. 58 320 94 00; fax 58 320 94 01 e-mail: satel@satel.pl Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfi kacji oraz danych technicznych urządzeń. Zdjęcia produktów są poglądowe i mogą odbiegać od rzeczywistości. | Slim line ¦ motion detectors Quick and easy installation 1. Practical enclosure opening / closing mechanism You can open the enclosure with a flat tip screwdriver, while no tools are required to close it. CLICK! 2.Plug-in terminal block The LUNA and PRO versions come with a plug-in terminal block. When removing the electronics board, you do not have to unscrew the wire terminals. It also allows you to quickly change the detector model. 3.Built-in EOL resistors All SLIM Line detectors have built-in end-of-line resistors designed to work with SATEL alarm control panels. The LUNA and PRO models are additionally provided with resistors for quicker installation in systems based on third-party control panels. Plug-in terminal block EOL resistors 4. Adjustable wall and ceiling mounting bracket Design of the SLIM Line detectors allows installation directly on a flat surface. If the detector needs to be mounted at a different angle for optimal adjustment of the protected area to the room, you can use the BRACKET D* mount. Thus you can adjust the detector tilt angle in two planes: up to 35° vertically and up to 90° horizontally. The cable connecting the detector to the control panel runs inside the bracket. As a result, the detector installation is secure and at the same time aesthetically pleasing. To meet the EN 50131 requirements for Grade 3, the PRO model bracket is provided with a tamper switch. * this installation method is not recommended for PET models Selection of LED indicator lighting color SLIM Line detectors offer the possibility of choosing the LED indicator color. There are 7 colors available for the LUNA and PRO models: blue, red, purple, white, as well as yellow, green and blue. For the remaining detectors, you can only choose from the first four colors. If necessary, the LED indicator can be turned off permanently. Additional light source Models marked as LUNA come with white LEDs for illumination of the lens. Consequently, these detectors can be used, for example, as corridor lighting, night lamp or emergency light source in the event of a mains power failure. SATEL sp. z o. o. ul. Budowlanych 66, 80-298 Gdańsk tel. 58 320 94 00; fax 58 320 94 01 e-mail: satel@satel.pl The manufacturer reserves the right to change the specifications and technical data of devices. Images are for illustrative purposes only and may differ from the actual products. | SLIM Line ¦ mozgásérzékelők Gyors és egyszerű felszerelés Praktikus háznyitási / zárási mechanika Az érzékelő háza egyszerűen egy lapos végű csavarhúzóval nyitható ki, míg bezárása bárminemű szerszám alkalmazása nélkül végezhető el. KLIKK Leválasztható csatlakozó A LUNA és PRO verziók leválasztható csatlakozóval rendelkeznek. Az érzékelő áramköri lapjának eltávolításakor nem szükséges a csatlakoztatásra szolgáló vezetékek kikötése. Ez a megoldás az érzékelő típusának egyszerű megváltoztatását is lehetővé teszi. Beépített EOL ellenállások Az összes SLIM érzékelő tartalmazza a SATEL vezérlőpanelekhez használatos beépített vonalvégi lezáróellenállásokat. Ezen túl a LUNA és PRO típusok további, más gyártók központjaival történő gyors és egyszerű felszerelést biztosító ellenállásértékeket is tartalmaznak. Leválasztható csatlakozó EOL ellenállások Állítható fali és mennyezeti tartó A SLIM érzékelő kialakítása lehetővé teszi a sík felületre történő közvetlen felszerelést. Amennyiben a védett területnek a szobához történő optimális beállításhoz más szögben történő felszerelés szükséges, akkor erre a célra használható a BRACKET D* tartó. Ennek a kiegészítőnek a segítségével két síkban, vízszintesen 35°billentést és függőlegesen max. 90°-os elforgatást biztosítva, állítható be az érzékelő pozíciója. Az érzékelő biztonságos és egyidejűleg esztétikus felszerelését eredményező módon, az érzékelő és a vezérlőpanel közötti csatlakozókábel a tartón belül vezethető el. AZ EN 50131 Grade 3 követelményeinek megfelelően a PRO modellek tartója beépített szabotázskapcsolóval is rendelkezik. * ez a felszerelési mód PET érzékelők felszerelése esetén nem ajánlott Távoli beállítás LUNA és PRO típusok esetén az érzékelő beállításai OPT-1 távvezérlő használatával, kényelmes módon is beállíthatók. Ennek köszönhetően az érzékelő beállításainak (pl. érzékenység, LED világítás működési módja, stb.) megváltoztatása egyszerűen, az érzékelő házának minden egyes alkalommal történő kinyitása nélkül hajtható végre. Jelző LED színének kiválasztása A SLIM Line érzékelők lehetővé teszik a jelző LED színének meghatározását is. A LUNA és PRO modellek esetében hét; sötétkék, piros, lila, fehér, valamint sárga, zöld és világoskék színű fény kiválasztását biztosítják. A többi modell esetében az első négy lehetőség áll rendelkezésre. Amennyiben szükséges a jelző LED működése folyamatosan kikapcsolható. Kiegészítő fényforrás A LUNA modellek a lencsén keresztül világító fehér fényű beépített LED-ekkel érkeznek. Ennek köszönhetően ezek az érzékelők pl. folyosók megvilágítására, éjjeli lámpaként, vagy áramszünet esetén vészvilágítási fényforrásként alkalmazhatóak. SATEL sp. z o. o. ul. Budowlanych 66, 80-298 Gdańsk tel. 58 320 94 00; fax 58 320 94 01 e-mail: satel@satel.pl A gyártó fenntartja a jogot, hogy a kiadványban szereplő eszközök jellemzőit és műszaki adatait figyelmeztetés nélkül megváltoztassa. A kiadványban szereplő termékek képei kizárólag azok sajátosságait szemlélteti és eltérhet az aktuális termékétől. |