230 V AC eszköz

Gyorstelepítési útmutató

abax2_230V_hu 05/19

Teljes használati utasítások a www.satel.eu oldalon találhatók

Az eszközt csak szakember telepítse!

Telepítés előtt, kérjük, olvassa el figyelmesen a használati utasítást.

A terméken végrehajtott – gyártó által nem engedélyezett – változtatások, módosítások és javítások megszüntetik a szavatossághoz fűződő jogait.

Húzza ki a hálózatból az eszközt, mielőtt bármilyen elektromos kapcsolatot létesítene vele.

Az eszközt beltérre kell telepíteni, normál páratartalmú légtérbe. A hely kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy a vastag falak, fémelválasztók stb. csökkentik a rádiójel erősségét. Az elektromos áramkörnek, amelyhez az eszközt csatlakoztatjuk, megfelelő védelemmel kell rendelkeznie.

A telepítés helyének kiválasztásához részletes információkat az eszközhöz tartozó teljes útmutatóban talál.

### Az ARU-200 jelismétlő telepítése

- Helyezze a jelismétlőt a kívánt telepítési helyre.

- Nyissa ki a jelismétlő házát.

- Átmenetileg csatlakoztassa a jelismétlőt 230 VAC hálózati feszültségre (L végződés – fázisvezeték; N végződés – 0 vezeték). A hálózati áramkört ki kell iktatni.

- Kapcsolja be azt az áramkört, amire a jelismétlőt csatlakoztatta.

- Adja hozzá az ARU-200 jelismétlőt a vezeték nélküli rendszerhez (lásd ABAX 2 vezérlő használati utasítása)

- Távolítsa el a jelismétlő fedelét.

- Ellenőrizze a jelszintet, amit a jelismétlő fogad az ABAX 2 vezérlőktől. Ha a jelszint alacsonyabb, mint 40%, válasszon más telepítési helyet. Néha már attól is jelentősen javul a jel minősége, ha az eszközt 10-20 cm-rel magasabbra helyezzük.

- Kapcsolja ki az áramkört, amihez a jelismétlőt csatlakoztatta.

- Távolítsa el a fedelet, és válassza szét a hálózati kábeleket.

- Készítsen nyílást a hálózati vezetékeknek a dobozon.

- Vezesse át a vezetékeket a nyíláson.

- Használjon tipliket és csavarokat a doboz felszereléséhez. Válasszon a szerelési felülethez illő tipliket.

- Csatlakoztassa a hálózati vezetékeket a megfelelő csavarkapcsokhoz, és biztosítsa a kábelt, amihez az erre a célra gyártott elemet használja.

- Zárja le a jelismétlő házát.

- Kapcsolja be az áramkört, amire a jelismétlőt kapcsolta.

- Jelölje ki azokat a vezeték nélküli eszközöket, amelyek kommunikálhatnak az ABAX 2 vezérlővel a jelisméltőn keresztül (lásd ABAX 2 vezérlő használati utasítása).

### ASW-210 vezérlő telepítése

- Kapcsolja ki az áramkört, amire a vezérlőt csatlakoztatni fogja.

- Nyissa ki azt az elektromos kötődobozt, amibe a vezérlőt fogja helyezni.

- Csatlakoztassa a vezérlőt 230 VAC hálózati feszültségre (barna vezetéket [L] a fázisvezetékhez; kék vezetéket [N] a 0 vezetékhez)

- Tegye be a vezérlőt a kötődobozba. Győződjön meg róla, hogy az elektromos vezetékek a vezérlőház mögött vannak.

- Kapcsolja be az áramkört, amire a vezérlőt csatlakoztatta.

- Adja hozzá az ASW-210 vezérlőt a vezeték nélküli rendszerhez és konfigurálja (lásd ABAX2 vezérlő vagy INTEGRA 128-WRL központ használati utasítása).

Ha az ABAX 2 / ABAX vezérlőket VERSA / VERSA Plus / VERSA IP

központhoz csatlakoztatta, DLOADX program segítéségével adja hozzá és konfigurálja az ASW-210 vezérlőt.

- Zárja le a kötődobozt.

- Ellenőrizze a rádiójelszintet, amit az ABAX2 / ABAX vezérlő / központ fogad az ASW-210 vezérlőtől. Ha alacsony, forgassa el az ASW-210 vezérlőt, és ellenőrizze, hogy növekedett-e a jelerősség. Ha a jelerősség magasabb, mint 40%, a vezérlő telepíthető a kiválasztott kötődobozba.

- Kapcsolja ki az áramkört, amire a vezérlőt kötötte.

- Nyissa ki a kötődobozt, és távolítsa el a vezérlőt.

- Kösse össze a vezérlő relé kimeneteinek vezetékeit a hálózati elektromos vezetékekkel, hogy aktiválja a vezérlőt.

- Kössön kapcsolókat a vezérlő bemeneteire.

- Szerelje be a vezérlőt a kötődobozba. Győződjön meg róla, hogy az elektromos vezetékek a vezérlőház mögött futnak.

- Zárja be a kötődobozt.

- Kapcsolja be az áramkört, amire a vezérlőt csatlakoztatta.

- Ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e a vezérlő.

### ASW-200 konnektor üzembehelyezése

- Dugja be konnektort 230 VAC aljzatba.

- Adja hozzá az ASW-200 konnektort a vezeték nélküli rendszerhez, és konfigurálja (lásd ABAX 2 / ABAX vezérlő vagy INTEGRA 128-WRL központ használati utasítás)

- Ellenőrizze az ABAX 2 / ABAX vezérlő / központ által az ASW-200 konnektortól érkező rádiójelszintet, amit az. Ha a jelerősség 40%-nál nagyobb, dugja be konnektort a kiválasztott aljzatba.

- Ellenőrizze konnektor megfelelő működését.

SATEL sp. z o.o. igazolja, hogy a ARU-200 / ASW-200 E / ASW-200 F / ASW-210 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: www.satel.eu/ce

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • LENGYELORSZÁG

tel. +48 58 320 94 00

www.satel.eu

druk (2 na 1):

2,1,2,1