MMD-300

VEZETÉKNÉLKÜLI MÁGNESES KONTAKTUS

mmd300_hu 10/11

Az MMD-300 mágnese kontaktus ajtók, ablakok, stb. kinyitását képes érzékelni. Riasztómodul módban működő MICRA panellal összeköttetésben alkalmazható. Ez a kézikönyv az 1.2 vagy újabb elektronikai verzióval rendelkező érzékelőkre vonatkozik.

# Tulajdonságok

Két reed kapcsoló, amelyik lehetővé teszi két különböző felszerelési mód kiválasztását.

Bemenet külső érzékelő csatlakoztatásához.

LED jelzés engedélyezés tesztmódban.

Kettős szabotázsvédelem – fedéleltávolítás és/vagy az érzékelő eltávolítása ellen.

# Műszaki adatok

Működési frekvenciatartomány	433,05 ÷ 434,79 MHz

Rádiókommunikációs távolság (nyílt területen)	max. 200 m

Telep	CR123A 3 V

Telep élettartama (energiatakarékos módban)	kb. 3 év

Kiegészítő bemenet érzékenysége	312 ms

Készenléti áramfogyasztás	80 µA

Maximális áramfogyasztás	27 mA

Környezeti osztály a EN50130-5-nek megfelelően	II

Működési hőmérséklettartomány	-10 °C...+55 °C

Maximális páratartalom	933%

Ház méretek	24 x 110 x 27 mm

Tömeg	64 g

A SATEL sp. z o.o. kijelenti, hogy ez az érzékelő megfelel az alapvető követelményeknek és a 1999/5/EC Irányelv más rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

# Leírás

A mágneses kontaktus mágnes eltávolítás utáni nyitása, a kiegészítő bemenet nyitása vagy a szabotázskapcsoló bontása riasztásjelzést fog indítani. A riasztásról szóló információ a MICRA központnak rádiós útón kerül továbbításra.

A mágnese kontaktus a következő módokon üzemelhet:

normál – minden egyes riasztás rádióátvitelt eredményez.

energiatakarékos – a mágneses kontaktus vagy a kiegészítő bemenet nyitása után elküldött rádióátvitel után a következő mozgásérzékelésről szóló információ leghamarabb 3 perc elteltével kerül elküldésre. A szabotázsriasztás minden esetben elküldésre kerül.

teszt – a mágneses kontaktus úgy viselkedik, mint normál módban, de a riasztásokat a LED jelzi (LED 2 mp-re bekapcsol).

A normál és az energiatakarékos mód közötti váltás az E-SAVE MODE érintkezők (1. ábra) használatával történik. A tesztmód a telep behelyezése vagy a szabotázskapcsoló nyitása után 20 percre kerül elindításra.

Az érzékelő 15 percenként az aktív reed kapcsoló, a kiegészítő bemenet a szabotázskapcsoló és a telep állapotát tartalmazó jelzés küld. Az időszakos átvitel szolgál az érzékelő jelenlétének és működésének ellenőrzésére. Teszt módban ezt az átvitelt a LED 
80 ms-re történő felvillanása jelzi.

1. Ábra Az érzékelő elektronikai kártyájának nézete.

1	-	érzékelő beállító érintkezők:

E-SAVE MODE	-	működési mód kiválasztása:

Érintkezők rövidrezárva – energiatakarékos mód;

Érintkezők nyitva – normál mód.

SIDE SWITCH	-	érzékenység kiválasztás:

Érintkezők rövidrezárva – magas érzékenység,

Érintkezők nyitva – normál érzékenység.

2	-	Kiegészítő bemenet csatlakozója, melyhez egy NC típusú vezetékes érzékelő csatlakoztatható, egyéb esetben a csatlakozót rövidre kell zárni.

3	-	szabotázskapcsoló.

4	-	CR123A telep. Az érzékelő felügyeli a telep állapotát. Ha a feszültségének értéke 2.6 V alá csökken, akkor az alacsony akkumulátor információja kerül elküldésre minden egyes átvitelkor.

5	-	Oldalsó reed kapcsoló elhelyezése (az elektronikai kártya másik oldalára szerelve).

6	-	Alsó reed kapcsoló elhelyezése (az elektronikai kártya másik oldalára szerelve).

# Felszerelés

Különösen legyen óvatos a felszereléskor és a telep cseréjekor. A gyártó nem vállal felelősséget a telep helytelen beszereléséből adódó következményekért.

A használt telepet tilos eldobni, attól a létező környezetvédelmi szabályoknak megfelelően kell megszabadulni.

Az eszköz beltéri használatra készült. Az érzékelőt a nem mozgó felületre (pl. ablak- vagy ajtókeret) kell felszerelni és a mágnest a mozgó felületre (pl. ajtó vagy ablak). A mágnes ferromágneses felületre és/vagy erős mágnese tér közelébe történő felszerelése nem ajánlott, mivel az az eszköz helytelen működést okozhatja.

- Nyissa ki az érzékelő házát (2. ábra).

- Állítsa be a rövidzárak segítségével az érzékelőt.

- Helyezze be a telepet és regisztrálja az érzékelőt a MICRA riasztómodulban (lásd MICRA riasztómodul kézikönyve).

- Válassza ki a kezelő felszerelési helyét. Az adott felszerelési helyen ellenőrizze le az érzékelő jelének a MICRA modul felé történő átvitelét. Az átvitel ellenőrzésére szolgáló jel átviteléhez zárja, majd nyissa mindkét szabotázskapcsolót. Amennyiben a modul veszi a riasztásjelzést folytassa a felszerelést. Ellenkező esetben válasszon másik felszerelési helyet és ismételje meg a jel átvitelének ellenőrzését.

- Ha az érzékelő kiegészítő bemenetéhez van érzékelő csatlakoztatva, akkor készítsen egy nyílást a ház hátoldalán a kábel átvezetéséhez és vezesse azt át azon, majd csatlakoztassa annak végeit a sorkapocsba. A csatlakozóvezeték maximális megengedhető hossza 3 m.

- A csavarok és a tiplik használatával rögzítse az érzékelő házának hátoldalát a felszerelési felületre.

- Rögzítse a mágnest az érzékelőhöz képesti maximális megengedhető távolság figyelembevételével (4. ábra).

- Az érzékelő tesztmódjának elindításához zárja, majd nyissa a szabotázskapcsolót és majd zárja be az érzékelő házát.

- Ellenőrizze le, hogy a LED bekapcsol-e a mágnes eltávolításakor (pl. az ajtó vagy ablak kinyitásakor). Amennyiben a kiegészítőbemenet használva van, akkor győződjön meg, hogy az ahhoz csatlakoztatott érzékelő megsértésekor a mágnese kontaktus LED-je szintén bekapcsol.

2. Ábra	Ház kinyitásának módja.

3. Ábra	Ház méretei és a reed kapcsolók elhelyezkedése. 1 – alsó reed kapcsoló. 2 – oldalsó reed kapcsoló.

4.Ábra	A reed kapcsoló maximális nyitási távolságai (az áramköri lap magasságában elhelyezett mágnes esetén).

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.pl