MPT-300

TÁVVEZÉRLŐ

mpt300_hu 10/11

Az MPT-300 távvezérlő lehetővé teszi a MICRA biztonságirendszer működését. A távvezérlő hozzáadását és a használatával végrehajtható funkciók leírását a MICRA riasztómodul kézikönyve tartalmazza.

# Tulajdonságok

KeeLoq ugrókódos biztonsági átvitel.

5 nyomógomb, 6 funkció.

Gomblenyomás LED-es jelzése.

# Műszaki adatok

Működési frekvenciatartomány	433,05 ÷ 434,79 MHz

Rádiókommunikációs távolság (nyílt területen)	up to 100 m

Telep	2 x CR2016 3V

Környezeti osztály a EN50130-5-nek megfelelően	II

Működési hőmérséklettartomány	-10 °C...+55 °C

Maximális páratartalom	933%

Ház méretek	38 x 78 x 16 mm

Tömeg	30 g

A SATEL sp. z o.o. kijelenti, hogy ez a távvezérlő megfelel az alapvető követelményeknek és a 1999/5/EC Irányelv más rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

# Telep cseréje

A telep élettartama kizárólag a távvezérlő használatának módjától függ. A távvezérlő gyakoribb használata magasabb fogyasztást eredményez. A távvezérlővel elküldött minden egyes átvitel a telep állapotának információját is tartalmazza. Amennyiben a telep feszültsége alacsony, akkor arról a MICRA modul SMS üzenetben vagy a CLIP szolgáltatás használatával értesítést küldhet. Továbbá ez az esemény a felügyelet felé is elküldésre kerülhet. A telep kicserélésnek módját a 1–9 ábrák mutatják. A kimerült telep elhelyezéséről az érvényes környezetvédelmi szabályos szerint kell gondoskodni.

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.pl