SLIM-DUAL

Digitális duáltechnológiás mozgásérzékelő

Firmware verzió 1.00	slim-dual_hu 10/19

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • LENGYELORSZÁG

tel. +48 58 320 94 00

www.satel.eu

FIGYELMEZTETÉS

Az eszközt csak szakképzett személy szerelheti fel.

A felszerelés megkezdése előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

A gyártó által nem engedélyezett változtatások, módosítások vagy javítások érvényteleníthetik a garanciára vonatkozó jogokat.

A SATEL célja termékei minőségének folyamatos javítása, ami a termék technikai adataiban és firmware-ében változásokat okozhat. A végrehajtott változások aktuális információja megtalálható a www.satel.eu weboldalon.

Kérjük, látogassa meg.

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

A kézikönyvben az alábbi jelölések találhatóak:

-	megjegyzés,

-	figyelmeztetés.

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Tulajdonságok	2

2.	Leírás	2

Felügyeleti tulajdonság	2

Jelző LED	2

3.	Áramköri lap	3

4.	Felszerelési hely kiválasztása	4

5.	Felszerelés	4

6.	LED jelzések beállítása	7

7.	Bekapcsolás és sétateszt	7

8.	Műszaki adatok	8

A SLIM-DUAL érzékelők a védett területen belüli mozgásérzékelésre szolgálnak. Jelen kézikönyv az “F” elektronikai verzióval rendelkező érzékelőre vonatkozik.

# Tulajdonságok

Kettős mozgásérzékelés: passzív infravörös érzékelő (PIR) és mikrohullámú érzékelő (MW).

Állítható érzékenység (mindkét érzékelő).

Digitális mozgásérzékelési eljárás.

Digitális hőmérsékletkompenzáció.

Mikrohullámú érzékelő által vett jelek, elektromos hálózat és a gázkisüléses lámpák által keltett, téves jelzésekkel szembeni védelmét biztosító digitális szűrése.

Külön a SLIM érzékelőkhöz kifejlesztett széleslátószögű lencsék.

Opcionálisan függöny vagy nagytávolságú lencse alkalmazása.

Beépített vonalvégi lezáróellenállások (2EOL: 2 x 1.1 k().

Jelző LED.

Választható színű jelző LED világítás (4 elérhető szín).

Jelző LED működésének távoli engedélyezése/letiltása.

Mozgásérzékelési rendszer és tápfeszültség felügyelet.

Ház kinyitása elleni szabotázsvédelem.

# Leírás

Az érzékelő az infravörös (PIR) és mikrohullámú érzékelő 3 mp-en belüli mozgásérzékelése esetén jelez riasztást.

## Felügyeleti tulajdonság

Amennyiben a feszültség több, mint 2 mp ideig 9V (±5%) érték alá esése vagy a mozgásérzékelési rendszer hibája esetén az érzékelő hibát fog jelezni. A hibát a riasztásrelé aktiválása és a jelző LED folyamatosan világító fénye jelzi. A hibajelzés a hiba fennállásának teljes ideje alatt aktív.

## Jelző LED

A LED jelzései:

bemelegedés – 30 mp-ig tartó kék színű villogás;

mikrohullámú érzékelő általi mozgásérzékelés – 3 mp-ig tartó világítás (zöld szín);

PIR érzékelő általi mozgásérzékelés – 3 mp-ig tartó világítás (lila szín);

riasztás – 2 mp-ig tartó világítás (alapértelmezett szín: kék);

hiba – hiba fennállásának teljes ideje alatti folyamatos világítás (riasztásjelzéssel megegyező színű fény).

A LED-ek következő beállításai módosíthatók:

riasztás- / hibajelzésre használt szín kiválasztása,

mikrohullám és PIR érzékelő általi mozgásérzékelő jelzésének engedélyezése / letiltás.

Részletes információkért nézze meg “LED jelzések beállítása” fejezetet.

### Jelző LED működésnek engedélyezése a rövidzár használatával

A jelző LED működésének, pl. a fentebb ismertetett események jelzéséhez, engedélyezéséhez helyezze fel egy rövidzárat az érintkezőkre (LED működésének távoli engedélyezése / tiltása nem lehetséges). Amennyiben nem helyezi fel a rövidzártat, akkor a jelző LED működése letiltásra kerül. Azonban ilyen esetben a lehetséges a LED működésének távoli engedélyezése / letiltása.

### Jelző LED működésnek távoli engedélyezése / letiltása

A jelző LED működésének távoli engedélyezésére / letiltására a LED felirattal ellátott csatlakozási pont szolgál. A LED működése a csatlakozási pont közös földhöz történő csatlakoztatása esetén kerül engedélyezésre. Ha az a közös földről leválasztásra kerül, akkor a LED működése le lesz tiltva.

Amennyiben az érzékelő INTEGRA / INTEGRA Plus riasztórendszerben kerül alkalmazásra, akkor pl. a vezérlőpanel megfelelően programozott („Zóna teszt állapot” vagy „BI kapcsoló” funkcióval rendelkező) OC típusú kimenete csatlakoztatható a LED csatlakozási ponthoz.

# Áramköri lap

Ne érintse meg a pyroelektromos érzékelőt, mert beszennyezheti azt.

csatlakozó:

NC	-	riasztáskimenet (NC relé);

TMP	-	szabotázskimenet (NC);

LED	-	jelző LED működésének engedélyezése / letiltása;

COM	-	közös föld;

12V	-	tápfeszültség bemenet.

mikrohullámú érzékelő.

érzékelő kimenetének beállítására szolgáló érintkezők. Rendelkezésre álló beállítások az ábrákon láthatóak:

2	–	beépített ellenállások alkalmazása – csatlakoztassa az érzékelőt a 9. ábra szerint

3	–	beépített ellenállások alkalmazásának mellőzése (NC kimenet) – csatlakoztassa az érzékelőt a 8. ábra szerint

jelző LED működésének engedélyezésére / letiltására szolgáló érintkezők.

mikrohullámú érzékelő érzékenységének beállítására szolgáló potenciométer.

jelző LED.

PIR érzékelő érzékenységének beállítására szolgáló potenciométer.

rögzítőcsavar nyílás.

szabotázskapcsoló.

PIR érzékelő (duálelemes pyroérzékelő).

# Felszerelési hely kiválasztása

- Ne használja az érzékelőt kültéren (A).

- Érzékelőt az ajánlott szerelési magasságban helyezze el (B).

- Felszerelési hely kiválasztása során vegye figyelembe, hogy az érzékelő elhelyezése abban az esetben optimális, ha az érzékelési tartomány (C) tengelye merőleges a behatoló várható mozgásának irányára.

- Ne szerelje az érzékelőt olyan helyre, ahol az közvetlen napfénynek (D) tárgyakról visszaverődő fénynek lehet kitéve (E).

- Ne irányítsa az érzékelőt ventillátora (F), légkondicionálóra (G) vagy hőforrásra (H).

# Felszerelés

Bármilyen csatlakoztatás elvégzésse előtt kapcsolja le a tápfeszültséget.

- Távolítsa el az érzékelő előlapját (4. ábra).

- Távolítsa le az áramköri lapot (5. ábra).

- Készítse el az érzékelőház hátoldalán a csavarok (6. vagy 7. ábra) és csatlakozókábel átvezetésére szolgáló nyílásokat.

- Vezesse át a kábelt az előző lépés során elkészített nyíláson. Amennyiben az érzékelő tartó segítségével kerül felszerelésre, akkor a 7. ábrának megfelelően a kábelt vezesse át a tartón is. A BRACKET D megtalálható a SATEL termékkínálatában.

- Az eszköz mellett található tiplik (beton vagy téglafal) és csavarok segítségével rögzítse az érzékelőt a falra (6. ábra) vagy a tartót a falra vagy a mennyezethez (7. ábra). Más típusú felületre (gipszkarton, polisztirol) történő rögzítéshez használjon megfelelő típusú tipliket.

- Rögzítse a visszahelyezett áramköri lapot.

- Csatlakoztassa a megfelelő sorkapcsokhoz a vezetékeket.

- Állítsa be az érzékelő működését.

Elsőnek válassza ki a jelző LED fényének színét („LED jelzések beállítása”). Amennyiben ezt a beállítást az érzékelők érzékenységének beállítását követően kívánja végrehajtani, akkor az érzékenység beállítására szolgáló lépést meg kell ismételni.

- Helyezze vissza a fedelet.

# LED jelzések beállítása

- Kapcsolja ki az érzékelő tápfeszültségét (ha be volt kapcsolva).

- Helyezze fel LED érintkezőkre a rövidzárat.

- Kapcsolja be az érzékelő tápfeszültségét. A LED villogó kék fénye a bemelegedési fázist jelzi.

- A LED beállítási mód elindításához a tápfeszültség bekapcsolását követő 10 mp-en belül távolítsa el LED érintkezőkről a rövidzárat. A LED a PIR potenciométerrel aktuálisan kiválasztott színű fénnyel kezd el villogni (a szín nem egyezhet meg az addig a riasztási / hiba állapot jelzésére szolgáló színnel).

- PIR potenciométer segítségével válassza ki a riasztás / hiba jelzésre szolgáló új színt.

- MW potenciométer használatával határozza meg jelezze-e a mikrohullámú és PIR érzékelők általi mozgásérzékelést:

minimális pozíció – jelzés letiltva,

maximális pozíció – jelzés engedélyezve.

- Beállítás elmentéséhez és a beállítási módból történő kilépéshez helyezze fel ismét a LED érintkezőkre a rövidzárat.

Ha nem helyezi fel a LED érintkezőkre a rövidzárat, akkor az utolsó művelet végrehajtásától számított 20 múlva a LED beállítási mód a változtatások mentése nélkül lezárásra kerül.

# Bekapcsolás és sétateszt

Sétateszt idejére a LED működésének engedélyezése szükséges (lásd “Jelző LED”).

- Kapcsolja be az érzékelő tápfeszültségét. A LED villogó kék fénye az érzékelő 30 mp-ig tartó bemelegedési fázisát jelzi.

- Amikor a LED abbahagyta a villogást, akkor ellenőrizze le hogy az érzékelési tartományon belül történő mozgás hatásra a jelző LED fénye bekapcsol-e. A 2.4 m magasságba szerelt érzékelő maximális érzékelési tartománya a 10. ábrán látható.

10. ábrán az alapértelmezetten széleslátószögű (WD) lencsével rendelkező SLIM-DUAL érzékelő érzékelési tartománya látható. Az érzékelő más, a SATEL kínálatában megtalálható – függöny (CT) vagy nagytávolságú (LR) – lencsékkel is használható).

# Műszaki adatok

Tápfeszültség	12 VDC 15%

Készenléti áramfogyasztás	10 mA

Maximális áramfogyasztás	25 mA

EOL ellenállások	2 x 1.1 k(

Kimenetek

riasztás (NC relé, ellenállás terhelés)	40 mA / 24 VDC

szabotázs (NC)	100 mA / 30 VDC

Mikrohullámú frekvencia	24.125 GHz

Érzékelési sebesség	0.3...3 m/s

Riasztásjelzési idő	2 s

Bemelegedési idő	30 s

Ajánlott szerelési magasság	2.4 m

Érzékelési terület	15 m x 20 m, 90°

Biztonsági fokozat EN 50131-2-4 szerint	Grade 2

Alkalmazott szabványok	EN 50131-1, EN 50131-2-4, EN 50130-4, EN 50130-5

Környezeti osztály EN 50130-5 szerint	II

Működési hőmérséklettartomány	-10°C...+55°C

Maximális páratartalom	933%

Méretek	62 x 137 x 42 mm

Tömeg	101 g

5 év garancia a vásárlás dátumától kezdődően