®

1.  Modul leírás

CÍMEZHETŐ MODUL

CA-64 ADR-MOD

ca64adr_mod_e 11/05

A CA-64 ADR-MOD modul egy olyan eszköz, amelyet arra terveztek, hogy egy általános riasztó detektort (NO, NC) egy címezhető detektorrá alakítson. A címzett detektorokat a CA-64 ADR bővítő-panel tudja kezelni. A modul alkalmas arra, hogy a detektor házán belül installálják (méretek: 37/17/8mm).

fehér fekete  kék piros

1. ábra: A CA-64 ADR-MOD modul képe

A kábelek leírása:

fehér	-	COM (közös földelés)

fekete	-	INT (adat – modul busz)

kék 	-	NC/NO (detektor jel bemenet)

piros	-	+12V (modul táp bemenet)

2. Modul működés

A COM közös földelés az NC/NO (kék vezeték) bemenethez van csatlakoztatva az érzékelő (C,NC) pontjain keresztül. Digitális átvitelt alkalmazva a modul az INT vezetéken keresztül (fekete színű) informálja a bővítőt a kontaktusok állapotáról (zárt/nyitott). A bővítő-panel értelmezi a kapott adatot és az előre beprogramozott beállításoktól függően információt küld a zóna állapotról a központnak. A modul minden egyes detektor állapotát másodpercenként többször ellenőrzi.

3.  A modul csatlakoztatása az érzékelőhöz

A CA-64 ADR bővítő és az érzékelő közötti maximális távolság 1000m lehet. A modullal ellátott érzékelőket a bővítő POW kimenetéről kell megtáplálni. Az érzékelő közös földelést, csakúgy, mint a jel és CA-64 ADR-MOD modul közös földelést külön vezetékekkel kell a bővítőhöz csatlakoztatni. (lásd 2. és 3. ábra).

3.1	Csatlakoztatás tamper felügyelet nélkül

Az érzékelő TMP kimeneteit különálló tamper áramkörhöz kell csatlakoztatni. Az adott zóna érzékelő konfigurációja NO -nak vagy NC -nek van programozva, a csatlakoztatott érzékelő típusa szerint.

SATEL

CA-64 ADR MOD

Érzékelő közös föld	jel és modul közös föld

CA-64 ADR

fehér fekete kék piros

érzékelő

2. ábra: Tamper kontrol nélküli csatlakoztatási példa.

3.2	Csatlakoztatás tamper védelemmel

Az érzékelő TMP kimeneteit a CA-64 ADR-MOD modul táp köréhez kell csatlakoztatni. Az adott zóna érzékelő konfigurációja 2EOL/NO-nak vagy 2EOL/NC-nek van programozva, a csatlakoztatott érzékelő típusa szerint.

Érzékelő közös föld                      	jel és modul közös föld

CA-64 ADR

fehér fekete kék piros

érzékelő

3. ábra: Csatlakoztatás tamper védelemmel.

Megjegyzés:  Az EOL vonal típus kiválasztását a központ kezeli, mivel az NC típusú érzékelő csatlakoztatása tamper védelem nélküli.

A CA-64 ADR-MOD modul címzésére és a riasztási rendszer címezhető zónáinak számozására vonatkozó információk a CA-64 ADR kézikönyvben találhatók meg.